ОКС 43.060

Изменение № 1 ГОСТ Р 52033-2003 Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке  технического состояния

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от ______________________  №___________________

Дата введения —

Раздел 1. Третий абзац. Заменить слова: «предприятиями-изготовителями» на «изготовителем»;

четвертый абзац изложить в новой редакции:

«Настоящий стандарт распространяется на транспортные средства, по своей технической характеристике попадающие под действие ГОСТ Р 41.83 и ГОСТ Р 51832».

Раздел 2 изложить в новой редакции:

«В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 41.83—2004 (Правила ЕЭК ООН № 83) Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении выбросов вредных веществ в зависимости от топлива, необходимого для двигателей

ГОСТ Р 51832—2001 Двигатели внутреннего сгорания с принудительным зажиганием, работающие на бензине, и автотранспортные средства полной массой более 3,5 т, оснащенные этими двигателями. Выбросы вредных веществ. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 12.1.003—83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.005—88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.012—90 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования».

Пункт 3.2. Заменить слова: «предприятием-изготовителем» на «изготовителем».

Пункты 3.5, 3.6 изложить в новой редакции:

«3.5 экологический класс: Классификационный код, характеризующий транспортное средство в зависимости от уровня выбросов вредных загрязняющих веществ.

3.6 изготовитель: Лицо, осуществляющее изготовление транспортного средства (шасси)».

Пункт 4.1. Заменить слова: «предприятием-изготовителем» на «изготовителем» (2 раза);

четвертый абзац изложить в новой редакции:

«- значение nпов устанавливают в пределах:

2500—3500 мин-1 для автомобилей категории М1 и N1, не оборудованных

системами нейтрализации;

2000—2800 мин-1 для автомобилей категории М1 и N1, оборудованных

системами нейтрализации, и для автомобилей остальных категорий

независимо от их комплектации».

Пункт 4.2 изложить в новой редакции:

«4.2 Содержание оксида углерода и углеводородов должно быть в пределах значений, установленных изготовителем для целей оценки соответствия типа транспортного средства перед его выпуском в обращение, а при отсутствии таких данных – не должно превышать значений, указанных в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

| Категории и комплектация1) транспортных средств (экологический класс)2) | Дата выпуска | Обороты холостого хода | Объемная доля СО, % | Объемная доля СН, млн-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M и N | До 31.12.1986 | Минимальные | 4,5 | - |
| M1 и N1 | С 01.01.1987 по 31.12.2006 | Минимальные | 3,5 | 1200 |
|  |  | Повышенные | 2,0 | 600 |
| M2, М3, N2 и N3 | С 01.01. 1987 по 31.12. 2006 | Минимальные | 3,5 | 2500 |
|  |  | Повышенные | 2,0 | 1000 |
| M1 и N1, оснащенные системами нейтрализации отработавших газов3) (экологические классы 2,3,4) | С 01.01.2007 по 31.12.2012 | Минимальные | 0,5 | - |
|  |  | Повышенные | 0,3 | 100 |
| M2, М3, N2 и N3, оснащенные системами нейтрализации отработавших газов3) (экологические классы 2,3,4) | С 01.01.2007 по 31.12.2012 | Минимальные | 0,5 | - |
|  |  | Повышенные | 0,3 | 200 |
| M1 и N1, оснащенные системами нейтрализации отработавших газов3) (экологические классы 4 и выше) | С 01.01.2013 | Минимальные | 0,3 | - |
|  |  | Повышенные | 0,2 | 100 |
| M2, М3, N2 и N3, оснащенные системами нейтрализации отработавших газов3) (экологические классы 4 и выше) | С 01.01.2013 | Минимальные | 0,3 | - |
|  |  | Повышенные | 0,2 | 200 |
| 1) В эксплуатационных документах автомобиля изготовитель указывает штатную комплектацию автомобиля оборудованием для снижения выбросов загрязняющих веществ (далее – вредные выбросы); предельно допустимое содержание оксида углерода, углеводородов и допустимый диапазон значений коэффициента избытка воздуха λ. 2) Экологическая классификация автомобилей в соответствии с приложением Г 3) Дополнительные требования для автомобилей этой группы установлены в 4.3 и 6.4.3 |

Пункты 4.3, 6.4.3. Исключить слово: «трехкомпонентной».

Пункт 4.3. Заменить слова: «предприятия-изготовителя» на «изготовителя» (2 раза).

Пункт 5.1. Таблицу 2 дополнить наименованием — «Система питания»:

| Система автомобиля | Требования к техническому состоянию |
| --- | --- |
| Система питания | Комплектность (отсутствие или несоответствие элементов системы питания эксплуатационным документам не допускается); герметичность (подтекание бензина не допускается) |

Подпункт 6.1.1. Второй, третий абзацы изложить в новой редакции:

« - температура окружающего воздуха — от минус 7 °С до плюс 35 °С;

- атмосферное давление — не ниже 92,0 кПа (690 мм рт. ст.)».

Подпункт 6.1.2. Первый абзац дополнить ссылкой: [1].

Подпункт 6.2.1. Заменить слова: «предприятием-изготовителем» на «изготовителем».

Подпункт 6.2.3 изложить в новой редакции:

«6.2.3 После прогрева двигателя проводятся следующие операции:

- устанавливают рычаг коробки передач с ручным или полуавтоматическим переключением в нейтральное положение. Избиратель передачи для автомобилей с автоматической коробкой передач устанавливают в  положение «нейтраль» или «паркинг»;

- затормаживают автомобиль стояночным тормозом и заглушают двигатель;

- устанавливают противооткатные упоры под ведущие колеса  транспортных средств;

- подключают датчики тахометра и измерителя температуры масла;

- вводят пробоотборный зонд газоанализатора в выпускную трубу автомобиля на глубину не менее 300 мм от наиболее заглубленной точки среза трубы. При отсутствии возможности ввести пробоотборный зонд в выпускную трубу на указанную глубину допускается проводить измерения с использованием дополнительных насадок, обеспечивающих герметичность в местах соединения с выпускной трубой. При применении газоотвода, надеваемого на выпускную трубу автомобиля при проведении измерений или регулировке двигателя  (например, в закрытом помещении), газоотвод должен иметь отверстие для введения пробоотборника газоанализатора.

- полностью открывают воздушную  заслонку карбюратора (при наличии карбюратора)».

Подпункт 6.4.1 дополнить словами: «Содержание О2 должно быть в пределах, установленных в инструкции (руководстве) по эксплуатации газоанализатора».

Раздел 6 дополнить пунктом — 6.5:

«6.5 Проведение измерений на бензиновых двигателях гибридных автомобилей проводят в соответствии с 6.3 или 6.4 в сервисном режиме, предусмотренном изготовителем. При отсутствии сервисного режима  проверка работоспособности двигателя и системы нейтрализации проводится по показаниям диагностического индикатора, расположенного на приборной панели в соответствии с 6.4.3».

Стандарт дополнить разделом – 7:

«7 Требования безопасности

7.1 В помещениях для проведения измерений должны соблюдаться следующие условия:

- санитарно-гигиенические требования к воздуху в зоне измерений — по ГОСТ 12.1.005;

- уровень шума — по ГОСТ 12.1.003;

- уровень вибрации — по ГОСТ 12.1.012.

7.2 При измерении уровня выбросов загрязняющих веществ в случае необходимости должны быть приняты дополнительные меры, исключающие возможность самопроизвольного перемещения автомобиля».

Приложение Б. Пункт Б.1.1 изложить в новой редакции:

«Б.1.1 Для измерения содержания нормируемых компонентов в отработавших газах автомобилей применяют четырехканальные газоанализаторы, предназначенные для измерения содержания СО, СН, диоксида углерода (СО2) и кислорода (О2), для проведения измерений на автомобилях экологического класса 4 и выше, выпущенных после 01.01.2013, применяются четырехканальные газоанализаторы, соответствующие приборам класса 00; 0»;

пункт Б.1.3. Заменить обозначения: «0; І или ІІ» на «00; 0 или І»;

заменить ссылку: [1] на [2],

исключить слова: «Двухканальные газоанализаторы (СО и СН) должны соответствовать приборам класса II.»;

таблица Б.1. Графа «Класс прибора». Заменить обозначения: «0; І» на

«00; 0; І»; класс прибора II и соответствующие значения исключить;

таблицу Б.2 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а  Б.2

| Класс прибора | Погрешность | Пределы допускаемой погрешности1) |
| --- | --- | --- |
|  |  | СО | СО2 | О2 | СН |
| 00 | Абсолютная2) | ±0,02 | ±0,3 | ±0,1 | ±4 |
|  | Относительная | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
| 0 | Абсолютная2) | ±0,03 | ±0,5 | ±0,1 | ±10 |
|  | Относительная | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
| I | Абсолютная2) | ±0,06 | ±0,5 | ±0,1 | ±12 |
|  | Относительная | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
| 1) Абсолютная или относительная, что больше. 2) Абсолютная погрешность измерения объемной доли оксида углерода, диоксида углерода и кислорода указана в процентах, объемной доли углеводородов – в миллионных долях. |

пункт Б.1.7 изложить в новой редакции:

«Б.1.7 Газоанализаторы должны обеспечивать измерения с пределами погрешности, указанными в таблице Б.2, при следующих условиях:

- температура окружающей среды — от 5 оС до 40 оС;

- относительная влажность — не более 85 % без конденсации;

- атмосферное давление — от 86,0 кПа до 106,0 кПа;

- напряжение питания — от минус 15 % до плюс 10 % от номинального напряжения;

- частота тока — ±2 % от номинальной частоты;

- напряжение аккумулятора автомобиля:

- аккумуляторы 12 В – от 9 В до 16 В,

- аккумуляторы 24 В – от 16 В до 32 В»;

пункт Б.1.8  исключить.

Приложение В изложить в новой редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ В

(рекомендуемое)

Форма журнала записи результатов проверок автомобилей

на содержание оксида углерода и углеводородов в отработавших газах

и состав рабочей смеси двигателя

| Дата проверки | Модель автомобиля, экологический класс | Государственный регистрационный знак | Дата выпуска | Объемная доля в отработавших газах оксида углерода, %, углеводородов, млн-1 и значение λ | Подпись проводившего проверку | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нормативные требования | Результаты измерения |  |  |
|  |  |  |  | СО | СН | λ | СО | СН | λ |  |  |
|  |  |  |  | nмин | nпов | nмин | nпов | nпов | nмин | nпов | nмин | nпов | nпов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| П р и м е ч а н и е — Измеренные концентрации СО и СН в отработавших газах автомобилей (а также значения λ ) фиксируются в графах 10—14. Если эти значения не превышают установленные нормы, то в графе 16 делается запись — «норма». При превышении любого из указанных нормативов в графе 16 делается запись «не соответствует» и автомобиль должен быть подвергнут регулировке или ремонту для устранения неисправностей, вызывающих повышенные выбросы. |

Приложение Г изложить в новой редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

Экологическая классификация автотранспортных средств,

оснащенных искровыми (бензиновыми) двигателями

Экологическая классификация автотранспортных средств, оснащенных искровыми (бензиновыми) двигателями, в зависимости от уровня выбросов вредных (загрязняющих) веществ представлена в таблице Г.1.

Т а б л и ц а  Г.1

| Экологический класс | Категории автотранспортных средств, оснащенных искровыми (бензиновыми) двигателями | Выполняемые требования к предельному содержанию вредных (загрязняющих) веществ |
| --- | --- | --- |
| 2 | M1 и М2 максимальной массой не более 3,5 т | Правила ЕЭК ООН № 83-04 [3], уровень выбросов В |
|  | N1 | Правила ЕЭК ООН № 83-04 [3], уровень выбросов В, или CO – 55 г/кВт·ч, СН – 2,4 г/кВт·ч, окислов азота NOХ - 10 г/кВт·ч при испытании по Правилам ЕЭК ООН № 49-03 [4] (испытательный цикл ESC) |
|  | M1 максимальной массой свыше 3,5 т, M2, М3, N2 и N3 | CO - 55 г/кВт·ч, СН – 2,4 г/кВт·ч, окислов азота NOХ - 10 г/кВт·ч при испытании по Правилам ЕЭК ООН № 49-03 [4] (испытательный цикл ESC) |

Окончание таблицы Г.1

| Экологический класс | Категории автотранспортных средств, оснащенных искровыми (бензиновыми) двигателями | Выполняемые требования к предельному содержанию вредных (загрязняющих) веществ |
| --- | --- | --- |
| 3 | M1 и М2 максимальной массой не более 3,5 т | Правила ЕЭК ООН № 83-05 [5], уровень выбросов А |
|  | N1 | Правила ЕЭК ООН № 83-05 [5], уровень выбросов А, или CO - 20 г/кВт·ч, СН – 1,1 г/кВт·ч, окислов азота NOХ - 7 г/кВт ч при испытании по Правилам ЕЭК ООН № 49-03 [4] (испытательный цикл ESC) |
|  | M1 максимальной массой свыше 3,5 т, M2, М3, N2 и N3 | CO - 20 г/кВт.ч, СН – 1,1 г/кВт·ч, окислов азота NOХ - 7 г/кВт·ч при испытании по Правилам ЕЭК ООН № 49-03 [4] (испытательный цикл ESC) |
| 4 | M1 и М2 максимальной массой не более 3,5 т | Правила ЕЭК ООН № 83-05 [5], уровень выбросов В |
|  | N1 | Правила ЕЭК ООН № 83-05 [5], уровень выбросов В, или CO - 4 г/кВт·ч, СН – 0,55 г/кВт·ч, окислов азота NOХ - 2 г/кВт·ч при испытании по Правилам ЕЭК ООН № 49-03 [4] (испытательный цикл ESC) |
|  | M1 максимальной массой свыше 3,5 т, M2, М3, N2 и N3 | CO - 4 г/кВт·ч, СН – 0,55 г/кВт·ч, окислов азота NOХ - 2 г/кВт·ч при испытании по Правилам ЕЭК ООН № 49-03 [4] (испытательный цикл ESC) |
| 5 | M1 и М2 максимальной массой не более 3,5 т, N1 | Правила ЕЭК ООН № 83-06 [6] |

Стандарт дополнить элементом - «Библиография»:

«Библиография

| [1] | ПР 50.2.006—94 | Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок проведения поверки средств измерений |
| --- | --- | --- |
| [2] | OIML R 99-1 & 2:2008 | International Recommendation Instruments for measuring vehicle exhaust emissions (Рекомендации Международной Организации Законодательной Метрологии МОЗМ Р 99-1(2) Приборы для измерения уровня выбросов выхлопных газов транспортных средств) |

| [3] | Правила ЕЭК ООН № 83-04 | Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении выбросов загрязняющих веществ в зависимости от топлива, необходимого для двигателя |
| --- | --- | --- |
| [4] | Правила ЕЭК ООН № 49-03 | Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения двигателей с воспламенением от сжатия и двигателей, работающих на природном газе, а также двигателей с принудительным зажиганием, работающих на сжиженном нефтяном газе (СНГ), и транспортных средств, оснащенных двигателями с принудительным зажиганием, работающими на СНГ, в отношении выделяемых ими загрязняющих веществ |
| [5] | Правила ЕЭК ООН № 83-05 | Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении выбросов загрязняющих веществ в зависимости от топлива, необходимого для двигателя |
| [6] | Правила ЕЭК ООН № 83-06 | Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении выбросов загрязняющих веществ в зависимости от топлива, необходимого для двигателя» |

Библиографические данные. Ключевые слова дополнить словами: «бензиновые двигатели, газоанализаторы»;

заменить слово «углеводороды» на «углеводород».

Руководитель организации-разработчика:

ОАО «НИИАТ»

Генеральный директор					                                         И.В. Титов

Руководитель разработки:

Заведующий отделом «Экологическая

безопасность и устойчивое развитие транспорта» ОАО «НИИАТ»                      Ю.И. Кунин

Исполнители:

Ведущий научный сотрудник					                            А.В. Рузский

Ведущий научный сотрудник					                           Е.В. Парфенов