# Билет № 1

1. Принцип действия рельсового тормоза.

КТМ-5МЗ. Рельсовый тормоз питается от аккумуляторной батареи и генератора, напряжением 24В. Усилие притяжения тормозного башмака к головке рельса составляет 4800-5000 кгс. Для включения рельсовых тормозов предусмотрен контактор КРТ. Катушка контактора получает питание при установке рукоятки контроллера водителя на позицию ТР, а также при срыве Стоп-крана или отпуске педали безопасности. При этом на катушку рельсового тормоза подается напряжение, вокруг катушки создается электромагнитное поле, притягивающее рельсовый тормоз к головке рельса и за счет трения создается эффект торможения. При снятии напряжения с катушки или уменьшения его по различным причинам, под действием пружин рельсовый тормоз возвращается в исходное положение.

Т-3. Рельсовый тормоз питается от аккумуляторной батареи напряжением 24В. Для включения рельсовых тормозов предусмотрены контакторы К1 и К2. Катушки контакторов получают питания при отпускании педали безопасности, нажатии кнопок «Аварийный тормоз» в кабине водителя и салоне и при нажатии на тормозную педаль до конца.

При замыкании цепи по катушке проходит электрический ток, создающий магнитный поток в магнитопроводе. Магнитный поток проходит сердечник, полюсы, полюсные наконечники и замыкается через воздушный промежуток и рельс, в результате чего подвешенный посредством пружин башмак тормоза притягивается к рельсу и за счёт трения создаётся эффект торможения. При снятии напряжения с катушки или уменьшения его по различным причинам, под действием пружин рельсовый тормоз возвращается в исходное положение.

2. Какими приборами осуществляется защита силового оборудования от перегрузки и токов короткого замыкания?

КТМ-5МЗ. Защита силовой цепи от коротких замыканий осуществляется автоматическим выключателем АВ-1, отключающим силовую цепь при увеличении тока свыше 950А. Защиту от перегрузки каждой группы электродвигателей 1-3 и 2-4 осуществляет реле перегрузки, имеющее уставку 400А. При срабатывании реле перегрузки загорается красная лампа на пульте управления. Для возврата реле перегрузки в исходное положение необходимо перевести рукоятку контроллера водителя в положение «0» и нажать кнопку ВОЗВРАТ РП на пульте управления.

Защита параллельной цепи тяговых электродвигателей и вспомогательных цепей от короткого замыкания осуществляется автоматическим выключателем АВ-2. имеющим уставку - 100А. Защиту отдельных групп цепей, питающихся от контактной сети, осуществляется плавкими предохранителями.

Т-3. Защита силовой цепи от коротких замыканий осуществляется реле максимального тока, которое смонтировано вместе с линейным контактором на общем основании. Контакты реле максимального тока электрическими цепями связаны с низковольтной обмоткой катушки электромагнита линейного контактора. При токе 750А размыкаются контакты реле максимального тока, и линейный контактор отключает силовые цепи, защищая их от коротких замыканий и перегрузок.

Защиту отдельных групп цепей, питающихся от контактной сети, осуществляется плавкими предохранителями.

3. Какая величина тормозного пути трамвая при экстренном торможении?

Тормозной путь вагона (поезда) без нагрузки на горизонтальном участке, на сухих и чистых рельсах, при однократном воздействии на орган управления тормозной системой со скорости начала торможения 40 км/ч должен быть, при экстренном торможении не более 21м.

4. Действия водителя при переводе стрелки вручную.

При необходимости перевода стрелки вручную водитель обязан:

- затормозить его стояночным тормозом,

- убедиться, что трамвай удерживается на месте, выключить все высоковольтные и низковольтные цепи, в т.ч. цепь управления,

- поставить вал реверсора контроллера в положение «0»,

- снять и взять с собой ручку контроллера водителя или ключ выключателя цепи управления (где это предусмотрено конструкцией трамвая),

- надеть сигнальный жилет, хлопчато – бумажные рукавицы,

- закрыть кабину и выйти из трамвая, соблюдая осторожность и убедившись, что выход на проезжую часть не создаст помех другим участникам дорожного движения,

- на уклоне поставить противооткатные упоры под колеса трамвая со стороны уклона,

- встать лицом к трамваю внутри колеи и специальным ломиком для перевода стрелок, перевести перо,

- проверить второе перо ломиком на плотность прилегания,

- соблюдая осторожность войти в кабину и продолжить движение в заданном направлении.

5. В каких случаях работодатель  устанавливает испытательный срок при приеме на работу.

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без испытания. В период испытания на работника распространяются положения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов (ст.70 ТК).

# Билет № 2

1. Как осуществляется вентиляция кабины водителя?

КТМ-5МЗ. Естественная вентиляция осуществляется через воздухозаборник, расположенный в лобовой части кузова. Воздух при открытом люке переключения попадает в кабину водителя. Естественная вентиляция также производится через форточку кабины водителя.

Т-3. Кабина водителя имеет естественную и принудительную вентиляцию. Естественная вентиляция производится через форточку кабины водителя и через воздухозаборники, выполненные в верхней части кабины над лобовым стеклом. Принудительная вентиляция кабины водителя в летнее время осуществляется вентилятором калорифера при выключенных печах калорифера.

2. Назначение устройства безопасности.

КТМ-5МЗ Устройство безопасности служит для экстренной остановки вагона в аварийной ситуации с автоматическим отключением силовой цепи. Приводится в действии при отпуске педали безопасности в кабине водителя или при включении стоп-крана в салоне. При этом отключаются линейные контакторы (ЛК1, ЛК4), снимается напряжение с катушек МОМ тормозных соленоидов, и включаются контактор рельсового тормоза и реле песочниц. Контактор рельсового тормоза и реле включают рельсовые тормоза, наружный сигнальный звонок и песочницы. Происходит торможение вагона с помощью колодочных тормозов и рельсовых тормозов с включением песочниц и сигнального звонка.

Т-3 Устройство безопасности служит для экстренной остановки вагона в аварийной ситуации с автоматическим отключением силовой цепи. Состоит из реле безопасности, имеющей в электромагнитной системе 2 низковольтные обмотки. Контакты реле безопасности установлены в цепи отключения линейного контактора, включения барабанного и рельсовых тормозов и звонка. Реле безопасности приводится в действие при отпуске педали безопасности, а также или при нажатии кнопок «Аварийный тормоз» в салоне или на пульте водителя. При отключении реле безопасности происходит торможение вагона с помощью колодочных тормозов и рельсовых тормозов с включением звонка

3. Последовательность действий водителя при постановке вагона (поезда) на межсменный отстой в депо.

а) затормозить вагон стояночным тормозом,

б) выключить все высоковольтные и низковольтные электрические цепи,

в) перевести рукоятку реверсора в положение "0", снять ее и взять с собой (если предусмотрено инструкцией),

г) закрыть форточки и вентиляционные люки,

д) опустить токоприемник и закрепить его, закрыть все двери вагона,

е) при стоянке на уклоне установить противооткатные упор под колеса вагона со стороны уклона,

з) спустить влагу и воздух из пневматической системы (если это предусмотрено конструкцией),

и) отключить аккумуляторную батарею, если это предусмотрено конструкцией,

к) сделать запись в книге поезда о наличии или отсутствии неисправностей,

л) сдать диспетчеру депо книгу поезда, расписание движения, путевой лист.

4. Требования к водителю при назначении на работу перегонщиком.

К водителю при назначении на работу перегонщиком предъявляются требования:

- класс не ниже 2 – 1, в отдельных случаях допускается и 3 класс, но стаж работы водителем трамвая не менее 5 лет,

- не имеет нарушений в области безопасности движения,

- не имеет нарушений трудового распорядка и производственной дисциплины.

5. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию).

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст.80ТК).

# Билет № 3

1. Назначение и составные части электропривода дверей.

КТМ-5МЗ. Электропривод дверей предназначен для открывания и закрывания дверей салона трамвайного вагона. Дверной электропривод установлен в салоне у каждой двери, управляемыми раздельно из кабины водителя.

Электропривод привод состоит из электродвигателя и двухступенчатого редуктора. Выходной конец вала редуктора со звездочкой и приводной цепью соединен со створкой двери. Цепь и звездочка закрыта кожухом. Цепи двигателей дверей состоят из переключателей на пульте управления, реле, плавких предохранителей. В открытом и закрытом положениях двери электропривод автоматически отключается концевыми выключателями.

Т-3. Электропривод дверей предназначен для открывания и закрывания дверей салона трамвайного вагона. Дверной электропривод установлен в салоне над каждой дверью, управляемыми раздельно из кабины водителя.

Электропривод дверей состоит из электродвигателя, двухступенчатого редуктора, который передает усилие через систему рычагов и тяг на верхнюю цапфу двери. В открытом и закрытом положениях двери электропривод автоматически отключается концевыми выключателями. Цепи двигателей дверей состоят из переключателя на пульте управления, реле, плавких предохранителей, регулировочных резисторов.

2. Составные части грозоразрядника.

КТМ-5МЗ. На металлическом основании укреплен фарфоровый корпус, внутри которого располагается вилитовый диск. Между постоянными магнитами расположен искровой промежуток, выполненный из медных и изоляционных шайб. Пружина создает надежный контакт между деталями. К зажиму грозоразрядника подсоединяется провод от токоприемника, а днище заземляется на раму.

Т-3. Грозоразрядник помещен в фарфоровый корпус, в котором находятся два вилитовых диска, два магнита, создающих магнитное поле для гашения дуги, комплект искрового промежутка, который состоит из медных и изоляционных шайб. Плотный контакт между деталями создает пружина. В верхней части корпуса расположен контакт, к которому подсоединяется провод от токоприемника. Металлический нижний фланец заземлен. В корпусе предусмотрено предохранительное устройство, срабатывающее при давлении 2-5 кгс\см2. Прокладки предохраняют от попадания влаги внутрь корпуса.

3. Действия водителя при вынужденной длительной остановке, вызванной неисправностью вагона.

При вынужденной длительной остановке, вызванной неисправностью, вагон должен быть заторможен стояночным тормозом, должна быть включена аварийная световая сигнализация и выставлен знак аварийной остановки на расстоянии не менее 15 м от вагона.

После восстановления движения следует начинать движение лишь после удаления стоявшего впереди вагона (поезда) на расстояние не менее 60 м.

4. Действия водителя в случае его заболевания в пути следования.

В случае заболевания и невозможности продолжить управление трамваем водитель обязан сообщить об этом контролеру режима работы подвижного состава (линейному диспетчеру, центральному (старшему) диспетчеру), водителю - наставнику или начальнику маршрутов и действовать по их указаниям.

При заболевании водителя в пути следования, водитель следующего за ним трамвая обязан высадить пассажиров  из обоих поездов, взять на буксир поезд заболевшего водителя, довести его до ближайшего запасного пути, сообщить о случившемся линейному работнику службы движения, а при его отсутствии центральному диспетчеру и в дальнейшем действовать в соответствии с полученными указаниями.

5. В каких случаях возможен временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости.

В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения  или его части, работник может быть переведен без его согласия на срок до 1-го месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий.

Перевод работника без его согласия на срок до 1-го месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя допускается также в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами. При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия работника.

Закон запрещает перевод работника на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья (ст.72ТК).

# Билет № 4

1. Принцип действия песочницы.

КТМ-5МЗ. Песочница приводится в действие: нажатием на педаль песочницы, при отпускании педали безопасности, при срыве стоп-крана в салоне и при установке рукоятки контроллера водителя в положение Т-5.

При этом одновременно включаются электрические цепи обеих электромагнитных приводов песочницы, который через систему рычагов, открывают заслонки бункеров песочниц, и песок сыпется через направляющие рукава на головку рельса. В осенне-зимний период для свободного выхода песка из бункера осуществляют электроподогрев песочниц.

Т-3. Подача песка на рельсы осуществляется механическим рычажно-троссовым приводом из кабины водителя.

При перемещении рычага привода песочницы нижний его конец натягивает трос, который соединен с рычагом шибера песочницы и открывает его. Усилие от рычага и системы тросов действует одновременно на шиберные заслонки левой и правой песочниц. Песок сыпется через направляющие рукава на головку рельса. Для возвращения шибера песочницы в закрытое положение предусмотрена оттягивающая пружина. В осенне-зимний период для свободного выхода песка из бункера осуществляют электроподогрев песочниц.

2. Принцип действия устройства безопасности.

КТМ-5МЗ. Устройства безопасности служит для экстренной остановки вагона в аварийной ситуации с автоматическим отключением силовой цепи.

В процессе движения водитель должен постоянно нажимать на педаль безопасности. При опускании педали безопасности на ходовых позициях отключаются линейные контакторы ЛК1, ЛК4, снимается напряжение с катушек MOM и обесточивается реле РРТ2, которое своими нормальными контактами включает реле РС1 и контактор КРТ2. Контактор КРТ2 и реле включают рельсовый тормоз и песочницы, происходит торможение вагона с помощью колодочных тормозов от пружинного привода и рельсовых тормозов с включением песочниц, чем достигается экстренное торможение. При переходе после этого на режим пуска достаточно нажать педаль безопасности.

Т-3. Устройства безопасности служит для экстренной остановки вагона в аварийной ситуации с автоматическим отключением силовой цепи.

Педаль безопасности должна быть нажата все время, пока вагон находится в движении. Водитель может отпустить педаль безопасности только при условии постановки тормозной педали в стояночное положение «на защёлку». Контакты педали безопасности введены в цепь катушки реле безопасности RBZ. При размыкание контактов реле безопасности RBZ отключается линейный контактор LS и контактор M1, размыкается силовая цепь высокого напряжения, снимается напряжение с катушек электромагнитного привода барабанного тормоза. Реле безопасности RBZ своими нормальными контактами включает контактор K1, который в свою очередь своими блок-контактами включает контактор К2 в результате чего происходит торможение вагона с помощью колодочных и рельсовых тормозов, чем достигается экстренное торможение вагона. При этом на реле замыкается контакт в цепи оповестительного звонка.

3. Когда скорость движения не должна превышать 15 км/час.

Для 4-х-осных вагонов и 2-х -вагонных поездов скорость движения на перегоне не должна превышать 15 км/ч:

- на кривых участках пути радиусом до 50 м и спусках от 7,0 до 9,0% (от 70 до 90‰), при прохождении пошерстных стрелок и путевых спецчастей, при буксировке неисправных вагонов исправными, расположенным спереди,

4. Требования правил техники безопасности при нахождении в ремонтной зоне.

Работникам, находящимся  в ремонтной зоне во время движения подвижного состава запрещается:

- проходить или стоять между вагонами, опорами и иными сооружениями на межпутье,

- входить или выходить из вагона, находится на крыше или подножке,

- переходить через смотровые (ремонтные) канавы, находится в них, а также садится на рельсы, на край канавы,

- находится в проеме ворот,

- перепрыгивать через смотровую (ремонтную) канаву или переходить ее по случайно положенным доскам;

- проводить работы на торцевых частях трамвая, стоящих на канаве, без перекрытия канавы надежным переходным мостиком,

- работать в смотровой канаве без защитной каски.

5. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя (ст.122 ТК).

# Билет № 5

1. Какими видами тормозов оборудован трамвайный вагон?

КТМ-5МЗ. Вагон оборудован:

- барабанно-колодочным тормозом с электромагнитным соленоидно-пружинным приводом, воздействующим на тормозной барабан, установленный на хвостовике редуктора;

- электродинамическим тормозом, действующим при переводе тяговых электродвигателей в генераторный режим;

- рельсовым тормозом, действующим на основе взаимодействия электромагнитного поля катушки с головкой рельса.

Т-3. Вагон оборудован:

- барабанно-колодочным тормозом с электромагнитным приводом, воздействующим на тормозной барабан, который прикреплен к фланцу, установленному на конце вала каждого двигателя;

- электродинамическим тормозом, действующим при переводе тяговых двигателей в генераторный режим.

- рельсовым тормозом, действующим на основе взаимодействия электромагнитного поля катушки с головкой рельса.

2. Требования к токоприемникам.

КТМ-5МЗ. Токоприёмники осуществляют электрическое соединение между контактными проводами и электрическим оборудованием трамвая.

Токоприёмники должны удовлетворять следующим требованиям:

- обеспечивать требуемое нажатие контактной вставки на контактный провод;

- обеспечивать надежный безыскровой токосъём при любых скоростях движения трамвая на различных высотах подвески контактного провода, при прохождении спецчастей и кривых;

- иметь достаточную прочность конструкции, небольшую массу подвижных частей и износоустойчивость, обеспечивающий бесперебойную и безопасную эксплуатацию трамвая.

Т-3. Токоприёмники осуществляют электрическое соединение между контактными проводами и электрическим оборудованием трамвая.

Токоприёмники должны удовлетворять следующим требованиям:

- обеспечивать требуемое нажатие контактной вставки на контактный провод;

- обеспечивать надежный безыскровой токосъём при любых скоростях движения трамвая на различных высотах подвески контактного провода, при прохождении спецчастей и кривых;

- иметь достаточную прочность конструкции, небольшую массу подвижных частей и износоустойчивость, обеспечивающий бесперебойную и безопасную эксплуатацию трамвая.

3. Порядок буксировки неисправного вагона (поезда) в депо.

Сцепка трамвая на линии разрешается только в строгом соответствии с инструкцией по сцепке и буксировке трамвайных вагонов

Водитель на буксируемом трамвае в любое время суток обязан включать аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки.

Перед производством сцепки и буксировки, подвижной состав должен быть освобожден от пассажиров.

Буксировка неисправных вагонов исправными, расположенными спереди производится со скоростью не более 15 км/ч.

Буксировка неисправного вагона перед исправным (толкание) разрешается только до ближайшего запасного пути (депо) или конечной станции.

Буксировка неисправного вагона с запасного пути или из депо в депо производится только по разрешению старшего (центрального) диспетчера.

4. Действия водителя при обнаружении неисправности контактной сети.

При обнаружении неисправностей контактной сети (вышел провод из зажима и т.п.) водитель обязан предупредить водителя сзади идущего трамвая о наличии неисправности. После этого он может следовать дальше, а водитель следующего трамвая поступает аналогичным образом. О неисправности контактной сети водитель должен сообщить ближайшему линейному работнику отдела организации движения, а при его отсутствии – центральному диспетчеру.

5. Виды дисциплинарных взысканий.

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

-  замечание;

-  выговор;

- увольнение по соответствующим основаниям(ст.192ТК).

# Билет № 6

1. Характеристики трамвайных вагонов.

КТМ-5М3. Трамвай — это экипаж, приводимый в движение электрическими тяговыми двигателями, получающими энергию от контактной сети, и предназначенный для пассажирских и грузовых перевозок в городе по рельсовому пути. Трамвайным поездом называется состав, сформированный из трех, двух или одного трамвайного вагона, имеющий необходимые сигналы и указатели и обслуживаемый поездной бригадой.

По назначению трамваи подразделяют на пассажирские, грузовые и специальные. Пассажирские вагоны имеют салон для размещения пассажиров. Грузовые трамваи чаще всего применяют как вспомогательный грузовой транспорт в трамвайных депо. К специальным относят вагоны, используемые для ремонта и контроля за содержанием трамвайных путей и контактной сети: рельсотранспортеры, релъсошлифовщики, снегоочистители, динамометрические вагоны, вагоны-башни, лаборатории контактной сети и т. п.

По конструкции вагоны делятся на моторные-одиночные,  и сочлененные.Ранее использовались безмоторные прицепные вагоны.     Моторные вагоны оборудованы тяговыми двигателями, преобразующими электроэнергию в механическую энергию движения вагона (поезда). Трамвайный поезд может быть сформирован из двух или трех моторных вагонов, работающих по системе многих единиц, управление при этом ведется из кабины головного вагона. Использование таких поездов позволяет значительно увеличить объем перевозок пассажиров при том же количестве поездов и водителей, сохраняя те же скорости движения, что и при применении одиночных вагонов.

Прицепные вагоны не имеют тяговых двигателей и самостоятельно перемещаться не могут. Они работают в паре с моторными.

Сочлененные трамвайные вагоны имеют сочлененные головную и прицепную части с общим салоном и переходным мостиком. Эти вагоны обладают большой провозной способностью.

По числу осей вагоны подразделяются на двух-, четырех- и шестиосные.

Т-3. Трамвай — это экипаж, приводимый в движение электрическими тяговыми двигателями, получающими энергию от контактной сети, и предназначенный для пассажирских и грузовых перевозок в городе по рельсовому пути. Трамвайным поездом называется состав, сформированный из трех, двух или одного трамвайного вагона, имеющий необходимые сигналы и указатели и обслуживаемый поездной бригадой.

По назначению трамваи подразделяют на пассажирские, грузовые и специальные. Пассажирские вагоны имеют салон для размещения пассажиров. Грузовые трамваи чаще всего применяют как вспомогательный грузовой транспорт в трамвайных депо. К специальным относят вагоны, используемые для ремонта и контроля за содержанием трамвайных путей и контактной сети: рельсотранспортеры, релъсошлифовщики, снегоочистители, динамометрические вагоны, вагоны-башни, лаборатории контактной сети и т. п.

По конструкции вагоны делятся на моторные-одиночные, и сочлененные.     Моторные вагоны оборудованы тяговыми двигателями, преобразующими электроэнергию в механическую энергию движения вагона (поезда). Трамвайный поезд может быть сформирован из двух или трех моторных вагонов, работающих по системе многих единиц, управление при этом ведется из кабины головного вагона. Использование таких поездов позволяет значительно увеличить объем перевозок пассажиров при том же количестве поездов и водителей, сохраняя те же скорости движения, что и при применении одиночных вагонов.

Сочлененные трамвайные вагоны имеют сочлененные головную и прицепную части с общим салоном и переходным мостиком. Эти вагоны обладают большой провозной способностью.

По числу осей вагоны подразделяются на двух-, четырех- и шестиосные.

2. Какая система управления электрическими аппаратами применяется на трамвае?

КТМ-5МЗ. На трамвае применена реостатно-контакторная система управления. Водитель с помощью педали контроллера осуществляет переключения низковольтных цепей управления, которые через специальный серводвигатель под контролем реле ускорения и торможения, производит замыкания и размыкания контактов высоковольтной цепи трамвая. Такая система получила название косвенной автоматической системой управления.

Т-3. На трамвае применена реостатно-контакторная система управления. Водитель с помощью педали контроллера осуществляет переключения низковольтных цепей управления, которые через пилот-мотор под контролем ограничительного реле, производят замыкания и размыкания контактов ускорителя в высоковольтной цепи трамвая. Эта система получила название косвенной автоматической системой управления.

3. Какие сведения должен сообщать водитель, передающий поезд, сменяющему его водителю.

Водитель сообщает сменяющему его водителю следующие сведения:

а) о техническом состоянии вагона и обо всех случаях неисправностей и повреждений, отмеченных в течение смены,

б) о полученных им распоряжениях, в частности, о режиме вождения вагона (поезда),

в) о состоянии рельсового пути, контактной сети и других линейных обустройств,

г) о работе громкоговорящей установки

Водитель, принимающий трамвайный поезд по смене, обязан проверить исправность поезда в соответствии с должностной инструкцией водителя трамвая.

Приемка поезда оформляется подписью водителя в книге поезда и путевом листе.

4. Допустимая скорость движения трамвая на территории депо.

Движение по путям депо допускается не более – 5 км/ч

5. Коллективный договор.

Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей.

# Билет № 7

1. Назначение и составные части колесной пары.

КТМ-5МЗ Колесные пары являются основным ходовым элементом трамвайных тележек. Колёсная пара тележки воспринимает нагрузку от вагона и служит для направления движения вагона по рельсам, а также обеспечивает реализацию силы тяги и торможения.

Состоит из оси и напрессованных на нее ступиц колес с двумя подрезиненными колесами, ступицы ведомой шестерни редуктора и закрепленной на ней ведомой шестерни, роликовых и шариковых подшипников, короткого и длинного кожуха, заземляющего контактного кольца и приводного редуктора с ведущей шестерней. Подрезиненное колесо состоит из ступицы, бандажа с центром, двух амортизаторов, шунтов, нажимного диска, центральной гайки и стяжных болтов.

Т-3 Колесные пары являются основным ходовым элементом трамвайных тележек. Колёсная пара тележки воспринимает нагрузку от вагона и служит для направления движения вагона по рельсам, а также обеспечивает реализацию силы тяги и торможения.

Состоит из оси и напрессованных на нее ступиц колес, с двумя подрезиненными колесами, ступицы ведомой шестерни редуктора и закрепленной на ней ведомой шестерни, роликовых и шариковых  подшипников,  заземляющего контактного кольца; корпуса редуктора, состоящего из короткого и длинного кожухов, верхней и нижней части редуктора с ведущей шестерней . Подрезиненное колесо состоит из ступицы с диском, двух резиновых вкладышей, шунтов, бандажа с центром, нажимного диска, гайки и фиксирующих планок.

2. Устройство якоря тягового двигателя.

КТМ-5МЗ Якорь тягового двигателя состоит из вала, сердечника с обмотками и коллектора. Вал якоря стальной, кованный, переменного сечения. На валу установлены с одной стороны роликовый, а с другой стороны шариковый подшипник. На валу закреплён сердечник, набранный из отдельных листов электротехнической стали, изолированных друг от друга. В сердечнике якоря имеются отверстия для охлаждения. С внешней стороны сердечника выполнены пазы, в которые укладывается обмотка якоря. Обмотка якоря состоит из секций, каждая из которых выполнена из пяти проводников шинной меди, концы которых припаиваются к коллекторным пластинам. Коллектор состоит из медных пластин, изолированных вместе с кольцом и стальной втулкой, опрессованной пластмассой.

Т-3. Якорь тягового двигателя состоит из вала, сердечника с обмотками и коллектора. Вал якоря стальной, кованный, переменного сечения установлен на роликовых подшипниках. На валу при помощи шпонки закреплён сердечник, набранный из отдельных листов электротехнической стали. В пазах сердечника размещается обмотка якоря, которая состоит из 29 секций. Обмотка якоря имеет изоляцию с применением стеклоткани и лака, закреплена в пазах текстолитовыми клиньями, а в лобовых частях бандажами. Концы обмотки якоря припаиваются к коллекторным пластинам. В сердечнике предусмотрены отверстия, через которые проходит воздух для охлаждения. Один конец вала конический со шпоночной канавкой для установки и крепления фланца, на другом насажен коллектор. Коллектор состоит из медных пластин, изолированных друг от друга миканитовыми прокладками, изоляционного цилиндра, стальной коробки, нажимного конуса и центральной специальной гайки.

3. Когда скорость движения не должна превышать 30 км/час?

Для 4-х-осных вагонов и 2-х -вагонных поездов скорость движения на перегоне не должна превышать 30 км/ч  на кривых участках пути радиусом свыше 100 м.

4. Действия водителя при остановке трамвая на обесточенном участке контактной сети.

При внезапной остановке трамвая (поезда) на обесточенном участке пути водитель обязан:

- включать аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки,

- отключить высоковольтные и низковольтные цепи, снять токоприемник с контактного провода, если конструкцией вагона предусмотрен автономный ход, переключить трамвай на автономный ход и убрать трамвай с обесточенного участка,  если трамвай работает по СМЕ, то поставить токоприемник второго вагона (резервный токоприемник) на контактный провод, включить высоковольтное и низковольтное оборудование первого вагона и убрать поезд с обесточенного участка,

- если трамвай одиночный, то следует высадить пассажиров через переднюю дверь, предупредив их об осторожности при выходе,

- дождаться сзади идущего трамвая и произвести сцепку для буксировки обесточенного вагона исправным (толканием) со скоростью обеспечивающей безопасность движения, но не более 10 км/ч,

Сцепка трамвая на линии разрешается только в строгом соответствии с инструкцией по сцепке и буксировке трамвайных вагонов.

5. Что такое сменная работа.

Сменная работа – работа в две, три или четыре смены – вводится в тех случаях, когда длительность производственного процесса превышает допустимую продолжительность ежедневной работы, а так же в целях более эффективного использования оборудования, увеличения объема выпускаемой продукции или оказываемых услуг.

При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности.

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение представительного органа работников в порядке, установленном Трудовым Кодексом для принятия локальных нормативных актов. Графики сменности, как правило, являются приложением к коллективному договору. Графики сменности  доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие.

Работа в течение двух смен подряд запрещается (ст.103 ТК).

# Билет № 8

1. Назначение и основные части песочницы.

КТМ-5МЗ. Песочница предназначена для хранения запаса песка и подачи его через рукава на головку рельса перед первым правым колесом первой тележки и первым левым колесом второй тележки с целью повышения коэффициента сцепления колеса с рельсами, предотвращения буксования и юза колес. На вагоне установлены песочницы шиберного типа, с электромеханическим приводом.

Состоит из бункера, системы рычагов и тяг, электромагнитного привода со штоком, регулировочной муфты, заслонки, возвратной пружины, нагревательного элемента, рукава песочницы.

Т-3. Песочница предназначена для хранения и периодической кратковременной подачи песка через рукава на головки рельсов с целью повышения коэффициента сцепления колеса с рельсами, предотвращения буксования и юза колес. На вагоне установлены две шиберные песочницы, с механическим приводом шибера, под первым правым и левым сиденьями в салоне кузова. Подачу песка водитель осуществляет механическим рычажно-тросовым приводом из кабины водителя.

Состоит из бункера, шибера, оси с рычагом, патрубка, оттягивающей пружины, нагревательного элемента, рукава песочницы.

2. Назначение контакторов и их составные части.

КТМ-5МЗ. Контактор служит для включения и выключения электрических цепей. Контактор имеет электромагнитную систему, состоящую из катушки с обмоткой, сердечника, магнитопровода, якоря, главных контактов для размыкания силовых цепей, блокировочных контактов для переключения в цепях управления, и дугогасительного устройства, состоящего из катушки с обмоткой, сердечника, двух полюсов, дугогасительной камеры и рога. Система блок-контактов для переключения в цепях управления имеет изоляционное основание, подвижный и неподвижный контакты, притирающие пружины.

Т-З. Контактор служит для включения и выключения электрических цепей. Контактор имеет электромагнитную систему, состоящую из катушки с обмоткой, сердечника, магнитопровода, якоря, главных контактов для размыкания силовых цепей, блокировочных контактов для переключения в цепях управления, и дугогасительного устройства, состоящего из катушки с обмоткой, сердечника, двух полюсов, дугогасительной камеры и рога. Система блок-контактов для переключения в цепях управления имеет: изоляционное основание, подвижный и неподвижный контакты, притирающие пружины.

3. Обязанности водителя во время работы на линии.

Во время работы на линии водитель обязан:

а) соблюдать требования по безопасности движения,

б) обеспечивать сохранность подвижного состава,

в) соблюдать Правила технической эксплуатации трамвая,

г) строго выполнять расписание движения при обеспечении безопасности движения,

д) экономно расходовать электроэнергию,

е) быть вежливым и предупредительным в обращении с пассажирами и объявлять по микрофону (включать информатор).

- тексты по безопасности движения,

- информацию по предупреждению террористических актов,

- тексты по культуре обслуживания,

- название остановочных пунктов, маршрут следования и т.д.

ж) соблюдать правила техники безопасности,

з) после каждого оборотного рейса осматривать салон и технологические отсеки трамвая с целью выявления посторонних предметов,

и) не реже 2-х раз за смену осматривать трамвайный вагон (поезд) на конечных станциях с целью проверки технического состояния.

4. Действия водителя при возникновении пожара в трамвае.

При возникновении пожара водитель обязан:

- остановить трамвай экстренным торможением, обеспечивая безопасность пассажиров,

- затормозить трамвай стояночным тормозом,

- принять меры к высадке пассажиров, предупредив их о соблюдении осторожности при выходе,

- отключить высоковольтные и низковольтные цепи,

- снять токоприемник с контактного провода и надежно его зафиксировать,

- приступить к ликвидации возгорания используя порошковые огнетушители,

Если ликвидировать возгорание не представляется возможным, вызвать службу спасения по каналу 101 (112),

- сообщить о случившемся линейному (центральному) диспетчеру.

5. Понятие трудового договора. Стороны трудового договора.

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии  с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым кодексом, коллективным договором, соглашениями, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник  обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

Сторонами трудового договора  являются работодатель и  работник (ст.56 ТК).

# Билет № 9

1. Как осуществляется вентиляция салона.

КТМ-5МЗ. Естественная вентиляция салона осуществляется через форточки окон, двери, воздухозаборник с заслонкой, находящихся в лобовой части кузова. Через воздухозаборник при открытой заслонке и закрытом люке кабины воздух поступает в салон вагона.

Принудительная вентиляция осуществляется 4-мя вентиляционными установками, расположенными в нижней части боковин кузова. Привод установки осуществляется от электродвигателя. Воздух через вентиляционные решетки через фильтры расположенные в наружной обшивке, по бокам вагона, поступает в салон вагона.

Т-3. Салон вагона имеет естественную вентиляцию. Вентиляция осуществляется через раздвижные верхние части боковых окон, вентиляционные люки в крыше над передней, средней и задней площадками кузова. Передний вентиляционный люк открывается со стороны передней кромки и служит для забора свежего воздуха и подачи его в салон. Он снабжен защитным кожухом, который направляет поступающий воздух вдоль потолка салона. Средний и задний люки без защитных кожухов открываются со стороны задней кромки, через которые идет отсос воздуха из салона. Дополнительно на остановках естественная вентиляция производится через открытые двери салона.

2. Как осуществляется освещение салона вагона.

КТМ-5МЗ. На вагоне салон освещается лампами накаливания напряжением 120В и мощностью 60Вт. Лампы разбиты на 6 групп. Цепь освещения включает плавкий предохранитель, два выключателя В3 и В4 и лампы.

Т-3. На вагоне для освещения салона использованы люминесцентные лампы напряжением 220В и мощностью 30Вт. Цепь освещения салона состоит из плавкого предохранителя 10А, переключателя и шести групп ламп. Каждая группа содержит две последовательно соединенные лампы.

3. С какими неисправностями колесной пары запрещается эксплуатация вагона на линии.

Запрещается допуск к эксплуатации на линии вагона, имеющего хотя бы одну из перечисленных  неисправностей колесные пары:

а) высота реборды бандажа менее 11 мм. Высоту реборды следует измерять от точки на поверхности катания бандажа, отстоящей на 33 мм от боковой грани бандажа со стороны реборды,

б) наличие выкрошенных мест на реборде бандажа или толщина ее внутренней грани не менее 8 мм. Толщину реборды следует измерять на высоте, отстоящей на 5 мм от верхнего канта реборды,

в) ослабление бандажа,

г) толщина бандажа менее 25 мм при ширине бандажа 85 мм, и толщина бандажа менее 23 мм при ширине бандажа 90 мм. Толщину бандажа следует измерять с внутренней стороны колеса на расстоянии 33 мм от внутренней грани,

д) отсутствие или ослабление стопорного кольца бандажа, если конструкцией оно не предусмотрено,

е) выбоины (лыски) на поверхности катания бандажа глубиной более 0,6мм при деревянных шпалах, более 0,3мм при бетонном основании или железобетонных шпалах,

ж) продольные или поперечные трещины на бандаже или колесном центре,

з) наружный диаметр цельно катанных бандажей с диском (моноблок) вагона "Татра" менее 610 мм,

и) не затянута и не зафиксирована приваренными планками центральная гайка подрезиненного колеса,

к) ослабление или сдвиг ступицы относительно оси колесной пары,

л) не затянуты и не зафиксированы гайки болтов, сжимающих резинометаллические амортизаторы колеса, или отсутствует хотя бы один из них,

м) наличие на площади 1 см2 более 5 трещин глубиной до 2 мм на резинометаллических амортизаторах колес,

н) отсутствие или повреждение более чем на 25% площади сечения гибкого электрического соединения бандажа со ступицей.

о) расстояние между внутренними гранями бандажей колесной пары не соответствует норме:

для колеи 1524 мм - (1474+-2)мм,

для колеи 1000 мм - (950+-1) мм.

4. Какое движение является регулярным?

Регулярным считается такое движение, которое выполняется в соответствии с расписанием или отклонением от него:

+2 мин (опоздание) или-1 мин (нагон) на маршрутах, где интервал между вагонами (поездами) более 3 мин,

±1 мин - на маршрутах с интервалом менее 3 мин.

5. Виды времени отдыха.

Видами времени отдыха являются:

- перерывы в течение рабочего дня (смены);

- ежедневный (междусменный) отдых;

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);

- нерабочие праздничные дни;

- отпуска (ст.107ТК).

# Билет № 10

1. Принцип действия рессорного подвешивания.

КТМ-5МЗ. Передача веса кузова и пассажиров осуществляется следующим образом:

от кузова через пятник на чаши шкворневых балок;

от чашек шкворневых балок на наружные и внутренние пружины, которые опираются через поддон на комплект резиновых колец амортизаторов;

от амортизаторов, расположенных на продольных балках тележки, вес передаётся на кожух через резиновые амортизаторы захвата колесной пары и через двухрядные роликовые сферические подшипники на ось;

с оси через ступицы колес, резиновые вкладыши, колесные центры вес передаётся на бандажи и далее на рельсы.

Удары бандажей о стыки рельсов, мелкие неровности дороги, вибрации от вращения тяговой передачи гасятся в резиновых амортизаторах, вкладышах и упругих пружинах.

Т-3. Передача веса кузова и пассажиров осуществляется следующим образом: от кузова через пятниковую опору на люлечную балку, далее на два комплекта пружинно-резиновых амортизаторов,  расположенных на продольных балках.

С разъёмных наконечников продольных балок, один конец которых имеет резиновые прокладки, вес и нагрузка кузова передаются на кожуха редукторов и далее через подшипники на оси колесных пар. С оси через ступицы колес, резиновые вкладыши и колесные центры вес передаётся на бандажи и далее на рельсы.

Удары бандажей о стыки рельс, мелкие неровности дороги, вибрации от вращения тяговой передачи, гасятся в резиновых амортизаторах, вкладышах и упругих пружинах.

2. Назначение реверсора и его составные части.

КТМ-5МЗ Реверсором называется переключатель, посредством которого изменяется направление тока в обмотках якорей тяговых двигателей. В результате этого изменяются направления вращения двигателей и направление движения вагона. Составные части: боковины, рейки, кулачковые элементы типа КЭ-47 - 8шт. и типа КЭ-42 -4шт., кулачковые шайбы, вал с подшипниками, электромагнитный привод, головка под рукоятку реверсора.

Т-3 Реверсором называется переключатель, посредством которого изменяется направление тока в последовательных обмотках возбуждения тягового двигателя. В результате этого изменяются направления вращения двигателей и направление движения вагона. На трамвае Т-3 реверсирование производится посредством переключателя расположенного в кабине водителя, который замыкает цепь катушек контакторов P1 - P4 движение трамвая вперед или Z1 - Z4 движение трамвая назад.

3. Когда скорость не должна превышать 10 км/ч.

Для 4-х-осных вагонов и 2-х -вагонных поездов скорость движения на перегоне не должна превышать 10 км/ч:

- на железнодорожных переездах, при проезде мимо шествий и колонн, движении по неправильному (левому) пути, неисправности стеклоочистителей в дождливую или снежную погоду (до ремонтного пункта), при усложненных погодных условиях (гололеде, загрязнении рельсов и др.) на спусках свыше 3,0% (30‰) при усложненных погодных условиях (гололеде, загрязнении рельсов и др.),

4. Обязанности водителя при подъезде к остановочному пункту.

При подъезде к остановочному пункту водитель обязан:

- произвести плавную остановку трамвая так, чтобы все двери вагона находились напротив посадочной площадки, а при ее отсутствии первой дверью вагона напротив указателя остановки (остановочного павильона),

- остановить трамвай (поезд) и зафиксировать его стояночным тормозом,

- объявить название остановочного пункта,

- открыть двери салона для высадки и посадки пассажиров.

5. В каких случаях работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника?

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследование);

-при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;

-в случае приостановления действий на срок до двух месяцев специального права работника в соответствии с федеральным законодательством РФ, если это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору и  с учетом его состояния здоровья;

-по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами;

- в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, другими федеральными законами (ст.76ТК).

# Билет № 11

1. Назначение и основные части редуктора.

КТМ-5МЗ. Редуктор служит для передачи крутящего момента под углом 90° от тягового двигателя к колесной паре. Редуктор одноступенчатый с гипоидным зацеплением с передаточным числом 7,143.

Состоит: из картера редуктора, большой конической шестерни на оси колесной пары, малой конической шестерни со спиральным зубом и подшипников установленных в стакан редуктора; короткого и длинного кожуха, сапуна и контрольной пробки для определения уровня масла.

Т-3. Редуктор служит для передачи крутящего момента под углом 90° от тягового двигателя к колесной паре. Редуктор одноступенчатый с гипоидным зацеплением с передаточным числом 7,43.

Картер редуктора состоит из двух разъёмных частей - нижней и верхней, на которой находится смотровая крышка зубчатого соединения. В картер установлен стакан с ведущей шестерней на роликовых подшипниках с маслоотражательным и дистанционным кольцом, валом и шестерней привода таходинамо. Ведущая шестерня входит в зацепление с ведомым зубчатым колесом, закреплённым на оси колесной пары.

2. Назначение и устройство звуковой сигнализации.

КТМ-5М3. Для подачи предупреждающей звуковой сигнализации трамвай оборудован звуковым сигналом и электронным звонком (зуммером).

Звуковой сигнал предназначен для предупреждения о движении трамвая и о предупреждение водителя о срабатывание рельсового тормоза. Звуковой сигнал постоянного тока рассчитан на напряжение 24В. Звуковой сигнал состоит из кнопки, электродвигателя, опорной плиты, поворотного плеча с двумя молоточками, стальных дисков с эксцентричными отверстиями, цапфы, чашки звонка, упора.

Звонок электронный (зуммер) предназначен для связи салона с водителем и для сигнализации отсутствия напряжения контактной сети. Зуммер установлен в кабине водителя, напряжение 24В. Зуммер состоит из карболитового основания, двух металлических стоек, соединительной планки, мембраны, сердечника, регулируемых контактов, латунной пластинки, фасонной гайки.

Т3. Звуковая сигнализация состоит из звукового сигнала и зуммера.

Звуковой сигнал предназначен для предупреждения о движении трамвая и о предупреждение водителя о срабатывание рельсового тормоза.

Звуковой сигнал расположен под полом кабины водителя с правой стороны, рассчитан на напряжение 24В. Звуковой сигнал состоит из кнопки, электродвигателя, опорной плиты, поворотного плеча с двумя молоточками, стальных дисков с эксцентричными отверстиями, цапфы, чашки звонка и упора. Зуммер предназначен для связи салона с водителем и для сигнализации отсутствия напряжения контактной сети. Зуммер установлен в кабине водителя в ящике предохранителей, рассчитан на напряжение 24В. Зуммер состоит из карболитового основания, двух металлических стоек, соединительной планки, мембраны, сердечника, регулируемых контактов, латунной пластинки.

3. В каких случаях движение трамвайных вагонов должно быть немедленно прекращено.

Движение вагонов (поездов) должно быть прекращено в следующих ситуациях:

а) при наличии препятствий движению, а также при угрозе наезд или столкновения,

б) при тревожных сигналах кондуктора, контролера, пассажире или любого другого лица,

в) при всяком внезапном толчке и стуке,

г) при обрыве или резком колебании провода контактной сети,

д) при отсутствии напряжения в контактной сети,

е) при обнаруженном повреждении рельсового пути,

ж) при наличии на проезжей части дороги воды или мокрого снега глубиной (высотой) более 100 мм от УГР

з) по требованию работников полиции, линейных работников движения.

4. Требования техники безопасности при протирке ветровых стекол кабины водителя.

При протирке стекол кабины водитель должен стоять на подножках, надежно держаться за поручни и соблюдать осторожность, чтобы не повредить (не раздавить) стекло и не поранить себя осколками.

Запрещается выезд транспортного средства на линию с поврежденными (разбитыми) стеклами.

5. Порядок приема на работу, непосредственно связанную с движением транспортных средств.

Работники, принимаемые на работу, непосредственно связанную с движением транспортных средств, должны пройти профессиональный отбор и профессиональную подготовку в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области  транспорта.

Прием работника на работу, непосредственно связанную с движением транспортных средств, производится после обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения и транспорта (ст. 328 ТК).

# Билет № 12

1. Назначение и составные части барабанно-колодочного тормоза.

КТМ-5МЗ Барабанно-колодочный тормоз используется как стояночный, так и для дотормаживания вагона до полной остановки после окончания действия электродинамического торможения.

Барабанно-колодочный тормоз имеет электромагнитный привод.

В конструкцию барабанно-колодочного тормоза входят: тормозной барабан, закрепленный на конусе ведущей шестерни, 2–х тормозных колодок с накладками, между которыми установлена разжимающая пружина и рычажно-роликовый механизм РРМ, включающий в себя: разжимной кулак, два регулирующих эксцентриковых болта, регулировочную тягу, систему тормозных рычагов с роликами и валиками.

Т-3 Барабанно-колодочный тормоз используют как стояночный, так и для дотормаживания вагона до полной остановки после окончания действия электродинамического торможения.

Барабанно-колодочный тормоз имеет электромагнитный привод.

В конструкцию барабанно-колодочного тормоза входят: тормозной барабан, закрепленный на валу ТЭД, 2-е тормозные колодки с накладками с установленной между ними разжимающей пружиной и РРМ, включающий в себя систему тормозных рычагов с роликами, тормозной кулак, регулировочную тягу.

2. При помощи какого аппарата происходит автоматическое управление работой тяговых двигателей. Назовите его составные части.

КТМ-5МЗ. Для управления работой тяговых двигателей в процессе пуска, торможения и для ослабления поля тяговых электродвигателей служит групповой реостатный контроллер.

Групповой реостатный контроллер состоит из трех рам, скреплённых несущими угольниками. На рамах установлены рейки с закреплёнными на них кулачковыми элементами. Восемь силовых кулачковых элементов служат для выведения пускового реостата, восемь элементов – для выведения тормозного реостата и шесть элементов – для ослабления поля электродвигателей. Между кулачковыми элементами находится кулачковый вал, с шайбами вращающийся в шариковых подшипниках, установленных в рамах. При вращение вала с шайбами происходит замыкание или размыкание контактов кулачковых элементов. Передачу крутящего момента от серводвигателя к валу осуществляется двухступенчатым редуктором. Реостатный контроллер имеет 17 позиций. Кулачковый вал останавливается и фиксируется на позициях с помощью электрического тормоза серводвигателя.

Т-3. Для выведения пусковых реостатов при разгоне или тормозных реостатов при электрическом торможении на вагоне применяется многопозиционный переключатель клавишного типа - ускоритель.

Ускоритель состоит из большого изоляционного цилиндра, секций реостата, держателей секций реостата, пилот- мотора, кардана, редуктора, токосъёмного кольца, медных сегментов, 99-ти контактных пальцев, крестовины с роликами, малого изоляционного барабана, низковольтных кулачковых элементов, подводящих проводов и кабелей.

3. Расстояние приближения к впереди стоящему поезду при скоплении поездов (задержки движения, дорожно-транспортные происшествия или другие причины).

Приближение поезда к стоящему впереди поезду разрешается на расстояние не менее 15 м на ровном участке и 60 м на подъемах и спусках более 4% (40‰).

При скоплении поездов (задержки движения, дорожно-транспортные происшествия или другие причины) вагон должен быть заторможен стояночным тормозом. После восстановления движения следует начинать движение лишь после удаления стоявшего впереди вагона (поезда) на расстояние не менее 60 м.

Примечания:

1. Это расстояние может быть уменьшено до 3 м на конечных станциях, сдвоенных остановках, при скоплении поездов на перекрестках.

2. В условиях недостаточной видимости и при возникновении опасности движения юзом (гололед, листопад, загрязнения пути и т. д.) указанные расстояния должны быть удвоены.

Расстояние между следующими один за другим вагонами (поездами) должно составлять не менее 60 м при скорости движения до 20 км/час и 200 м на подъемах и спусках с уклоном свыше 40% (40‰).

4. Действия водителя в случае короткого замыкания, вспышки в кабине или салоне.

В случае короткого замыкания, вспышки в кабине или салоне водитель обязан:

- остановить трамвай обеспечивая безопасность пассажиров,

- затормозить трамвай стояночным тормозом,

- принять меры к высадке пассажиров, предупредив их о соблюдении осторожности при выходе,

- отключить высоковольтные и низковольтные цепи,

- снять токоприемник с контактного провода и надежно его зафиксировать,

- оценить обстановку и если необходимо приступить к ликвидации возгорания используя порошковые огнетушители,

Если ликвидировать возгорание не представляется возможным, вызвать службу спасения по каналу 101 (112).

- сообщить о случившемся линейному (центральному) диспетчеру.

5. Основные обязанности работника.

Работник обязан:

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

- соблюдать трудовую дисциплину;

- выполнять установленные нормы труда;

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;

- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственно руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (ст.21ТК,отдельные виды).

# Билет № 13

1. Принцип действия барабанно-колодочного тормоза.

КТМ-5МЗ. В отключенном состоянии (без тока), под воздействием пружины электромагнита (соленоида) через регулировочную тягу разжимной кулак поворачивается и через систему рычагов действует на колодки. Колодки накладками прижимаются к поверхности барабана. За счет трения барабан затормаживается и вагон стоит. Растормаживание вагона происходит при подаче напряжения на катушку электромагнита. Магнитное поле втягивает подвижный сердечник, сжимая пружину электромагнита. Сердечник, перемещаясь через регулировочную тягу поворачивает разжимной кулак, который отжимает колодки от тормозного барабана. Вагон растормаживается.

Т-3. В отключенном состоянии (без тока), под воздействием тормозной пружины через трехплечий рычаг и регулировочную тягу, поворачивается разжимной кулак. Кулак через рычажно-роликовый механизм передает усилие на тормозные колодки. Затормаживающая  пружина, разжимаясь, прижимает колодки к барабану. За счет трения барабан затормаживается и вагон останавливается. При подаче напряжения на катушку соленоида, магнитное поле втягивает сердечник, который через трехплечий рычаг и регулировочную тягу, воздействует на тормозной кулак. Кулак поворачивается, а межколодочная (оттормаживающая) пружина отводит тормозные колодки от барабана. Вагон растормаживается.

2. Какие контрольно-измерительные приборы имеются на трамвае.

КТМ-5МЗ.

На приборном щитке в кабине водителя расположены следующие контрольно-измерительные приборы:

- два амперметра со шкалой 500-0-500А, предназначены для контроля силы тока в каждой  цепи  пары тяговых двигателей каждой тележки;

- киловольтметр со шкалой 1000-0-1000В, предназначен для контроля напряжения в контактной сети;

- амперметр со шкалой 300-0-З00А, предназначен для контроля заряда - разряда аккумуляторной батареи;

- вольтметр со шкалой 0-50В, предназначен для контроля напряжения в аккумуляторной батареи и в низковольтных цепях трамвая, при работающем генераторе.

Т-3. На приборном щитке в кабине водителя расположены следующие контрольно-измерительные приборы:

- высоковольтный амперметр со шкалой 0-600А, предназначен для контроля тока в силовой цепи.

- вольтметр со шкалой 0-40В, предназначен для контроля напряжения в аккумуляторной батареи и в низковольтных цепях трамвая при работающем генераторе.

- спидометр, предназначенный для контроля скорости вагона, который представляет собой вольтметр постоянного тока.

3. Что такое конечная станция маршрута.

Конечная станция маршрута – это пункт имеющий:

- персонал (диспетчера) или устройства для осуществления контроля за трамвайным движением,

- пути для приема, обгона, мелкого ремонта, уборки и отстоя вагонов,

- служебные, санитарно-бытовые помещения и помещения для организации горячего питания и кратковременного отдыха водительских бригад и обслуживающего персонала,

- освещение территории,

- технико-распорядительный акт, определяющий границы конечной станции, порядок движения, расстановки трамваев и производства маневровых работ.

Технико-распорядительный акт утверждается руководством организации ГОРЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА.

На каждом маршруте должно быть не менее одной конечной станции. При продолжительности оборотного рейса более 1,5 часа на одном конце маршрута должно быть помещение, оборудованное санузлом.

4. Требования ТБ при подаче трамвая задним ходом.

Подачу трамвая задним ходом водитель может осуществить только при помощи второго лица и после того как:

- лично убедился в безопасности этого маневра,

- получил голосовую команду второго лица: «Разрешаю движение назад» или два длинных сигнала свистком,

- произвел два длинных предупредительных сигнала звонком

Если водитель трамвая, подающий вагон задним ходом, не видит второе лицо в зеркале заднего вида, он должен немедленно остановиться.

На трамвайных вагонах, работающих  по системе многих единиц, при подаче трамвая задним ходом, второе лицо должно находиться на задней площадке второго  вагона.

5. Нормальная продолжительность рабочего времени.

Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени.

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником (ст.91ТК).

Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда.

# Билет № 14

1. Назначение карданного вала и его составные части.

КТМ-5МЗ Карданный вал предназначен для передачи крутящего момента от тягового электродвигателя к редуктору, под изменяющимся при движении углом и расстоянием.

Карданный вал состоит из 2-х основных частей: трубы, к одному концу которой приварена вилка карданного шарнира, а к другому шлицевой наконечник. На шлицевой наконечник надевается скользящая труба, к концу которого приварена вилка второго карданного шарнира. Каждый карданный шарнир состоит из двух вилок, крестовины и четырех игольчатых подшипников, которые закрываются крышками с болтами. Шлицевое соединение смазывается консистентной смазкой, игольчатые подшипники специальной  смазкой.

Т-3 Карданный вал предназначен для передачи крутящего момента от тягового электродвигателя к редуктору, под изменяющимся при движении углом и расстоянием.

Карданный вал состоит из 2-х основных частей: первая труба - к концу которой приварен шлицевой наконечник и вторая труба со шлицевой втулкой (во вторую трубу запрессована внутренняя труба с навулканизированной на нее резиновой прокладкой толщиной 5 мм., резиновая прокладка обеспечивает упругую передачу вращающего момента). К наружному концу труб приварены вилки карданных шарниров. Каждый карданный шарнир состоит из двух вилок (одна фланцевая), крестовины, 4 хомутов, четырех стаканов со скользящими втулками и уплотнительными кольцами. Шлицевое соединение смазывается консистентной смазкой.

2. Назначение и составные части электродвигателя привода дверей.

КТМ-5МЗ. Электродвигатель привода дверей предназначен для открывания и закрывания дверей на вагоне, напряжением 24В. Электродвигатель последовательного возбуждения, двухполюсной имеет две обмотками возбуждения «закрыто-открыто». Реверсирование двигателя достигается изменением направления тока в обмотке возбуждения.

В конструкцию входит: корпус, два подшипниковых щита с подшипниками, якорь имеющий вал, сердечник якоря с обмотками и коллектором, двух щеткодержателей со щетками, двух полюсов.

Т-3 Электродвигатель привода дверей предназначен для открывания и закрывания дверей на вагоне, напряжением 24В. Электродвигатель последовательного возбуждения, двухполюсный имеет две обмотки возбуждения «закрыто-открыто».

В конструкцию входит: корпус, два полюса, якорь, состоящий из вала, железа с обмотками возбуждения и коллектора, два подшипниковых щита с подшипниками, два двойных щеткодержателя со щетками, двух полюсов.

3. Какие документы должны быть у водителя при работе на линии.

Во время работы на линии водитель обязан иметь при себе:

- российское национальное водительское удостоверение на право управления трамваем,

- удостоверение о проверке знаний норм и правил эксплуатации электроустановок потребителей до 1000 В

- при проведении стажировки (учебной езды), удостоверение водитель – инструктор (мастер учебной езды),

- книжку водителя,

- путевой лист,

- книгу поезда,

- действующий страховой полис ОСАГО,

- копию действующей диагностической карты.

4. Проведение целевого инструктажа по безопасности труда.

Целевой инструктаж проводится:

- при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями работника по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне предприятия, цеха и т.п.),

- при ликвидации последствий аварии, стихийных бедствий, производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы.

Целевой инструктаж проводится непосредственно руководителем работ и фиксируется в журнале инструктажей и необходимых случаях - в наряде-допуске.

5. Какие праздничные нерабочие дни в Российской Федерации.

Праздничными нерабочими днями в Российской Федерации являются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января  - Новогодние  каникулы;

7 января - Рождество Христово;

23 февраля - День защитника Отечества;

8 марта - Международный женский день;

1  мая - Праздник Весны и Труда;

9мая-ДеньПобеды;

12 июня - День России;

4  ноября – День народного единства (ст.112 ТК).

# Билет № 15

1. Назначение и составные части шкворневой балки тележки вагона.

КТМ-5МЗ. Шкворневая балка предназначена для подвижного соединения кузова с тележкой, передачи веса кузова вагона на продольные балки, передачи тяговых и тормозных усилий от тележки на кузов. На продольных балках поперёк тележки установлена шкворневая балка. Посередине балки расположен шкворневой пятник, на который опирается балка рамы кузова. Пятник, являющийся шкворнем, обеспечивает поворот тележки до 15° при движении вагона на кривых. Шкворневая балка зажата между двумя резиновыми буферами, которые служат пластичными элементами передачи тягового и тормозного движения вдоль пути и ограничивают боковые его перемещения. Шкворневая балка соединена с продольными балками тележки тягами. Концы шкворневых балок опираются на комплекты пружин и колец амортизаторов, установленных на продольных балках.

Т-3. Шкворневая балка (люлечная) предназначена для подвижного соединения кузова с тележкой, передачи веса кузова вагона на продольные балки, передачи тяговых и тормозных усилий от тележки на кузов. На продольных балках поперёк тележки установлена шкворневая балка. Посередине балки расположен шкворневой пятник, на который опирается балка рамы кузова. Пятник, являющийся шкворнем, обеспечивает поворот тележки при движении вагона на кривых. Шкворневая балка зажата между резиновыми блоками, которые установлены в кронштейнах продольной балки. Для предохранения шкворневой балки от чрезмерных поперечных колебаний на продольной балке тележки, возле резиновых блоков установлены упоры. Концы шкворневых балок опираются на комплекты пружин и колец амортизаторов, установленных на продольных балках. Шкворневая балка соединена с продольными балками тележки тягами.

2. Принцип действия дугогасящего устройства контактора.

КТМ-5МЗ. Все контакторы и кулачковые элементы, размыкающиеся под током, имеют дугогасящее устройство. Дугогасящая система контактора состоит из дугогасительной катушки с сердечником, дугогасительной камеры, полюсных наконечников и дугогасительного рога. Неподвижный контакт контактора, через дугогасительную катушку соединен с выводом. При размыкании силовых контактов между ними образуется дуга. Гашение ее происходит следующим образом: при прохождении тока по обмотке дугогасительной катушки, между полюсами дугогасительного устройства возникает магнитное поле, которое выталкивает дугу в дугогасительную камеру, где она удлиняется и при помощи дугогасительного рога разрывается и гасится в дугогасительной камере.

Т-3. Контакторы, размыкающиеся под током, имеют дугогасящую систему.

Дугогасительная система контактора включает в себя дугогасительную катушку с магнитными полюсами дугогасительную камеру и дугогасительный рог.

Неподвижный контакт контактора через дугогасительную катушку соединен с выводом. При размыкании силовых контактов между ними образуется дуга. Гашение ее происходит следующим образом: при прохождении тока по обмотке дугогасительной катушки между полюсами дугогасительной системы возникает магнитное поле, которое выталкивает дугу в дугогасительную камеру, где она удлиняется, при помощи дугогасительного рога разрывается и гасится в дугогасительной камере.

3. Когда скорость движения не должна превышать 5 км/час.

Для четырехосных вагонов и двухвагонных поездов скорость движения не должна превышать 5км/час:

- при проезде мест скопления пешеходов,

- движении задним ходом,

- прохождении участков, огражденных сигналами снижения скорости (если нет предела ограничения),

- движении по путям депо,

- в густом тумане, в метель при плохой видимости,

- при маневрах и постановке поезда на запасной путь,

– по противошерстным стрелкам,

- по путям залитыми до 100 мм от головки рельса – водой или мокрым снегом,

4. Проведение внепланового инструктажа по безопасности труда.

Внеплановый инструктаж проводится:

- при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил,  инструкций по охране труда, а также изменений к ним,

- при изменении, технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда,

- при нарушении работающими и учащимися требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению,

- по требованию органов надзора,

- при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, более чем 30 календарных дней, а для остальных работ - более двух месяцев.

Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в зависимости от причин или обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. Внеплановый инструктаж отмечается в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте с указанием причин его проведения.

Внеплановый инструктаж проводит непосредственно руководитель работ (преподаватель, мастер).

5. Продолжительность и порядок оплаты перерывов для отдыха и питания.

В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается.

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка  или по соглашению между работником и работодателем (ст.108ТК).

# Билет № 16

1. Назначение соленоида (тормозного электромагнита) и его составные части.

КТМ-5МЗ. Соленоид - тормозной электромагнит предназначен для электромагнитного привода барабанно-колодочного тормоза. С помощью соленоида происходит растормаживание вагона барабанно-колодочным тормозом, затормаживание вагона при помощи упругой пружины.

Соленоид состоит из корпуса, тяговой катушки, подвижного сердечника, из неподвижного сердечника катушки, вилки, концевого выключателя, регулировочного винта или флажка растормаживания, якоря, оттормаживающей пружины, удерживающей катушки MOM, ярма.

Т-3. Соленоид - тормозной электромагнит предназначен для электромагнитного привода барабанно-колодочного тормоза. С помощью соленоида происходит растормаживание вагона барабанно-колодочным тормозом, затормаживание вагона при помощи упругой пружины.

Соленоид состоит из корпуса, тяговой катушки, подвижного сердечника, трех-плечего рычага, пружины, рычажной передачи, рычага управления, растормаживающего рычага, муфты, регулировочной тяги.

2. Назначение и составные части токоприемника.

КТМ-5МЗ. Токоприемник, типа «пантограф», предназначен для постоянного электрического соединения между контактным проводом и высоковольтным электрооборудованием трамвая. Система подвижных рам пантографа состоит из двух верхних и двух нижних рам установленных на основание. Основание выполнено из двух продольных и двух поперечных швеллеров, в которых установлены два вала на подшипниках. На валах приварены кронштейны для удержания пружин, обеспечивающих необходимое контактное нажатие. На верхней раме, на оси шарниров, установлен контактный узел со вставками, которые во время движения трамвая скользят по контактному проводу. Для обеспечения рабочего положения контактного узла установлены пружины соединяющие узел с верхней частью рамы. Опускание пантографа производится вручную из кабины водителя верёвкой.

Т-3. Токоприемник, типа "пантограф", предназначен для электрического соединения между контактным проводом и высоковольтным электрооборудованием трамвая. Состоит: из основания, двух нижних и двух верхних подвижных рам, токосъемной головки, пружинного механизма (барабана) для подъема и опускания, защелки для фиксации токоприемника в опущенном состоянии.

3. Какая величина тормозного пути трамвая при служебном торможении.

Тормозной путь вагона (поезда) при служебном торможении, без нагрузки на горизонтальном участке, на сухих и чистых рельсах, при однократном воздействии на орган управления тормозной системой со скорости начала торможения 40 км/ч должен быть не более 45 м.

4. Когда проводится обучение по безопасным приемам и методам работы водителя трамвая.

Работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать в течение месяца после приема на работу обучение безопасным методам и приемам выполнения работ всех поступающих на работу лиц, в т.ч. переводимых на другую работу, а лицам, принимаемым на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой деятельности - проведение периодического обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда через 3 месяца.

Обучение по охране труда проводится при подготовке работников рабочих профессий, переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям.

Работники рабочих профессий, впервые поступившие на указанные работы либо имеющие перерыв в работе по профессии (виду работ) более года, проходят обучение и проверку знаний требований охраны труда в течение первого месяца после назначения на эти работы.

Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда водителям трамвая в соответствии с нормативными правовыми актами, составляет не менее 20 академических часов и не реже одного раза в год.

5. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха работников, труд которых непосредственно связан с движением транспортных средств.

Работникам, труд которых непосредственно связан с управлением транспортными средствами или управлением движением транспортных средств, не разрешается работа по совместительству, непосредственно связанная с управлением транспортными средствами или управлением движением транспортных средств. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников, труд которых непосредственно связан с движением транспортных средств, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области транспорта, с учетом мнения соответствующих общероссийского профсоюза и общероссийского объединения работодателей. Эти особенности не могут ухудшать положение работников по сравнению с установленными настоящим Кодексом.

# Билет № 17

1. Основные элементы кузова.

КТМ-5МЗ. Основными элементами кузова являются рама, каркас стенок и крыши, наружная и внутренняя обшивки, внутреннее и наружное оборудование. Кузов состоит из гнутых профилей, которые соединены сваркой и клепкой. Рама кузова цельносварной конструкции, собранная из стальных профилей. Каркас кузова состоит из боковин, лобовой и задней стенки, крышевых дуг. Наружная обшивка боковин кузова выполнена из стальных гофрированных листов, а обшивка крыши из листов стеклопластика. Внутренняя обшивка стен и потолка выполнена из ДВП. Пол выполнен из фанеры и покрыт резиновым ковриком.

Т-3. Кузов вагона имеет жёсткую цельнометаллическую несущую конструкцию и состоит из рамы, каркаса стенок и крыши, наружной и внутренней обшивки, внутреннего и наружного оборудования. Передняя и задняя лобовые стенки вагона изготовлены из стеклопластика. Рама кузова цельносварная из стальных штампованных профилей состоит из центральной хребтовой балки, двух продольных балок и двух торцевых. В средней части хребтовой балки вварена Н-образная поперечная балка для размещения ускорителя и мотор - генератора. Каркас кузова сварен из стоек и крышевых дуг, к которым приварены в качестве обшивки стальные листы. Внутренняя обшивка стен и потолка выполнена из ДВП. Пол изготовлен из фанеры и покрыт резиновым ковриком.

2. Назначение и составные части контроллера водителя.

КТМ-5МЗ. Контроллер это многопозиционный электрический аппарат, применяемый для переключений в электрических цепях. Контроллер водителя 10- позиционный предназначен для управления движением, торможением и остановкой вагона.

Состоит из корпуса, двух барабанов, главного и реверсивного, стойки с кулачковыми элементами, не съёмной рукоятки на главном валу, съемной на реверсивном валу, фиксирующего и блокирующего механизмов.

Т-3. Контроллер это многопозиционный электрический переключатель, применяемый для включения и переключения различных электрических цепей. Контроллер водителя служит для управления трамвайным вагоном.

Состоит из корпуса с подшипниками, на которых установлены два вала: пусковой и тормозной. Пусковой вал имеет три кулачковые и одну упорную шайбы. Шесть кулачковых элементов расположены по обеим сторонам пускового вала. Тормозной вал имеет пять кулачковых и одну упорную шайбу. Десять кулачковых элементов расположены по обеим сторонам тормозного вала. Тормозная педаль укреплена на рычаге шарнирно и с помощью тяги, защелки и храповика может быть зафиксирована в среднем стояночном положении.

3. С какими неисправностями карданной передачи запрещается эксплуатация трамвая на линии.

Запрещается допуск к эксплуатации на линии вагона, имеющего хотя бы одну из перечисленных ниже неисправностей карданной передачи:

а) наличие люфта фланца в месте посадки на валу тягового электродвигателя или редуктора, выработка отверстий под болты крепления фланцев карданного вала более 0,5 мм,

б) радиальный зазор карданного шарнира и окружной люфт шлицевого соединения превышают допустимые нормы, установленные изготовителем.

4. Требования охраны труда при постановке трамвайного вагона для производства ремонта на конечных станциях.

Постановка трамвая на запасной путь производиться водителем трамвая без пассажиров.

После постановки трамвая на запасной путь водитель трамвая должен:

затормозить вагон стояночным тормозом;

отключить все высоковольтное оборудование;

поставить реверсор в нулевое положение и взять ручку реверсора с собой (где это предусмотрено конструкцией);

оттянуть пантограф и надежно закрепить его;

под колеса трамвая должны быть подложены тормозные упоры (башмаки);

книга поезда и ручка реверсора должны быть переданы водителем линейному слесарю, производящему ремонт.

5. Понятие сверхурочной работы, допустимое количество часов сверхурочных работ.

Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени- сверх нормального числа рабочих часов за учетный период, но не более 120 часов в год.

# Билет № 18

1. Назначение и устройство редуктора дверного механизма.

КТМ-5М3. Редуктор предназначен для преобразования вращающего момента электродвигателя в усилие необходимое для открывания и закрывания дверей, и передачу этого усилия через звёздочки и цепь на створку двери.  Редуктор двухступенчатый червячно-цилиндрический.

Редуктор состоит из корпуса, ведущей и ведомой цилиндрической шестерни, червячного вала вращающегося в шариковых подшипниках, червячной шестерни закреплённой на валу, резиновых уплотнителей, фрикциона насаженного на вал с помощью шпоночного соединения, цилиндрической пружины, опорного диска,  регулировочной гайки. Выходной конец вала редуктора  со звёздочкой выступает за наружную обшивку вагона и приводной цепью соединён со створкой двери. Цепь соединена с внутренней стороны двери, а звёздочка – с наружной стороны. Цепь и звёздочка закрыта кожухами. В отрытом и закрытом положениях дверей электропривод автоматически отключается конечными выключателями.

Т-3. Редуктор предназначен для преобразования вращающего момента электродвигателя в усилие необходимое для открывания и закрывания дверей, и передачу этого усилия через систему рычагов и тяг на верхнюю цапфу дверей. Редуктор двухступенчатый червячно-цилиндрический.

Редуктор состоит из корпуса, ведущей и ведомой цилиндрической шестерен, червячного вала, вращающегося в шариковых подшипниках, сальниковых уплотнений, червячной шестерни, закреплённой на валу, двух фрикционных конусов,  насаженных на вал с помощью шлицевого соединения, опорного диска, шести цилиндрических пружин установленных в специальных стаканах и   регулировочной гайки.  С задней стороны редуктора на конец вала червячной шестерни при помощи шлицевого соединения крепят двуплечий рычаг. Концы рычага соединяют  тягами с рычагами, насаженными на цапфу дверной оси. С передней стороны установлены кулачковые шайбы, а на панели электрические контакты для отключения электродвигателя при закрывании дверей.

2. Назначение тягового двигателя. Его составные части.

КТМ-5МЗ. Тяговый электродвигатель предназначен для создания силы тяги и силы торможение на трамвае. На каждой тележке трамвая имеются по два тяговых электродвигателя. Электродвигатели выполнены с самовентиляцией.

В конструкцию электродвигателя входят: корпус, 2 подшипниковых щита с подшипниками, якорь, состоящий из вала, сердечника якоря с обмотками и коллектором, четырёх главных и четырёх добавочных полюсов с катушками, четырёх щеткодержателей со щетками, вентилятора.

Т-3. Тяговый электродвигатель предназначен для создания силы тяги и силы торможение на трамвае. На каждой тележке трамвая имеются по два тяговых электродвигателя. Двигатель выполнен с принудительной вентиляцией, осуществляющейся вентиляторами от двигатель-генератора.

В конструкцию двигателя входят: корпус, 2 подшипниковых щита с подшипниками, якорь, состоящий из вала, сердечника якоря с обмотками и коллектором, четырёх главных и четырёх добавочных полюсов с катушками, четырёх щеткодержателей со щетками.

3. Какими документами определяются действия водителя на линии.

Действия водителя на линии определяются:

- Правилами дорожного движения (ПДД),

- Правилами технической эксплуатации трамвая (ПТЭ),

- Должностной инструкцией водителя трамвая,

- Правилами техники безопасности и основами безопасности труда,

- Правилами противопожарной безопасности.

4. Действия водителя при обнаружении разбитых стекол на трамвае.

Если в трамвае будет разбито стекло пассажирского салона или кабины, водитель должен:

- остановить трамвай служебным торможением, обеспечивая безопасность пассажиров,

- затормозить трамвай стояночным тормозом,

- принять меры к высадке пассажиров, предупредив их о соблюдении осторожности при выходе,

- надеть рукавицы (перчатки) и удалить осколки стекла из рамы,

- проследовать в тупик (депо), без пассажиров.

Запрещается выезд транспортного средства на линию с поврежденными (разбитыми) стеклами.

5. В каких случаях предусмотрено сокращение рабочего времени.

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:

для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;

для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в неделю;

для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю;

для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю

# Билет № 19

1. Как осуществляется отопление салона.

КТМ-5МЗ. Отопление салона осуществляется нагревательными элементами мощностью 400 Вт и напряжением 110В. Нагревательные элементы по 2 штуки расположены в тумбах сидений. В салоне вагона расположено 56 нагревательных элементов. Включение отопления салона осуществляется двумя выключателями, расположенными в кабине водителя.

Т-3. В зимнее время для отопления салона используется тепло, отходящее от элементов пуско-тормозных резисторов ускорителя, которые обдуваются воздухом, поступающим от вентилятора двигатель - генератора по каналу, расположенному вдоль салона по правой стороне кузова. Для усиления обогрева салона дополнительно используют 33 электронагревательных элемента мощностью 200Ватт, напряжением 200В каждый. Электронагревательные элементы подключены к напряжению контактной сети через контакторы и предохранители двумя группами. По правой стороне кузова печи вмонтированы в отопительный канал, по левой стороне - установлены в тумбах пассажирских сидений.

2. Принцип действия реверсора.

КТМ-5МЗ. Реверсом называется переключатель, посредством которого изменяется направление тока в обмотках возбуждения или обмотках якорей тяговых двигателей. В результате этого изменяются направление вращение двигателей и направление движения вагона. При постановке реверсивного вала контроллера водителя на позицию "В" замкнется цепь питания катушки реверсора "вперед". Под действием магнитного поля катушки, сердечник втягивается, поворачивается вал реверсора, и замкнутся кулачковые элементы "вперед". При постановке реверсивного вала контроллера на позицию "Н" замкнется цепь катушки реверсора "назад" и под действием магнитного поля катушки, сердечник втягивается, поворачивается вал реверсора, замкнутся кулачковые элементы «назад», в результате чего произойдет переключение вращения якорей электродвигателей. Вал реверсора можно переводить вручную при помощи реверсивной ручки.

Т-3. Реверсом называется переключатель, посредством которого изменяется направление тока в обмотках возбуждения или обмотках якорей тяговых двигателей. В результате этого изменяются направление вращение двигателей и направление движения вагона. При установке переключателя реверсора в положение "вперед" замыкаются цепи катушек контакторов P1 - P4, которые своими силовыми контактами подсоединяют к цепи тяговых двигателей последовательные обмотки возбуждения, что соответствует движению трамвая "вперед". При необходимости изменения движения трамвая переключатель реверсора устанавливается в положение "назад". Замыкаются цепи катушек контакторов Z1 - Z4 силовые контакты, которых изменяют направление тока в обмотках возбуждения тяговых двигателей. Это вызовет изменение вращения якорей тяговых двигателей.

3. С какими неисправностями редуктора запрещается эксплуатация трамвая на линии?

Запрещается допуск к эксплуатации на линии вагона, имеющего хотя бы одну из перечисленных ниже неисправностей редуктора:

а) не затянуты и не зафиксированы гайки и болты элементов реактивного устройства,

б) просачивание смазки с каплепадением,

в) наличие посторонних шумов в редукторе.

4. Обязанности водителя перед отправлением с остановочного пункта.

Перед отправлением с остановочного пункта водитель трамвая обязан:

- объявить пассажирам об окончании посадки следующий текст: «Осторожно, двери закрываются»,

- закрыть двери салона,

- объявить название следующего остановочного пункта,

- убедившись по сигналу контрольной лампочки, что все двери закрыты, повторно посмотреть в зеркало заднего вида справа и салона

посмотреть в левое зеркало и вперед, что нет опасности для движения, плавно тронуться с места

5. Порядок применения дисциплинарных взысканий.

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка. За каждый проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание(ст.193 ТК ).

# Билет № 20

1. Как производится крепление редуктора?

КТМ-5МЗ. Для снижения динамических ударов при пуске и торможении применено реактивное крепление редуктора, через резинометаллические амортизаторы.

Устройство реактивного крепления состоит из поводка, двух резиновых амортизаторов. Поводок через амортизаторы с помощью валика крепится в кронштейне приваренный к короткому кожуху. Комплект амортизаторов стягивается гайкой, одновременно регулируя горизонтальное положение горловины редуктора. В лапе продольной балки и в коротком кожухе предусмотрены страховочные выступы для предупреждения поворота кожухов в случае обрыва реактивного крепления.

Т-3. Тележка вагона относится к разряду мостовых тележек. В этих типах тележек оси колесных пар размещены внутри короткого и длинного кожухов, которые одновременно являются корпусом картера редуктора. Плоскость разъема картера проходит через общую ось ведомого конического зубчатого колеса и малой ведущей конической шестерни. Верхняя и нижняя части картера скреплены шпильками. На верхней части картера помещены большая крышка, предназначенная для осмотра состояния гипоидного зубчатого зацепления и осевых подшипников.

2. Назначение и устройство аккумуляторной батареи.

КТМ-5МЗ. Аккумуляторная батарея на вагоне предназначена для питания низковольтных цепей вагона напряжением 24В. Емкость всей аккумуляторной батареи 250А-Ч. Аккумуляторная батарея состоит из восьми батарей типа 5- НК-125Т со щелочным электролитом, соединенных последовательно по четыре штуки в две параллельные группы. В качестве электролита служит раствор едкого калия в дистиллированной воде.

Аккумуляторный элемент состоит из положительных и отрицательных пластин ламельной конструкции, разделённых между собой эбонитовым или полиэтиленовым сепаратором. Блок пластин помещен в полипропиленовый сосуд. Крышки аккумуляторов оснащены вентиляционными пробками и имеют клеммы для подсоединения проводов.

Т-3. На вагоне применяют щелочные аккумуляторы NKS-100 или ЖН-100. Аккумуляторная батарея на вагоне предназначена для питания низковольтных цепей вагона электрическим током напряжением 24В. Емкость аккумуляторной батареи 100А-Ч. В качестве электролита служит раствор едкого калия в дистиллированной воде.

Аккумуляторная батарея состоит из 17 аккумуляторов соединенных последовательно. Аккумуляторный элемент состоит из положительных и отрицательных пластин ламельной конструкции, разделённых между собой эбонитовым или полиэтиленовым сепаратором. Блок пластин, помещен в полипропиленовый сосуд. Крышки аккумуляторов оснащены вентиляционными пробками и имеют клеммы для подсоединения проводов.

3. С какими неисправностями световых приборов запрещается эксплуатация трамвая на линии?

Запрещается допуск к эксплуатации на линии вагона, имеющего хотя бы одну из перечисленных ниже неисправностей внешних световых приборов:

а) не горят или не отрегулированы фары ближнего или дальнего света,

б) не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.

4. Порядок допуска водителей при перерыве более 12 месяцев.

Водитель, имеющий перерыв в работе в качестве водителя более 12 месяцев допускается к управлению трамваем после подтверждения теоретических знаний и практических навыков вождения трамвая в объеме требований тарифно - квалификационной характеристики, ранее присвоенной водителю квалификации, аттестационной (квалификационной) комиссией организации городского электрического транспорта а также после стажировки на маршруте.

5. Порядок  заключения трудового договора.

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.

По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения).

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актам, непосредственно  связанным с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.(ст. 68ТК).

# Билет № 21

1. Технические данные вагона и его вместимость.

КТМ-5МЗ.

Габариты вагона: длина по кузову - 15094 мм

ширина по кузову -  2568 мм

Высота по кузову -   3128  мм

База вагона                                         -  7500 мм

Конструкционная скорость              - 62 км/час

Мощность ТЭД                                – 45 х 4 кВт.

Длина тормозного пути при торможение со скоростью 40км/час

при служебном торможение – 65м

при экстренном торможение – 30м

Вписываемость вагона:

радиус кривой  эксплуатационного пути  - 20м

радиус кривой  парковых путей                 - 16м

Количество мест для сидения - 35

Максимальное наполнение при 10 чел на 1м2  - 211 чел.

Масса порожнего вагона                                    - 18,65тонн.

Т-3.

Габариты вагона: длина по кузову  -  14000 мм

ширина по кузову -  2500 мм

Высота по кузову -   3060 мм

База тележки                                      -  1900 мм

База кузова                                         -  6400 мм

Мощность ТЭД                                  – 4 х 40кВт.

Конструкционная скорость              - 72 км/час

Наибольшее ускорение  вагона        - 1,8м/сек2

Количество мест для сидения – 38

Мест для стояний - 77

Номинальном вместимость вагона при наполнении 5 человек на 1 м2 - 115 чел.

Максимальное наполнение при 10 чел на 1 м2 - 193 чел.

Масса порожнего вагона                      17тонн.

2. Назначение тягового двигателя и его составные части.

КТМ-5МЗ. Тяговый электродвигатель предназначен для создания силы тяги и силы торможение на трамвае. На каждой тележке трамвая имеются по два тяговых электродвигателя. Электродвигатели выполнены с самовентиляцией.

В конструкцию электродвигателя входят: корпус, 2 подшипниковых щита с подшипниками, якорь, состоящий из вала, сердечника якоря с обмотками и коллектором, четырёх главных и четырёх добавочных полюсов с катушками, четырёх щеткодержателей со щетками, вентилятора.

Т-3. Тяговый электродвигатель предназначен для создания силы тяги и силы торможение на трамвае. На каждой тележке трамвая имеются по два тяговых электродвигателя. Двигатель выполнен с принудительной вентиляцией, осуществляющейся вентиляторами двигатель-генератора.

В конструкцию двигателя входят: корпус, 2 подшипниковых щита с подшипниками, якорь, состоящий из вала, сердечника якоря с обмотками и коллектором, четырёх главных и четырёх добавочных полюсов с катушками, четырёх щеткодержателей со щетками.

3. Как осуществляется движение неисправных вагонов в депо или до ремонтного пункта.

Порядок движения неисправных вагонов в депо или до ремонтного пункта, сцепки и буксировки, необходимые при этом меры безопасности и маршруты следования, устанавливаются специальной инструкцией, разработанной организацией горэлектротранспорта.

Буксировка неисправного вагона перед исправным (толкание) разрешается только до ближайшего запасного пути (депо) или конечной станции.

Буксировка неисправного вагона с запасного пути или из депо в депо производится только по разрешению старшего (центрального) диспетчера.

4. Требования ПТБ при замене высоковольтных предохранителей.

При замене высоковольтных предохранителей необходимо соблюдать следующие правила:

- отключить цепи управления и вспомогательные цепи (отопление, освещение и т.д.),

- снять токоприемник с контактного провода и надежно его зафиксировать,

- проверить на исправность диэлектрические перчатки и одеть их,

- Только убедившись в безопасности работ, можно приступать к замене,

- открыть щиток с высоковольтными предохранителями и заменить неисправный на запасной,

- включение  вагона производить в обратной последовательности.

5. Порядок снятия дисциплинарного взыскания.

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников(ст.194 ТК).

# Билет № 22

1. Назначение и составные части стеклоочистителя.

КТМ-5М3. Стеклоочиститель предназначен для очистки лобового стекла от капель дождя, запотевания, брызг грязи и снега. Трамвай оборудован двумя стеклоочистителями с электромеханическим приводом. Стеклоочиститель состоит из электродвигателя на рабочее напряжение 24В, редуктора, поводка, щёток. В конструкцию редуктора входит корпус,  червячный вал на подшипниках, червячной шестерни с эксцентриком и валом на котором крепится поводок со щёткой. Включение в работу производится переключателем на пульте управления.

Т-3. Стеклоочиститель предназначен для очистки лобового стекла от капель дождя, запотевания, брызг грязи и снега. Два стеклоочистителя с электромеханическим приводом, установлены  под лобовыми стёклами кабины водителя. Состоит из электродвигателя на рабочее напряжение 24В, 2-х гибких валов, 2-х редукторов, поводков и щёток.

В конструкцию редуктора входит корпус редуктора, червячный вал на подшипниках, червячной шестерни с эксцентриком и валом. Ось эксцентрика соединена поводком с рычагом насаженным на ось щётки  стеклоочистителя. На оси  крепится поводок со щёткой.

2. Назначение генератора, составные части.

КТМ-5МЗ. Генератор предназначен для преобразования механической энергии вращения в электрическую энергию, необходимую для питания низковольтного оборудования и подзарядки аккумуляторной батареи.

Генератор состоит из корпуса, подшипниковых щитов с подшипниками, якоря состоящего из вала, сердечника якоря с обмотками и коллектором, щеткодержателя со щетками, полюсов с катушками возбуждения, вентилятора.

Т-3 Генератор предназначен для преобразования механической энергии вращения в электрическую энергию, необходимую для питания низковольтного оборудования и подзарядки аккумуляторной батареи. Одновременно он выполняет функцию вентилятора охлаждая методом обдува ускоритель.

Генератор смонтирован в одном корпусе и на одном валу с двигателем. Вал вращается в шариковых подшипниках. На валу установлен сердечник якоря с обмотками и коллектором. Имеются четыре щёткодержателя со щётками и четыре главных полюса с катушками возбуждения.

3. С какими неисправностями тормозов запрещается эксплуатация вагона на линии?

- не действует один из видов тормозов: отсутствует электродинамическое торможение или не действует механический колодочный тормоз хотя бы на одной колесной паре;

- неисправна тяга или пружина подвешивания рельсового тормоза, зазор между полюсом рельсового тормоза и головкой рельса менее 8 мм и более 12 мм;

- рычаг (педаль) стояночного тормоза не удерживается запирающим устройством, если такое устройство предусмотрено конструкцией;

- не действует хотя бы один соленоид или тормозной цилиндр привода механических тормозов.

4. Кто и когда проводит вводный инструктаж по безопасности труда.

Вводный инструктаж по безопасности труда проводит инженер по охране труда или лицо, на которое возложены эти обязанности, со всеми вновь принимаемыми на работу не зависимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, а также учащимися в учебных заведениях. О проведении вводного инструктажа делается запись в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в документе о приеме на работу или контрольном листе. Проведение вводного инструктажа с учащимися регистрируют в журнале учета учебной работы.

5. Какие цели трудового законодательства.

Целями трудового законодательства являются установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей(ст.1 ТК).

# Билет № 23

1. Назначение и конструкция предохранительного устройства.

КТМ-5М3. Предохранительное устройство предназначено для предупреждения попадания в подвагонное пространство людей и крупных посторонних предметов. Предохранительное устройство устанавливают под полом кабины водителя перед трамвайными тележками. На балках рамы кузова установлены кронштейны,   к которым прикреплён предохранительный брус-щит.

Брус-щит представляет собой деревянную доску, окантованную снизу резиновой пластиной, с расстоянием нижней кромки от головки рельса 120 мм.

Т-3. Предохранительное устройство предназначено для предупреждения попадания в подвагонное пространство людей и крупных посторонних предметов. Предохранительное устройство устанавливают под полом кабины водителя перед трамвайными тележками на высоте 120 мм от головки рельса. Конструкция предохранительного устройства представляет собой фартук, состоящий из деревянной доски, окантованной снизу толстой листовой резиной. Фартук шарнирно подвешен  на специальных кронштейнах рамы кузова и пружинами поддерживается в наклонном положении от вертикали нижней кромки вперёд и вверх.

2. Назначение и устройство коллектора тягового двигателя.

КТМ-5МЗ. Коллектор служит для подвода и распределения тока между проводниками обмотки якоря. Коллектор имеет пластмассовое основание и представляет вместе с пластинами монолитную конструкцию. Коллекторные пластины изолированы друг от друга миканитовыми прокладками. Коллекторные пластины имеют клинообразное сечение, а для удобства крепления форму "ласточкина хвоста". Со стороны сердечника медные пластины имеют выступы - петушки с прорезью для впаивания проводников обмотки якоря.

Т-3. Коллектор служит для подвода и распределения тока между проводниками обмотки якоря. Состоит из стальной коробки, нажимного конуса, изоляционного цилиндра, двух конусных манжет, центральной нажимной гайки, коллекторных медных пластин. Коллекторные пластины изолированы друг от друга миканитовыми прокладками, а от нажимного конуса, изоляционными манжетами. Со стороны сердечника медные пластины имеют выступы (петушки) с прорезью для впаивания проводников обмотки якоря. Коллекторные пластины имеют клинообразное сечение, а для удобства крепления - форму "ласточкина хвоста".

3. С какими неисправностями сцепного прибора (автосцепки) запрещается эксплуатация вагона на линии.

Запрещается допуск к эксплуатации на линии вагона, имеющего хотя бы одну из перечисленных ниже неисправностей сцепного прибора (автосцепки):

а) наличие трещин в деталях сцепного прибора,

б) отсутствие чеки или шплинта у стержня,

в) наличие изгиба (погнутости) или износ стержня до диаметра менее 23 мм,

г) не затянуты и не зафиксированы болты и гайки крепления головки к стержню. Ослаблены заклепки, щуп толщиной 0,1 мм проходит между соединенными деталями на расстоянии 25 мм от заклепок.

д) отклонение по высоте сцепных приборов (автосцепок) трамвайных вагонов при сцепке более 25 мм,

е) отсутствует клеймо об испытании сцепного прибора.

4. В каком случае прекращается движение трамвая, когда трамвайные пути покрыты водой или мокрым снегом.

Движение трамвая прекращается, при наличии на проезжей части дороги воды или мокрого снега глубиной (высотой) более 100 мм от  уровня головки рельса.

5. Основные права работника.

Работник имеет право на:

- заключение изменение и расторжение трудового договора ;

-  предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы ;

- отдых, обеспечиваемый предоставлением еженедельных выходных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;

- профессиональную подготовку

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением трудовых обязанностей (ст.21ТК)

# Билет № 24

1. Как осуществляется отопление кабины.

КТМ-5МЗ. Для обогрева кабины водителя используется электрокалорифер и боковые трубчатые стеклообогреватели. Отопление кабины осуществляется нагревательными элементами общей мощностью 5кВт, расположенными в электрокалорифере и боковыми стеклообогревателями. Электрический калорифер представляет собой металлический ящик, внутри которого расположены обогревательные элементы, подключенные в две самостоятельные группы. С помощью выключателей можно включать половину мощности или полностью. Теплый воздух распространяется с помощью вентилятора калорифера. Боковые трубчатые стеклообогреватели, соединённые последовательно с группой нагревателей калорифера, подключаются к контактной сети через выключатель и плавкий предохранитель.

Т-3. Для обогрева кабины водителя используется калорифер. Калорифер представляет собой металлический ящик, внутри которого расположены обогревательные элементы. Для теплоизоляции ящик внутри оклеен асбестом. Внутрь ящика калорифера воздух поступает от вентилятора электродвигателя. Подача воздуха к вентилятору калорифера регулируется заслонкой из кабины водителя или с наружи кузова. Обогревательные элементы включены последовательно по шесть штук к напряжению контактной сети и имеет две самостоятельные группы. Из ящика калорифера воздух поступает через три металло-стекловолокнистых рукава к правому и левому лобовому стеклу и под ноги водителя. Выключатель калорифера имеет четыре положения.

2. Назначение грозоразрядника.

КТМ-5МЗ. Грозовые разряды, возникающие вблизи контактной сети, могут оказывать очень сильное влияние на электрооборудование трамвая. Возможны прямые удары молнии в контактный провод, что создает в нем местный потенциал в несколько сотен тысяч вольт, во-вторых, возможно индуктивное влияние молнии на контактный провод. Грозовые разряды представляют большую опасность, так как вследствие большого потенциала может произойти пробой изоляции. В связи с этим и устанавливаются специальные защитные устройства (грозоразрядники), общим принципом которых является отвод волны перенапряжений в землю, минуя цепи вагона.

Т-3. Грозовые разряды, возникающие вблизи контактной сети, могут оказывать очень сильное влияние на электрооборудование трамвая. Во- первых, возможны прямые удары молнии в контактный провод, что создает в нем местный потенциал в несколько сотен тысяч вольт: во - вторых, возможно индуктивное влияние молнии на контактный провод. Грозовые разряды представляют большую опасность, так как вследствие большого потенциала может произойти пробой изоляции.

В связи с этим и устанавливаются специальные защитные устройства грозоразрядники, общим принципом которых является отвод волны перенапряжения в землю, минуя цепи вагона.

3. Кто дает разрешение на отправку неисправного вагона в депо?

При необходимости возврата трамвая в депо по технической неисправности водитель трамвая должен получить от линейного слесаря (а при его отсутствии - 
у диспетчера конечной станции) аварийное предписание и в соответствии с заданным режимом следовать в депо. Подобная запись делается в книге поезда и в путевом листе. Решение об отправке неисправного поезда в депо принимает центральный диспетчер. Трамвай, возвратившийся в депо, сдается водителем трамвая работнику депо согласно специальной инструкции, разработанной на предприятии.

Въезд вагона (поезда) на территорию депо с посторонними лицами и посторонними предметами не допускается. Перед въездом водителем проводится проверка вагона (поезда) на наличие посторонних предметов.

4. Виды медицинских осмотров (освидетельствований) и за чей счет их проходит водитель?

Водитель трамвая обязан проходить за счет средств работодателя:

1. предварительный (при приеме на работу) и периодический медицинский осмотр в процессе работы не реже 1 раз в 2 года, кроме случаев, когда заключение выдано на 1 год. Предварительное (при приеме на работу) и периодическое психиатрическое обследование не реже 1 раз в 5 лет.

2. предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр, перед началом и по окончанию выполнения трудовых обязанностей.

За счет собственных средств, предварительное (при получении водительского удостоверения) и периодическое медицинское освидетельствование (при замене водительского удостоверения).

5. На какой срок  работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника?

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника  на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе(ст.76 ТК).

# Билет № 25

1. Назначение и устройство редуктора дверного механизма.

КТМ-5М3. Редуктор предназначен для преобразования вращающего момента электродвигателя в усилие необходимое для открывания и закрывания дверей, и передачу этого усилия через звёздочки и цепь на створку двери.  Редуктор двухступенчатый червячно-цилиндрический с передаточным числом 1: 10, закреплённый  на кронштейне рамы кузова.

Редуктор состоит из корпуса, ведущей и ведомой цилиндрической шестерни, червячного вала вращающегося в шариковых подшипниках, червячной шестерни закреплённой на валу, резиновых уплотнителей, фрикциона насаженного на вал с помощью шпоночного соединения, цилиндрической пружины, опорного диска,  регулировочной гайки. Выходной конец вала редуктора  со звёздочкой выступает за наружную обшивку вагона и приводной цепью соединён со створкой двери. Цепь соединена с внутренней стороны двери, а звёздочка – с наружной стороны. Цепь и звёздочка закрыта кожухами. В отрытом и закрытом положениях дверей электропривод автоматически отключается конечными выключателями.

Т-3.   Редуктор предназначен для преобразования вращающего момента электродвигателя в усилие необходимое для открывания и закрывания дверей, и передачу этого усилия через систему рычагов и тяг на верхнюю цапфу дверей. Редуктор двухступенчатый червячно-цилиндрический с передаточным числом 1: 175, закреплён на общем поддоне к электродвигателю.

Редуктор состоит из корпуса, ведущей и ведомой цилиндрической шестерни, червячного вала, вращающегося в шариковых подшипниках, сальниковых уплотнений, червячной шестерни закреплённой на валу, двух фрикционных конусов,  насаженных на вал с помощью шлицевого соединения, опорного диска, шести цилиндрических пружин установленных в специальных стаканах и   регулировочной гайки.  С задней стороны редуктора на конец вала червячной шестерни при помощи шлицевого соединения крепят двуплечий рычаг. Концы рычага соединяют  тягами с рычагами, насаженными на цапфу дверной оси. С передней стороны установлены кулачковые шайбы, а на панели электрические контакты для отключения электродвигателя при закрывание дверей.

2. Назначение и составные части электродвигателя генератора.

КТМ-5МЗ. Электродвигатель служит для привода низковольтного генератора, с которым соединен эластичной муфтой. Электродвигатель смонтирован на отдельной раме, которая крепится к основанию кузова вагона.

Состоит из корпуса, подшипниковых щитов с подшипниками, четырех главных и добавочных полюсов, якоря, состоящего из вала, сердечника якоря с обмотками и коллектора, щеткодержателей со щетками.

Т-3. Двигатель-генератор с вентиляторами состоит из двух электрических машин. Двигатель предназначен для привода в работу низковольтного генератора и для принудительного охлаждения пуско-тормозных реостатов ускорителя, электрических аппаратов и тяговых двигателей.

Состоит из корпуса, в средней части которого имеется вентиляторная решетка

для засасывания воздуха, 2-х подшипниковых щитов с подшипниками, четыре главных и четырех добавочных полюсов, якоря состоящего из вала, сердечника якоря с обмотками и коллектора, щеткодержателей со щетками. На обоих концах вала якоря крепятся два вентилятора, которые через воздуховоды, закреплённые на подшипниковых щитах, производят обдув оборудования.

3. С какими неисправностями стеклоочистителей и омывателей ветрового стекла запрещается эксплуатация вагона на линии.

Запрещается допуск к эксплуатации на линии вагона, имеющего хотя бы одну из перечисленных ниже неисправностей стеклоочистителей и омывателей ветрового стекла:

а) не работают в установленном режиме стекоочистители,

б) не работают стекоомыватели, если они предусмотрены конструкцией.

4. С какими работниками проводится первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте.

Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте до начала производственной деятельности проводит непосредственный руководитель работ по инструкциям по охране труда, разработанным для отдельных профессий или видов работ:

- со всеми работниками, вновь принятыми в организацию, и переводимыми из одного подразделения в другое,

- с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными работниками,

- со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории действующей организации,

- со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или практику перед выполнением новых видов работ, а также перед изучением каждой новой темы при проведении практических занятий в учебных лабораториях, классах, мастерских, участках.

5. Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включается:

- время фактической работы;

- время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, трудовым договором сохранялось место работы (должность), в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые работнику дни отдыха;

-  время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней работе

- период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный медицинский осмотр не по своей вине (ст.121ТК).

# Билет № 26

1. Назначение заземляющего устройства колесной пары. Составные части.

КТМ-5МЗ. Заземляющее устройство обеспечивает непрерывность электрической цепи от выводного конца тягового двигателя, через ось колесной пары к рельсу. Предназначено для предохранения подшипников и зубьев шестерен от электроэррозий при прохождении тока.

Заземляющее устройство состоит из корпуса с крышкой, двух щёток с пружинами и обоймами которые крепятся к длинному кожуху редуктора болтами. Щётки заземляющего устройства прижимаются к бронзовой втулке, напрессованной на ось колесной пары.

Т-3. Заземляющее устройство обеспечивает непрерывность электрической цепи от выводного конца тягового двигателя, через ось колесной пары к рельсу. Предназначено для предохранения подшипников и зубьев шестерен от электроэрозий при прохождении тока.

Заземляющее устройство состоит из корпуса с крышкой и контактом для подсоединения кабеля, медно-графитовой щетки, пружины, бронзового контактного кольца, напрессованного на ось колесной пары.

2. Принцип действия грозоразрядника.

КТМ-5МЗ. Принцип действия грозоразрядников основан на свойстве вилита изменять сопротивление в зависимости от напряжения. Разрядник образует цепь от контактного провода через вилитовые диски и искровой промежуток на раму вагона. При нормальном напряжении ток вследствие большого сопротивления вилита, через разрядник не проходит. При повышенном напряжении он свободно проходит через воздушный промежуток и вилит. После пропускания импульса тока напряжение снижается до нормального и вилит восстанавливает свое сопротивление. Разрядник готов к дальнейшей эксплуатации. Разрядник может срабатывать 8-9 раз. Для гашения дуги создается магнитное поле двумя магнитами.

Т-3. Принцип действия грозоразрядников основан на свойстве вилита, изменять сопротивление в зависимости от напряжения. Разрядник образует цепь от контактного провода через вилитовые диски и искровой промежуток на раму вагона. При нормальном напряжении ток, вследствие большого сопротивления вилита, через разрядник не проходит. При повышенном напряжении он свободно проходит через воздушный промежуток и вилит. После пропускания импульса тока, напряжение снижается до нормального и вилит восстанавливает свое сопротивление. Разрядник готов к дальнейшей эксплуатации. Разрядник может срабатывать 8-9 раз. Для гашения дуги создается магнитное поле двумя магнитами.

3. Действия водителя при выполнении нулевого рейса.

При выполнении нулевого рейса водителем проверяется работоспособность тормозов, работа генератора или иного зарядного устройства, свободный ход вагона, отсутствие постороннего шума и стука. При обнаружении неисправности водитель обязан остановить вагон, сообщить работнику, ответственному за выпуск или линейному работнику Службы движения и действовать по их указанию.

Приемка вагона (поезда) оформляется подписью водителя в книге поезда и в путевом листе по прибытии на конечную станцию.

Проверка работоспособности узлов и агрегатов, обеспечивающих безопасность движения, производится без пассажиров на участке пути, определенном приказом по депо.

4. Какие правила должен соблюдать водитель при управлении трамваем?

При управлении трамваем водитель трамвая обязан соблюдать следующие правила:

1. пуск и разгон производить плавно без рывков, равномерно переводя контроллер водителя с первой на последующие позиции,

2. не допускать продолжительной езды на маневровой позиции контроллера водителя, во избежание перегрева пусковых реостатов,

3. служебное торможение следует осуществлять плавно, максимально используя выбег,

4. при отключении напряжения в контактной сети немедленно отключить контроллер и остановить трамвай.

5. Действие Коллективного договора и его сроки.

Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со дня подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным договором.

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более трех лет.

Действие коллективного договора распространяется на всех работников организации, индивидуального предпринимателя, а действие коллективного договора, заключенного в филиале, представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации, - на всех работников соответствующего подразделения.

Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования организации, изменения типа государственного или муниципального учреждения, реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем организации.

При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

# Билет № 27

1. Назначение и основные части сцепных приборов.

КТМ-5МЗ. На вагонах применяются автоматические сцепные аппараты с резиновыми амортизаторами, предназначенными для соединения вагонов по системе многих единиц, а также для буксирования одного вагона другим. Сцепные аппараты с помощью шарниров крепятся к раме с обоих торцов вагона. При работе вагона в одиночку стержень сцепного аппарата должен быть зафиксирован в осевом положении с помощью специального устройства.

Основные части: стержень, хомут с резиновым амортизатором, валик с гайкой, головка с механизмом автоматического сцепления, рукоятка, рессора.

Т-3. Сцепные приборы предназначены для соединения трамвайных вагонов в поезда по системе многих единиц, а также для буксировки одного вагона другим.

Основными частями сцепного прибора являются стальной стержень с головкой типа "Рукопожатие", на другом конце которого находится буферная рама, состоящая из стальной скобы, двух упорных фланцев, блока резиновых амортизаторов, направляющего стакана, опорной шайбы и чеки. В середине скобы имеется отверстие со сменной втулкой, при помощи которого сцепной прибор шарнирно соединяется с вилкой, укрепленной на раме кузова.

2. Назначение и составные части пуско-тормозных резисторов.

КТМ-5МЗ. Пусковые и тормозные резисторы предназначены для регулирования величины тока в электрических цепях тяговых электродвигателей. Ящик пусковых резисторов состоит из 14 элементов типа КФ, которые расположены в два ряда по 7 штук. Ленточный реостат типа КФ состоит из держателя, керамического изолятора, фехралевой ленты намотанной ребром на изолятор и выводных пластин. Тормозные резисторы предназначены для гашения энергии, вырабатываемой в тяговых электродвигателях при реостатном торможении. По конструкции идентичны пусковым резисторам. Каждая группа тяговых электродвигателей замыкается на свой тормозной реостат.

Т-3. Пуско-тормозные резисторы предназначены для регулирования величины тока в электрических цепях тяговых двигателей. На трамвайном вагоне пуско-тормозные реостаты совмещены с ускорителем, который служит для их плавного выведения. Пуско-тормозные реостаты состоят из 99 элементов, которые расположены между верхними и нижними держателями ускорителя. Элементы реостата имеет М-образную форму, и выполняют из сплава обладающим большим удельным сопротивлением. На ускорителе они объединены в группы и подсоединены к пальцам. Полное сопротивление реостатов равно 3,614 Ом. При работе ускорителя в элементах реостатов выделяется большое количество тепла. Чтобы они не перегрелись и не покоробились, ускоритель при работе непрерывно обдувается наружным воздухом, подаваемым вентиляторами двигатель-генератора.

3. В каких случаях запрещается буксировка неисправного вагона (поезда) без сопровождения бригадой скорой технической помощи?

Запрещается буксировка неисправного вагона (поезда) без сопровождения бригадой скорой технической помощи, если:

- неисправны внешние световые приборы,

- не работает стеклоочиститель во время дождя, снегопада.

4. Последовательность действий водителя при выходе из вагона (на конечной станции или в пути следования).

Последовательность действий водителя при выходе из вагона (на конечной станции или в пути):

а) затормозить (зафиксировать) вагон стояночным тормозом,

б) отключить все основные и вспомогательные электрические цепи,

в) убедившись, что вагон (поезд) надежно удерживается на месте, поставить рукоятку реверсивного вала контроллера в положение «О»,

г) снять и взять с собой ручку контроллера водителя или ключ выключателя цепи управления (где это предусмотрено конструкцией трамвая),

д) надеть сигнальный жилет,

е) закрыть кабину и выйти из трамвая, соблюдая осторожность и убедившись, что выход на проезжую часть не создаст помех другим участникам дорожного движения,

ж) на уклоне поставить противооткатные упоры под колеса трамвая со стороны уклона,

Водителю запрещается оставлять поезд на подъемах и спусках.

# 5. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя.

# Билет № 28

1. Назначение и составные части рельсового тормоза.

КТМ-5МЗ. Рельсовый тормоз предназначен для экстренного торможения вагона за счет трения башмаков по рельсам. Тормоза подвешены на регулируемых пружинах с двух сторон тележки с зазором 8-12 мм над головкой рельса. Перемещение подвешенных к тележке рельсовых тормозов возможно только в вертикальном направлении. В поперечном направлении тормоза фиксируются пружинами, надетыми на тяги, проходящие через опорные кронштейны, приваренные к продольным балкам тележки. В продольном направлении они удерживаются кронштейнами, которые своими вырезами охватывают упор, расположенный внизу на продольной балке. Состоит: из катушки, размещенной на   П-образном сердечнике, собранном из 2-х стальных полюсов, осуществляющих трение о рельс при включении магнито-рельсового тормоза (МРТ) за счет усилия намагничивания. Катушка выполнена из медного изолированного провода и помещена в диамагнитный металлический кожух, изготовленный из латуни. Катушки рельсовых тормозов с источниками питания соединены специальным штепсельным разъемом.

Т-З. Рельсовый тормоз предназначен для экстренного торможения вагона за счет трения башмаков по рельсам. Рельсовый тормоз представляет собой электромагнит с одной катушкой, размещенной на   П-образном сердечнике, собранном из 2-х стальных полюсов, осуществляющих трение о рельс при включении магнито-рельсового тормоза (МРТ) за счет усилия намагничивания. Катушка выполнена из медного изолированного провода и помещена в диамагнитный металлический кожух, изготовленный из латуни. Катушки рельсовых тормозов с источниками питания соединены специальным штепсельным разъемом. Тормоза подвешены на регулируемых пружинах с двух сторон тележки с зазором 8-12 мм над головкой рельса. Рельсовый тормоз подвешивается к специальным кронштейнам продольной балки посредством двух пружинных подвесок. Поддержание рельсового тормоза над головкой рельса обеспечивается двумя горизонтально расположенными выравнивающими пружинами с тягами. Для передачи тормозного усилия с рельсового тормоза на тележку предусмотрено устройство, состоящие из двух мощных кронштейнов и тяги между ними. Один из кронштейнов  закреплен на продольной балке рамы тележки другой на магнитопроводе МРТ.

2. Какие контрольно-измерительные приборы имеются на трамвае?

КТМ-5МЗ.

На приборном щитке в кабине водителя расположены следующие контрольно-измерительные приборы:

- два амперметра со шкалой 500-0-500А, предназначены для контроля силы тока в каждой  цепи  пары тяговых двигателей каждой тележки;

- киловольтметр со шкалой 1000-0-1000В, предназначен для контроля напряжения в контактной сети;

- амперметр со шкалой 300-0-З00А, предназначен для контроля заряда - разряда аккумуляторной батареи;

- вольтметр со шкалой 0-50В, предназначен для контроля напряжения в аккумуляторной батареи и в низковольтных цепях трамвая, при работающем генераторе.

Т-3.

На приборном щитке в кабине водителя расположены следующие контрольно-измерительные приборы:

- высоковольтный амперметр со шкалой 0-600А, предназначен для контроля тока в силовой цепи.

- вольтметр со шкалой 0-40В, предназначен для контроля напряжения в аккумуляторной батареи и в низковольтных цепях трамвая при работающем генераторе.

- спидометр, предназначенный для контроля скорости вагона, который представляет собой вольтметр постоянного тока.

3. В каких случаях необходимо буксировать неисправный вагон.

Неисправный вагон необходимо буксировать в следующих случаях:

а) неисправно сцепное устройство (в составе поезда),

б) неисправна тормозная система,

в) вагон (поезд) не может двигаться своим ходом,

в) неисправен токоприемник,

г) неоднократно срабатывает автоматическая защита высоковольтных или низковольтных цепей.

4. Обстоятельства проведения предварительного или периодического медицинского осмотра.

Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят за счет средств работодателя обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры (обследования) для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. В соответствии с медицинскими рекомендациями указанные работники проходят внеочередные медицинские осмотры (обследования).

Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности, проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

5. Какие существуют поощрения за труд?

Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию «Лучший по профессии»).

Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка организации.

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть представлены к государственным наградам (ст.191ТК).

# Билет № 29

1. Назначение и составные части тележки.

КТМ-5МЗ. Тележка трамвайного вагона служит для равномерного распределения и передачи веса кузова и пассажиров на колесные пары, а также для восприятия тягового и тормозного усилий и передачи их кузову. Тележки, кроме того, предназначены для размещения на них электротягового и тормозного оборудования с приводом и осуществление вписывания вагона в кривые.

Тележка состоит из 2-х колёсных пар с редукторами, соединённых 2-мя продольными балками, на которых подвешиваются рельсовые тормоза, шкворневой балки с пятником и с пружинно-резиновыми амортизаторами, моторных балок с подвешенными тяговыми двигателями, кронштейнов крепления рукава песочницы и брызговиков.

Т-3. Тележка трамвайного вагона служит для равномерного распределения и передачи веса кузова и пассажиров на колесные пары, а также для восприятия тягового и тормозного усилий и передачи их кузову. Тележки, кроме того, предназначены для размещения на них электротягового и тормозного оборудования с приводом и осуществление вписывания вагона в кривые.

Тележка состоит из 2-х колёсных пар с редукторами, соединённых 2-мя продольными балками, на которых подвешиваются рельсовые тормоза, люлечной балки с пятником и с пружинно-резиновыми амортизаторами, моторных балок с подвешенными тяговыми двигателями, кронштейном крепления рукава песочницы и брызговиков.

2. Назначения и устройства группового реостатного контроллера и ускорителя.

КТМ-5М3. Групповой реостатный контроллер служит для управления пусковыми и тормозными реостатами с косвенной системой управления. Корпус группового реостатного контроллера состоит из трех силуминовых рам, закрепленных на несущих угольниках. На рамах установлены кулачковый вал, рейки с кулачковыми элементами без дугогашения, с дугогашением и низковольтными.

Для приведения во вращение кулачкового вала служит серводвигатель (электродвигатель) независимого возбуждения. Остановка кулачкового вала и фиксация его на позициях производится с помощью того же электродвигателя, переключаемого в генераторный режим. Электродвигатель работает от низковольтной цепи постоянного тока напряжением 24 В.

Т-3. Ускоритель представляет собой видоизмененный реостатный контроллер, совмещенный с пускотормозными реостатами. Ускоритель, осуществляющий автоматическое выведение пускотормозных реостатов, обеспечивает плавный пуск и плавное торможение вагона.

Ускоритель состоит из большого изоляционного цилиндра, на котором с помощью шпилек и держателей укреплены с наружной стороны 95 элементов реостатов, а с внутренней — 99 контактных пальцев. На нижней части цилиндра крепится токосъемное кольцо с медными сегментами, к которому двумя изоляционными роликами прижимаются пальцы. Ролики укреплены на рычагах крестовины и под действием двух пружин создают давление. Крестовина крепится на валу, вращающемся в шариковых подшипниках. Вал поворачивается с помощью редуктора электродвигателем. Редуктор имеет червяк, соединенный валом с электродвигателем, и шестерню, находящуюся в зацепление с червяком. Эта шестерня насажена на вал ускорителя. К крестовине крепят малый изоляционный цилиндр с кулачками в виде сегментов, которые отключают низковольтные кулачковые элементы.

3. Последовательность действий водителя при возвращении в вагон (на конечной станции  после отстоя, ремонта или в пути):

а) войти в кабину и проверить, что все высоковольтные электрические цепи выключены,

б) убедиться, что реверсор находится в положение «0»,

в) проверить состояние  салона и внешнее состояние кузова на наличие посторонних предметов и соответствие технического состояния вагона требованиям Правил технической эксплуатации трамвая, при наличии уклона убрать противооткатные упоры (башмаки),

г) поставить токоприемник на контактный провод,

д) включить высоковольтные электрические цепи,

е) закрыть двери кабины и салона,

ж) согласно расписания отправится в рейс.

4. Проведение повторного инструктажа по безопасности труда.

Повторный инструктаж проходят все водители трамвая, не зависимо от их квалификации, образования и стажа работы не реже 1 раза в 3 месяца. Его проводят с целью проверки знаний правил и инструкций по охране труда, а также с целью повышения знаний индивидуально или с группой работников одной профессии, бригады по программе инструктажа на рабочем месте. По согласованию с соответствующими органами государственного надзора для некоторых категорий работников может быть установлен более продолжительный (до 1 года) срок прохождения повторного инструктажа.

Повторный инструктаж водителям трамвая проводится по программам первичного инструктажа на рабочем месте.

5. Продолжительность работы накануне праздничных нерабочих дней.

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих праздничному нерабочему дню, уменьшается на один час.

В непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительность работы (смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочных работ(ст.95ТК).

# Билет № 30

1. Назначение рессорного подвешивания и его составные части.

КТМ-5МЗ Предназначено для обеспечения плавности хода вагона в различных режимах работы и для смягчения ударов, передаваемых на надрессорное оборудование при прохождении колес по неровностям пути и для уменьшения воздействия подвижного состава на путь.

Рессорное подвешивание представляет собой шкворневую балку, которая опирается на два комплекта амортизаторов, размещенных на продольных балках тележек. Комплект амортизаторов состоит из двух пружин внутренней и наружной, установленных в поддоне, который опирается на 6 резиновых колец, между которыми проложены стальные прокладки-тарели. Под поддоном установлена резиновая подкладка. Для фиксации рессорного подвешивания служит серьга с двумя щечками.

Т-3. Рессорное подвешивание предназначено для обеспечения плавности хода вагона в различных режимах работы, смягчения ударов, передаваемых на надрессорное оборудование при прохождении колес по неровностям пути и для уменьшения воздействия подвижного состава на путь.

Рессорное подвешивание состоит из люлечной балки, концы которой опираются на два комплекта амортизаторов, размещенных на продольных балках тележки.

Комплект амортизаторов состоит из двух спиральных пружин - внутренней и наружной, из шести резиновых колец, между которыми проложены стальные прокладки-тарели. Комплект спиральных пружин установлен в конический стальной стакан, в днище которого стальное кольцо, которое фиксирует и удерживает пружины в центральном положении. Стакан с пружинами опирается своим верхним фланцем на резиновые кольца.

2. Назначение контакторов и их составные части.

КТМ-5МЗ. Контактор служит для включения и выключения электрических цепей. Контактор имеет электромагнитную систему, состоящую из катушки с обмоткой, сердечника, магнитопровода, якоря, главных контактов для размыкания силовых цепей, блокировочных контактов для переключения в цепях управления, и дугогасительного устройства, состоящего из катушки с обмоткой, сердечника, двух полюсов, дугогасительной камеры и рога. Система блок-контактов для переключения в цепях управления имеет изоляционное основание, подвижный и неподвижный контакты, притирающие пружины.

Т-З. Контактор служит для включения и выключения электрических цепей. Контактор имеет электромагнитную систему, состоящую из катушки с обмоткой, сердечника, магнитопровода, якоря, главных контактов для размыкания силовых цепей, блокировочных контактов для переключения в цепях управления, и дугогасительного устройства, состоящего из катушки с обмоткой, сердечника, двух полюсов, дугогасительной камеры и рога. Система блок-контактов для переключения в цепях управления имеет: изоляционное основание, подвижный и неподвижный контакты, притирающие пружины.

3. Высота подвески контактной сети.

Высота возвышения контактных проводов над уровнем головки рельса в точках подвешивания устанавливается единой для всех трамвайных организаций 5,8 м с допустимыми отклонениями от минус 0,15 до плюс 0,10 м.

Допускается снижение высоты подвешивания контактных проводов, м, не менее:

| -внутри производственных помещений | 5,2 |
| --- | --- |
| -в проемах ворот зданий депо для въезда и выезда | 4,7 |
| -под существующими инженерными сооружениями | 4,2 |

4. Действия водителя при обрыве контактного провода.

При обрыве контактного провода, водитель обязан:

- остановить трамвай, обеспечивая безопасность пассажиров,

- предупредив об опасности, высадить пассажиров,

- снять токоприемник с контактного провода и надежно его зафиксировать,

- находиться до прибытия аварийной службы около провода (не ближе за 5 метров),

- не касаться и не допускать к нему людей,

- предупреждать об опасности водителей проходящего транспорта с помощью знака аварийной остановки и другими доступными средствами.

5. Какие задачи трудового законодательства.

Основными задачами трудового законодательства являются создание необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений (ст.1ТК).