РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

"НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ"

Список изменяющих документов

(в ред. распоряжений Минтранса России от 14.05.2014 N НА-50-р,

от 14.07.2015 N НА-80-р)

# Москва 2015

УДК 629.113.004 (083.5)

БК 65.9(2)37

М54

Авторы:

Руководитель разработки первый заместитель генерального директора по научной работе, доцент, к.т.н. Комаров В.В; заведующий НИО «ПТС и ЭМ в ТК» к.т.н. Окружнов В.А.; ведущий научный сотрудник НИО «ПТС и ЭМ в ТК», д-р техн. наук Московкин В.В.; старший научный сотрудник «ПТС и ЭМ в ТК», к.т.н. Туровский Ф.В.; ведущий инженер «ПТС и ЭМ в ТК» Голубева Т.М.

Разработчик:

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» (ОАО «НИИАТ»).

ОАО «НИИАТ»

В  Методических рекомендациях  (далее документ) приведены количественные значения базовых и транспортных норм расхода топлив для автомобильного подвижного состава, норм расхода топлив на работу специальных автомобилей. Приведены порядок применения норм, формулы и методы расчета нормативного расхода топлив при эксплуатации, примеры расчета эксплуатационных (с учетом надбавок) норм, справочные нормативные данные по расходу смазочных материалов и специальных жидкостей, значения зимних надбавок и др.

Документ предназначен для автотранспортных предприятий, организаций, занятых в системе управления и контроля, предпринимателей и др., независимо от форм собственности, эксплуатирующих автомобильную технику и специальный подвижной состав на шасси автомобилей на территории Российской Федерации.

Методические рекомендации «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» (в редакции Минтранса России от 14.05.2014 г. № НА-50-р, от 14.07.2015 г. № НА-80-р) введены в действие со дня их утверждения взамен методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», утвержденных Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 г. № -АМ-23-Р.

Порядок и периодичность пересмотра документа определяется Минтрансом России с учетом изменений структуры автомобильного парка.

# МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

"НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ"

Список изменяющих документов

(в ред. распоряжений Минтранса России от 14.05.2014 N НА-50-р,

от 14.07.2015 N НА-80-р)

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395 "Об утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3342) и в целях реализации Приказа Министерства транспорта от 24.06.2003 N 153 "Об утверждении Инструкции по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте" (зарегистрирован Минюстом России 24 июля 2003 г., регистрационный N 4916):

Ввести в действие методические рекомендации "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте".

Заместитель Министра                                                 А.С.МИШАРИН

Содержание

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	8

II. НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ	8

7. Легковые автомобили	13

8. Автобусы	68

9. Грузовые бортовые автомобили	93

10. Тягачи	102

11. Самосвалы	110

12. Фургоны	116

13. Медицинские автотранспортные средства	130

14. Автомобили-эвакуаторы	134

15. Нормы расхода топлив для специальных и специализированных автомобилей	135

15.1. Автовышки телескопические	136

15.2. Установки бурильные	138

15.3. Установки дезинфекционные	139

15.4. Кабелеукладчики	139

15.5. Кинопередвижки	139

15.6. Компрессоры	140

15.7. Краны автомобильные	140

15.8. Лаборатории на автомобилях	144

15.9. Лебедки на шасси автомобилей	145

15.10. Мастерские на автомобилях	146

15.11. Погрузчики	146

15.12. Автомобили пожарные	147

15.13. Автомобили-битумовозы	156

15.14. Автомобили-гудронаторы	156

15.15. Автомобили-самопогрузчики	156

15.16. Автомобили-топливозаправщики и маслозаправщики	157

15.17. Автомобили-цистерны	158

15.18. Автомобили-цементовозы и автобетоносмесители	160

15.19. Бронированные автомобили.	162

15.19.1 отечественные и стран СНГвыпуска с 2008 года	162

15.20. Автомобили для перевозки подозреваемых, временно заключенных и обвиняемых.	166

Приложение N 1. НОРМЫ РАСХОДА СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ	167

Приложение N 2. ЗНАЧЕНИЕ ЗИМНИХ НАДБАВОК К НОРМАМ РАСХОДА ТОПЛИВ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ	181

Приложение N 3. КЛАССИФИКАЦИЯ И СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ	186

Приложение N 4 НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ НА ОБОГРЕВ САЛОНОВ АВТОБУСОВ И КАБИН АВТОМОБИЛЕЙ НЕЗАВИСИМЫМИ ОТОПИТЕЛЯМИ	190

Приложение N 5. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА НОРМАТИВНОГО РАСХОДА ТОПЛИВА	191

Приложение N 6	194

Приложение 7	194

# Приложение

к распоряжению Минтранса России

от 14.03.2008 N АМ-23-р

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ

Список изменяющих документов

(в ред. распоряжений Минтранса России от 14.05.2014 N НА-50-р,

от 14.07.2015 N НА-80-р)

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Методические рекомендации "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте" (далее - нормы расхода топлив) предназначены для автотранспортных предприятий, организаций, занятых в системе управления и контроля, предпринимателей и др., независимо от форм собственности, эксплуатирующих автомобильную технику и специальный подвижной состав на шасси автомобилей на территории Российской Федерации.

2. В данном документе приведены значения базовых и транспортных норм расхода топлив для автомобильного подвижного состава, норм расхода топлива на работу специальных автомобилей, порядок применения норм, формулы и методы расчета нормативного расхода топлив при эксплуатации, справочные нормативные данные по расходу смазочных материалов и специальных жидкостей, значения зимних надбавок и др.(в ред. распоряжения Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р).

3. Норма расхода топлив и смазочных материалов применительно к автомобильному транспорту подразумевает установленное значение меры его потребления при работе автомобиля конкретной модели, марки или модификации.

Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте предназначены для расчетов нормативного значения расхода топлив по месту потребления, для ведения статистической и оперативной отчетности, определения себестоимости перевозок и других видов транспортных работ, планирования потребности предприятий в обеспечении нефтепродуктами, для расчетов по налогообложению предприятий, осуществления режима экономии и энергосбережения потребляемых нефтепродуктов, проведения расчетов с пользователями транспортными средствами, водителями и т.д.

При нормировании расхода топлив различают базовое значение расхода топлив, которое определяется для каждой модели, марки или модификации автомобиля в качестве общепринятой нормы, и расчетное нормативное значение расхода топлив, учитывающее выполняемую транспортную работу и условия эксплуатации автомобиля.

## II. НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

## (в ред. распоряжений Минтранса России от 14.05.2014 N НА-50-р,

## от 14.07.2015 N НА-80-р)

4. Нормы расхода топлив могут устанавливаться для каждой модели, марки и модификации эксплуатируемых автомобилей и соответствуют определенным условиям работы автомобильных транспортных средств согласно их классификации и назначению. Нормы включают расход топлив, необходимый для осуществления транспортного процесса. Расход топлив на технические, гаражные и прочие внутренние хозяйственные нужды, не связанные непосредственно с технологическим процессом перевозок пассажиров и грузов, в состав норм (в таблицы) не включен и устанавливается отдельно.

Для автомобилей установлены следующие виды норм:

(в ред. распоряжения Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р)

- базовая норма в литрах на 100 км (л/100 км) пробега автотранспортного средства (АТС) в снаряженном состоянии;

- транспортная норма в литрах на 100 км (л/100 км) пробега при проведении транспортной работы:

- автобуса, где учитывается снаряженная масса и нормируемая по назначению автобуса номинальная загрузка пассажиров;

- самосвала, где учитывается снаряженная масса и нормируемая загрузка самосвала (с коэффициентом 0,5);

- транспортная норма в литрах на 100 тонно-километров (л/100 ткм) при проведении транспортной работы грузового автомобиля учитывает дополнительный к базовой норме расход топлива при движении автомобиля с грузом, автопоезда с прицепом или полуприцепом без груза и с грузом или с использованием установленных ранее коэффициентов на каждую тонну перевозимого груза, массы прицепа или полуприцепа - до 1,3 л/100 км и до 2,0 л/100 км для автомобилей, соответственно, с дизельными и бензиновыми двигателями, - или с использованием точных расчетов, выполняемых по специальной программе-методике непосредственно для каждой конкретной марки, модификации и типа АТС.

Базовая норма расхода топлив зависит от конструкции автомобиля, его агрегатов и систем, категории, типа и назначения автомобильного подвижного состава (легковые, автобусы, грузовые и т.д.), от вида используемых топлив, учитывает массу автомобиля в снаряженном состоянии, типизированный маршрут и режим движения в условиях эксплуатации в пределах "Правил дорожного движения".

Транспортная норма (норма на транспортную работу) включает в себя базовую норму и зависит или от грузоподъемности, или от нормируемой загрузки пассажиров, или от конкретной массы перевозимого груза.

Эксплуатационная норма устанавливается по месту эксплуатации АТС на основе базовой или транспортной нормы с использованием поправочных коэффициентов (надбавок), учитывающих местные условия эксплуатации, по формулам, приведенным в данном документе.

Нормы расхода топлив на 100 км пробега автомобиля установлены в следующих измерениях:

- для бензиновых и дизельных автомобилей - в литрах бензина или дизтоплива;

- для автомобилей, работающих на сжиженном углеводородном газе (СУГ), - в литрах СУГ из расчета 1 л бензина соответствует "1,32 л СУГ, не более" (рекомендуемая норма в пределах 1,22 +/- 0,10 л СУГ к 1 л бензина, в зависимости от свойств пропан-бутановой смеси);

- для автомобилей, работающих на компримированном природном газе (КПГ) - в нормальных метрах кубических КПГ, из расчета 1 л бензина соответствует 1 +/- 0,1 куб. м КПГ (в зависимости от свойств природного газа);

- для газодизельных автомобилей норма расхода компримированного природного газа указана в куб. м с одновременным указанием нормы расхода дизтоплива в литрах, их соотношение определяется производителем техники (или в инструкции по эксплуатации).

Учет дорожно-транспортных, климатических и других эксплуатационных факторов производится при помощи поправочных коэффициентов (надбавок), регламентированных в виде процентов повышения или снижения исходного значения нормы (их значения устанавливаются по решению юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего эксплуатацию АТС).

(в ред. распоряжения Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р)

5. Нормы расхода топлив повышаются при следующих условиях.

Работа автотранспорта в зимнее время года в зависимости от климатических районов страны - от 5% до 20% (включительно - и далее по тексту для всех верхних предельных значений коэффициентов). Порядок применения, значения и сроки действия зимних надбавок представлены в Приложении N 2.

Работа автотранспорта на дорогах общего пользования (I, II и III категорий) в горной местности, включая города, поселки и пригородные зоны, при высоте над уровнем моря:

от 300 до 800 м - до 5% (нижнегорье);

от 801 до 2000 м - до 10% (среднегорье);

от 2001 до 3000 м - до 15% (высокогорье);

свыше 3000 м - до 20% (высокогорье).

Работа автотранспорта на дорогах общего пользования I, II и III категорий со сложным планом (вне пределов городов и пригородных зон), где в среднем на 1 км пути имеется более пяти закруглений (поворотов) радиусом менее 40 м (или из расчета на 100 км пути - около 500) - до 10%, на дорогах общего пользования IV и V категорий - до 30%.

При работе автотранспорта в населенных пунктах с численностью населения:

свыше 5 млн. человек - до 35%;

от 1 до 5 млн. человек - до 25%;

от 250 тыс. до 1 млн. человек - до 15%;

от 100 до 250 тыс. человек - до 10%;

до 100 тыс. человек (при наличии регулируемых перекрестков, светофоров или других знаков дорожного движения) - до 5%.

Работа автотранспорта, требующая частых технологических остановок, связанных с погрузкой и выгрузкой, посадкой и высадкой пассажиров, в том числе маршрутные таксомоторы-автобусы, грузо-пассажирские и грузовые автомобили малого класса, автомобили типа пикап, универсал и т.п., включая перевозки продуктов и мелких грузов, обслуживание почтовых ящиков, инкассацию денег, обслуживание пенсионеров, инвалидов, больных и т.п. (при наличии в среднем более чем одной остановки на 1 км пробега; при этом остановки у светофоров, перекрестков и переездов не учитываются) - до 10%.

При движении автомобилей с пониженной средней скоростью движения (при перевозке нестандартных, крупногабаритных, тяжеловесных, опасных грузов, грузов в стекле и иных подобных грузов, при движении в колоннах при сопровождении АТС автомобилями прикрытия) в диапазоне 20 - 40 км/ч - до 15%, то же со средней скоростью ниже 20 км/ч - до 35%.

При обкатке новых автомобилей и вышедших из капитального ремонта (пробег определяется производителем техники) - до 10%.

При централизованном перегоне автомобилей своим ходом в одиночном состоянии или колонной - до 10%; при перегоне-буксировке автомобилей в спаренном состоянии - до 15%; при перегоне-буксировке в строенном состоянии - до 20%.

Для автомобилей, находящихся в эксплуатации более пяти лет или с общим пробегом более 100 тыс. км - до 5%; более восьми лет или с общим пробегом более 150 тыс. км - до 10%.

При работе грузовых автомобилей, фургонов, грузовых таксомоторов и т.п. без учета транспортной работы - до 10%.

При работе автомобилей в качестве технологического транспорта, включая работу внутри предприятия, - до 20%.

При работе специальных автомобилей (патрульных, киносъемочных, пожарных, автомобилей скорой помощи, автомобилей фотовидеофиксации, ремонтных, автовышек, автопогрузчиков и т.д.), выполняющих транспортный процесс при маневрировании, на пониженных скоростях, при частых остановках, движении задним ходом и т.п. - до 20%.

При работе в карьерах (кроме специальных карьерных АТС), при движении по полю, при вывозке леса и т.п. на горизонтальных участках дорог IV и V категорий: для АТС в снаряженном состоянии без груза - до 20%, для АТС с полной или частичной загрузкой автомобиля - до 40%.

При работе в чрезвычайных климатических и тяжелых дорожных условиях в период сезонной распутицы, снежных или песчаных заносов, при сильном снегопаде и гололедице, наводнениях, лесных пожаров и других стихийных бедствиях для дорог I, II и III категорий - до 35%, для дорог IV и V категорий - до 50%.

При учебной езде на дорогах общего пользования - до 20%; при учебной езде на специально отведенных учебных площадках, при маневрировании на пониженных скоростях, при частых остановках и движении задним ходом - до 40%.

При использовании установки "климат-контроль" (независимо от времени года) при движении автомобиля - до 7%.

При использовании кондиционера при движении автомобиля - до 7% (применение данного коэффициента совместно с зимней надбавкой в зависимости от климатических районов не допускается).

Нормы расхода топлива для функционирования дополнительного оборудования рефрижераторов, автобусов, специальных и специализированных транспортных средств определяются научными организациями, занимающимися разработкой подобных норм, заводами-изготовителями дополнительного оборудования или АТС (нормируются в л/час).

При использовании кондиционера на стоянке нормативный расход топлива устанавливается из расчета за один час простоя с работающим двигателем, то же на стоянке при использовании установки "климат-контроль" (независимо от времени года) за один час простоя с работающим двигателем - до 10% от базовой нормы.

При простоях автомобилей под погрузкой или разгрузкой в пунктах, где по условиям безопасности или другим действующим правилам запрещается выключать двигатель (нефтебазы, специальные склады, наличие груза, не допускающего охлаждения кузова, банки и другие объекты), а также в других случаях вынужденного простоя автомобиля с включенным двигателем - до 10% от базовой нормы за один час простоя.

В зимнее или холодное (при среднесуточной температуре ниже +5 °C) время года на стоянках при необходимости пуска и прогрева автомобилей и автобусов (если нет независимых отопителей), а также на стоянках в ожидании пассажиров (в том числе для медицинских АТС и при перевозках детей) устанавливается нормативный расход топлива из расчета за один час стоянки (простоя) с работающим двигателем - до 10% от базовой нормы.

Допускается на основании решения юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего эксплуатацию АТС:

- на внутригаражные разъезды и технические надобности автотранспортных предприятий (технические осмотры, регулировочные работы, приработка деталей двигателей и других агрегатов автомобилей после ремонта и т.п.) увеличивать нормативный расход топлива до 1% от общего количества, потребляемого данным предприятием (с обоснованием и учетом фактического количества единиц АТС, используемых на этих работах);

- для марок и модификаций автомобилей, не имеющих существенных конструктивных изменений по сравнению с базовой моделью (с одинаковыми техническими характеристиками двигателя, коробки передач, главной передачи, шин, колесной формулы, кузова) и не отличающихся от базовой модели собственной массой, устанавливать базовую норму расхода топлив в тех же размерах, что и для базовой модели;

- для марок и модификаций автомобилей, не имеющих перечисленных выше конструктивных изменений, но отличающихся от базовой модели только собственной массой (при установке фургонов, кунгов, тентов, дополнительного оборудования, бронировании и т.д.), нормы расхода топлив могут определяться:

- на каждую тонну увеличения (уменьшения) собственной массы автомобиля с увеличением (уменьшением) из расчета до 2 л/100 км для автомобилей с бензиновыми двигателями, из расчета до 1,3 л/100 км - с дизельными двигателями, из расчета до 2,64 л/100 км для автомобилей, работающих на углеводородном газе (СУГ), из расчета до 2 куб. м/100 км для автомобилей, работающих на компримированном природном газе (КПГ); при газодизельном процессе двигателя ориентировочно до 1,2 куб. м компримированного природного газа (КПГ) и до 0,25 л/100 км дизельного топлива, из расчета на каждую тонну изменения собственной массы автомобиля.

6. Норма расхода топлив может снижаться.

При работе на дорогах общего пользования I, II и III категорий за пределами пригородной зоны на равнинной слабохолмистой местности (высота над уровнем моря до 300 м) - до 15%.

В том случае, когда автотранспорт эксплуатируется в пригородной зоне вне границы города, поправочные (городские) коэффициенты не применяются.

При необходимости применения одновременно нескольких надбавок норма расхода топлива устанавливается с учетом суммы или разности этих надбавок.

В дополнение к нормированному расходу газа допускается расходование бензина или дизтоплива для газобаллонных автомобилей в следующих случаях:

- для заезда в ремонтную зону и выезда из нее после проведения технических воздействий - до 5 л жидкого топлива на один газобаллонный автомобиль;

- для запуска и работы двигателя газобаллонного автомобиля - до 20 л жидкого топлива в месяц на один автомобиль в летний и весенне-осенний сезоны, в зимнее время дополнительно учитываются зимние надбавки согласно Приложению N 2;

- на маршрутах, протяженность которых превышает запас хода одной заправки газа, - до 25% от общего расхода топлива на указанных маршрутах.

Во всех указанных случаях нормирование расхода жидкого топлива для газобаллонных автомобилей осуществляется в тех же размерах, что и для соответствующих базовых автомобилей.

Применительно к конкретным условиям эксплуатации АТС допускается использование скорректированных значений поправочных коэффициентов (надбавок) к базовым нормам расхода топлив, утвержденных настоящими методическими рекомендациями, или дополнительных коэффициентов (надбавок) к базовым нормам расхода топлив при соответствующим обосновании и по согласованию с Минтрансом России.

На период действия данного документа для моделей, марок и модификаций автомобильной техники, поступающей в автопарк страны, на которую Минтрансом России не утверждены нормы расхода топлив (отсутствующие в данном документе), по решению юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего эксплуатацию АТС, в отношении данных АТС могут вводиться базовые нормы, разработанные по индивидуальным заявкам в установленном порядке научными организациями, осуществляющими разработку таких норм по специальной программе-методике.

## 7. Легковые автомобили

Для легковых автомобилей нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле:

Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D),                 (1)

где Qн - нормативный расход топлив, л;

Hs - базовая норма расхода топлив на пробег автомобиля, л/100 км;

S - пробег автомобиля, км;

D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.

#### 7.1. Легковые автомобили отечественные и стран СНГ <1>

| № п/п | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров <2> | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП <3> | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ВАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 1111«Ока» | - | - | - | - | 6,5 |
|  | 11113 «Ока» (ВАЗ-11113) | 2L | 35 | 0,75 | 4М | 5,6 |
|  | 11183 «Калина» (BA3-21114) | 4L | 81 | 1,596 | 5M | 8,0 |
|  | 2104 | - | - | - | - | 8,5 |
|  | 21041 (BA3-21067.10) | 4L | 74,5 | l,568 | 5M | 9,1 |
|  | 21043 (BA3-2103) | 4L | 71 | 1,45 | 5M | 8,3 |
|  | 21043 (BA3-2103) | 4L | 71,5 | 1,451 | 4M | 9,0 |
|  | 2105, -21051, -21053 | - | - | - | - | 8,5 |
|  | 2106 (BA3-2106) | 4L | 75,5 | l,57 | 5M | 8,5 |
|  | 2106 (BA3-2106) | 4L | 75,5 | l,57 | 4M | 9,0 |
|  | 21061 | - | - | - | - | 9,0 |
|  | 21063 (BA3-2130) | 4L | 82 | l,77 | 5M | 9,0 |
|  | 2107 (BA3-2103) | 4L | 72,5 | l,45 | 4M | 8,6 |
|  | 21072 (ВАЗ-2105) | 4L | 63,5 | 1,3 | 4М | 8,9 |
|  | BA3-21074 (BA3-2106) | 4L | 75,5 | l,57 | 5M | 8,5 |
|  | 21074 (BA3-21067) | 4L | 74,5 | l,568 | 5M | 8,9 |
|  | 2108, -2108 «Спутник», -21081, -21083, -2109 | - | - | - | - | 8,0 |
|  | 21093 (ВАЗ-2111) | 4L | 79 | 1,499 | 5М | 7,7 |
|  | 21093; -21099 l,5i (BA3-21083-20) | 4L | 71 | l,5 | 5M | 7,5 |
|  | 21099 (ВАЗ-2111) | 4L | 79 | l,499 | 5M | 7,8 |
|  | 2110 1,5i (BA3-21083-20) | 4L | 71 | 1,5 | 5M | 7,4 |
|  | 2110-010 (ВАЗ-2110) | 4L | 73 | l,499 | 5M | 7,8 |
|  | 21102 (BA3-2111) | 4L | 79 | l,499 | 5M | 7,5 |
|  | BA3-21103 (BA3-2112) | 4L | 92 | l,499 | 5M | 7,7 |
|  | 21104 (BA3-21124) | 4L | 90 | 1,596 | 5M | 8,4 |
|  | 2111 (ВАЗ-2111) | 4L | 79 | l,499 | 5M | 7,6 |
|  | 21112-00 1.6 (BA3-21114) | 4L | 80 | 1,596 | 5M | 8,3 |
|  | 21113 (ВАЗ-2112) | 4L | 92 | l,499 | 5M | 7,8 |
|  | 2112 (BA3-2112) | 4L | 92 | l,499 | 5M | 7,7 |
|  | 21140 (ВАЗ-2111) | 4L | 79 | l,499 | 5M | 7,9 |
|  | 21150 (ВАЗ-2111) | 4L | 79 | 1,499 | 5M | 7,4 |
|  | 2120 (BA3-2130) | 4L | 82 | l,774 | 5M | 10,7 |
|  | 212090 «Бронто» брон. (BA3-2130) | 4L | 82 | l,774 | 5M | 12,5 |
|  | 2121, -21211 | - | - | - | - | 12,0 |
|  | 21213 (BA3-21213) | 4L | 80 | 1,690 | 5M | 11,5 |
|  | 21213Б брон. (BA3-21213) | 4L | 79 | l,69 | 5M | 12,1 |
|  | 21214-20 (BA3-21214-10) | 4L | 82 | l,689 | 5M | 10,9 |
|  | 21218 (BA3-21213) | 4L | 79 | l,69 | 5M | 11,9 |
|  | 212182 брон. (BA3-21213) | 4L | 79 | l,69 | 5M | 12,3 |
|  | 212300 «Шевроле-Нива» (ВАЗ-2123) | 4L | 80 | 1,69 | 5M | 10,5 |
|  | 2131 (BA3-21213) | 4L | 80 | 1,69 | 5M | 11,3 |
|  | 21310 (BA3-2130) | 4L | 82 | l,774 | 5M | 11,5 |
|  | 213102 «Бронто» брон. (ВАЗ-2130) | 4L | 80 | 1,774 | 5M | 12,4 |
|  | 21312 (BA3-2130) | 4L | 82 | l,774 | 5M | 11,4 |
|  | 2302 «Бизон» (BA3-2121) | 4L | 78 | l,57 | 4M | 11,5 |
|  | ГАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 13 | - | - | - | - | 20,0 |
|  | 14 | - | - | - | - | 22,0 |
|  | 24, -24-10, -24-60 | - | - | - | - | 13,0 |
|  | 24-01, -24-03, -24-11, -24-14, -24Т | - | - | - | - | 13,5 |
|  | 24-02, -24-04 | - | - | - | - | 14,0 |
|  | 24-07 | - | - | - | - | 16,5 СУГ |
|  | 24- 12, -24- 13 (с двигателем ЗМЗ-402, -402.10) | - | - | - | - | 13,5 |
|  | 24- 12, -24- 13 (с двигателем ЗМЗ-4021, -4021.10) | - | - | - | - | 14,0 |
|  | 24- 17, -24-25 | - | - | - | - | 16,5 СУГ |
|  | 3102 (с двигателем ЗМЗ-4022. 10) | - | - | - | - | 13,0 |
|  | 3102 (Chrysler) | 4L | 137 | 2,429 | 5M | 10,7 |
|  | 3102 (Toyota 3RZ-FE) | 4L | 152 | 2,694 | 5M | 11,2 |
|  | 3102, -3102-12 (3M3-4062.10) | 4L | 150 | 2,3 | 4M | 12,5 |
|  | 3102-12; 3102 (3M3-4062.10) | 4L | 150 | 2,3 | 5M | 12,0 |
|  | 310200 (Toyota 5VZ-FE) | 6V | 194 | 3,378 | 4A | 13,8 |
|  | 310200 (Rover) | 8V | 182 | 3,95 | 5M | 13,5 |
|  | 31022 (ЗМЗ-4021.10) | 4L | 90 | 2,445 | 4M | 13,9 |
|  | 31022 (ЗМЗ-402) | 4L | 100 | 2,44 | 4М | 13,5 |
|  | 310221 (3M3-40210D) | 4L | 81 | 2,445 | 5M | 13,1 |
|  | 310221 (3M3-40620D) | 4L | 131 | 2,3 | 5M | 12,5 |
|  | 31029 (Rover) | 4L | 140 | l,994 | 5M | 11,5 |
|  | 31029 (ЗМЗ-402; 402.10) | 4L | 100 | 2,445 | 4M | 13,0 |
|  | 31029 (ЗМЗ-4021; 4021.10) | 4L | 90 | 2,445 | 4M | 13,5 |
|  | 3105 | 8V | 170 | 3,4 | 5М | 13,7 |
|  | 3110 (ЗМЗ-4026.10; -40200F) | 4L | 100 | 2,445 | 4M | 13,0 |
|  | 3110 (Rover) | 4L | 136 | l,996 | 5M | 10,7 |
|  | 3110 (ЗМЗ-4020OM) | 4L | 100 | 2,445 | 5M | 12,2 |
|  | 3110 (3M3-4062.10) | 4L | 150 | 2,287 | 5M | 11,4 |
|  | 3110 (3M3-40210D; -4021) | 4L | 90 | 2,445 | 5M | 13,0 |
|  | 3110 (ЗМЗ-4026.10; -402) | 4L | 100 | 2,445 | 5M | 12,1 |
|  | 3110 (3M3-40620D) | 4L | 131 | 2,3 | 5M | 11,5 |
|  | 3110-551 (Chrysler) | 4L | 137 | 2,429 | 5M | 10,6 |
|  | 31105 (3M3-40620D) | 4L | 131 | 2,3 | 5M | 11,5 |
|  | ЗАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 1102 | - | - | - | - | 7,0 |
|  | ЗИЛ |  |  |  |  |  |
|  | 114 | - | - | - | - | 24,0 |
|  | 117 | - | - | - | - | 23,0 |
|  | 4104 | - | - | - | - | 26,0 |
|  | 41047 | 8V | 315 | 7,68 | 3A | 26,5 |
|  | ИЖ |  |  |  |  |  |
|  | 2125, -21251, -2126 | - | - | - | - | 10,0 |
|  | ЛУАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 1302 | - | - | - | - | 11 |
|  | Москвич |  |  |  |  |  |
|  | 2136, -2140, -2141 (все модификации) | - | - | - | - | 10,0 |
|  | 2141 «Юрий Долгорукий» (Renault) | 4L | 113 | 1,998 | 5М | 8,6 |
|  | 2141-22 (УЗАМ-3317) | 4L | 85 | 1,7 | 5М | 9,4 |
|  | 2141-22 (УЗАМ-3320) | 4L | 91 | 2,0 | 5М | 9,6 |
|  | 21412-01 (УЗАМ-331.10) | 4L | 72 | 1,478 | 5М | 8,5 |
|  | 21412-01 (УЗАМ-3313) | 4L | 85 | 1,815 | 5М | 9,0 |
|  | 214145 «Святогор» (Renault F3R) | 4L | 113 | l,998 | 5M | 8,8 |
|  | 2142 «Князь Владимир» (Renault F3R) | 4L | 113 | 1,988 | 5М | 8,9 |
|  | 2142 «Иван Калита» (Renault F7R) | 4L | 145 | l,988 | 5M | 10,2 |
|  | УАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 31512 (3M3-4025.10) | 4L | 90 | 2,445 | 4M | 15,5 |
|  | 31512 (3M3-40260F) | 4L | 100 | 2,445 | 4M | 15,4 |
|  | 31512 (УМЗ-4178) | 4L | 76 | 2,445 | 4М | 15,1 |
|  | 31514 (3M3-4025.10) | 4L | 90 | 2,445 | 4M | 16,7 |
|  | 31514 (3M3-40210L) | 4L | 81 | 2,445 | 4M | 15,5 |
|  | 31514 (УМЗ-41780В) | 4L | 76 | 2,445 | 4М | 15,8 |
|  | 31514 (ЗМЗ-402100) | 4L | 74 | 2,445 | 4М | 15,6 |
|  | 31517 (HR492 НТА фирмы «VM») | 4L | 100 | 2,393 | 4M | 11,0 D |
|  | 31519 (УМЗ-4218.10) | 4L | 98 | 2,89 | 4М | 14,5 |
|  | 31519 (УМЗ-4218) | 4L | 84 | 2,89 | 4М | 15,9 |
|  | 31519 (УМЗ-4218.10) | 4L | 98 | 2,89 | 4М | 14,9 |
|  | 315195 (3M3-4090011) | 4L | 128 | 2,693 | 5M | 13,5 |
|  | 315195 Hunter (3M3-40900G) | 4L | 128 | 2,693 | 4M | 13,8 |
|  | 3153 СБА-4УМ (брон.) (УМЗ-4218.10) | 4L | 98 | 2,89 | 4М | 16,6 |
|  | 3153 (УМЗ-4218) | 4L | 84 | 2,89 | 4М | 15,4 |
|  | 3159 «Барс» (3M3-4092.10) | 4L | 133 | 2,7 | 5M | 16,5 |
|  | 31601 (УМЗ-421.10-10) | 4L | 98 | 2,89 | 5M | 15,3 |
|  | 31604 (VM-425LTRV) | 4L | 105 | 2,5 | 5M | 13,2D |
|  | 3162 СБА 10У (брон.) (УМЗ-421.10) | 4L | 98 | 2,89 | 4M | 16,0 |
|  | 31622 (ЗМЗ-4092.10) | 4L | 130 | 2,69 | 5M | 13,7 |
|  | 3163-10 «Патриот» (3M3-40900R) | 4L | 128 | 2,693 | 5M | 13,5 |
|  | 469, -469А, -469Б; -315100, -315101, -31512-01, -315201 | - | - | - | - | 16,0 |

<1> Курсивом (по всему документу) обозначены нормы, рассчитанные до 1997 г.

<2> 4L- Число и расположение цилиндров (L-рядное, V-образное, W-образное, B-оппозитное, VR-рядно-смещённое расположение цилиндров) (по всему документу).

<3>  5М- Количество передач (M-механическая, A-автоматическая, CVT- бесступенчатая автоматическая, Direct Shift Gearbox (DSG), Powershift (PS)- коробка с двумя сцеплениями, MTA- роботизированная механическая коробка передач) (по всему документу).

##### 7.1.1. Легковые автомобили отечественные и стран СНГ выпуска с 2008 года

| N п/п | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Богдан |  |  |  |  |  |
| 1 | 2111 Богдан (ВАЗ-21114) | 4L | 89 | 1,596 | 5M | 8,1 |
|  | ВАЗ |  |  |  |  |  |
| 2 | 111730 "Калина" (ВАЗ-21114) | 4L | 81 | 1,596 | 5M | 8,3 |
| 3 | 111740 "Калина" (ВАЗ-11194) | 4L | 89 | 1,390 | 5M | 7,8 |
| 4 | 111830 "Калина" (ВАЗ-21124) | 4L | 90 | 1,596 | 5M | 8,1 |
| 5 | 111830 "Калина" (ВАЗ-11183) | 4L | 81 | 1,596 | 5M | 8,4 |
| 6 | 111840 "Калина" (ВАЗ-211140) | 4L | 81 | 1,596 | 5M | 8,0 |
| 7 | 111840 "Калина" (ВАЗ-11194) | 4L | 89 | 1,390 | 5M | 7,7 |
| 8 | 111930 "Калина" (ВАЗ-11183) | 4L | 90 | 1,596 | 5M | 8,4 |
| 9 | 111930 "Калина" (ВАЗ-211140) | 4L | 81 | 1,596 | 5M | 8,1 |
| 10 | 111940 (ВАЗ-11194) | 4L | 89 | 1,390 | 5M | 7,6 |
| 11 | 21041-20 (ВАЗ-21067-10) | 4L | 74,5 | 1,568 | 5M | 9,3 |
| 12 | 21054 (ВАЗ-21067-10) | 4L | 74 | 1,568 | 5M | 8,9 |
| 13 | 21074 (ВАЗ-11183) | 4L | 81 | 1,596 | 5M | 8,3 |
| 14 | 21074 (ВАЗ-21067) | 4L | 74,5 | 1,568 | 5M | 8,9 |
| 15 | 21101 (ВАЗ-21114) | 4L | 80 | 1,596 | 5M | 8,0 |
| 16 | 21102 (ВАЗ-21083) | 4L | 71 | 1,499 | 5M | 7,6 |
| 17 | 21103 (ВАЗ-2112) | 4L | 94 | 1,499 | 5M | 7,8 |
| 18 | 21108 "Премьер" (ВАЗ-21128) | 4L | 98 | 1,796 | 5M | 8,8 |
| 19 | 21108 (ВАЗ-2112) | 4L | 94 | 1,499 | 5M | 8,0 |
| 20 | 21110 (ВАЗ-21083-20) | 4L | 77 | 1,499 | 5M | 7,9 |
| 21 | 211101 (ВАЗ-21114) | 4L | 80 | 1,596 | 5M | 8,0 |
| 22 | 2111-10 (ВАЗ-2111-16) | 4L | 70 | 1,499 | 5M | 7,6 |
| 23 | 21111-010 (ВАЗ-2110) | 4L | 73 | 1,499 | 5M | 8,0 |
| 24 | 21114 (ВАЗ-21124) | 4L | 89 | 1,596 | 5M | 8,1 |
| 25 | 2112-01 (ВАЗ-21114) | 4L | 80 | 1,596 | 5M | 8,0 |
| 26 | 21121 (ВАЗ-21114) | 4L | 81 | 1,596 | 5M | 7,9 |
| 27 | 21124 (ВАЗ-21124) | 4L | 89 | 1,596 | 5M | 7,7 |
| 28 | 21134 (ВАЗ 11183) | 4L | 81 | 1,596 | 5M | 7,8 |
| 29 | 21144 (ВАЗ-11183) | 4L | 81 | 1,596 | 5M | 7,8 |
| 30 | 21150 (ВАЗ-21083) | 4L | 79 | 1,499 | 5M | 7,7 |
| 31 | 21150 (ВАЗ-21083-80) | 4L | 69 | 1,499 | 5M | 7,9 |
| 32 | 21150 (ВАЗ-2111) | 4L | 77 | 1,499 | 5M | 7,9 |
| 33 | 21154 (ВАЗ-11183) | 4L | 81 | 1,596 | 5M | 7,9 |
| 34 | 21200 "Надежда" (ВАЗ-2130) | 4L | 82 | 1,774 | 5M | 10,5 |
| 35 | 21213 (ВАЗ 21213) | 4L | 79 | 1,690 | 5M | 11,0 |
| 36 | 21214 (ВАЗ-21214) | 4L | 80 | 1,690 | 5M | 10,8 |
| 37 | 21230 Chevrolet Niva (ВАЗ-2123) | 4L | 80 | 1,690 | 5M | 10,6 |
| 38 | 21230 Chevrolet Niva (ВАЗ-21214) | 4L | 81 | 1,690 | 5M | 10,3 |
| 39 | 212360 Chevrolet Niva (Opel Z18XE) | 4L | 122 | 1,796 | 5M | 11,0 |
| 41 | 21310 (ВАЗ-21214) | 4L | 81 | 1,690 | 5M | 11,3 |
| 42 | 217010 Приора (ВАЗ-21114) | 4L | 81 | 1,597 | 5M | 7,8 |
| 43 | 217030 Приора (ВАЗ-21126) | 4L | 98 | 1,597 | 5M | 8,2 |
| 44 | 217130 Приора (ВАЗ-21126) | 4L | 98 | 1,597 | 5M | 8,5 |
| 45 | 217230 Приора (ВАЗ-21126) | 4L | 98 | 1,597 | 5M | 8,4 |
|  | Волга |  |  |  |  |  |
| 46 | Сайбер 2.4 (Chrysler) | 4L | 143 | 2,429 | 5M | 10,0 |
| 47 | Сайбер 2.4 (Chrysler) | 4L | 143 | 2,429 | 4A | 11,0 |
|  | ГАЗ |  |  |  |  |  |
| 48 | 3102 (Chrysler) | 4L | 131,9 | 2,429 | 5M | 12,4 |
| 49 | 3102 (ЗМЗ-4062) | 4L | 131 | 2,285 | 5M | 12,3 |
| 50 | 3102 (ЗМЗ-40620D) | 4L | 145 | 2,285 | 5M | 11,3 |
| 51 | 3102 (ЗМЗ-409.10; 40907.10; 40920A) | 4L | 143 | 2,690 | 5M | 12,9 |
| 52 | 3110 (ЗМЗ-40620D) | 4L | 145 | 2,285 | 5M | 10,7 |
| 53 | 310221 (Chrysler) | 4L | 131,9 | 2,429 | 5M | 12,9 |
| 54 | 310221 (ЗМЗ-40621A) | 4L | 130 | 2,285 | 5M | 12,3 |
| 55 | 3102-501 (Chrysler) | 4L | 137 | 2,429 | 5M | 10,9 |
| 56 | 31105 (Chrysler) | 4L | 137 | 2,429 | 5M | 10,9 |
| 57 | 31105 (ЗМЗ-4062.10) | 4L | 130 | 2,287 | 5M | 11,2 |
| 58 | 31105-101 (ЗМЗ-40621A) | 4L | 130 | 2,287 | 5M | 10,9 |
| 59 | 31105-190 (ЗМЗ-405250) | 4L | 130 | 2,464 | 5M | 11,8 |
| 60 | 31105-501 (Chrysler; АИ-92) | 4L | 137 | 2,429 | 5M | 10,6 |
| 61 | 311113 (ЗМЗ-40520B) | 4L | 136 | 2,464 | 5M | 11,3 |
|  | ЗАЗ |  |  |  |  |  |
| 62 | CHANCE 1.5 (Chevrolet A 15SMS) | 4L | 86 | 1,498 | 5M | 8,3 |
| 63 | CHANCE 1.3 (МЕМЗ-307) | 4L | 70 | 1,299 | 5M | 7,9 |
|  | ИЖ |  |  |  |  |  |
| 64 | 2126-030 "Ода" (ВАЗ-2106) | 4L | 76 | 1,568 | 5M | 9,5 |
| 65 | 21261-030 "Фабула" (ВАЗ-2106) | 4L | 76 | 1,568 | 5M | 9,6 |
|  | СеАЗ |  |  |  |  |  |
| 66 | 11116 "Ока" (FAW) | 3L | 53 | 0,993 | 5M | 5,8 |
|  | УАЗ |  |  |  |  |  |
| 67 | 23632 (ЗМЗ-409040) | 4L | 128 | 2,693 | 5M | 14,3 |
| 68 | 23632 Pickup Comfort (ЗМЗ-409.10) | 4L | 128 | 2,693 | 5M | 13,9 |
| 69 | 3151 (УМЗ-42130К) | 4L | 104 | 2,890 | 4M | 15,2 |
| 70 | 315143 (Andoria 4CT90) | 4L | 86 | 2,417 | 4M | 11,6D |
| 71 | 315148 (ЗМЗ-5143) | 4L | 91 | 2,240 | 5M | 11,0D |
| 72 | 315148-053 Hunter (ЗМЗ-51430L) | 4L | 92,6 | 2,240 | 5M | 11,6D |
| 73 | 315159 (ЗМЗ-40900H) | 4L | 128 | 2,693 | 5M | 13,5 |
| 74 | 31519 (УМЗ-421800) | 4L | 86 | 2,890 | 4M | 16,4 |
| 75 | 31519-10 (ЗМЗ-41040B) | 4L | 85 | 2,890 | 4M | 15,7 |
| 76 | 315192 (УМЗ-4213) | 4L | 104 | 2,890 | 4M | 14,0 |
| 77 | 315194 (УМЗ-4213) | 4L | 104 | 2,890 | 4M | 14,0 |
| 78 | 315195 (ЗМЗ-40904) | 4L | 128 | 2,693 | 5M | 13,4 |
| 79 | 315195 Hunter (ЗМЗ-409040) | 4L | 128 | 2,693 | 5M | 13,9 |
| 80 | 315196 (ЗМЗ-4091) | 4L | 112 | 2,693 | 5M | 13,4 |
| 81 | 31601 (Andoria 4C90) | 4L | 70 | 2,417 | 5M | 10,6D |
| 82 | 31602 (ЗМЗ-40900) | 4L | 133 | 2,693 | 5M | 14.1 |
| 83 | 31605 (УМЗ-4213) | 4L | 102 | 2,890 | 5M | 15,3 |
| 84 | 31622 (ЗМЗ-40900) | 4L | 128 | 2,693 | 5M | 13,6 |
| 85 | 31631 (Iveco F1A) | 4L | 116 | 2,287 | 5M | 9,9D |
| 86 | 3163-10 "Патриот" (Andoria 4CT90) | 4L | 86 | 2,417 | 5M | 10,3D |
| 87 | 3163-10 "Патриот" (брон; ЗМЗ-409.10) | 4L | 128 | 2,693 | 5M | 14,5 |
| 88 | 3163-120 "Патриот" (ЗМЗ-40904) | 4L | 128 | 2,693 | 5M | 13,8 |
| 89 | 31631-225 (Iveco F1A) | 4L | 116 | 2,287 | 5M | 10,1D |
| 90 | 3164-011 Патриот (ЗМЗ-4091) | 4L | 112 | 2,693 | 5M | 14,1 |
| 91 | 31642 Патриот Спорт (ЗМЗ-409040) | 4L | 128 | 2,693 | 5M | 13,9 |
| В соответствии с распоряжением Минтранса России от 14.07.2015 № НА-80-р добавлены следующие пункты |
| 92 | ВАЗ-2107 1.6 (ВАЗ-21067) | 4L | 74 | 1,568 | 5M | 9,1 |
| 93 | ВАЗ-217220 Lada Priora 1.6 (ВАЗ-21116) | 4L | 87 | 1,596 | 5M | 8,0 |
| 40 | ВАЗ-21310 1.7 (ВАЗ-21214) | 4L | 83 | 1,69 | 5M | 10,6 |
| 94 | Lada Granta 21901 1.6 (ВАЗ-21116) | 4L | 87 | 1,596 | 5M | 8,4 |
| 95 | Lada Granta 219020 1.6 (ВАЗ-21126) | 4L | 98 | 1,597 | 4A | 9,7 |
| 96 | Lada Granta 21905 1.6 (ВАЗ-21126) | 4L | 98 | 1,597 | 5M | 8,3 |
| 97 | Lada Granta 219060 1.6 (ВАЗ-11183) | 4L | 82 | 1,596 | 5M | 8,4 |
| 98 | Lada Largus 1.6 (RS015L) (7 мест) (Renault K7M) | 4L | 87 | 1,598 | 5M | 10,8 |
| 99 | Lada Largus 1.6 (KS015L) (5 мест) (Renault K7M) | 4L | 87 | 1,598 | 5M | 10,4 |
| 100 | Lada Largus 1.6 (FS015L) (Renault K7M) | 4L | 87 | 1,598 | 5M | 10,6 |
| 101 | Lada Largus 1.6 (KS0Y5L) (Renault K4M) | 4L | 105 | 1,598 | 5M | 10,6 |
| 102 | ГАЗ-31105 (Chrysler) | 4L | 132 | 2,429 | 5M | 11,2 |

#### 7.2. Легковые автомобили зарубежные

| № п/п | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Alfa Romeo |  |  |  |  |  |
|  | 116 2.4 TD | 5L | 150 | 2,387 | 6M | 8,3D |
|  | 166 2.0 | 4L | 155 | 1,969 | 6M | 9,9 |
|  | 166 2.5 V6 24V | 6V | 190 | 2,492 | 4A | 13,1 |
|  | Audi |  |  |  |  |  |
|  | 80 1.6 | 4L | 75 | 1,595 | 5M | 8,5 |
|  | 100 2.3 | 5L | 133 | 2,309 | 5M | 10,1 |
|  | A4 1.6 | 4L | 101 | 1,595 | 5M | 8,6 |
|  | A4 1.8 | 4L | 125 | 1,781 | 4A | 10,0 |
|  | A4 1.8 | 4L | 125 | 1,781 | 5M | 9,5 |
|  | A6 1.8 Т | 4L | 150 | 1,781 | 5M | 9,1 |
|  | A6 2.0 | 4L | 115 | 1,984 | 5M | 9,4 |
|  | A6 2.4 | 6V | 165 | 2,393 | 5M | 10,6 |
|  | A6 2.4 | 6V | 177 | 2,393 | CVT | 11,2 |
|  | A6 2.4 quattro | 6V | 170 | 2,393 | 5A | 12,2 |
|  | A6 2.4 quattro | 6V | 165 | 2,393 | 5М | 11,0 |
|  | A6 2.5 TDI | 5L | 140 | 2,461 | 6M | 6,9 D |
|  | A6 2.6 | 6V | 150 | 2,598 | 5M | 10,0 |
|  | A6 2.7 Biturbo quattro | 6V | 250 | 2,671 | 5A | 13,2 |
|  | A6 2.8 | 6V | 193 | 2,771 | 5A | 11,5 |
|  | A6 2.8 quattro | 6V | 193 | 2,771 | 5A | 13,0 |
|  | A6 3.0 quattro | 6V | 220 | 2,976 | 5A | 13,1 |
|  | A6 3.0 quattro | 6V | 220 | 2,976 | 6A | 12,9 |
|  | A6 3.2 quattro | 6V | 255 | 3,123 | 6A | 11,6 |
|  | A6 4.2 quattro | 8V | 300 | 4,172 | 5A | 14,8 |
|  | A6 4.2 quattro | 8V | 335 | 4,172 | 6A | 13,1 |
|  | A8 2.8 | 6V | 174 | 2,771 | 5A | 11,5 |
|  | A8 4.2 | 8V | 300 | 4,172 | 4A | 14,2 |
|  | A8 4.2 quattro | 8V | 300 | 4,172 | 4A | 14,4 |
|  | A8 4.2 quattro | 8V | 336 | 4,172 | 6A | 13,4 |
|  | Allroad 2.7 quattro | 6V | 250 | 2,671 | 5A | 14,2 |
|  | Q7 3.0 TDI | 6V | 233 | 2,967 | 6A | 12,3 |
|  | BMW |  |  |  |  |  |
|  | 316i | 4L | 102 | 1,596 | 5M | 7,7 |
|  | 318i | 4L | 143 | 1,995 | 5M | 8,3 |
|  | 318iA | 4L | 143 | 1,995 | 5A | 9,1 |
|  | 320iA | 6L | 150 | 1,991 | 5A | 10,3 |
|  | 325CI | 6L | 192 | 2,494 | 5A | 10,4 |
|  | 520i | 6L | 150 | 1,991 | 5M | 9,9 |
|  | 520iA | 6L | 150 | 1,991 | 5A | 10,0 |
|  | 523i | 6L | 170 | 2,494 | 5M | 9,6 |
|  | 523iA | 6L | 170 | 2,494 | 5A | 10,9 |
|  | 525i | 6L | 192 | 2,494 | 5M | 10,0 |
|  | 525iA | 6L | 218 | 2,497 | 6A | 10,2 |
|  | 525iA | 6L | 170 | 2,494 | 5A | 10,4 |
|  | 528i | 6L | 193 | 2,793 | 5M | 10,4 |
|  | 528iA | 6L | 193 | 2,793 | 4A | 11,4 |
|  | 528iA | 6L | 193 | 2,793 | 5A | 10,8 |
|  | 530D 2.9 | 6L | 184 | 2,926 | 5A | 9,4D |
|  | 530i | 6L | 231 | 2,979 | 5M | 10,7 |
|  | 530iA | 6L | 231 | 2,979 | 5A | 11,8 |
|  | 530iA | 6L | 231 | 2,979 | 6A | 10,8 |
|  | 545i | 8V | 333 | 4,398 | 6M | 11,5 |
|  | 545iA | 8V | 333 | 4,398 | 6A | 12,3 |
|  | 725 TDS | 6L | 143 | 2,497 | 5A | 10,1D |
|  | 735i | 6L | 211 | 3,43 | 5M | 12,8 |
|  | 735LA | 8V | 272 | 3,6 | 6A | 12,3 |
|  | 735iA | 8V | 235 | 3,498 | 5A | 13,7 |
|  | 740iA | 8V | 286 | 4,398 | 5A | 13,4 |
|  | 740iLA | 8V | 306 | 4,0 | 6A | 12,8 |
|  | 745iLA | 8V | 333 | 4,398 | 6A | 12,8 |
|  | 750iLA | 8V | 367 | 4,799 | 6A | 13,2 |
|  | 750iLA | 12V | 326 | 5,38 | 5A | 15,8 |
|  | 760iLA | 12V | 445 | 5,972 | 6A | 15,1 |
|  | M3 | 6L | 321 | 3,201 | 5M | 11,0 |
|  | M3 | 6L | 321 | 3,201 | 6M | 10,7 |
|  | X5 4.4 | 8V | 286 | 4,398 | 5A | 15,8 |
|  | X5 4.8 | 8V | 360 | 4,799 | 6A | 15,5 |
|  | Cadillac |  |  |  |  |  |
|  | Escalada 6.0 | 8V | 350 | 5,967 | 4A | 19,3 |
|  | SRX 4.6 4WD | 8V | 325 | 4,565 | 5A | 15,2 |
|  | Chevrolet |  |  |  |  |  |
|  | Astro Van 4.3 | 6V | 186 | 4,3 | 4A | 17,9 |
|  | Blazer 116 DW | 6V | 180 | 4,3 | 4A | 15,0 |
|  | Blazer 3506 | 4L | 106 | 2,198 | 5M | 11,6 |
|  | Blazer 4.3 ST 110506 | 6V | 193 | 4,292 | 5M | 14,0 |
|  | Blazer LT | 6V | 193 | 4,292 | 4A | 15,5 |
|  | Blazer LT 4.3 | 6V | 199 | 4,3 | 4A | 15,8 |
|  | Caprice Classic 4.3 | 8V | 203 | 4,312 | 4A | 16,5 |
|  | Caprice 5.7 | 8V | 264 | 5,733 | 4A | 16,2 |
|  | Cavalier 2.2i | 4L | 122 | 2,190 | 5M | 8,5 |
|  | Chevy Van | 8V | 197 | 5,73 | 3A | 19,0 |
|  | Chevy Van | 8V | 300 | 5,733 | 4A | 21,5 |
|  | Evanda 2.0 | 4L | 131 | 1,998 | 4A | 10,4 |
|  | Lacetti 1.6 | 4L | 109 | 1,598 | 5M | 7,6 |
|  | Lacetti 1.6 | 4L | 109 | 1,598 | 4A | 8,2 |
|  | Lanos 1.5 | 4L | 86 | 1,498 | 5M | 8,0 |
|  | Suburban 5.7 | 8V | 210 | 5,73 | 4A | 18,5 |
|  | Suburban 7.4 | 8V | 290 | 7,446 | 4A | 23,3 |
|  | Tahoe 5.3 4WD | 8V | 273 | 5,327 | 4A | 17,7 |
|  | Tahoe 5.7 V8 4WD | 8V | 200 | 5,733 | 5M | 17,0 |
|  | Tahoe 5.7 V8 4WD | 8V | 200 | 5,733 | 4A | 18,0 |
|  | Trail Blazer 4.2 4WD | 6L | 273 | 4,157 | 4A | 15,8 |
|  | Voyager 2.5TD | 4L | 118 | 2,499 | 5M | 9,8D |
|  | Voyager 2.4 SE | 4L | 147 | 2,424 | 4A | 13,2 |
|  | Chrysler |  |  |  |  |  |
|  | 300M 3.5V | 6V | 257 | 3,518 | 4A | 12,5 |
|  | Stratus LX 2.5 V6 | 6V | 163 | 2,497 | 4A | 11,5 |
|  | Citroen |  |  |  |  |  |
|  | Berlingo 1.4 | 4L | 75 | 1,361 | 5M | 8,1 |
|  | Berlingo 1.8 | 4L | 90 | 1,762 | 5M | 9,1 |
|  | Berlingo 1.9D | 4L | 69 | 1,868 | 5M | 7,4D |
|  | C5 2.0 | 4L | 136 | 1,997 | 4A | 10,4 |
|  | C5 2.0 | 4L | 140 | 1,997 | 5M | 8,9 |
|  | C5 3.0 | 6V | 207 | 2,946 | 6A | 11,0 |
|  | Daewoo |  |  |  |  |  |
|  | Espero 1.5 | 4L | 90 | 1,498 | 5M | 8,2 |
|  | Espero 2.0 CD | 4L | 110 | 1,998 | 5M | 8,7 |
|  | Espero 2.0 | 4L | 105 | 1,998 | 4A | 10,0 |
|  | Nexia 1.5 | 4L | 85 | 1,498 | 5M | 7,9 |
|  | Daewoo Nexia 1.5 GL | 4L | 75 | 1,498 | 5M | 7,7 |
|  | Nexia 1.5 GLX | 4L | 90 | 1,498 | 5M | 8,2 |
|  | Dodge |  |  |  |  |  |
|  | Caravan 3.8 V6 | 6L | 169 | 3,778 | 4A | 13,9 |
|  | Caravan 3.0 | 6V | 152 | 2,972 | 3A | 12,5 |
|  | Grand Caravan 3.3 V6 | 6V | 160 | 3,301 | 4A | 13,2 |
|  | RAM 2500 | 6L | 182 | 5,883 | 4A | 15,6D |
|  | Донинвест |  |  |  |  |  |
|  | «Кондор» 2.0 CDX (Daewoo) | 4L | 133 | 1,998 | 5М | 9,5 |
|  | «Орион» 1.6 (Daewoo) | 4L | 106 | 1,598 | 5М | 8,5 |
|  | Fiat |  |  |  |  |  |
|  | Marea 1.6 | 4L | 101 | 1,581 | 5M | 8,5 |
|  | Fiat Marea 1.8 | 4L | 113 | 1,747 | 5M | 8,6 |
|  | Ford |  |  |  |  |  |
|  | Escort 1.3 | 4L | 60 | 1,299 | 5M | 7,4 |
|  | Escort 1.4 | 4L | 73 | 1,391 | 5M | 7,8 |
|  | Escort 1.6 | 4L | 90 | 1,597 | 5M | 8,3 |
|  | Escort 1.8D Wagon | 4L | 60 | 1,753 | 5M | 7,5D |
|  | Explorer 4.0 4WD | 6V | 162 | 3,958 | 5M | 13,5 |
|  | Explorer 4.0 6V 4WD | 6V | 160 | 3,958 | 4A | 14,5 |
|  | Explorer 4.0 6V 4WD (брон.) | 6V | 245 | 4,0 | 5M | 19,0 |
|  | Explorer XLT 4.0 | 6V | 208 | 3,996 | 5A | 15,2 |
|  | Focus 1.4 Station Wagon | 4L | 80 | 1,388 | 5M | 7,4 |
|  | Focus 1.6 | 4L | 101 | 1,596 | 4A | 8,8 |
|  | Focus 1.6 16V | 4L | 90 | 1,597 | 5M | 8,1 |
|  | Focus 1.8 | 4L | 116 | 1,796 | 5M | 8,1 |
|  | Focus 1.8 TD Station Wagon | 4L | 115 | 1,753 | 5M | 6,9D |
|  | Focus 2.0 | 4L | 130 | 1,989 | 5M | 8,5 |
|  | Focus 2.0 | 4L | 131 | 1,988 | 4A | 10,2 |
|  | Focus II 2.0 | 4L | 145 | 1,999 | 5M | 8,1 |
|  | Galaxy 2.0 CLX | 4L | 115 | 1,998 | 5M | 9,7 |
|  | Galaxy 2.3 | 4L | 145 | 2,295 | 5M | 10,3 |
|  | Galaxy 2.8 GLX | 6V | 174 | 2,792 | 5M | 11,4 |
|  | Maverick XLT 2.3 4WD | 4L | 150 | 2,261 | 5M | 11,0 |
|  | Maverick XLT 3.0 | 6V | 197 | 2,967 | 4A | 16,7 |
|  | Mondeo 1.6i CLX | 4L | 90 | 1,597 | 5M | 8,1 |
|  | Mondeo 1.8 | 4L | 116 | 1,796 | 5M | 8,2 |
|  | Mondeo 2.0 | 4L | 145 | 1,999 | 4A | 10,7 |
|  | Mondeo 2.0 | 4L | 145 | 1,999 | 5M | 9,3 |
|  | Mondeo 2.0i CLX | 4L | 136 | 1,988 | 5M | 8,8 |
|  | Mondeo 2.5 | 6V | 170 | 2,495 | 5A | 11,1 |
|  | Mondeo 2.5 | 6V | 170 | 2,495 | 5M | 10,8 |
|  | Ranger 2.5TD 4WD | 4L | 109 | 2,499 | 5M | 12,0D |
|  | Scorpio 2.0 | 4L | 136 | 1,998 | 5M | 8,5 |
|  | Scorpio 2.3i 16V | 4L | 147 | 2,295 | 5M | 10,0 |
|  | Taurus 3.0 | 6V | 203 | 3,0 | 4A | 13,5 |
|  | Tourneo Connect 1.8 | 4L | 116 | 1,796 | 5M | 10,3 |
|  | Transit Connect 1.8 | 4L | 116 | 1,796 | 5M | 10,4 |
|  | Windstar 3.0 6V GL | 6V | 152 | 2,979 | 4A | 12,5 |
|  | Honda |  |  |  |  |  |
|  | Accord 2.0 | 4L | 155 | 1,998 | 5M | 9,1 |
|  | Accord 2.2 | 4L | 150 | 2,156 | 4A | 10,7 |
|  | Accord 2.2 | 4L | 150 | 2,156 | 5M | 9,5 |
|  | Civic 1.4 | 4L | 75 | 1,396 | 5M | 7,2 |
|  | Civic 1.5i LS | 4L | 114 | 1,493 | 5M | 6,8 |
|  | CR-V 2.0 | 4L | 150 | 1,998 | 5M | 10,3 |
|  | CR-V 2.0 4WD | 4L | 150 | 1,998 | 4A | 12,3 |
|  | Legend V6 3.5i | 6V | 205 | 3,474 | 4A | 12,5 |
|  | Hyundai |  |  |  |  |  |
|  | Accent 1.3 GLS 75 PS | 4L | 75 | 1,341 | 5M | 7,0 |
|  | Accent 1.5 | 4L | 99 | 1,495 | 5M | 7,9 |
|  | Accent 1.5 | 4L | 99 | 1,495 | 4A | 8,9 |
|  | Accent 1.5 | 4L | 102 | 1,495 | 5M | 8,4 |
|  | Elantra 1.6 GLS | 4L | 105 | 1,599 | 5M | 8,4 |
|  | Elantra 1.6 GLS | 4L | 105 | 1,599 | 4A | 8,8 |
|  | Elantra 1.8 GLS | 4L | 132 | 1,796 | 5M | 8,7 |
|  | Galloper 3.0 | 6V | 141 | 2,972 | 5M | 13,8 |
|  | Getz 1.3 | 4L | 85 | 1,341 | 5M | 6,7 |
|  | Lantra GLS 1.6i | 4L | 114 | 1,599 | 5M | 8,9 |
|  | Lantra GT 1.8i 16V | 4L | 128 | 1,795 | 5M | 9,0 |
|  | NF 2.4 GLS | 4L | 161 | 2,351 | 4A | 11,4 |
|  | Sonata 2.0 | 4L | 131 | 1,997 | 5M | 9,5 |
|  | Sonata 2.0 GLS | 4L | 133 | 1,997 | 4A | 10,9 |
|  | Sonata 2.0 16V GLS | 4L | 125 | 1,997 | 5M | 9,5 |
|  | Sonata III 2.0 16V GLS | 4L | 139 | 1,997 | 5M | 9,0 |
|  | Sonata 2.7 | 6V | 172 | 2,657 | 4A | 11,4 |
|  | Santa Fe 2.0D | 4L | 112 | 1,998 | 5M | 8,3D |
|  | Santa Fe 2.4 GLS 4WD | 4L | 145 | 2,351 | 5M | 11,4 |
|  | Terracan 2.9TD | 4L | 150 | 2,902 | 5M | 10,0D |
|  | Terracan 3.5 | 6V | 200 | 3,497 | 4A | 18,1 |
|  | Trajet 2.0 | 4L | 136 | 1,975 | 4A | 12,4 |
|  | Tucson 2.0 GLS 4WD | 4L | 141 | 1,975 | 4A | 10,2 |
|  | XG 2.5 | 6V | 160 | 2,494 | 4A | 11,9 |
|  | Infiniti |  |  |  |  |  |
|  | QX 56 4WD | 8V | 315 | 5,551 | 5A | 19,3 |
|  | Isuzu |  |  |  |  |  |
|  | Trooper 3.5 4WD | 6V | 215 | 3,494 | 4A | 16,4 |
|  | Jaguar |  |  |  |  |  |
|  | Magestic 4.0 | 6L | 226 | 3,98 | 4A | 13,3 |
|  | Sovereign X58 4.0 | 8V | 294 | 3,996 | 5A | 13,0 |
|  | XJ8 3.5 | 8V | 262 | 3,555 | 6A | 11,8 |
|  | Jeep |  |  |  |  |  |
|  | Cherokee 2.5D | 4L | 116 | 2,499 | 5M | 10,3D |
|  | Cherokee 4.0 (брон.) | 6L | 184 | 3,96 | 5M | 15,5 |
|  | Cherokee 4.0 | 6L | 185 | 4,0 | 5M | 13,5 |
|  | Grand Cherokee 2.7TD | 5L | 163 | 2,688 | 5A | 11,4D |
|  | Grand Cherokee 4.7 | 8V | 235 | 4,701 | 4A | 17,6 |
|  | Grand Cherokee 4.7 | 8V | 235 | 4,701 | 5M | 17,1 |
|  | Grand Cherokee Laredo 4.0 | 6L | 193 | 3,964 | 4A | 16,8 |
|  | Grand Cherokee Laredo 4.0 | 6L | 184 | 3,964 | 5M | 15,3 |
|  | Grand Cherokee Limited 5.2 | 8V | 215 | 5,2 | 4A | 17,0 |
|  | Kia |  |  |  |  |  |
|  | Avella 1.5 | 4L | 92 | 1,498 | 5M | 8,0 |
|  | Carnival 2.5 | 6V | 150 | 2,497 | 4A | 14,5 |
|  | Carnival 2.5 | 6V | 150 | 2,497 | 5M | 12,5 |
|  | Carnival 2.9TD | 4L | 144 | 2,902 | 5M | 9,6D |
|  | Clarus 2.0 | 4L | 133 | 1,998 | 4A | 11,8 |
|  | Clarus 2.0 DОHC | 4L | 133 | 1,998 | 5M | 10,4 |
|  | Magentis 2.0 | 4L | 136 | 1,997 | 5M | 9,9 |
|  | Magentis 2.0 | 4L | 136 | 1,997 | 4A | 10,7 |
|  | Magentis 2.5 | 6V | 168 | 2,493 | 4A | 11,9 |
|  | Magentis 2.5 | 6V | 168 | 2,493 | 5M | 10,5 |
|  | Opirus 3.0 | 6V | 187 | 2,972 | 5A | 12,0 |
|  | Rio 1.5 | 4L | 98 | 1,493 | 5M | 8,2 |
|  | Sephia II | 4L | 88 | 1,498 | 5M | 8,1 |
|  | Shuma II 1.6 | 4L | 102 | 1,594 | 5M | 8,1 |
|  | Sorento 2.4 | 4L | 139 | 2,351 | 5M | 11,5 |
|  | Spectra 1.6 | 4L | 102 | 1,594 | 5M | 8,2 |
|  | Spectra 1.6 | 4L | 101 | 1,594 | 4A | 9,1 |
|  | Sportage 2.0 | 4L | 128 | 1,998 | 4A | 12,9 |
|  | Sportage 4 DOOR HB | 4L | 135 | 1,998 | 5M | 12,2 |
|  | Land Rover |  |  |  |  |  |
|  | Discovery 2.5D | 4L | 113 | 2,494 | 5M | 9,4D |
|  | Discovery 2.7 TD | 6V | 190 | 2,72 | 6A | 13,3D |
|  | Discovery II 4.0 | 8V | 185 | 3,947 | 4A | 18,5 |
|  | Discovery V8i | 8V | 182 | 3,947 | 5M | 15,5 |
|  | Lexus |  |  |  |  |  |
|  | GS 300 | 6L | 222 | 2,997 | 5A | 12,2 |
|  | IS 200 Sport | 6L | 155 | 1,988 | 6M | 9,9 |
|  | LS 400 | 8V | 265 | 3,97 | 4A | 12,8 |
|  | LS 430 | 8V | 283 | 4,293 | 5A | 13,7 |
|  | LX 450 | 6L | 205 | 4,477 | 4A | 17,8 |
|  | LX 470 | 8V | 238 | 4,664 | 5A | 16,8 |
|  | LX 470 | 8V | 234 | 4,664 | 4A | 18,9 |
|  | RX 300 | 6V | 201 | 2,995 | 4A | 15,0 |
|  | Lincoln |  |  |  |  |  |
|  | Navigator 5.4i 4WD | 8V | 232 | 5,403 | 4A | 18,0 |
|  | Town Car 4.6 | 8V | 213 | 4,601 | 4A | 15,8 |
|  | Mazda |  |  |  |  |  |
|  | 6 2.0 | 4L | 141 | 1,999 | 5M | 9,2 |
|  | 6 2.0 | 4L | 141 | 1,995 | 4A | 9,8 |
|  | 626NB 1.9 Comfort | 4L | 90 | 1,84 | 5M | 8,2 |
|  | Mercedes-Benz |  |  |  |  |  |
|  | C 180K | 4L | 143 | 1,796 | 5A | 9,3 |
|  | C 200K | 4L | 163 | 1,796 | 5A | 10,0 |
|  | C 240 | 6V | 170 | 2,397 | 5A | 10,7 |
|  | C 320 | 6V | 218 | 3,199 | 5A | 11,7 |
|  | E 200 | 4L | 136 | 1,998 | 5M | 9,5 |
|  | E 200K | 4L | 163 | 1,796 | 5A | 10,3 |
|  | E 240 | 6V | 170 | 2,398 | 5A | 11,0 |
|  | E 280 | 6L | 193 | 2,799 | 5A | 12,4 |
|  | E 280 | 6L | 193 | 2,799 | 4A | 13,0 |
|  | E 280 4Matic | 6V | 231 | 2,997 | 5A | 12,1 |
|  | E 320 | 6V | 224 | 3,199 | 5A | 11,5 |
|  | E 320S | 6L | 220 | 3,199 | 5A | 12,0 |
|  | E 320S | 6L | 220 | 3,199 | 4A | 12,8 |
|  | E 430 | 8V | 279 | 4,266 | 5A | 12,6 |
|  | E 430 4Matic | 8V | 279 | 4,266 | 5A | 13,1 |
|  | G 500 | 8V | 296 | 4,966 | 5A | 18,7 |
|  | ML 320 | 6V | 218 | 3,199 | 5A | 14,0 |
|  | ML 350 | 6V | 234 | 3,724 | 5A | 14,5 |
|  | S 320L | 6L | 224 | 3,199 | 5A | 12,3 |
|  | S 350 | 6V | 272 | 3,498 | 7A | 11,5 |
|  | S 420 | 8V | 279 | 4,196 | 5A | 15,0 |
|  | S 500 | 8V | 306 | 4,966 | 5A | 14,8 |
|  | S 500 | 8V | 320 | 4,973 | 4A | 16,7 |
|  | S 500 4Matic | 8V | 306 | 4,996 | 5A | 15,1 |
|  | S 600 | 12V | 394 | 5,987 | 5A | 16,8 |
|  | S 600 (брон.) | 12V | 367 | 5,786 | 5A | 17,7 |
|  | S 600L | 12V | 367 | 5,786 | 5A | 15,2 |
|  | S 600L (брон.) | 12V | 408 | 5,987 | 4A | 21,0 |
|  | Viano 3.2 | 6V | 190 | 3,199 | 5A | 13,7 |
|  | Viano 3.7 | 6V | 231 | 3,724 | 5A | 14,0 |
|  | Vito 110 D | 4L | 98 | 2,299 | 5M | 9,6D |
|  | Mitsubishi |  |  |  |  |  |
|  | Carisma 1.6 | 4L | 100 | 1,597 | 5M | 7,8 |
|  | Carisma 1.6 | 4L | 103 | 1,597 | 4A | 9,5 |
|  | Carisma 1.8 | 4L | 116 | 1,843 | 5M | 8,0 |
|  | Galant 2.5 | 6V | 161 | 2,498 | 4A | 11,1 |
|  | Galant 2000 GLSi | 4L | 137 | 1,997 | 5M | 9,0 |
|  | Galant 2000 V6-24V | 6L | 150 | 1,997 | 4A | 9,5 |
|  | Galant 2500 V6-24V | 6V | 163 | 2,498 | 5M | 9,5 |
|  | Grandis 2.4 | 4L | 165 | 2,378 | 4A | 10,8 |
|  | L 200 2.5TD | 4L | 99 | 2,477 | 5M | 11,9D |
|  | Lancer 1.6 | 4L | 98 | 1,584 | 5M | 7,7 |
|  | Lancer 1.6 | 4L | 98 | 1,584 | 4A | 9,0 |
|  | Lancer 1300 | 4L | 75 | 1,299 | 5M | 7,5 |
|  | Lancer 1600 GLXi 4WD | 4L | 113 | 1,597 | 5M | 9,3 |
|  | Outlander 2.4 4WD | 4L | 162 | 2,378 | 4A | 10,7 |
|  | Pajero 2500TD GL | 4L | 99 | 2,477 | 5M | 11,0D |
|  | Pajero 3500 V6/24V | 6V | 208 | 3,497 | 4A | 15,5 |
|  | Pajero 3500 V6/24V | 6V | 208 | 3,497 | 5M | 15,0 |
|  | Pajero Sport 3.0 | 6V | 177 | 2,972 | 4A | 15,1 |
|  | Pajero Sport 3000 | 6V | 177 | 2,972 | 5M | 13,8 |
|  | Space Gear 2.0 | 4L | 115 | 1,997 | 5M | 11,5 |
|  | Space Gear 2500 | 4L | 99 | 2,477 | 5M | 10,7D |
|  | Space Star 1.6 | 4L | 98 | 1,584 | 4A | 9,1 |
|  | Space Star Family 1.6 | 4L | 98 | 1,584 | 5M | 7,6 |
|  | Space Wagon 2.4 4WD | 4L | 147 | 2,351 | 5M | 11,2 |
|  | Nissan |  |  |  |  |  |
|  | Almera 1.5 | 4L | 90 | 1,498 | 5M | 7,6 |
|  | Almera 1.6 GX | 4L | 99 | 1,597 | 5M | 8,0 |
|  | Almera 1.8 | 4L | 114 | 1,769 | 5M | 8,0 |
|  | Almera 1.8 Luxury | 4L | 116 | 1,796 | 4A | 9,2 |
|  | Almera Classic 1.6 PE | 4L | 107 | 1,596 | 4A | 8,6 |
|  | Maxima 2.0 | 6V | 140 | 1,995 | 4A | 11,2 |
|  | Maxima 3.0 QX | 6V | 193 | 2,988 | 5M | 11,6 |
|  | Maxima 3.5 SE | 6V | 265 | 3,498 | 5A | 11,4 |
|  | Maxima QX 2.0 SLX | 6V | 140 | 1,995 | 5M | 10,5 |
|  | Maxima QX 3.0 SE | 6V | 193 | 2,988 | 4A | 12,0 |
|  | Patrol 4.5 | 6L | 204 | 4,5 | 5M | 16,2 |
|  | Patrol GR 3.0D | 4L | 158 | 2,953 | 5M | 12,5D |
|  | Patrol GR 3.0D | 4L | 158 | 2,953 | 4A | 12,8D |
|  | Primera 1.6 | 4L | 90 | 1,596 | 5M | 7,3 |
|  | Primera 1.8 | 4L | 116 | 1,769 | 5M | 8,3 |
|  | Primera 1.8 | 4L | 116 | 1,769 | 4A | 9,4 |
|  | Primera 2.0 | 4L | 140 | 1,998 | 5A | 9,5 |
|  | Primera 2.0 16V | 4L | 140 | 1,998 | 5M | 8,4 |
|  | Teana 2.0 Elegance | 4L | 136 | 1,998 | 4A | 10,0 |
|  | Teana 2.3 | 6V | 173 | 2,349 | 4A | 10,5 |
|  | Terrano 2.7TD | 4L | 100 | 2,663 | 4A | 11,2D |
|  | X-Trail 2.0 4WD | 4L | 140 | 1,998 | 4A | 11,9 |
|  | X-Trail 2.0 4WD | 4L | 140 | 1,998 | 5M | 10,5 |
|  | X-Trail 2.5 4WD | 4L | 165 | 2,488 | 4A | 11,1 |
|  | Opel |  |  |  |  |  |
|  | Astra Caravan 1.4i | 4L | 82 | 1,389 | 5M | 8,0 |
|  | Astra Caravan 1.6 | 4L | 100 | 1,589 | 5M | 8,3 |
|  | Combo 1.4i | 4L | 60 | 1,390 | 5M | 8,2 |
|  | Frontera 2.2i | 4L | 136 | 2,198 | 5M | 12,0 |
|  | Omega 2.0 16V | 4L | 136 | 1,998 | 4A | 9,8 |
|  | Omega 2.0 16V | 4L | 136 | 1,998 | 5M | 9,5 |
|  | Omega 2.5 V6 | 6V | 170 | 2,498 | 5M | 10,5 |
|  | Omega 2.5 V6 | 6V | 170 | 2,498 | 4A | 11,4 |
|  | Omega 3.0 MV6 | 6V | 210 | 2,962 | 4A | 12,0 |
|  | Tigra 1.6i | 4L | 106 | 1,598 | 5M | 7,5 |
|  | Vectra 1.6 | 4L | 101 | 1,598 | 5M | 8,4 |
|  | Vectra 1.8 | 4L | 125 | 1,796 | 4A | 9,3 |
|  | Vectra 1.8 | 4L | 122 | 1,796 | 5M | 8,7 |
|  | Vectra 2.0 | 4L | 136 | 1,998 | 4A | 9,9 |
|  | Vectra 2.0i | 4L | 136 | 1,998 | 5M | 8,8 |
|  | Zafira 2.2 | 4L | 150 | 2,198 | 4A | 10,6 |
|  | Zafira 2.2 | 4L | 147 | 2,198 | 5M | 10,2 |
|  | Peugeot |  |  |  |  |  |
|  | 205 | 4L | 75 | 1,361 | 5M | 7,0 |
|  | 306 | 4L | 75 | 1,361 | 5M | 7,7 |
|  | 307 1.6 | 4L | 110 | 1,587 | 5M | 7,7 |
|  | 406 SL | 4L | 110 | 1,761 | 5M | 8,5 |
|  | 406 2.0 | 4L | 136 | 1,997 | 4A | 10,1 |
|  | 407 2.2 | 4L | 158 | 2,231 | 4A | 10,8 |
|  | 607 | 4L | 158 | 2,231 | 5M | 9,6 |
|  | 607 2.9 | 6V | 207 | 2,946 | 4A | 12,4 |
|  | Partner 1.6 | 4L | 109 | 1,587 | 5M | 8,4 |
|  | Pontiac |  |  |  |  |  |
|  | Trans Sport 3.8 | 6V | 175 | 3,791 | 4A | 14,6 |
|  | Porsche |  |  |  |  |  |
|  | 911 Carrera | 6В | 272 | 3,6 | 6M | 11,0 |
|  | Porsche 911 (996) Turbo S 3.6 | 6В | 450 | 3,596 | 5A | 14,5 |
|  | Land Rover |  |  |  |  |  |
|  | Range Rover 4.0 | 8V | 182 | 3,947 | 4A | 16,7 |
|  | Range Rover 4.4 | 6V | 286 | 4,398 | 5A | 16,8 |
|  | Renault |  |  |  |  |  |
|  | 19 Europa 1.4 | 4L | 75 | 1,397 | 5M | 7,5 |
|  | Clio 1.4 RT | 4L | 75 | 1,39 | 5M | 6,7 |
|  | Clio Symbol 1.4 | 4L | 75 | 1,39 | 5M | 7,3 |
|  | Laguna 1.6 | 4L | 107 | 1,598 | 5M | 8,3 |
|  | Laguna RXE 2.0 16V | 4L | 140 | 2,0 | 5M | 9,7 |
|  | Logan 1.4 | 4L | 75 | 1,39 | 5M | 7,0 |
|  | Megane 1.6e | 4L | 90 | 1,6 | 5M | 7,5 |
|  | Megane Classic 1.6 | 4L | 107 | 1,598 | 4A | 8,8 |
|  | Megane Classic 1.6 RTA | 4L | 90 | 1,598 | 5M | 7,8 |
|  | Safrane 2.4 20V | 6V | 165 | 2,435 | 5M | 10,0 |
|  | Scenic 1.6 | 4L | 107 | 1,598 | 5M | 8,4 |
|  | Rover |  |  |  |  |  |
|  | 75 | 6V | 150 | 1,997 | 5M | 10,4 |
|  | Saab |  |  |  |  |  |
|  | 9-5 Aero 2.3 | 4L | 260 | 2,29 | 5M | 10,0 |
|  | 9-5 2.3 | 4L | 170 | 2,29 | 4A | 11,4 |
|  | 9-5 2.3 SE | 4L | 170 | 2,29 | 5M | 10,3 |
|  | 900 2.0i | 4L | 130 | 1,985 | 5M | 9,7 |
|  | 9000 CD 2.0 turbo | 4L | 150 | 1,985 | 4A | 10,5 |
|  | 9000 CD 2.3 turbo | 4L | 200 | 2,29 | 4A | 11,8 |
|  | 9000 Griffin 3.0 | 6V | 211 | 2,962 | 4A | 12,0 |
|  | Skoda |  |  |  |  |  |
|  | Fabia 1.4 | 4L | 68 | 1,397 | 5M | 7,7 |
|  | Felicia Combi 1.3 | 4L | 58 | 1,289 | 5M | 7,5 |
|  | Felicia Combi LX 1.3 | 4L | 58,5 | 1,289 | 5M | 7,3 |
|  | Felicia Combi LX 1.6 | 4L | 75 | 1,598 | 5M | 7,8 |
|  | Octavia 1.6 | 4L | 75 | 1,598 | 5M | 7,8 |
|  | Octavia 1.6 | 4L | 101 | 1,595 | 5M | 8,2 |
|  | Octavia 1.6 | 4L | 101 | 1,595 | 4A | 9,5 |
|  | Octavia 1.8 | 4L | 125 | 1,781 | 4A | 9,9 |
|  | Octavia 1.8T | 4L | 150 | 1,781 | 5M | 8,5 |
|  | Octavia 1.9TDI Combi 4WD | 4L | 90 | 1,896 | 5M | 6,8D |
|  | Octavia Combi 1.6 | 4L | 101 | 1,595 | 5M | 8,7 |
|  | Octavia Combi 1.8 SLX | 4L | 125 | 1,781 | 5M | 9,0 |
|  | Octavia Combi 1.8T 4WD | 4L | 150 | 1,781 | 5M | 9,3 |
|  | Super B 1.8T | 4L | 150 | 1,781 | 5M | 9,0 |
|  | Ssang Yong |  |  |  |  |  |
|  | Musso 2.9D | 5L | 98 | 2,874 | 4A | 10,5D |
|  | Musso E32 | 6L | 220 | 3,199 | 4A | 17,0 |
|  | Subaru |  |  |  |  |  |
|  | Forester 2.0 | 4B | 177 | 1,994 | 4A | 12,1 |
|  | Forester 2.0 | 4B | 177 | 1,994 | 5M | 10,5 |
|  | Legacy 2.0 | 4B | 137 | 1,994 | 4A | 8,8 |
|  | Legacy 2.0 LX Combi | 4B | 115 | 1,994 | 5M | 10,0 |
|  | Legacy Outback 2.5 | 4B | 150 | 2,457 | 4A | 11,0 |
|  | Legacy Outback 2.5 | 4B | 165 | 2,457 | 5M | 9,6 |
|  | Legacy Wagon 2.5 | 4B | 156 | 2,457 | 4A | 11,1 |
|  | Suzuki |  |  |  |  |  |
|  | Grand Vitara 1.6 | 4L | 97 | 1,589 | 5M | 10,0 |
|  | Grand Vitara 2.0 4WD | 4L | 128 | 1,995 | 5M | 10,3 |
|  | Grand Vitara 2.0 4WD | 4L | 128 | 1,995 | 4A | 11,0 |
|  | Grand Vitara 2.7 XL-7 4WD | 6V | 184 | 2,737 | 5A | 13,3 |
|  | Toyota |  |  |  |  |  |
|  | Avensis 1.6 | 4L | 110 | 1,587 | 5M | 8,0 |
|  | Avensis 1.8 | 4L | 129 | 1,794 | 5M | 8,6 |
|  | Avensis 1.8 | 4L | 129 | 1,794 | 4A | 9,1 |
|  | Avensis 2.0 | 4L | 147 | 1,998 | 5M | 8,8 |
|  | Avensis 2.0 | 4L | 147 | 1,998 | 4A | 9,8 |
|  | Avensis 2.0 | 4L | 128 | 1,998 | 5M | 8,5 |
|  | Avensis 2.4 | 4L | 163 | 2,362 | 5A | 10,3 |
|  | Camry 2.2 | 4L | 131 | 2,164 | 5M | 9,2 |
|  | Camry 2.2 | 4L | 131 | 2,164 | 4A | 10,0 |
|  | Camry 2.4 | 4L | 152 | 2,362 | 5M | 9,6 |
|  | Camry 2.4 | 4L | 152 | 2,362 | 4A | 11,2 |
|  | Camry 2.4 | 4L | 167 | 2,362 | 5A | 10,8 |
|  | Camry 3.0 | 6V | 186 | 2,995 | 4A | 12,1 |
|  | Camry 3.5 | 6V | 277 | 3,456 | 6A | 11,1 |
|  | Corolla 1.4 | 4L | 97 | 1,398 | 5M | 7,6 |
|  | Corolla 1.6 | 4L | 110 | 1,598 | 4A | 9,0 |
|  | Corolla 1.6 | 4L | 110 | 1,598 | 5M | 8,3 |
|  | Corolla 1.6 Combi | 4L | 110 | 1,586 | 5M | 8,2 |
|  | Crown 2.0 | 6L | 135 | 1,988 | 4A | 10,6 |
|  | Land Cruiser 100 4.2TD | 6L | 204 | 4,164 | 4A | 13,5D |
|  | Land Cruiser 100 4.2TD | 6L | 131 | 4,164 | 5M | 12,0D |
|  | Land Cruiser 100 4.7 | 8V | 235 | 4,664 | 4A | 17,9 |
|  | Land Cruiser 100 4.7 | 8V | 234 | 4,664 | 5M | 17,1 |
|  | Land Cruiser 100 4.7 | 8V | 238 | 4,664 | 5A | 17,2 |
|  | Land Cruiser 105 GX | 6L | 128 | 4,164 | 5M | 11,7D |
|  | Land Cruiser 4.5 24V Wagon | 6L | 215 | 4,477 | 4A | 19,0 |
|  | Land Cruiser FZj 80 | 6L | 205 | 4,477 | 5M | 16,3 |
|  | Land Cruiser HDj 80 | 6L | 135 | 4,164 | 5M | 11,8D |
|  | Land Cruiser Prado 3.0TD | 4L | 125 | 2,982 | 4A | 13,0D |
|  | Land Cruiser Prado 3.4 | 6V | 178 | 3,378 | 5M | 13,7 |
|  | Land Cruiser Prado 3.4 | 6V | 178 | 3,378 | 4A | 15,5 |
|  | Land Cruiser Prado 4.0 | 6V | 250 | 3,956 | 5A | 14,1 |
|  | Land Cruiser Prado 4.0 | 6V | 249 | 3,956 | 4A | 15,8 |
|  | Mark II 2.0 4WD | 6L | 160 | 1,998 | 4A | 11,9 |
|  | Previa 2.4 | 4L | 160 | 2,362 | 4A | 12,3 |
|  | RAV-4 | 4L | 128 | 1,998 | 4A | 11,1 |
|  | RAV-4 2.0 | 4L | 150 | 1,998 | 5M | 10,0 |
|  | Town Ace 2.0D 4WD | 4L | 73 | 1,974 | 5M | 9,2D |
|  | Volkswagen |  |  |  |  |  |
|  | Bora 1.6 | 4L | 101 | 1,595 | 5M | 7,8 |
|  | Bora 1.8T | 4L | 150 | 1,781 | 5M | 8,5 |
|  | Bora 2.0 | 4L | 116 | 1,984 | 5M | 8,5 |
|  | Bora 2.0 | 4L | 116 | 1,984 | 4A | 10,3 |
|  | Caddy 1.4 | 4L | 60 | 1,39 | 5M | 8,0 |
|  | Golf 1.8 | 4L | 90 | 1,781 | 5M | 8,8 |
|  | Golf III 2.9 Syncro | 6VR | 190 | 2,861 | 5M | 11,7 |
|  | Golf Variant 1.8 | 4L | 90 | 1,781 | 5M | 9,0 |
|  | Passat 1.8 | 4L | 125 | 1,781 | 5M | 9,0 |
|  | Passat 1.8T | 4L | 150 | 1,781 | 5M | 8,7 |
|  | Passat 1.8T | 4L | 150 | 1,781 | 5A | 10,1 |
|  | Passat 2.0 | 4L | 116 | 1,984 | 5M | 9,3 |
|  | Passat 2.0 | 4L | 150 | 1,984 | 6A | 9,9 |
|  | Passat 2.0 | 4L | 150 | 1,984 | 6M | 8,6 |
|  | Passat 2.8 Syncro | 6V | 193 | 2,771 | 5A | 12,1 |
|  | Passat Variant 2.5TDI | 6V | 163 | 2,496 | 5A | 8,9D |
|  | Passat Variant GT 2.0 | 4L | 150 | 1,984 | 5M | 9,3 |
|  | Phaeton 4.2 4Motion | 8V | 335 | 4,172 | 6A | 14,9 |
|  | Polo 1.6Ti | 4L | 75 | 1,598 | 5M | 6,5 |
|  | Sharan 1.8T | 4L | 150 | 1,781 | 6M | 10,5 |
|  | Sharan 1.8T | 4L | 150 | 1,781 | 5A | 11,0 |
|  | Sharan 2.0 | 4L | 116 | 1,984 | 5M | 9,9 |
|  | Touareg 3.2 | 6VR | 220 | 3,189 | 6A | 13,9 |
|  | Touareg 3.2 | 6VR | 241 | 3,189 | 6A | 15,0 |
|  | Vento GL 1.8 | 4L | 90 | 1,781 | 5M | 9,0 |
|  | Volvo |  |  |  |  |  |
|  | 440 GLT 1.8 | 4L | 102 | 1,721 | 5M | 8,5 |
|  | 460 1.8i; 460GL 1.8i | 4L | 90 | 1,794 | 5M | 9,0 |
|  | 460 2.0i | 4L | 110 | 1,998 | 5M | 9,3 |
|  | 850 GLT 2.4 | 5L | 170 | 2,435 | 5M | 10,0 |
|  | 850 T-5 20V | 5L | 225 | 2,319 | 4A | 11,5 |
|  | 940 2.3 | 4L | 130 | 2,316 | 5M | 10,3 |
|  | 940 2.3 | 4L | 135 | 2,316 | 4A | 11,4 |
|  | 940 T 2.3 | 4L | 135 | 2,32 | 5M | 10,5 |
|  | 940 ti 2.3 | 4L | 135 | 2,3 | 4A | 11,0 |
|  | 960 2.5 | 6L | 168 | 2,47 | 5M | 11,5 |
|  | 960 3.0 | 6L | 204 | 2,922 | 5M | 12,2 |
|  | 960 3.0 | 6L | 204 | 2,922 | 4A | 14,0 |
|  | S40 1.8i 16V | 4L | 115 | 1,731 | 5M | 8,3 |
|  | S40 1.8i 16V | 4L | 115 | 1,731 | 4A | 10,0 |
|  | S40 2.0i | 4L | 140 | 1,948 | 5M | 9,5 |
|  | S60 2.4 | 5L | 170 | 2,435 | 5M | 9,3 |
|  | S60 2.4 | 5L | 170 | 2,435 | 4A | 11,2 |
|  | S60 2.4 | 5L | 170 | 2,435 | 5A | 10,4 |
|  | S60 2.5T AWD | 5L | 210 | 2,521 | 5A | 11,3 |
|  | S60 2.5T AWD | 5L | 210 | 2,521 | 5M | 10,6 |
|  | S70 2.0i 10V | 5L | 126 | 1,984 | 4A | 10,4 |
|  | S70 2.5i | 5L | 170 | 2,435 | 5M | 10,0 |
|  | S80 2.4 | 5L | 170 | 2,435 | 5A | 10,7 |
|  | S80 2.4i | 5L | 170 | 2,435 | 5M | 9,4 |
|  | S80 2.8 T6 | 6L | 272 | 2,783 | 4A | 12,7 |
|  | S90 3.0 | 6L | 204 | 2,922 | 4A | 12,5 |
|  | S90 3.0 | 6L | 184 | 2,922 | 5M | 11,5 |
|  | S90 3.0i | 6L | 180 | 2,922 | 5M | 11,8 |
|  | V70 2.5L | 5L | 144 | 2,435 | 5M | 10,4 |
|  | V70 2.5T AWD | 5L | 193 | 2,435 | 4A | 12,2 |
|  | Volvo V70 XC 2.4 | 5L | 200 | 2,435 | 5A | 11,8 |
|  | XC 90 2.5 | 5L | 210 | 2,521 | 5A | 13,9 |

##### 7.2.1. Легковые автомобили зарубежные выпуска с 2008 года

| N п/п | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Audi |  |  |  |  |  |
| 1 | A3 1.4 TFSI | 4L | 125 | 1,390 | 7DSG | 6,1 |
| 2 | A4 1.8T | 4L | 163 | 1,781 | 5M | 9,1 |
| 3 | A4 1.8 | 4L | 120 | 1,798 | CVT | 7,7 |
| 4 | A4 1.8T quattro | 4L | 163 | 1,781 | 6M | 9,3 |
| 5 | A4 1.8 TFSI | 4L | 160 | 1,798 | CVT | 8,3 |
| 6 | A4 1.8 TFSI Avant | 4L | 120 | 1,798 | CVT | 8,1 |
| 7 | A4 1.8 TFSI quattro | 4L | 160 | 1,798 | 6M | 8,4 |
| 8 | A4 2.0 | 4L | 131 | 1,984 | 5A | 10,1 |
| 9 | A4 2.0 | 4L | 131 | 1,984 | 5M | 8,7 |
| 10 | A4 2.0 | 4L | 131 | 1,984 | CVT | 8,3 |
| 11 | A4 2.0 Avant | 4L | 131 | 1,984 | 5A | 9,8 |
| 12 | A4 2.0 Limousine | 4L | 131 | 1,984 | 5M | 9,0 |
| 13 | A4 2.0 TFSI | 4L | 200 | 1,984 | 6M | 8,8 |
| 14 | A4 2.0TDI | 4L | 143 | 1,968 | CVT | 5,9D |
| 15 | A4 2.4 | 6V | 170 | 2,393 | CVT | 10,9 |
| 16 | A5 Sportback 2.0 TFSI quattro | 4L | 211 | 1,984 | 7DSG | 8,7 |
| 17 | A6 1.8T | 4L | 150 | 1,781 | 5M | 9,6 |
| 18 | A6 2.0 FSI | 4L | 170 | 1,984 | 6M | 8,9 |
| 19 | A6 2.0 FSI quattro | 4L | 170 | 1,984 | CVT | 9,0 |
| 20 | A6 2.8 FSI | 6V | 190 | 2,773 | CVT | 9,4 |
| 21 | A6 2.8 FSI quattro | 6V | 220 | 2,773 | 6A | 10,6 |
| 22 | A6 2.0 TFSI | 4L | 170 | 1,984 | CVT | 8,7 |
| 23 | A6 2.4 | 6V | 177 | 2,393 | 6M | 10,7 |
| 24 | A6 2.4 | 6V | 177 | 2,393 | CVT | 11,0 |
| 25 | A6 2.4 quattro | 6V | 170 | 2,393 | 5M | 11,7 |
| 26 | A6 2.4 quattro | 6V | 177 | 2,393 | 6M | 11,3 |
| 27 | A6 2.8 FSI quattro | 6V | 210 | 2,773 | 6A | 11,0 |
| 28 | A6 2.8 FSI quattro (St-St) | 6V | 204 | 2,773 | 7DSG | 9,9 |
| 29 | A6 3.0 | 6V | 220 | 2,976 | 5A | 12,1 |
| 30 | A6 3.0 | 6V | 220 | 2,976 | 5M | 10,9 |
| 31 | A6 3.0 quattro | 6V | 218 | 2,976 | 5A | 12,9 |
| 32 | A6 3.0 quattro | 6V | 300 | 2,995 | 7DSG | 9,3 |
| 33 | A6 3.0 TFSI quattro (St-St) | 6V | 310 | 2,995 | 7DSG | 9,1 |
| 34 | A6 3.0 TFSI quattro (St-St) | 6V | 300 | 2,995 | 7DSG | 9,0 |
| 35 | A6 3.0TD quattro | 6V | 233 | 2,967 | 6A | 9,4D |
| 36 | A6 3.2 FSI | 6V | 255 | 3,123 | CVT | 10,2 |
| 37 | A6 3.2 FSI quattro | 6V | 249 | 3,123 | 6A | 11,8 |
| 38 | A6 4.2 FSI quattro | 8V | 350 | 4,163 | 6A | 13,3 |
| 39 | A6 Allroad 3.2 quattro | 6V | 255 | 3,123 | 6A | 12,0 |
| 40 | A6 Facelift 3.0 TFSI quattro | 6V | 290 | 2,995 | 6A | 11,3 |
| 41 | A8 2.8 quattro | 6V | 193 | 2,771 | 5A | 12,6 |
| 42 | A8 3.0TDI quattro | 6V | 233 | 2,967 | 6A | 10,0D |
| 43 | A8L 3.0 | 6V | 220 | 2,976 | 6A | 12,3 |
| 44 | A8L 3.0 | 6V | 218 | 2,976 | CVT | 11,8 |
| 45 | A8L 3.2 | 6V | 260 | 3,123 | CVT | 10,3 |
| 46 | A8L 3.2 FSI quattro | 6V | 260 | 3,123 | 6A | 11,8 |
| 47 | A8 3.7 quattro | 8V | 280 | 3,697 | 6A | 12,8 |
| 48 | A8 4.2 FSI quattro | 8V | 350 | 4,163 | 6A | 12,9 |
| 49 | A8 4.2 FSI quattro | 8V | 371 | 4,163 | 8A | 11,5 |
| 50 | A8L 4.2 FSI quattro | 8V | 350 | 4,163 | 6A | 13,7 |
| 51 | A8L 6.0 quattro | 12W | 450 | 5,998 | 6A | 16,2 |
| 52 | A8L 6.0 quattro (брон.) | 12W | 450 | 5,998 | 6A | 20,0 |
| 53 | A8L 3.2 FSI | 6V | 260 | 3,123 | 6A | 12,5 |
| 54 | A8L 3.0 TFSI quattro | 6V | 290 | 2,995 | 8A | 11,3 |
| 55 | A8L 3.0TDI quattro (St-St) | 6V | 250 | 2,967 | 8A | 8,4D |
| 56 | A8L 4.2 quattro | 8V | 335 | 4,172 | 6A | 13,6 |
| 57 | A8L 6.3 W12 quattro | 12W | 500 | 6,299 | 8A | 15,4 |
| 58 | Q5 2.0 TFSI quattro | 4L | 211 | 1,984 | 7DSG | 9,0 |
| 59 | Q7 3.0 | 6V | 272 | 2,995 | 8A | 12,0 |
| 60 | Q5 3.0TDI quattro | 6V | 240 | 2,967 | 7DSG | 7,8D |
| 61 | Q7 3.6 quattro | 6V | 280 | 3,597 | 6A | 14,1 |
| 62 | Q7 4.2 quattro | 8V | 350 | 4,163 | 6A | 14,9 |
| 63 | Q7 4.2TDI quattro | 8V | 340 | 4,134 | 8A | 11,3D |
| 64 | S6 4.2 quattro | 8V | 340 | 4,172 | 5A | 15,8 |
| 65 | S6 5.2 quattro | 10V | 435 | 5,204 | 6A | 17,1 |
| 66 | S8 5.2 quattro | 10V | 450 | 5,204 | 6A | 16,4 |
|  | BMW |  |  |  |  |  |
| 67 | 316i | 4L | 115 | 1,796 | 5M | 7,7 |
| 68 | 320i | 4L | 150 | 1,995 | 6M | 8,2 |
| 69 | 320i touring | 4L | 150 | 1,995 | 6M | 8,8 |
| 70 | 320iA (E46) | 6L | 170 | 2,171 | 5A | 9,9 |
| 71 | 325iXA Touring 4WD | 6L | 218 | 2,497 | 6A | 11,3 |
| 72 | 330Xi | 6L | 272 | 2,996 | 6A | 10,6 |
| 73 | 330XD | 6L | 204 | 2,993 | 5A | 9,6D |
| 74 | 520D | 4L | 184 | 1,995 | 8A | 6,3D |
| 75 | 520i | 6L | 170 | 2,171 | 6M | 9,3 |
| 76 | 520i | 4L | 170 | 1,995 | 6A | 8,8 |
| 77 | 520i | 4L | 184 | 1,997 | 8A | 8,3 |
| 78 | 520iA | 6L | 170 | 2,171 | 5A | 9,9 |
| 79 | 520iA | 4L | 184 | 1,997 | 8A | 8,1 |
| 80 | 523i | 6L | 177 | 2,497 | 6M | 9,3 |
| 81 | 523i | 6L | 190 | 2,497 | 6M | 8,6 |
| 82 | 523i | 6L | 190 | 2,497 | 6A | 9,1 |
| 83 | 523i | 6L | 204 | 2,497 | 8A | 9,9 |
| 84 | 523i | 6L | 218 | 2,497 | 6M | 9,7 |
| 85 | 525Xi | 6L | 218 | 2,996 | 6A | 10,7 |
| 86 | 525i | 6L | 192 | 2,464 | 6M | 10,2 |
| 87 | 525i | 6L | 218 | 2,996 | 6M | 9,5 |
| 88 | 525i E60 | 6L | 218 | 2,497 | 6M | 9,5 |
| 89 | 525i xDrive | 6L | 218 | 2,996 | 6A | 10,7 |
| 90 | 525d xDrive | 4L | 218 | 1,995 | 8A | 7,4D |
| 91 | 525d xDrive (St-St) | 4L | 218 | 1,995 | 8A | 7,0D |
| 92 | 525iA | 6L | 218 | 2,497 | 6A | 10,2 |
| 93 | 525XiA | 6L | 218 | 2,497 | 6A | 10,2 |
| 94 | 528i | 6L | 258 | 2,996 | 8A | 9,5 |
| 95 | 528i (St-St) | 4L | 245 | 1,997 | 8A | 9,0 |
| 96 | 528i xDrive | 6L | 245 | 1,997 | 8A | 9,4 |
| 97 | 530D | 6L | 235 | 2,993 | 6A | 8,7D |
| 98 | 530D | 6L | 245 | 2,993 | 8A | 7,4D |
| 99 | 530D | 6L | 258 | 2,993 | 8A | 6,7D |
| 100 | 530D xDrive (St-St) | 6L | 258 | 2,993 | 8A | 7,2D |
| 101 | 530i xDrive | 6L | 272 | 2,996 | 6A | 11,8 |
| 102 | 530iA | 6L | 272 | 2,996 | 6A | 10,1 |
| 103 | 530Xi | 6L | 272 | 2,996 | 6M | 10,6 |
| 104 | 530Xi | 6L | 258 | 2,996 | 6M | 10,3 |
| 105 | 535D Grand Turismo 3,0TD | 6L | 299 | 2,993 | 8A | 8,3D |
| 106 | 535i xDrive | 6L | 306 | 2,979 | 8A | 11,7 |
| 107 | 540iA | 8V | 306 | 4,000 | 6A | 11,8 |
| 108 | 730iA | 6L | 258 | 2,996 | 6A | 11,6 |
| 109 | 730LD | 6L | 245 | 2,993 | 6A | 8,7D |
| 110 | 740d xDrive (St-St) | 6L | 313 | 2,993 | 8A | 8,1D |
| 111 | 740iA | 8V | 306 | 4,000 | 6A | 12,4 |
| 112 | 750LiA | 8V | 367 | 4,779 | 6A | 12,8 |
| 113 | 750Li xDrive | 8V | 408 | 4,395 | 6A | 13,9 |
| 114 | 750Li xDrive (St-St) | 8V | 449 | 4,395 | 8A | 12,8 |
| 115 | 750LiA | 6L | 326 | 2,979 | 6A | 11,9 |
| 116 | X5 3.0 | 6L | 272 | 2,996 | 6A | 12,6 |
| 117 | X5 4.4 | 8V | 286 | 4,398 | 5A | 15,6 |
| 118 | X5 4.8 | 8V | 355 | 4,799 | 6A | 15,3 |
| 119 | X5 xDrive 35i | 6L | 306 | 2,979 | 8A | 12,3 |
| 120 | X5 xDrive | 8V | 407 | 4,395 | 8A | 15,0 |
|  | Citroen |  |  |  |  |  |
| 121 | Berlingo 1.6 | 4L | 90 | 1,587 | 5M | 9,3 |
| 122 | Berlingo 1.6 | 4L | 109 | 1,587 | 5M | 8,7 |
| 123 | Berlingo 1.6 HDi | 4L | 92 | 1,560 | 5M | 6,4D |
| 124 | Berlingo 1.9D | 4L | 69 | 1,868 | 5M | 7,6D |
| 125 | Berlingo II Multispace 1.6 | 4L | 120 | 1,598 | 5M | 9,1 |
| 126 | C3 Picasso 1.4 | 4L | 95 | 1,397 | 5M | 7,9 |
| 127 | C4 1.6i | 4L | 110 | 1,587 | 5M | 8,3 |
| 128 | C5 2.0 | 4L | 143 | 1,997 | 4A | 9,4 |
| 129 | Xsara Picasso 1.6 | 4L | 110 | 1,587 | 5M | 8,3 |
|  | Chevrolet |  |  |  |  |  |
| 130 | Astro Van 4.3 AWD | 6V | 193 | 4,295 | 4A | 20,0 |
| 131 | Aveo 1.2 | 4L | 72 | 1,15 | 5M | 7,1 |
| 132 | Aveo 1.4 | 4L | 94 | 1,399 | 5M | 7,9 |
| 133 | Aveo 1.4 | 4L | 94 | 1,399 | 4A | 8,5 |
| 134 | Aveo 1.4 | 4L | 101 | 1,399 | 5M | 6,9 |
| 135 | Aveo 1.4 | 4L | 101 | 1,399 | 4A | 7,7 |
| 136 | Captiva 2.4 4WD | 4L | 136 | 2,405 | 5M | 10,6 |
| 137 | Captiva 3.2 4WD | 6V | 230 | 3,195 | 5A | 12,9 |
| 138 | Cruze 1.6 | 4L | 109 | 1,598 | 5M | 7,9 |
| 139 | Cruze 1.6 | 4L | 109 | 1,598 | 6A | 8,7 |
| 140 | Cruze 1.6 | 4L | 124 | 1,598 | 6A | 9,1 |
| 141 | Cruze 1.8 | 4L | 141 | 1,796 | 5M | 8,2 |
| 142 | Cruze 1.8 | 4L | 141 | 1,796 | 6A | 9,5 |
| 143 | Epica 2.0 | 6L | 144 | 1,993 | 5M | 9,0 |
| 144 | Epica 2.0 | 6L | 144 | 1,993 | 5A | 9,5 |
| 145 | Epica 2.5 | 6L | 156 | 2,492 | 5A | 10,3 |
| 146 | Evanda 2.0 | 4L | 131 | 1,998 | 5M | 9,8 |
| 147 | Express G1500 AWD | 8V | 295 | 5,326 | 4A | 17,3 |
| 148 | Express Van 1500 5.3 4WD | 8V | 299 | 5,327 | 4A | 17,6 |
| 149 | Express G1500 5.3 AWD | 8V | 314 | 5,328 | 4A | 20,5 |
| 150 | Lacetti 1.4 | 4L | 95 | 1,399 | 5M | 7,7 |
| 151 | Lacetti 1.6 | 4L | 109 | 1,598 | 4A | 8,5 |
| 152 | Lacetti 1.6 Wagon | 4L | 109 | 1,598 | 5M | 8,4 |
| 153 | Lacetti 1.8 | 4L | 122 | 1,796 | 5M | 8,0 |
| 154 | Rezzo 1.6 | 4L | 90 | 1,598 | 5M | 9,2 |
| 155 | Spark 1.0 | 4L | 68 | 0,995 | 5M | 6,1 |
| 156 | Suburban 8.1 4WD (брон.) | 8V | 344 | 8,128 | 4A | 27,0 |
| 157 | Tahoe 5.3 (GMT900) 4WD | 8V | 325 | 5,328 | 4A | 17,2 |
| 158 | Tahoe 5.3 4WD | 8V | 325 | 5,328 | 6A | 15,5 |
| 159 | Trail Blazer 4.2 4WD | 6L | 295 | 4,157 | 4A | 13,9 |
| 160 | Viva 1.8 | 4L | 125 | 1,796 | 5M | 8,6 |
|  | Chery |  |  |  |  |  |
| 161 | Chery A15 Amulet | 4L | 88 | 1,596 | 5M | 7,7 |
| 162 | Chery Fora (A21) 1.6 | 4L | 119 | 1,597 | 5M | 8,3 |
| 163 | Chery Tiggo 1.8 | 4L | 132 | 1,845 | 5M | 8,9 |
| 164 | Chery Tiggo 2.0 4WD | 4L | 136 | 1,971 | 5M | 9,8 |
| 165 | Chery Tiggo 2.4 4WD | 4L | 129 | 2,351 | 5M | 11,0 |
|  | Chrysler |  |  |  |  |  |
| 166 | 300C 2.7 | 6V | 193 | 2,736 | 4A | 12,0 |
| 167 | 300C 2.7 | 6V | 177 | 2,736 | 4A | 12,5 |
| 168 | 300C 3.5 | 6V | 249 | 3,518 | 4A | 13,0 |
| 169 | 300C 3.5 | 6V | 249 | 3,518 | 5A | 12,7 |
| 170 | 300C 5.7 | 8V | 340 | 5,654 | 5A | 14,0 |
| 171 | 300C 5.7 4WD | 8V | 340 | 5,654 | 5A | 14,2 |
| 172 | Grand Voyager 2.8 CRD | 4L | 150 | 2,778 | 4A | 10,6D |
| 173 | Grand Voyager LTD 2.8TD | 4L | 163 | 2,776 | 6A | 10,6D |
| 174 | Grand Voyager 3.3 | 6V | 174 | 3,301 | 4A | 15,6 |
| 175 | Voyager 2.4 | 4L | 147 | 2,429 | 5M | 11,1 |
|  | Cadillac |  |  |  |  |  |
| 176 | Escalade 6.2 4WD | 8V | 409 | 6,199 | 6A | 18,9 |
| 177 | Seville STS 4.6 4WD | 8V | 325 | 4,565 | 5A | 15,6 |
|  | Daewoo |  |  |  |  |  |
| 178 | Leganza 2.2 CDX | 4L | 136 | 2,198 | 4A | 11,0 |
| 179 | Matiz 1.0 | 4L | 63 | 0,995 | 5M | 6,8 |
| 180 | Nexia 1.5 | 4L | 90 | 1,498 | 5M | 7,7 |
| 181 | Nexia 1.5 | 4L | 80 | 1,498 | 5M | 7,6 |
| 182 | Nexia 1.6 | 4L | 109 | 1,598 | 5M | 8,4 |
| 183 | Winstorm 2.0TD 4WD | 4L | 150 | 1,991 | 5A | 9,1D |
|  | Dodge |  |  |  |  |  |
| 184 | Caliber SE 1.8 | 4L | 150 | 1,798 | 5M | 9,2 |
| 185 | Magnum 5.7 | 8V | 345 | 5,657 | 5A | 15,6 |
| 186 | Nitro 3.7 4WD | 6V | 205 | 3,701 | 4A | 14,1 |
|  | Infiniti |  |  |  |  |  |
| 187 | FX35 AWD | 6V | 307 | 3,498 | 7A | 13,8 |
| 188 | FX37 AWD | 6V | 333 | 3,696 | 7A | 14,0 |
| 189 | M35 AWD | 6V | 307 | 3,498 | 5A | 14,3 |
| 190 | M37 3.7 AWD | 6V | 333 | 3,696 | 7A | 12,4 |
| 191 | QX56 AWD | 8V | 405 | 5,552 | 7A | 19,5 |
| 192 | G35 Sport 4WD | 6V | 315 | 3,498 | 5A | 14,6 |
| 193 | M35 Elite AWD | 6V | 280 | 3,498 | 5A | 14,0 |
| 194 | FX35 Premium AWD | 6V | 307 | 3,498 | 7A | 13,6 |
| 195 | QX 56 AWD | 8V | 325 | 5,551 | 5A | 17,6 |
|  | Fiat |  |  |  |  |  |
| 196 | Albea 1.4 | 4L | 77 | 1,368 | 5M | 7,5 |
| 197 | Doblo 1.4 | 4L | 77 | 1,368 | 5M | 8,4 |
| 198 | Doblo Panorama 1.4 | 4L | 77 | 1,368 | 5M | 8,3 |
| 199 | Linea 1.4T | 4L | 120 | 1,368 | 6M | 7,7 |
|  | Ford |  |  |  |  |  |
| 200 | C-Max 1.8 | 4L | 125 | 1,798 | 5M | 8,1 |
| 201 | C-Max 2.0 | 4L | 145 | 1,999 | 5M | 8,7 |
| 202 | C-Max 2.0 | 4L | 145 | 1,999 | 4A | 9,2 |
| 203 | Endeavour 3.0TDCI | 4L | 156 | 2,953 | 5A | 10,5D |
| 204 | Escape 2.3 4WD | 4L | 155 | 2,261 | 4A | 12,4 |
| 205 | Escape 2.3 4WD | 4L | 145 | 2,261 | 4A | 12,2 |
| 206 | Expedition 5.4 4WD | 8V | 304 | 5,403 | 4A | 19,1 |
| 207 | Explorer 4.0 4WD | 6V | 213 | 4,009 | 5A | 15,3 |
| 208 | Explorer 4.6 4WD | 8V | 296 | 4,601 | 6A | 17,5 |
| 209 | Fiesta 1.4 | 4L | 80 | 1,388 | 5M | 7,1 |
| 210 | Focus 1.6 | 4L | 86 | 1,596 | 5M | 7,1 |
| 211 | Focus 1.6 | 4L | 100 | 1,596 | 4A | 8,3 |
| 212 | Focus 1.6 | 4L | 100 | 1,596 | 5M | 7,8 |
| 213 | Focus 1.6 Station Wagon | 4L | 100 | 1,596 | 4A | 8,3 |
| 214 | Focus 1.6 | 4L | 115 | 1,596 | 5M | 7,7 |
| 215 | Focus 1,6 Station Wagon | 4L | 115 | 1,596 | 5M | 7,7 |
| 216 | Focus 1.6 Station Wagon | 4L | 125 | 1,596 | 5M | 7,5 |
| 217 | Focus 1.8 | 4L | 125 | 1,798 | 5M | 8,0 |
| 218 | Focus 1.8 StationWagon | 4L | 125 | 1,798 | 5M | 8,1 |
| 219 | Focus 1.8TD | 4L | 115 | 1,753 | 5M | 6,9D |
| 220 | Focus 2.0 | 4L | 145 | 1,999 | 4A | 9,1 |
| 221 | Focus II 1.6 | 4L | 100 | 1,596 | 5M | 7,7 |
| 222 | Focus III 1.6 | 4L | 105 | 1,596 | 5M | 7,2 |
| 223 | Focus III 1.6 Trend Wagon | 4L | 105 | 1,596 | 6PS | 7,6 |
| 224 | Focus III 1.6 Wagon | 4L | 105 | 1,596 | 5M | 7,3 |
| 225 | Focus II 1.6 | 4L | 115 | 1,596 | 5M | 7,6 |
| 226 | Focus III 1.6 | 4L | 125 | 1,596 | 6PS | 7,6 |
| 227 | Focus III 1.6 | 4L | 125 | 1,596 | 5M | 7,3 |
| 228 | Focus III 1.6 Kombi | 4L | 125 | 1,596 | 6PS | 7,7 |
| 229 | Focus II 1.8 | 4L | 125 | 1,798 | 5M | 7,9 |
| 230 | Focus II 2.0 | 4L | 145 | 1,999 | 5M | 8,2 |
| 232 | Focus III 2.0 | 4L | 145 | 1,999 | 4A | 9,0 |
| 233 | Focus 2.0 Station Wagon | 4L | 145 | 1,999 | 4A | 9,2 |
| 234 | Focus 2.0 Station Wagon | 4L | 145 | 1,999 | 5M | 8,2 |
| 235 | Focus III 2.0 | 4L | 150 | 1,999 | 6PS | 7,8 |
| 236 | Focus III 2.0 | 4L | 150 | 1,999 | 5M | 8,3 |
| 237 | Fusion 1.4 | 4L | 80 | 1,388 | 5M | 7,3 |
| 238 | Fusion 1.6 | 4L | 100 | 1,596 | 5M | 7,4 |
| 239 | Galaxy 1.8TDCi | 4L | 125 | 1,753 | 6M | 7,0D |
| 240 | Galaxy 2.0 | 4L | 145 | 1,999 | 5M | 8,9 |
| 241 | Galaxy 2.0TDI | 4L | 140 | 1,947 | 6A | 8,2D |
| 242 | Galaxy 2.0TDCi | 4L | 140 | 1,997 | 6M | 7,7D |
| 243 | Galaxy 2.3 4WD | 4L | 140 | 2,295 | 5M | 11,2 |
| 244 | Galaxy 2.3 | 4L | 160 | 2,261 | 6A | 11,1 |
| 245 | Maverick XLT 3.0 | 6V | 203 | 2,967 | 4A | 13,8 |
| 246 | Mondeo 1.6 | 4L | 120 | 1,596 | 5M | 7,5 |
| 247 | Mondeo 1.6 | 4L | 125 | 1,596 | 5M | 8,0 |
| 248 | Mondeo 1.8 | 4L | 125 | 1,798 | 5M | 8,5 |
| 249 | Mondeo 2.0 StationWagon | 4L | 145 | 1,999 | 5M | 8,2 |
| 250 | Mondeo 2.0 | 4L | 200 | 1,999 | 6PS | 8,7 |
| 251 | Mondeo 2.0 | 4L | 203 | 1,999 | 6PS | 8,9 |
| 252 | Mondeo 5D 2.0T | 4L | 240 | 1,999 | 6PS | 8,3 |
| 253 | Mondeo 2.0D | 4L | 130 | 1,997 | 6A | 7,3D |
| 254 | Mondeo 2.0TD | 4L | 140 | 1,997 | 6A | 7,4D |
| 255 | Mondeo 2.0TD | 4L | 140 | 1,997 | 6M | 7,3D |
| 256 | Mondeo 2.0TDCi | 4L | 140 | 1,997 | 6M | 7,4D |
| 257 | Mondeo 2.2D | 4L | 150 | 2,198 | 6M | 6,5D |
| 258 | Mondeo 2.3 | 4L | 160 | 2,261 | 6A | 11,0 |
| 259 | Mondeo 2.5 | 6V | 170 | 2,495 | 6M | 10,3 |
| 260 | Mondeo 2.5T | 5L | 220 | 2,521 | 6M | 10,0 |
| 261 | Mondeo 3.0 | 6V | 204 | 2,967 | 6M | 10,9 |
| 262 | Ranger 2.5TD Double Cab 4WD | 4L | 143 | 2,499 | 5A | 12,2D |
| 263 | Ranger 2.2TD 4WD | 4L | 150 | 2,198 | 6M | 9,3D |
| 264 | S-Max 2.3 | 4L | 161 | 2,261 | 6A | 10,8 |
| 265 | S-Max 2.5T | 5L | 220 | 2,521 | 6M | 10,3 |
| 266 | Tourneo 1.8TDCi | 4L | 75 | 1,753 | 5M | 7,5D |
| 267 | Tourneo Connect 1.8D | 4L | 75 | 1,753 | 5M | 7,6D |
| 268 | Tourneo Connect 1.8TDCi | 4L | 90 | 1,753 | 5M | 8,0D |
| 269 | Tourneo Connect 1.8D | 4L | 110 | 1,753 | 5M | 7,7D |
|  | GMC |  |  |  |  |  |
| 270 | GMC Savana 2500 6.0 | 8V | 323 | 5,967 | 4A | 19,3 |
|  | Great Wall |  |  |  |  |  |
| 271 | CC 6460 KM27 2.0 4WD | 4L | 122 | 1,997 | 5M | 11,0 |
| 272 | CC 6460 2.2 4WD | 4L | 105 | 2,237 | 5M | 11,2 |
| 273 | CC1021LR | 4L | 105 | 2,237 | 5M | 11,4 |
| 274 | Hover H3 2.0 4WD | 4L | 122 | 1,997 | 5M | 11,7 |
| 275 | Hover 2.4 4WD | 4L | 127 | 2,351 | 5M | 11,6 |
| 276 | Hover H5 2.4 4WD | 4L | 136 | 2,378 | 5M | 10,9 |
|  | Honda |  |  |  |  |  |
| 277 | Accord 2.0 | 4L | 155 | 1,998 | 5M | 8,7 |
| 278 | Accord 2.0 | 4L | 155 | 1,997 | 5A | 9,3 |
| 279 | Accord 2.4 | 4L | 201 | 2,354 | 5A | 10,3 |
| 280 | Accord 2.4 | 4L | 190 | 2,354 | 5A | 10,2 |
| 281 | Civic 1.6 | 4L | 110 | 1,590 | 5M | 7,7 |
| 282 | Civic 1.8 | 4L | 140 | 1,799 | 6M | 7,9 |
| 283 | Civic 1.8 | 4L | 140 | 1,798 | 5A | 8,5 |
| 284 | CR-V 2.0 4WD | 4L | 150 | 1,997 | 6M | 9,6 |
| 285 | CR-V 2.4 4WD | 4L | 166 | 2,354 | 5A | 10,6 |
| 286 | Legend V6 3.5 SH-AWD | 6V | 295 | 3,471 | 5A | 12,8 |
| 287 | Pilot 3.5 4WD | 6V | 257 | 3,471 | 5A | 14,0 |
|  | Hyundai |  |  |  |  |  |
| 288 | Accent 1.5 | 4L | 90 | 1,495 | 5M | 7,8 |
| 289 | Accent 1.5 | 4L | 102 | 1,495 | 5M | 7,9 |
| 291 | Elantra 1.6 | 4L | 107 | 1,599 | 5M | 8,1 |
| 292 | Elantra 1.6 | 4L | 105 | 1,599 | 5M | 8,3 |
| 293 | Elantra 1.6 GLS | 4L | 122 | 1,591 | 4A | 8,8 |
| 294 | Elantra 1.6 GLS | 4L | 122 | 1,591 | 5M | 7,6 |
| 295 | Elantra 1.8 GLS | 4L | 132 | 1,796 | 4A | 9,0 |
| 296 | Genesis 3.8 | 6V | 290 | 3,778 | 6A | 12,9 |
| 297 | Getz 1.4 | 4L | 97 | 1,399 | 5M | 7,3 |
| 298 | Getz 1.4 | 4L | 97 | 1,399 | 4A | 8,0 |
| 299 | Grandeur 2.7 GLS | 6V | 192 | 2,656 | 5A | 11,1 |
| 300 | Grandeur 3.0 | 6V | 250 | 2,999 | 6A | 11,2 |
| 301 | H1 2.4 MPI | 4L | 174 | 2,359 | 4A | 14,0 |
| 302 | H1 2.5TD 4WD | 4L | 100 | 2,476 | 5M | 12,1D |
| 303 | H1 2.5 CRDi | 4L | 116 | 2,497 | 6M | 9,2D |
| 304 | H1 2.5TD | 4L | 170 | 2,497 | 5M | 10,4D |
| 305 | i30 1.4 | 4L | 109 | 1,396 | 5M | 6,9 |
| 306 | i30 1.6 GL | 4L | 125 | 1,591 | 5M | 7,5 |
| 307 | i30 1.6 GLS | 4L | 126 | 1,591 | 4A | 8,3 |
| 308 | iX35 2.0 GLS 4WD Comfort | 4L | 150 | 1,998 | 5M | 9,1 |
| 309 | IX55 3.8 4WD | 6V | 264 | 3,778 | 6A | 14,2 |
| 310 | Matrix 1.6 GL | 4L | 103 | 1,599 | 4A | 9,2 |
| 311 | Matrix 1.6 GL | 4L | 103 | 1,599 | 5M | 8,8 |
| 312 | NF 2.0 GL | 4L | 145 | 1,998 | 5M | 8,6 |
| 313 | NF 2.0 GL | 4L | 152 | 1,998 | 5M | 9,4 |
| 314 | NF 2.0 | 4L | 164 | 1,998 | 5M | 8,8 |
| 315 | NF 2.4 GLS | 4L | 174 | 2,359 | 5A | 10,6 |
| 316 | NF Sonata 2.0 GL | 4L | 152 | 1,998 | 4A | 9,8 |
| 317 | Sanata Fe 2.2D 4WD | 4L | 150 | 2,188 | 5A | 9,6D |
| 318 | Santa Fe 2.2TD 4WD | 4L | 197 | 2,199 | 6A | 8,5D |
| 319 | Santa Fe 2.4 4WD | 4L | 174 | 2,359 | 6A | 10,9 |
| 320 | Santa Fe 2.7 GLS 4WD | 6V | 189 | 2,656 | 5M | 10,9 |
| 321 | Santa Fe 2.7 4WD | 6V | 189 | 2,656 | 4A | 12,0 |
| 322 | Solaris 1.4 | 4L | 107 | 1,396 | 5M | 7,1 |
| 323 | Solaris 1.4 | 4L | 107 | 1,396 | 4A | 7,5 |
| 324 | Solaris 1.6 | 4L | 123 | 1,591 | 5M | 7,4 |
| 325 | Solaris 1.6 | 4L | 123 | 1,591 | 4A | 8,1 |
| 326 | Sonata 2.0 MPI | 4L | 150 | 1,998 | 6M | 9,3 |
| 327 | Sonata 2.0 | 4L | 137 | 1,975 | 5M | 9,4 |
| 328 | Sonata 2.0 | 4L | 137 | 1,997 | 4A | 10,7 |
| 329 | Sonata 2.0 MPI | 4L | 150 | 1,998 | 6A | 9,0 |
| 330 | Sonata 2.4 MPI | 4L | 178 | 2,359 | 6A | 9,6 |
| 331 | Sonata 2.7 | 6V | 172 | 2,657 | 5M | 10,4 |
| 332 | Sonata V 2.7 | 6V | 178 | 2,656 | 4A | 11,2 |
| 333 | Starex 2.5D | 4L | 100 | 2,476 | 5M | 10,5D |
| 334 | Trajet 2.0 | 4L | 140 | 1,997 | 5M | 9,5 |
| 335 | Trajet 2.0 | 4L | 140 | 1,975 | 4A | 10,5 |
| 336 | Tucson 2.0 GL 2WD | 4L | 141 | 1,975 | 5M | 9,0 |
| 337 | Tucson 2.0 CRDI 4WD | 4L | 112 | 1,991 | 4A | 9,3D |
| 338 | Verna 1.4 GL | 4L | 97 | 1,399 | 4A | 7,9 |
| 339 | Verna 1.4 GL | 4L | 97 | 1,399 | 5M | 7,2 |
|  | Jeep |  |  |  |  |  |
| 340 | Commander 4.7 4WD | 8V | 231 | 4,701 | 5A | 18,1 |
| 341 | Grand Cherokee Laredo 3.6 4 WD | 6V | 286 | 3,604 | 5A | 15,2 |
|  | Jaguar |  |  |  |  |  |
| 342 | Jaguar XJ 5.0 | 8V | 470 | 5,000 | 6A | 14,1 |
| 343 | S-Type 2.5 | 6V | 200 | 2,497 | 6A | 11,0 |
| 344 | XF 4.2 | 8V | 298 | 4,196 | 6A | 13,2 |
|  | KIA |  |  |  |  |  |
| 345 | Carens 2.0 | 4L | 145 | 1,998 | 5M | 9,4 |
| 346 | Carnival 2.7 | 6V | 189 | 2,656 | 4A | 13,2 |
| 347 | Carnival 2.9TD | 4L | 185 | 2,902 | 5M | 9,5D |
| 348 | Carnival 2.9TD | 4L | 185 | 2,902 | 5A | 10,0D |
| 349 | Ceed 1.4 | 4L | 109 | 1,396 | 5M | 7,8 |
| 350 | Ceed 1.4 SW | 4L | 109 | 1,396 | 5M | 7,9 |
| 351 | Ceed 1.6 | 4L | 122 | 1,591 | 5M | 8,0 |
| 352 | Ceed 1.6 SW | 4L | 122 | 1,591 | 5M | 8,4 |
| 353 | Ceed 2.0 | 4L | 143 | 1,975 | 4A | 8,7 |
| 354 | Ceed 2.0 SW | 4L | 143 | 1,975 | 4A | 8,8 |
| 355 | Cerato 1.6 | 4L | 105 | 1,599 | 5M | 8,3 |
| 356 | Cerato 1.6 | 4L | 105 | 1,599 | 4A | 8,8 |
| 357 | Cerato 1.6 | 4L | 122 | 1,591 | 5M | 8,1 |
| 358 | Cerato 1.6 | 4L | 126 | 1,591 | 6A | 8,2 |
| 359 | Cerato 1.6 | 4L | 126 | 1,591 | 6M | 7,6 |
| 360 | Magentis 2.0 | 4L | 144 | 1,998 | 5M | 8,5 |
| 361 | Magentis 2.0 | 4L | 164 | 1,998 | 5M | 8,3 |
| 362 | Magentis 2.7 | 6V | 188 | 2,657 | 5A | 10,4 |
| 363 | Mohave (HM) 3.8 4WD | 6V | 275 | 3,778 | 5A | 14,7 |
| 364 | Opirus 3.8 | 6V | 266 | 3,778 | 5A | 12,1 |
| 365 | Optima 2.0 MPI | 4L | 150 | 1,999 | 6A | 9,0 |
| 366 | Rio 1.4 | 4L | 97 | 1,399 | 5M | 7,4 |
| 367 | Rio 1.4 | 4L | 97 | 1,399 | 4A | 8,6 |
| 368 | Rio 1.4 MPI | 4L | 107 | 1,396 | 5M | 7,1 |
| 369 | Rio 1.6 | 4L | 115 | 1,599 | 4A | 8,1 |
| 370 | Rio 1.6 MPI | 4L | 123 | 1,591 | 5M | 7,4 |
| 371 | Sorento 2.5TD | 4L | 170 | 2,497 | 5M | 9,6D |
| 372 | Sorento 2.2D XM | 4L | 197 | 2,199 | 6A | 9,3D |
| 373 | Sorento 2.4 4WD | 4L | 174 | 2,359 | 6A | 10,9 |
| 374 | Sorento 2.4 4WD | 4L | 174 | 2,359 | 6M | 10,5 |
| 375 | Sorento 3.3 4WD | 6V | 247 | 3,342 | 5A | 12,8 |
| 376 | Sorento 3.5 | 6V | 195 | 3,497 | 5A | 13,1 |
| 377 | Soul 1.6 | 4L | 124 | 1,591 | 5M | 8,0 |
| 378 | Spectra 1.6 | 4L | 101 | 1,594 | 4A | 8,9 |
| 379 | Spectra 1.6 | 4L | 102 | 1,594 | 5M | 8,2 |
| 380 | Sportage 2.0 4WD | 4L | 141 | 1,975 | 5M | 10,4 |
| 381 | Sportage 2.0 4WD | 4L | 150 | 1,998 | 6A | 10,3 |
| 382 | Sportage 2.0D 4WD | 4L | 112 | 1,991 | 4A | 9,3D |
| 383 | Sportage 2.0D 4WD | 4L | 112 | 1,991 | 5M | 8,8D |
| 384 | Sorento 3.5 | 6V | 195 | 3,497 | 4A | 13,7 |
|  | Land Rover |  |  |  |  |  |
|  | Defender 110 2.5TD 4WD | 5L | 122 | 2,495 | 5M | 12.3D |
|  | Defender 110 2.4TD 4WD | 4L | 122 | 2,402 | 6M | 12,1D |
|  | Defender 90 2.5TD 4WD | 5L | 122 | 2,495 | 5M | 12,0D |
|  | Discovery III 4.4 4WD | 8V | 300 | 4,394 | 6A | 17,7 |
|  | Discovery IV 2.7TD 4WD | 6V | 190 | 2,72 | 6A | 12,4D |
|  | Discovery IV 3.0TD 4WD | 6V | 245 | 2,993 | 6A | 11,9D |
|  | Freelander 2.2TD 4WD | 4L | 160 | 2,179 | 6A | 9,1D |
|  | Freelander II 3.2 4WD | 6L | 233 | 3,192 | 6A | 12,5 |
|  | Range Rover 5.0 | 8V | 510 | 4,99 | 6A | 18,2 |
|  | Lexus |  |  |  |  |  |
|  | ES 350 | 6V | 277 | 3,456 | 6A | 11,8 |
|  | GS 300 | 6V | 249 | 2,995 | 6A | 11,1 |
|  | GS 350 AWD | 6V | 307 | 3,456 | 6A | 12,1 |
|  | GS 430 | 8V | 283 | 4,293 | 6A | 13,1 |
|  | GS 450h | 6V | 296 | 3,456 | CVT | 9,4 |
|  | GX 460 AWD | 8V | 296 | 4,608 | 6A | 16,7 |
|  | GX 470 AWD | 8V | 238 | 4,664 | 5A | 17,0 |
|  | IS 250 | 6V | 208 | 2,500 | 6A | 11,0 |
|  | LS460 | 8V | 380 | 4,608 | 8A | 11,7 |
|  | LS460L AWD | 8V | 367 | 4,608 | 8A | 13,5 |
|  | LS 600hL | 8V | 394 | 4,969 | CVT | 12,0 |
|  | LX 470 AWD | 8V | 238 | 4,664 | 5A | 17,7 |
|  | LX 570 AWD | 8V | 367 | 5,663 | 6A | 18,4 |
|  | RX 330 AWD | 6V | 230 | 3,302 | 5A | 13,2 |
|  | RX 350 AWD | 6V | 277 | 3,456 | 6A | 12,9 |
|  | RX 350 AWD | 6V | 276 | 3,456 | 5A | 13,2 |
|  | RX 450h AWD | 6V | 249 | 3,456 | CVT | 10,5 |
|  | Mazda |  |  |  |  |  |
|  | 3 1.6 | 4L | 105 | 1,598 | 4A | 8,6 |
|  | 3 1.6 | 4L | 105 | 1,598 | 5M | 8,0 |
|  | 3 2.0 | 4L | 150 | 1,999 | 6M | 8,5 |
|  | 5 2.0 | 4L | 144 | 1,999 | 5A | 9,4 |
|  | 5 2.0 | 4L | 145 | 1,999 | 5M | 9,1 |
|  | 6 1.8 | 4L | 120 | 1,798 | 5M | 8,9 |
|  | 6 2.0 | 4L | 147 | 1,999 | 6M | 9,1 |
|  | 6 2.3 | 4L | 166 | 2,261 | 5A | 9,7 |
|  | 6 2.5 | 4L | 170 | 2,488 | 6M | 8,7 |
|  | CX-7 2.3T 4WD | 4L | 238 | 2,261 | 6A | 13,0 |
|  | CX-9 3.7 4WD | 6V | 277 | 3,726 | 6A | 14,0 |
|  | MPV 2.3 | 4L | 141 | 2,261 | 5M | 11,2 |
|  | Mercedes-Benz |  |  |  |  |  |
|  | A150 | 4L | 95 | 1,498 | CVT | 6,8 |
|  | A170 | 4L | 116 | 1,699 | CVT | 7,3 |
|  | B170 | 4L | 116 | 1,699 | CVT | 7,5 |
|  | B200 | 4L | 136 | 2,037 | CVT | 7,8 |
|  | C180K | 4L | 156 | 1,796 | 5A | 9,0 |
|  | C180K | 4L | 156 | 1,796 | 6M | 8,6 |
|  | C200K | 4L | 184 | 1,796 | 5A | 9,2 |
|  | C200K | 4L | 184 | 1,796 | 6M | 8,8 |
|  | C200 CGI | 4L | 184 | 1,796 | 7A | 8,3 |
|  | C230 | 6V | 204 | 2,496 | 7A | 9,9 |
|  | C240 2.6 4Matic | 6V | 170 | 2,597 | 5A | 12,1 |
|  | C250 CGI 1.8 | 4L | 204 | 1,796 | 5A | 9,1 |
|  | C280 4Motion | 6V | 231 | 2,997 | 5A | 11,2 |
|  | CL 600 | 12V | 517 | 5,513 | 5A | 18,0 |
|  | CLS 350 | 6V | 272 | 3,498 | 7A | 10,9 |
|  | E200 CGI 1.8 | 4L | 184 | 1,796 | 5A | 9,2 |
|  | E200 CGI Bluefficiency (St-St) | 4L | 184 | 1,796 | 7A | 8,8 |
|  | E230 | 6V | 204 | 2,496 | 7A | 10,3 |
|  | E250 2.1CDI | 4L | 204 | 2,143 | 5A | 7,9D |
|  | E250 CGI | 4L | 204 | 1,796 | 7A | 7,9 |
|  | E280 3.0 | 6V | 231 | 2,996 | 7A | 10,2 |
|  | E280 4Matic | 6V | 231 | 2,997 | 5A | 12,3 |
|  | E300 | 6L | 231 | 2,996 | 7A | 10,5 |
|  | E320CDI | 6L | 204 | 3,227 | 5A | 8,8D |
|  | E350 | 6V | 272 | 3,498 | 7A | 11,1 |
|  | E350 4Matic | 6V | 272 | 3,498 | 7A | 11,3 |
|  | E350 4Matic | 6V | 306 | 3,498 | 7A | 10,1 |
|  | E350 4Matic Bluefficiency (St-St) | 6V | 306 | 3,498 | 7A | 10,6 |
|  | E350CDI Bluefficiency (St-St) | 6V | 231 | 2,987 | 7A | 8,2D |
|  | G500 4Matic | 8V | 296 | 4,966 | 7A | 16,5 |
|  | G500 4Matic | 8V | 388 | 5,461 | 7A | 17,4 |
|  | G500L 4Matic | 8V | 388 | 5,461 | 7A | 17,9 |
|  | GL 500 4Matic | 8V | 388 | 5,462 | 7A | 16,1 |
|  | GL350CDI 4Matic | 6V | 224 | 2,987 | 7A | 10,3D |
|  | GL450 4Matic | 8V | 340 | 4,664 | 7A | 15,0 |
|  | GLK 280 4Matic | 6V | 231 | 2,996 | 7A | 11,6 |
|  | GLK 350 4Matic | 6V | 272 | 3,498 | 7A | 12,3 |
|  | ML 350 4Matic | 6V | 272 | 3,498 | 7A | 12,9 |
|  | ML 350 4Matic | 6V | 306 | 3,498 | 7A | 11,5 |
|  | ML 500 4Matic | 8V | 306 | 4,966 | 7A | 15,0 |
|  | ML 500 4Matic | 8V | 388 | 5,461 | 7A | 14,6 |
|  | R350 4Matic | 6V | 272 | 3,498 | 7A | 12,9 |
|  | S350 4Matic | 6V | 272 | 3,498 | 7A | 11,8 |
|  | S350 4Matic | 6V | 306 | 3,498 | 7A | 11,4 |
|  | S350L Bluefficiency (St-St) | 6V | 306 | 3,498 | 7A | 10,9 |
|  | S430 4Matic | 8V | 279 | 4,266 | 5A | 14,2 |
|  | S450L 4Matic | 8V | 340 | 4,664 | 7A | 13,1 |
|  | S500L 4Matic | 8V | 388 | 5,462 | 7A | 14,2 |
|  | S500 4Matic Bluefficiency (St-St) | 8V | 435 | 4,663 | 7A | 12,6 |
|  | S500L 4Matic | 8V | 306 | 4,996 | 6A | 15,0 |
|  | S600 | 12V | 517 | 5,513 | 7A | 15,7 |
|  | S600 | 12V | 500 | 5,513 | 5A | 16,8 |
|  | S600 (бронир.) | 12V | 517 | 5,513 | 7A | 20,0 |
|  | S600L (бронир.) | 12V | 517 | 5,513 | 5A | 22,0 |
|  | Viano 2.2 CDI | 4L | 150 | 2,148 | 5A | 10,5D |
|  | Viano 3.2 | 6V | 218 | 3,199 | 5A | 13,8 |
|  | Lifan |  |  |  |  |  |
|  | Lifan 620 Solano 1.6 | 4L | 106 | 1,587 | 5M | 8,2 |
|  | Lifan Breez 1.6 | 4L | 106 | 1,587 | 5M | 8,1 |
|  | Mitsubishi |  |  |  |  |  |
|  | ASX 1.8 | 4L | 140 | 1,798 | CVT | 8,5 |
|  | Colt 1.3 Invite | 4L | 95 | 1,332 | 6M | 6,5 |
|  | Delica 3.0 4WD | 6V | 185 | 2,972 | 4A | 14,5 |
|  | Galant 2.4 | 4L | 158 | 2,378 | 4A | 10,8 |
|  | Grandis 2.4 | 4L | 165 | 2,378 | 5M | 10,2 |
|  | L200 2.5TD 4WD | 4L | 136 | 2,477 | 5M | 9,8D |
|  | L200 2.5TD 4WD | 4L | 136 | 2,477 | 4A | 11,0D |
|  | Lancer 1.4 | 4L | 82 | 1,299 | 5M | 7,6 |
|  | Lancer 1.5 | 4L | 109 | 1,499 | 4A | 8,5 |
|  | Lancer 1.5 | 4L | 109 | 1,499 | 5M | 7,7 |
|  | Lancer 2.0 | 4L | 135 | 1,997 | 5M | 9,2 |
|  | Lancer X 1.5 | 4L | 109 | 1,499 | 4A | 8,5 |
|  | Lancer X 1.8 | 4L | 143 | 1,798 | 5M | 8,6 |
|  | Lancer X 2.0 | 4L | 150 | 1,998 | CVT | 9,7 |
|  | Lancer X 2.0 | 4L | 150 | 1,998 | 5M | 9,2 |
|  | Outlander 2.0 XL 2WD | 4L | 147 | 1,998 | CVT | 8,6 |
|  | Outlander 2.4 XL 4WD | 4L | 170 | 2,36 | CVT | 10,2 |
|  | Outlander 3.0 4WD | 6V | 220 | 2,998 | 6A | 12,1 |
|  | Pajero 3.2DID LWB 4WD | 4L | 160 | 3,200 | 5M | 10,9D |
|  | Pajero 3.8 LWB 4WD | 6V | 250 | 3,828 | 5A | 15,5 |
|  | Pajero IV 3.0 4WD | 6V | 178 | 2,972 | 5A | 13,2 |
|  | Pajero IV 3.8 | 6V | 250 | 3,828 | 5A | 15,1 |
|  | Pajero Sport 2.5TD 4WD | 4L | 99 | 2,477 | 5M | 11,1D |
|  | Pajero Sport 2.5TD 4WD | 4L | 178 | 2,477 | 5A | 11,3D |
|  | Pajero Sport 3.0 4WD | 6V | 220 | 2,998 | 5A | 13,9 |
|  | Pajero Wagon 3.0 LGL | 6V | 177 | 2,972 | 4A | 15,5 |
|  | Space Star 1.8 | 4L | 112 | 1,834 | 5M | 8,7 |
|  | Space Star 1.8 4WD | 4L | 112 | 1,834 | 4A | 9,5 |
|  | Nissan |  |  |  |  |  |
|  | Almera Classic 1.6 | 4L | 107 | 1,596 | 5M | 7,9 |
|  | Almera Classic 1.6 | 4L | 107 | 1,596 | 4A | 8,7 |
|  | Armada 5.6 4WD | 8V | 305 | 5,598 | 5A | 17,5 |
|  | Bluebird Sylphy 1.5 4WD | 4L | 109 | 1,498 | 4A | 8,5 |
|  | Bluebird Sylphy 2.0 | 4L | 133 | 1,997 | CVT | 8,3 |
|  | Lafesta 2.0 4WD | 4L | 129 | 1,997 | CVT | 9,0 |
|  | Maxima 3.0 | 6V | 200 | 2,988 | 5M | 10,1 |
|  | Murano 3.5 4WD | 6V | 234 | 3,498 | CVT | 14,1 |
|  | Murano 3.5 4WD | 6V | 249 | 3,498 | CVT | 12,0 |
|  | Navara 2.5TD | 4L | 174 | 2,488 | 5A | 10,6D |
|  | Navara 2.5TD Double Cab | 4L | 174 | 2,488 | 6M | 10,0D |
|  | Navara 3.0D | 6V | 231 | 2,991 | 5A | 10,9D |
|  | Note 1.4 Comfort | 4L | 88 | 1,386 | 5M | 7,3 |
|  | Note 1.6 Comfort | 4L | 110 | 1,598 | 5M | 7,9 |
|  | Note 1.6 Luxury | 4L | 110 | 1,598 | 4A | 8,3 |
|  | Pathfinder 2.5D 4WD | 4L | 174 | 2,488 | 5A | 11,2D |
|  | Pathfinder 2.5TD 4WD | 4L | 190 | 2,488 | 6M | 9,8D |
|  | Pathfinder 2.5TD 4WD | 4L | 190 | 2,488 | 5A | 10,7D |
|  | Pathfinder 3.0TD AWD | 6V | 231 | 2,991 | 7A | 11,0D |
|  | Pathfinder 4.0 4WD | 6V | 269 | 3,954 | 5A | 15,9 |
|  | Pathfinder Armada 5.6 4WD | 8V | 305 | 5,552 | 5A | 18,5 |
|  | Patrol 3.0D Elegance | 4L | 160 | 2,953 | 5M | 13,4D |
|  | Patrol 5.6 | 8V | 405 | 5,552 | 7A | 18,1 |
|  | Primera Elegance 1.8 | 4L | 116 | 1,796 | 4A | 9,3 |
|  | Qashqai 1.6 | 4L | 115 | 1,598 | 5M | 8,0 |
|  | Qashqai 2.0 | 4L | 141 | 1,997 | 6M | 9,3 |
|  | Qashqai 2.0 AWD | 4L | 141 | 1,997 | CVT | 9,4 |
|  | Safari 4.8 Grand Road Limited 4WD | 6L | 245 | 4,758 | 5A | 20,0 |
|  | Serena 2.0 4WD | 4L | 129 | 1,997 | CVT | 11,1 |
|  | Serena 2.0 4WD | 4L | 145 | 1,998 | 4A | 11,5 |
|  | Serena 2.0 C-25 | 4L | 137 | 1,997 | CVT | 9,2 |
|  | Teana 2.5 4WD | 6V | 182 | 2,496 | CVT | 10,0 |
|  | Teana 2.5 4WD | 4L | 167 | 2,488 | CVT | 10,4 |
|  | Teana 3.5 | 6V | 245 | 3,498 | CVT | 11,3 |
|  | Teana 3.5 Premium | 6V | 245 | 3,498 | 4A | 12,8 |
|  | Teana 3.5 Premium | 6V | 249 | 3,498 | CVT | 11,2 |
|  | Terrano 3.0D | 4L | 154 | 2,953 | 5M | 10,5D |
|  | Tiida 1.6 | 4L | 110 | 1,598 | 4A | 8,3 |
|  | Tiida 1.6 | 4L | 110 | 1,598 | 5M | 7,5 |
|  | Tiida 1.8 Tekna | 4L | 126 | 1,797 | 6M | 8,5 |
|  | Tiida Latio 1.5 4WD | 4L | 109 | 1,498 | 4A | 8,3 |
|  | X-Trail 2.5 AWD | 4L | 165 | 2,488 | 5M | 10,0 |
|  | X-Trail 2.0 AWD | 4L | 141 | 1,997 | 6M | 9,7 |
|  | X-Trail 2.2TD | 4L | 136 | 2,184 | 6M | 8,3D |
|  | X-Trail 2.5 AWD | 4L | 165 | 2,448 | 5M | 10,5 |
|  | X-Trail 2.5 AWD | 4L | 169 | 2,488 | 6M | 10,6 |
|  | X-Trail 2.5 AWD | 4L | 169 | 2,488 | CVT | 9,8 |
|  | Opel |  |  |  |  |  |
|  | Antara 2.4 4WD | 4L | 140 | 2,405 | 5A | 11,7 |
|  | Antara 3.2 4WD | 6V | 227 | 3,195 | 5A | 13,7 |
|  | Astra 1.6 | 4L | 115 | 1,598 | 5M | 7,5 |
|  | Astra 1.8 | 4L | 140 | 1,796 | 5M | 8,2 |
|  | Insignia 1.6T | 4L | 180 | 1,598 | 6M | 8,9 |
|  | Insignia 2.0T | 4L | 220 | 1,998 | 6A | 11,0 |
|  | Insignia 2.8T 4WD | 6V | 260 | 2,792 | 6A | 12,5 |
|  | Meriva 1.4 | 4L | 90 | 1,364 | 5M | 7,4 |
|  | Vectra 1.8 | 4L | 140 | 1,796 | 5M | 8,1 |
|  | Vectra 1.8 | 4L | 140 | 1,796 | 5A | 8,4 |
|  | Vectra 2.0T | 4L | 175 | 1,998 | 6M | 9,2 |
|  | Vectra 2.2 | 4L | 155 | 2,198 | 5A | 9,6 |
|  | Vectra 2.8T | 6V | 230 | 2,792 | 6M | 11,1 |
|  | Vectra 2.8T | 6V | 250 | 2,792 | 6A | 12,0 |
|  | Zafira 1.9TD | 4L | 100 | 1,91 | 6M | 6,6D |
|  | Zafira 1.6 | 4L | 115 | 1,598 | 5M | 8,4 |
|  | Zafira 1.8 | 4L | 140 | 1,796 | 5M | 9,0 |
|  | Peugeot |  |  |  |  |  |
|  | 206 SW 1.6 | 4L | 109 | 1,587 | 5M | 7,4 |
|  | 407 2.0 | 4L | 140 | 1,997 | 4A | 10,2 |
|  | 407 1.8 | 4L | 125 | 1,749 | 5M | 8,1 |
|  | 407 2.0 | 4L | 136 | 1,997 | 5M | 9,0 |
|  | 407 2.9 | 6V | 211 | 2,946 | 6A | 10,8 |
|  | Partner 1.4 | 4L | 75 | 1,36 | 5M | 8,3 |
|  | Partner 1.9D | 4L | 69 | 1,868 | 5M | 7,4D |
|  | Partner Tepee 1.6 | 4L | 120 | 1,598 | 5M | 8,7 |
|  | Partner Tepee 1.6TD | 4L | 90 | 1,56 | 5M | 6,6D |
|  | Porsche |  |  |  |  |  |
|  | Cayenne S 4.5 | 8V | 340 | 4,511 | 6A | 15,7 |
|  | Cayenne S 4.8 | 8V | 385 | 4,806 | 6A | 16,5 |
|  | Renault |  |  |  |  |  |
|  | Clio Symbol 1.4 | 4L | 98 | 1,39 | 4A | 7,7 |
|  | Clio Symbol EX 1.4 | 4L | 98 | 1,39 | 5M | 7,2 |
|  | Duster 1.5TD AWD | 4L | 90 | 1,461 | 6M | 6,0D |
|  | Duster 1.6 4WD | 4L | 102 | 1,598 | 6M | 9,0 |
|  | Fluence 1.6 | 4L | 106 | 1,598 | 5M | 7,6 |
|  | Fluence 1.6 | 4L | 106 | 1,598 | 4A | 8,4 |
|  | Kangoo 1.4 | 4L | 75 | 1,39 | 5M | 8,1 |
|  | Kangoo 1.4 | 4L | 75 | 1,39 | 4A | 8,9 |
|  | Kangoo 1.5D | 4L | 68 | 1,461 | 5M | 6,2D |
|  | Kangoo 1.6 | 4L | 84 | 1,598 | 5M | 8,9 |
|  | Koleos 2.5 4WD | 4L | 171 | 2,488 | CVT | 10,2 |
|  | Logan 1.6 | 4L | 84 | 1,598 | 5M | 7,3 |
|  | Logan 1.6 | 4L | 87 | 1,598 | 5M | 7,4 |
|  | Logan 1.6 | 4L | 90 | 1,598 | 5M | 7,6 |
|  | Logan 1.6 | 4L | 103 | 1,598 | 4A | 9,8 |
|  | Megane 1.6 | 4L | 100 | 1,598 | 5M | 7,9 |
|  | Megane II 1.6 | 4L | 113 | 1,596 | 4A | 9,1 |
|  | Megane II 1.6 | 4L | 113 | 1,598 | 5M | 7,8 |
|  | Megane II 2.0 | 4L | 135 | 1,998 | 4A | 8,8 |
|  | Megane II 2.0 | 4L | 135 | 1,998 | 6M | 8,5 |
|  | Sandero 1.6 | 4L | 84 | 1,598 | 5M | 7,9 |
|  | Sandero 1.6 | 4L | 102 | 1,598 | 5M | 8,2 |
|  | Scenic 1.5D | 4L | 106 | 1,461 | 6M | 5,8D |
|  | Symbol 1.4 | 4L | 75 | 1,39 | 5M | 7,8 |
|  | Symbol 1.4 | 4L | 98 | 1,39 | 5M | 7,9 |
|  | Saab |  |  |  |  |  |
| 609 | 9-5 2.0 Linear | 4L | 150 | 1,985 | 5A | 10,5 |
|  | Seat |  |  |  |  |  |
| 610 | Leon 1.6 | 4L | 102 | 1,595 | 5M | 8,5 |
|  | Skoda |  |  |  |  |  |
| 611 | Fabia 1.2 | 3L | 69 | 1,198 | 5M | 6,5 |
| 612 | Fabia 1.6 | 4L | 105 | 1,598 | 6A | 8,6 |
| 613 | Felicia Combi 1.4 | 4L | 86 | 1,390 | 5M | 7,1 |
| 614 | Octavia 1.4 | 4L | 75 | 1,390 | 5M | 7,7 |
| 615 | Octavia 1.4 | 4L | 80 | 1,390 | 5M | 7,5 |
| 616 | Octavia 1.4 TSI | 4L | 122 | 1,390 | 6M | 7,1 |
| 617 | Octavia 1.6 | 4L | 102 | 1,595 | 6A | 8,9 |
| 618 | Octavia M5 1.6 | 4L | 102 | 1,595 | 5M | 7,8 |
| 619 | Octavia 1.6 FSI | 4L | 115 | 1,598 | 5M | 7,6 |
| 620 | Octavia 1.6 | 4L | 115 | 1,598 | 6A | 8,2 |
| 621 | Octavia 1.6 FSI | 4L | 116 | 1,598 | 5M | 7,9 |
| 622 | Octavia 1.8 TFSI | 4L | 160 | 1,798 | 6M | 8,4 |
| 623 | Octavia 1.8 TFSI | 4L | 160 | 1,798 | 7DSG | 8,2 |
| 624 | Octavia 1.8 TSI | 4L | 152 | 1,798 | 6M | 8,1 |
| 625 | Octavia 2.0 FSI | 4L | 150 | 1,984 | 6A | 9,2 |
| 626 | Octavia Combi 1.6 | 4L | 102 | 1,595 | 6A | 8,8 |
| 627 | Octavia 1.6 Combi | 4L | 102 | 1,595 | 5M | 8,0 |
| 628 | Octavia 1.6 Combi | 4L | 115 | 1,598 | 6A | 8,3 |
| 629 | Octavia Combi 2.0 FSI | 4L | 150 | 1,984 | 6M | 8,8 |
| 630 | Octavia Scout 1.8 TSI 4WD | 4L | 160 | 1,798 | 6M | 9,2 |
| 631 | Octavia Scout 2.0 FSI 4WD | 4L | 150 | 1,984 | 6M | 8,9 |
| 632 | Octavia Tour 1.8T | 4L | 150 | 1,781 | 5M | 8,5 |
| 633 | Roomster 1.4 | 4L | 86 | 1,39 | 5M | 8,0 |
| 634 | Superb 1.8 | 4L | 150 | 1,784 | 5A | 9,7 |
| 635 | Superb 1.8 TFSI | 4L | 160 | 1,798 | 6M | 8,6 |
| 636 | Superb 2.8 | 6V | 193 | 2,771 | 5A | 11,1 |
| 637 | Superb 3.6 FSI 4WD | 6VR | 260 | 3,597 | 6DSG | 11,8 |
| 638 | Yeti 1.8 TSI | 4L | 152 | 1,798 | 6DSG | 9,0 |
|  | Ssang Yong |  |  |  |  |  |
| 639 | Actyon 2.0 AWD | 4L | 149 | 1,998 | 6M | 10,1 |
| 640 | Actyon 2.0TD AWD | 4L | 141 | 1,998 | 5M | 9,0D |
| 641 | Actyon 2.0TD AWD | 4L | 175 | 1,998 | 6M | 7,7D |
| 642 | Actyon 2.0TD 4WD | 4L | 175 | 1,998 | 6A | 8,7D |
| 643 | Actyon 2.3 AWD | 4L | 150 | 2,295 | 5M | 13,1 |
| 644 | Actyon 2.3 AWD | 4L | 150 | 2,295 | 4A | 13,7 |
| 645 | Kyron 2.3 AWD | 4L | 150 | 2,295 | 5A | 13,8 |
| 646 | Kyron 2.3 AWD | 4L | 150 | 2,295 | 5M | 12,8 |
| 647 | Kyron 2.3 4WD | 4L | 150 | 2,295 | 6A | 13,5 |
| 648 | Kyron 2.0D AWD | 4L | 141 | 1,998 | 6A | 10,0D |
| 649 | Kyron 2.0TD AWD | 4L | 141 | 1,998 | 5M | 9,7D |
| 650 | Rodius 2.7TD AWD | 5L | 165 | 2,696 | 5A | 11,5D |
| 651 | Rexton 2.7TD AWD | 5L | 165 | 2,696 | 5M | 11,1D |
| 652 | Rexton 3.2 AWD | 6L | 220 | 3,199 | 4A | 15,5 |
| 653 | Rexton RX 230 AWD | 4L | 150 | 2,295 | 5M | 12,5 |
| 654 | Rexton RX 320 AWD | 6L | 220 | 3,199 | 5A | 15,3 |
|  | Subaru |  |  |  |  |  |
| 655 | B9 Tribeca 3.0 | 6B | 245 | 2,999 | 5A | 14,4 |
| 656 | Forester 2.0 | 4B | 125 | 1,994 | 4A | 10,6 |
| 657 | Forester 2.0 | 4B | 158 | 1,994 | 5M | 10,3 |
| 658 | Forester 2.5 | 4B | 172 | 2,457 | 4A | 10,9 |
| 659 | Forester 2.5 | 4B | 230 | 2,457 | 4A | 12,0 |
| 660 | Forester 2.5 XT | 4B | 230 | 2,457 | 5M | 11,6 |
| 661 | Impreza 1.5 | 4B | 100 | 1,493 | 4A | 9,3 |
| 662 | Impreza 1.5 | 4B | 100 | 1,493 | 5M | 8,7 |
| 663 | Impreza 2.0 | 4B | 140 | 1,994 | 4A | 9,1 |
| 664 | Impreza 2.5 | 4B | 301 | 2,457 | 6M | 10,8 |
| 665 | Legacy Outback 2.5 | 4B | 167 | 2,457 | CVT | 9,7 |
| 666 | Legacy Outback 3.0 | 6B | 245 | 2,999 | 5A | 11,0 |
|  | Suzuki |  |  |  |  |  |
| 667 | Grand Vitara 2.0 4WD | 4L | 140 | 1,995 | 5M | 10,0 |
| 668 | Grand Vitara 2.0 4WD | 4L | 140 | 1,995 | 4A | 10,4 |
| 669 | Grand Vitara 2.4 4WD | 4L | 169 | 2,393 | 4A | 11,3 |
| 670 | Grand Vitara 3.2 4WD | 6V | 233 | 3,195 | 5A | 13,2 |
| 671 | Liana 1.6 | 4L | 106 | 1,586 | 4A | 8,5 |
| 672 | Liana 1.6 4WD | 4L | 106 | 1,586 | 5M | 9,1 |
| 673 | SX4 1.6 4WD | 4L | 107 | 1,586 | 5M | 7,8 |
|  | TAGAZ |  |  |  |  |  |
| 674 | Road Partner 2.3 4WD | 4L | 150 | 2,295 | 5M | 12,5 |
| 675 | KJ Tager 2.3 2WD | 4L | 150 | 2,295 | 5M | 12,0 |
| 676 | KJ Tager 2.9D | 5L | 120 | 2,874 | 5M | 9,7D |
| 677 | KJ Tager 2.9D | 5L | 129 | 2,874 | 5M | 10,2D |
| 678 | KJ Tager 3.2 4WD | 6L | 220 | 3,199 | 4A | 18,4 |
| 679 | Vega C100 1.6 | 4L | 124 | 1,597 | 5M | 7,5 |
|  | Toyota |  |  |  |  |  |
| 680 | Allion 1.8 4WD | 4L | 125 | 1,794 | 4A | 9,4 |
| 681 | Alphard 3.0 4WD | 6V | 220 | 2,994 | 5A | 12,1 |
| 682 | Avalon 3.5 | 6V | 280 | 3,456 | 5A | 11,7 |
| 683 | Avensis 1.8 | 4L | 129 | 1,794 | 5M | 8,4 |
| 684 | Avensis 1.8 | 4L | 147 | 1,798 | CVT | 7,1 |
| 685 | Avensis 2.0 Wagon | 4L | 147 | 1,998 | 4A | 9,1 |
| 686 | Avensis 2.0 | 4L | 152 | 1,987 | CVT | 7,5 |
| 687 | Camry 2.4 | 4L | 167 | 2,362 | 5M | 8,9 |
| 688 | Camry 2.4 4WD | 4L | 167 | 2,362 | 4A | 10,5 |
| 689 | Camry 2.5 | 4L | 181 | 2,494 | 6A | 9,2 |
| 690 | Camry 3.0 | 6V | 186 | 2,995 | 5A | 11,8 |
| 691 | Camry 3.5 | 6V | 277 | 3,456 | 6A | 11,2 |
| 692 | Corolla 1.3 | 4L | 101 | 1,329 | 6M | 6,3 |
| 693 | Corolla 1.5 | 4L | 110 | 1,496 | 4A | 8,7 |
| 694 | Corolla 1.6 | 4L | 110 | 1,598 | 4A | 9,0 |
| 695 | Corolla 1.6 | 4L | 124 | 1,596 | 5M | 8,2 |
| 696 | Corolla 1.6 | 4L | 124 | 1,598 | 6M | 7,8 |
| 697 | Corolla 1.6 | 4L | 124 | 1,598 | 5A | 8,7 |
| 698 | Corolla 1.8 | 4L | 136 | 1,794 | 4A | 9,1 |
| 699 | Corolla Fielder 1.8 4WD | 4L | 125 | 1,797 | CVT | 9,2 |
| 700 | Corolla Fielder 1.8 4WD | 4L | 125 | 1,794 | 4A | 9,3 |
| 701 | Corolla Fielder 1.8 | 4L | 136 | 1,797 | 4A | 8,4 |
| 702 | Corolla Verso 1.8 | 4L | 129 | 1,794 | 5M | 9,0 |
| 703 | Crown 2.0 | 6L | 160 | 1,988 | 4A | 11,0 |
| 704 | Crown 2.5 | 6L | 200 | 2,492 | 4A | 12,6 |
| 705 | Fielder 1.5 4WD | 4L | 105 | 1,496 | 4A | 9,0 |
| 706 | Harrier 2.4 4WD | 4L | 160 | 2,362 | 4A | 12,6 |
| 707 | Hi Lux 2.5TD 4WD | 4L | 144 | 2,494 | 5M | 9,2D |
| 708 | Hi Lux Surf 2.7 4WD | 4L | 163 | 2,693 | 4A | 13,4 |
| 709 | Highlander 3.5 4WD | 6V | 273 | 3,456 | 5A | 13,2 |
| 710 | Isis 2.0 4WD | 4L | 155 | 1,998 | CVT | 9,0 |
| 711 | Land Cruiser 100 4.2D | 6L | 128 | 4,164 | 5M | 11,7D |
| 712 | Land Cruiser 100 4.2TD | 6L | 204 | 4,163 | 5M | 13,4D |
| 713 | Land Cruiser 100 4.5 | 6L | 205 | 4,477 | 5M | 16,5 |
| 714 | Land Cruiser 200 4.5D | 8V | 235 | 4,461 | 6A | 13,8D |
| 715 | Land Cruiser 200 4.5TD | 8V | 286 | 4,461 | 6A | 12,7D |
| 716 | Land Cruiser 200 4.6 | 8V | 309 | 4,608 | 6A | 16,5 |
| 717 | Land Cruiser 200 4.7 | 8V | 288 | 4,664 | 5A | 17,6 |
| 718 | Land Cruiser HDJ 100L 4.2TD | 6L | 204 | 4,164 | 5M | 13.3D |
| 719 | Land Cruiser Prado 150 4.0 | 6V | 282 | 3,956 | 5A | 13,5 |
| 720 | Land Cruiser Prado 2.7 | 4L | 163 | 2,693 | 4A | 13,4 |
| 721 | Land Cruiser Prado 2.7 | 4L | 163 | 2,694 | 5M | 12,6 |
| 722 | Land Cruiser Prado 3.0TD | 4L | 173 | 2,982 | 4A | 11,2D |
| 723 | Land Cruiser Prado 3.0TD | 4L | 173 | 2,982 | 5A | 10,9D |
| 724 | Land Cruiser Prado 3.4 | 6V | 185 | 3,378 | 4A | 16,5 |
| 725 | Land Cruiser 120 Prado 4.0 | 6V | 249 | 3,956 | 5A | 14,5 |
| 726 | Lite Ace Noah 2.0 4WD | 4L | 130 | 1,998 | 4A | 11,0 |
| 727 | Mark II Blit 2.5 4WD | 6L | 196 | 2,491 | 4A | 13,0 |
| 728 | Mark X 2.5 4WD | 6V | 215 | 2,499 | 5A | 11,9 |
| 729 | Noah 2.0 4WD | 4L | 155 | 1,998 | 4A | 10,5 |
| 730 | Premio 1.8 | 4L | 125 | 1,794 | 4A | 8,2 |
| 731 | Premio 1.8 4WD | 4L | 125 | 1,794 | 4A | 8,7 |
| 732 | Probox 1.5 4WD | 4L | 105 | 1,497 | 4A | 9,3 |
| 733 | RAV4 2.0 4WD | 4L | 150 | 1,998 | 4A | 10,6 |
| 734 | RAV4 2.0 4WD | 4L | 152 | 1,998 | 5M | 10,1 |
| 735 | RAV4 2.0 4WD | 4L | 152 | 1,998 | 4A | 10,6 |
| 736 | RAV4 2.0 4WD | 4L | 158 | 1,987 | CVT | 8,5 |
| 737 | Sequoia 5.7 4WD | 8V | 386 | 5,663 | 6A | 17,7 |
| 738 | Sienna 3.3 | 6V | 230 | 3,311 | 5A | 13,3 |
| 739 | Sienna 3.3 4WD | 6V | 233 | 3,31 | 5A | 13,6 |
| 740 | Town Ace 1.8 4WD | 4L | 82 | 1,781 | 4A | 11,1 |
|  | Volkswagen |  |  |  |  |  |
| 741 | Amarok 2H 2.0TDI | 4L | 122 | 1,968 | 6M | 7,9D |
| 742 | Caddy 1.4 | 4L | 102 | 1,598 | 5M | 8,9 |
| 743 | Caddy 2K Maxi 1.6 | 4L | 102 | 1,598 | 5M | 10,0 |
| 744 | Caddy Kombi 1.6 | 4L | 75 | 1,595 | 5M | 9,0 |
| 745 | Golf 1.6 | 4L | 102 | 1,595 | 5M | 7,8 |
| 746 | Golf 1.6 | 4L | 102 | 1,595 | 6A | 8,9 |
| 747 | Golf 2.0 FSI | 4L | 150 | 1,984 | 6M | 8,4 |
| 748 | Golf IV 2.8 4Motion | 6VR | 204 | 2,792 | 6M | 10,8 |
| 749 | Golf Plus 1.6 | 4L | 102 | 1,595 | 6A | 9,2 |
| 750 | Jetta 1.4 TFSI | 4L | 122 | 1,39 | 6M | 7,6 |
| 751 | Jetta 1.4 TFSI | 4L | 122 | 1,39 | 7DSG | 7,4 |
| 752 | Jetta 1.6 | 4L | 102 | 1,595 | 5M | 7,9 |
| 753 | Jetta 1.6 | 4L | 105 | 1,598 | 5M | 8,1 |
| 754 | Passat 1.4 TSI | 4L | 122 | 1,39 | 7DSG | 6,8 |
| 755 | Passat 1.6 FSI | 4L | 102 | 1,595 | 5M | 8,0 |
| 756 | Passat 1.6 | 4L | 115 | 1,598 | 6M | 8,3 |
| 757 | Passat 1.8T | 4L | 150 | 1,781 | 4A | 12,2 |
| 758 | Passat 1.8 TSI | 4L | 152 | 1,798 | 7DSG | 8,5 |
| 759 | Passat 1.8 TSI | 4L | 160 | 1,798 | 6A | 9,2 |
| 761 | Passat 2.8 4Motion | 6V | 193 | 2,771 | 5M | 11,7 |
| 762 | Passat 2.0 FSI 4Motion | 4L | 150 | 1,984 | 6M | 9,4 |
| 763 | Passat 2.0 FSI | 4L | 200 | 1,984 | 6A | 9,1 |
| 764 | Passat 2.0TDI | 4L | 110 | 1,968 | 5M | 5,9D |
| 765 | Passat 3.2 FSI 4Motion | 6VR | 250 | 3,168 | 6DSG | 10,7 |
| 766 | Passat B6 1.6 | 4L | 102 | 1,595 | 5M | 8,2 |
| 767 | Passat B6 1.8 TSI | 4L | 160 | 1,798 | 6M | 8,4 |
| 768 | Passat B6 2.0 | 4L | 150 | 1,984 | 6A | 9,1 |
| 769 | Passat B6 2.0 | 4L | 150 | 1,984 | 6M | 9,0 |
| 770 | Passat B6 Variant 1.8 TSI | 4L | 152 | 1,798 | 6M | 8,8 |
| 771 | Passat B7 1.8 TSI | 4L | 160 | 1,798 | 6M | 8,8 |
| 772 | Passat CC 1.8 TSI | 4L | 152 | 1,798 | 7DSG | 9,0 |
| 773 | Passat CC 2.0 TSI | 4L | 200 | 1,984 | 6M | 8,9 |
| 774 | Passat CC 2.0 TSI | 4L | 200 | 1,984 | 6A | 9,6 |
| 775 | Passat Variant 1.8 TSI | 4L | 152 | 1,798 | 7DSG | 9,0 |
| 776 | Passat Variant 2.0 | 4L | 150 | 1,984 | 6A | 10,0 |
| 777 | Passat Variant 2.0 TSI | 4L | 150 | 1,984 | 6M | 8,9 |
| 778 | Passat B6 Variant 1.8FSI | 4L | 160 | 1,798 | 6A | 9,4 |
| 779 | Passat B6 Variant 2.0TDI | 4L | 140 | 1,968 | 6M | 6,8D |
| 780 | Phaeton 3.2 4Motion | 6V | 241 | 3,189 | 6A | 13,0 |
| 781 | Phaeton 3.6 4Motion | 6VR | 280 | 3,597 | 6A | 12,4 |
| 782 | Polo 1.6 | 4L | 105 | 1,598 | 5M | 7,4 |
| 783 | Polo 1.6 | 4L | 105 | 1,598 | 6A | 8,3 |
| 784 | Sharan 1.8T | 4L | 150 | 1,781 | 6M | 10,0 |
| 785 | Sharan 2.8 4Motion | 6VR | 204 | 2,792 | 5A | 12,9 |
| 786 | Tiguan 2.0TDI 4WD | 4L | 140 | 1,968 | 6A | 8,8D |
| 787 | Tiguan 2.0 TSI 4WD | 4L | 170 | 1,984 | 6A | 10,9 |
| 788 | Touareg 2.5TD 4WD | 5L | 174 | 2,46 | 6M | 10,7D |
| 789 | Touareg 3.0TDI 4WD | 6V | 240 | 2,967 | 6A | 11,8D |
| 790 | Touareg 3.0TDI 4WD | 6V | 240 | 2,967 | 8A | 8,9D |
| 791 | Touareg 3.2 4WD | 6V | 241 | 3,189 | 6M | 13,8 |
| 792 | Touareg 3.6 FSI 4WD | 6V | 249 | 3,597 | 8A | 12,2 |
| 793 | Touareg 3.6 4WD | 6VR | 280 | 3,597 | 6A | 14,2 |
| 794 | Touareg 3.6 FSI 4WD | 6V | 280 | 3,597 | 8A | 11,5 |
| 795 | Touareg 4.2 4WD | 8V | 310 | 4,172 | 6A | 16,1 |
| 796 | Touareg 4.2 FSI 4WD | 8V | 350 | 4,163 | 6A | 15,1 |
| 797 | Touareg 4.2 FSI 4Motion | 8V | 350 | 4,163 | 6A | 15,6 |
| 798 | Touareg 5.0TDI 4WD | 10V | 313 | 4,912 | 6A | 15,5D |
| 799 | Touran 1.9TD | 4L | 105 | 1,896 | 6DSG | 7,0D |
|  | Volvo |  |  |  |  |  |
| 800 | S40 2.4 | 5L | 140 | 2,435 | 5A | 10,1 |
| 802 | S80 2.5T AWD | 5L | 210 | 2,521 | 5A | 11,3 |
| 803 | S40 2.4 | 5L | 140 | 2,435 | 5A | 10,0 |
| 804 | S60 2.4 | 5L | 140 | 2,435 | 5A | 10,2 |
| 805 | S60 2.4 | 5L | 140 | 2,435 | 5M | 9,6 |
| 806 | S60 2.5 AWD | 5L | 210 | 2,521 | 5A | 11,3 |
| 807 | S80 2.0 | 5L | 180 | 1,984 | 5M | 10,6 |
| 808 | S80 2.4 | 5L | 170 | 2,435 | 4A | 11,4 |
| 809 | S80 2.5T | 5L | 200 | 2,521 | 6M | 10,1 |
| 810 | S80 2.5T AWD | 5L | 200 | 2,521 | 6A | 11,3 |
| 811 | S80 2.5T | 5L | 200 | 2,521 | 6A | 10,8 |
| 812 | S80 2.5T AWD | 5L | 210 | 2,521 | 5A | 11,5 |
| 813 | S80 2.5T | 5L | 231 | 2,521 | 6A | 10,4 |
| 814 | S80 2.5T5 | 5L | 249 | 2,497 | 6A | 10,6 |
| 815 | S80 3.0T AWD | 6L | 285 | 2,953 | 6A | 12,5 |
| 816 | S80 3.2 | 6V | 238 | 3,192 | 6A | 10,8 |
| 817 | S80 3.2 AWD | 6V | 238 | 3,192 | 6A | 11,2 |
| 818 | S80 3.2 AWD | 6L | 243 | 3,192 | 6A | 11,5 |
| 819 | S80 4.4 AWD | 8V | 315 | 4,414 | 6A | 13,8 |
| 820 | V50 1.8 | 4L | 125 | 1,798 | 5M | 8,0 |
| 821 | V50 2.4 | 5L | 140 | 2,435 | 5A | 10,2 |
| 822 | V70 2.4 | 5L | 170 | 2,435 | 5A | 10,6 |
| 823 | V70 2.4 | 5L | 140 | 2,435 | 5A | 10,0 |
| 824 | V70 2.4 | 5L | 170 | 2,435 | 5M | 9,9 |
| 825 | XC 60 2.0 AWD | 4L | 203 | 1,999 | 6PS | 10,1 |
| 826 | XC 60 2.0T5 | 4L | 240 | 1,999 | 6PS | 10,0 |
| 827 | XC 90 2.4TD AWD | 5L | 185 | 2,401 | 6A | 10,4D |
| 828 | XC 60 2.4TD AWD | 5L | 205 | 2,401 | 6A | 9,1D |
| 829 | XC 70 2.4TD D5 AWD | 5L | 205 | 2,401 | 6A | 9,1D |
| 830 | XC 70 2.4TD AWD | 5L | 215 | 2,4 | 6A | 8,5D |
| 831 | XC 90 2.5T | 5L | 210 | 2,521 | 6M | 11,5 |
| 832 | XC 90 2.5T | 5L | 210 | 2,521 | 5A | 13,3 |
| 833 | XC 90 3.2 | 6L | 243 | 3,192 | 6A | 13,5 |
| 834 | XC 90 4.4 | 8V | 315 | 4,414 | 6A | 15,2 |
|  | Vortex |  |  |  |  |  |
| 835 | Vortex Estina 1.6 | 4L | 119 | 1,597 | 5M | 8,1 |
| 836 | Vortex Estina 2.0 | 4L | 129 | 1,971 | 5M | 9,3 |
| 837 | Vortex Tingo 1.8 | 4L | 132 | 1,845 | 5M | 9,0 |

В соответствии с распоряжением Минтранса России от 14.07.2015 № НА-80-р добавлены следующие пункты

| 801 | Chevrolet Captiva 2.4 | 4L | 167 | 2,384 | 6M | 10,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 846 | Chevrolet Cruze 1.6 | 4L | 124 | 1,598 | 5M | 7,8 |
| 847 | Chevrolet Cruze 2.0TD | 4L | 163 | 1,998 | 6M | 7,1D |
| 760 | Chevrolet Tahoe 5.3 | 8V | 325 | 5,328 | 6A | 15,3 |
| 231 | Explorer 3.5 AWD | 6V | 294 | 3,496 | 6A | 13,6 |
| 838 | Honda Accord IX 2.4 | 4L | 180 | 2,356 | 5A | 9,7 |
| 880 | Honda CR-V 2.4 4WD | 4L | 185 | 2,354 | 5A | 10,9 |
| 290 | Hyundai Elantra 1.8 | 4L | 150 | 1,797 | 6A | 8,2 |
| 839 | Kia Optima 2.4 | 4L | 180 | 2,359 | 6A | 9,9 |
| 863 | KIA Sportage 2.0TD 4WD | 4L | 136 | 1,995 | 6M | 6,7D |
| 862 | KIA Sportage 2.0TD 4WD | 4L | 184 | 1,995 | 6M | 7,5D |
| 861 | KIA Sportage 2.0TD 4WD | 4L | 184 | 1,995 | 6A | 8,3D |
| 840 | Mazda CX-5 2.0 4WD | 4L | 165 | 1,997 | 6A | 8,5 |
| 841 | Mercedes-Benz E400 4Matic (St-St) | 6V | 333 | 2,996 | 7A | 9,9 |
| 868 | Mitsubishi Outlander 2.0 | 4L | 147 | 1,998 | 5M | 8,8 |
| 869 | Mitsubishi Outlander 2.0 4WD | 4L | 146 | 1,998 | CVT | 9,2 |
| 870 | Mitsubishi Outlander 2.4 4WD | 4L | 167 | 2,36 | CVT | 9,5 |
| 850 | Nissan Almera 1.6 | 4L | 102 | 1,598 | 5M | 8,2 |
| 851 | Nissan Almera 1.6 | 4L | 102 | 1,598 | 4A | 9,8 |
| 877 | Nissan Juke 1.6 | 4L | 117 | 1,598 | 5M | 7,6 |
| 867 | Nissan Juke 1.6T 4WD | 4L | 190 | 1,618 | CVT | 9,4 |
| 878 | Nissan Patrol 4.8 4WD | 6L | 245 | 4,759 | 5A | 18,9 |
| 879 | Nissan Teana 2.5 2WD | 6V | 182 | 2,496 | CVT | 9,9 |
| 871 | Nissan X-Trail 2.0TD 4WD | 4L | 150 | 1,995 | CVT | 8,5D |
| 876 | Nissan X-Trail 2.2TD 4WD | 4L | 114 | 2,184 | 6M | 8,0D |
| 875 | Opel Antara 2.4 4WD | 4L | 167 | 2,384 | 6A | 11,2 |
| 864 | Opel Astra 1.4T | 4L | 140 | 1,364 | 6M | 7,1 |
| 865 | Opel Astra 1.4T | 4L | 140 | 1,364 | 6A | 7,8 |
| 866 | Opel Astra 1.6 | 4L | 115 | 1,598 | 6A | 8,2 |
| 874 | Opel Corsa 1.4 | 4L | 90 | 1,364 | 4A | 8,0 |
| 845 | Renault Duster 2.0 | 4L | 135 | 1,998 | 4A | 10,0 |
| 844 | Renault Duster 2.0 4WD | 4L | 135 | 1,998 | 6M | 9,1 |
| 843 | Renault Duster 2.0 4WD | 4L | 135 | 1,998 | 4A | 10,8 |
| 849 | Renault Logan 1.6 | 4L | 102 | 1,598 | 5M | 7,7 |
| 852 | Renault Sandero 1.4 | 4L | 75 | 1,39 | 5M | 7,1 |
| 848 | Renault Sandero 1.6 | 4L | 103 | 1,598 | 4A | 9,7 |
| 859 | Toyota Camry 2.0 | 4L | 148 | 1,998 | 4A | 9,6 |
| 860 | Toyota Camry 3.5 | 6V | 249 | 3,456 | 6A | 11,3 |
| 856 | Toyota Corolla 1.4TD | 4L | 90 | 1,364 | 5M | 5,3D |
| 857 | Toyota Corolla 1.4TD | 4L | 90 | 1,364 | 5MTA | 5,5D |
| 858 | Toyota Corolla 1.6 | 4L | 124 | 1,598 | 4A | 9,0 |
| 872 | Toyota Land Cruiser Prado 120 3.4 4WD | 6V | 185 | 3,378 | 4A | 16,5 |
| 873 | Toyota Prius 1.8 Hybrid | 4L | 99 | 1,798 | CVT | 4,6 |
| 842 | Toyota RAV4 2.0 2WD | 4L | 158 | 1,987 | 6M | 8,9 |
| 853 | Toyota RAV4 2.0 4WD | 4L | 158 | 1,987 | 6M | 9,4 |
| 855 | Toyota RAV4 2.0 4WD | 4L | 148 | 1,998 | CVT | 8,3 |
| 854 | Toyota RAV4 2.0 4WD | 4L | 152 | 1,998 | 4A | 10,6 |

## 8. Автобусы

Для автобусов нормативное значение расхода топлива рассчитывается по формуле:

Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D) + Hот x T,             (2)

где Qн - нормативный расход топлив, л;

Hs - транспортная норма расхода топлив на пробег автобуса, л/100 км (с учетом нормируемой по классу и назначению автобуса загрузкой пассажиров);

S - пробег автобуса, км;

Hот - норма расхода топлив при использовании штатных независимых отопителей на работу отопителя (отопителей), л/ч;

T - время работы автомобиля с включенным отопителем, ч;

D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.

#### 8.1. Автобусы отечественные и стран СНГ

| № п/п | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположе-ние цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Транс-портная норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | АКА |  |  |  |  |  |
|  | 5225 «Россиянин» (гор.120 мест; ОМ 447 hA.11) | 6L | 250 | 11,697 | 4А | 44,4D |
|  | 6226 «Россиянин» (гор.175 мест; ОМ 447 hA.11) | 6L | 250 | 11,697 | 4А | 57,0D |
|  | «Витязь» Mercedes-Benz 0303AKA-15RHD (турист. 51 место; ОМ 442А) | 8V | 365 | 14,6 | 6М | 28,3D |
|  | «Лидер» Mercedes-Benz 0303AKA-15RHS (турист. 51 место; ОМ 442) | 8V | 296 | 15,078 | 6М | 30,2D |
|  | «Стайер» Mercedes-Benz 0303AKA-15KHP/A (м/г 52 места; ОМ 442) | 8V | 296 | 15,078 | 6М | 25,4D |
|  | Волжанин |  |  |  |  |  |
|  | 5270 (гор. 100 мест; МAN) | 6L | 230 | 6,87 | 6М | 34,8D |
|  | 5270.02 (приг. 75 мест; ЯМЗ-236НЕ) | 6V | 230 | 11,15 | 5М | 39,5D |
|  | 5270.12 (м/г 42 места; ЯМЗ-236НЕ) | 6V | 230 | 11,15 | 5М | 32,3D |
|  | 52701 (гор. 100 мест; ЯМЗ-236НЕ-5) | 6V | 230 | 11,15 | 5М | 40,0D |
|  | 528501 (пригор. 49 мест; Scania DSC913) | 6L | 310 | 8,97 | 7М | 35,8D |
|  | 528501 (м/гор. 49 мест; Scania DSC913) | 6L | 310 | 8,97 | 7М | 30,1D |
|  | 6270 (гор. 145 мест; Scania) | 6L | 310 | 8,97 | 5А | 47,3D |
|  | 6270 (пригор. 160 мест; Scania) | 6L | 230 | 8,97 | 4А | 41,5D |
|  | ГАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 221400 «Газель» (14 мест; ЗМЗ-4026.10) | 4L | 100 | 2,445 | 5М | 17,0 |
|  | 221400 «Газель» (14 мест; ЗМЗ-4026.10) | 4L | 100 | 2,445 | 4М | 17,5 |
|  | 2217 (6 мест; ЗМЗ-40630D) | 4L | 98 | 2,3 | 5М | 13,3 |
|  | 2217 «Баргузин» (6 мест; ЗМЗ-40620F) | 4L | 150 | 2,3 | 5М | 13,3 |
|  | 2217 «Баргузин» (6 мест; ЗМЗ-4063D) | 4L | 110 | 2,3 | 5М | 14,1 |
|  | 2217-5 (11 мест; ЗМЗ-40630С) | 4L | 98 | 2,3 | 5М | 14,0 |
|  | 22171 (7 мест; ЗМЗ-40522А) | 4L | 140 | 2,464 | 5М | 14,3 |
|  | 22171-0 «Соболь» (7мест; ЗМЗ-4063) | 4L | 110 | 2,3 | 4М | 16,7 |
|  | 22175 «Баргузин» (11 мест; ЗМЗ-4063) | 4L | 110 | 2,3 | 5М | 14,5 |
|  | 22177 (7 мест; ЗМЗ-40630С) | 4L | 98 | 2,3 | 5М | 15,6 |
|  | 3221 (9 мест; УМЗ-4215) | 4L | 96 | 2,89 | 5М | 17,4 |
|  | 3221 (9 мест; ЗМЗ-4063) | 4L | 110 | 2,3 | 5М | 16,5 |
|  | 3221 «Газель» (9 мест; ЗМЗ-4025.10) | 4L | 90 | 2,445 | 4М | 18,8 |
|  | 3221 «Газель» (9 мест; ЗМЗ-4025.10) | 4L | 90 | 2,445 | 5М | 17,9 |
|  | 3221 «Газель» (9 мест; ЗМЗ-4026.10) | 4L | 100 | 2,445 | 4М | 17,9 |
|  | 3221 «Газель» (9 мест; ЗМЗ-4026.10) | 4L | 100 | 2,445 | 5М | 16,9 |
|  | 32213 (13 мест; ЗМЗ-406300) | 4L | 110 | 2,3 | 5М | 16,4 |
|  | 32213 (13 мест; ГАЗ-560) | 4L | 95 | 2,134 | 5М | 11,8D |
|  | 32213 «Газель» (13 мест; ЗМЗ-4026.10) | 4L | 100 | 2,445 | 5М | 16,9 |
|  | 32213 (13 мест; Iveco) | 4L | 103 | 2,449 | 5М | 11,0D |
|  | 322132 (13 мест; ЗМЗ-40630А) | 4L | 98 | 2,3 | 5М | 16,2 |
|  | 322132 (13 мест; ЗМЗ-405220) | 4L | 145 | 2,464 | 5М | 15,8 |
|  | 322132 (13 мест; ЗМЗ-40522D) | 4L | 140 | 2,464 | 5М | 15,5 |
|  | 322132 (13 мест; УМЗ-4215СР) | 4L | 96 | 2,89 | 5М | 17,6 |
|  | 322132 (14 мест; УМЗ-4215С) | 4L | 110 | 2,89 | 5М | 17,9 |
|  | 322173 (14 мест; ЗМЗ-4063.10) | 4L | 110 | 2,3 | 5М | 18,2 |
|  | ГолАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 4242 (вед. 32 места; ЯМЗ-236А) | 6V | 195 | 11,15 | 9M | 31,0D |
|  | 52911 (турист. 48 мест; Scania DSC913) | 6L | 310 | 8,97 | 8М | 31,1D |
|  | 52911-0000011 «Круиз» (м/г. 48 мест; Scania DSC913) | 6L | 310 | 8,97 | 8М | 28,4D |
|  | 6228 (гор. 142 места; Scania DSC903) | 6L | 300 | 8,97 | 5М | 46,1D |
|  | ЗИЛ |  |  |  |  |  |
|  | 325000 (вед.22 места; Д-245.12) | 4L | 109 | 4,75 | 5М | 19,3D |
|  | 325010 (гор.22 места; Д-245.12) | 4L | 109 | 4,75 | 5М | 18,7D |
|  | КАВЗ |  |  |  |  |  |
|  | 324400 (приг.27 мест; Д-245.12) | 4L | 109 | 4,75 | 5М | 18,0D |
|  | 3270, 327001, 3271 | - | - | - | - | 30,0 |
|  | 3976 (28 мест; ЗМЗ-511.10) | 8V | 120 | 4,25 | 4М | 30,0 |
|  | 39762С (вед. 20 мест; ЗМЗ-51300) | 8V | 125 | 4,25 | 4М | 30,7 |
|  | 39765 (ЗМЗ-511.10) | 8V | 120 | 4,25 | 4М | 32,5 |
|  | ЛАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 4202 | - | - | - | - | 35,0D |
|  | 42021 | - | - | - | - | 33,0D |
|  | 52073 (м/г; Renault) | 6L | 226 | 6,18 | 6М | 24,5D |
|  | 52523 (гор. 120 мест; ЯМЗ-236М) | 6V | 180 | 11,15 | 5М | 37,2D |
|  | 52523 (Renault) | 6L | 223 | 6,177 | 6М | 33,0D |
|  | 6205 (гор.; Renault) | 6L | 226 | 6,18 | 6М | 47,5D |
|  | 695 (мод. Б, -Е, -Ж, -М, -Н) | - | - | - | - | 41,0 |
|  | 695 (с дв. ЗИЛ-375), -695Н (с дв. ЗИЛ-375.01) | - | - | - | - | 44,0 |
|  | 695Д-11 (вед. 34 места; Д-245.9) | 4L | 136 | 4,75 | 5М | 27,0D |
|  | 697 ( с дв. ЗИЛ-375) | - | - | - | - | 43,0 |
|  | 697, -697Е, -697М, -697Н, -697Р | - | - | - | - | 40,0 |
|  | 699, -699А, -699Н, -699Р | - | - | - | - | 43,0 |
|  | 699Р (м/г 41 мест; ЯМЗ-236М2) | 6V | 180 | 11,15 | 5М | 28,1D |
|  | ЛиАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 5256, -52564 | - | - | - | - | 46,0D |
|  | 5256 (гор.114 мест; КамАЗ-740.8) | 8V | 195 | 10,85 | 5М | 35,6D |
|  | 5256 (гор. 117 мест; КамАЗ-7408.10) | 8V | 195 | 10,85 | 3A | 46,0D |
|  | 5256 М (м/г 41 место; Cummins) | 6L | 326 | 10,0 | 6М | 22,5D |
|  | 5256 НП (гор.130 мест; RABA D10 UTS 150) | 6L | 280 | 10,35 | 6М | 35,0D |
|  | 5256 ЯАЗ, -5267 (гор.130 мест; RABA-MAN) | 6L | 258 | 10,35 | 6М | 35,5D |
|  | 5256.25 (гор.117 мест; Caterpillar) | 6L | 234 | 6,6 | 6М | 34,2D |
|  | 5256.25 (гор. 117 мест; Caterpillar) | 6L | 234 | 6,6 | 3А | 39,8D |
|  | 5256.10 (гор.117 мест; MAN D 0826 LOH) | 6L | 230 | 6,59 | 5А | 36,1D |
|  | 5256.16 (гор.117 мест; ОМ 441) | 6V | 224 | 11,3 | 6М | 32,5D |
|  | 5256.17 (гор.117 мест; Сummins) | 6L | 242 | 8,27 | 6М | 30,6D |
|  | 5256.25 (вед. 49 мест; Caterpillar) | 6L | 234 | 6,6 | 6М | 31,2D |
|  | 5256.45-01 (пригор.94 места; КамАЗ-740.31) | 8V | 240 | 10,85 | 5M | 35,0D |
|  | 52565-БК БАРЗ (приг.87 мест; Cummins) | 6L | 243 | 8,3 | 6М | 27,0D |
|  | 52567 (гор.; КамАЗ-7408.10) | 8V | 195 | 10,85 | 3А | 37,4D |
|  | 6240 СВАРЗ (гор. 204 места; Алтай Дизель) | 6L | 192 | 11,15 | 6М | 45,5D |
|  | 677 (гор. 110 мест; ЗИЛ-645) | 8V | 185 | 8,74 | 2А | 42,0D |
|  | 677, -677А, -677Б, -677В, -677М, -677МБ, -677МС, -677П | - | - | - | - | 54,0 |
|  | 677Г | - | - | - | - | 67,0СУГ |
|  | 677M (пригор.88 мест; ЗИЛ-375Я7) | 8V | 180 | 7,0 | 5М | 58,0 |
|  | МАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 103 (гор. 95 мест; Renault) | 6L | 250 | 6,174 | 6М | 37,7D |
|  | 103.075 (гор.96 мест; Deutz) | 6L | 237 | 7,146 | 3A | 40,9D |
|  | 104.031 (гор. 120 мест; ЯМЗ-236М2) | 6V | 180 | 11,15 | 5М | 41,5D |
|  | 105.060 (гор.150 мест; OM-906LA) | 6L | 279 | 6,374 | 3A | 47,5D |
|  | МАРЗ |  |  |  |  |  |
|  | 42191 (гор. 78 мест; ЯМЗ-236НЕ) | 6V | 230 | 11,15 | 5М | 38,7D |
|  | 5266 (пригор. 75 мест; ЯМЗ-236НЕ) | 6V | 230 | 11,15 | 5М | 38,3D |
|  | 52661 (гор. 104 места; ЯМЗ-236НЕ) | 6V | 230 | 11,15 | 5М | 41,2D |
|  | 52661 (гор. 111 мест; ЯМЗ-236М2) | 6V | 180 | 11,15 | 5М | 40,4D |
|  | НефАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 4208-03 (30 мест; КамАЗ-740.11) | 8V | 240 | 10,85 | 10M | 29,6D |
|  | 42111-1(вед.28 мест; КамАЗ-740.11) | 8V | 240 | 10,85 | 5M | 31,2D |
|  | 5299(гор. 114 мест; КамАЗ-740.11) | 8V | 240 | 10,85 | 5M | 37,1D |
|  | 5299-0000010-16 (пригор.77 мест; КамАЗ-740.31) | 8V | 240 | 10,85 | 5M | 35,4D |
|  | 5299-0000010-17 (м/г 53 места; КамАЗ-740.31) | 8V | 240 | 10,85 | 5M | 29,3D |
|  | 5299-20-15 (гор.114 мест; КамАЗ-740.31) | 8V | 240 | 10,85 | 3A | 39,6D |
|  | 5299-20-15 (пригор.50 мест; КамАЗ-740.31) | 8V | 240 | 10,85 | 3A | 32,5D |
|  | 5299-20-22 (гор.114 мест; Cummins) | 6L | 250 | 5,9 | 3A | 39,2D |
|  | ПАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 3201, -3201С, -320101 | - | - | - | - | 36,0 |
|  | 3205, -32051 (с дв. ЗМЗ-672-11) | - | - | - | - | 34,0 |
|  | 3205 (пригор.37 мест; ЗМЗ-5112.10) | 8V | 125 | 4,25 | 4М | 31,2 |
|  | 3205 (пригор.37 мест; ЗМЗ-5234.10) | 8V | 130 | 4,67 | 4М | 32,0 |
|  | 3205-70 (пригор.; Д-245.7) | 4L | 122,4 | 4,75 | 5М | 20,9D |
|  | 32051 (м/г 42 места; ЗМЗ-5112.10) | 8V | 125 | 4,25 | 4М | 29,0 |
|  | 32051 (м/г 42 места; ЗМЗ-5234.10) | 8V | 130 | 4,67 | 4М | 29,8 |
|  | 32053 (вед.16 мест, АИ-80; ЗМЗ-523400) | 8V | 130 | 4,67 | 4М | 31,6 |
|  | 32053 (вед.16 мест, АИ-92; ЗМЗ-523400) | 8V | 130 | 4,67 | 4М | 30,3 |
|  | 32053-07 (гор.37 мест; Д-245.9) | 4L | 136 | 4,75 | 5М | 24,4D |
|  | 32053R (пригор.37 мест; Д-245.7) | 4L | 122 | 4,75 | 5М | 23,2D |
|  | 32054 (гор.38 мест; ЗМЗ-5234.10) | 8V | 130 | 4,67 | 4М | 35,4 |
|  | 320540(м/г 41 место; ЗМЗ-523400) | 8V | 130 | 4,67 | 4М | 29,9 |
|  | 3206 (с дв. ЗМЗ-672-11) | - | - | - | - | 36,0 |
|  | 3206 (пригор.29 мест; ЗМЗ-5112.10) | 8V | 125 | 4,25 | 4М | 32,1 |
|  | 3206 (пригор.29 мест; ЗМЗ-5234.10) | 8V | 130 | 4,67 | 4М | 33,0 |
|  | 3237 (гор.55 мест; Cummins) | 4L | 140 | 3,92 | 5А | 28,5D |
|  | 4230-02 «Аврора» (м/г 32 места; Д-245.9) | 4L | 136 | 4,75 | 5М | 24,2D |
|  | 4230-03 «Аврора» (вед. 27 мест; Д-245.9) | 4L | 136 | 4,75 | 5М | 25,6D |
|  | 4230-03 (гор. 56 мест; Д-245.9) | 4L | 136 | 4,75 | 5М | 26,7D |
|  | 4234 (пригор.50 мест; Д-245.9) | 4L | 136 | 4,75 | 5М | 23,9D |
|  | 423400 (вед. 50 мест; Д-245.9) | 4L | 136 | 4,75 | 4М | 24,6D |
|  | 5272 (гор. 104 места; КамАЗ-740.11) | 8V | 240 | 10,85 | 5М | 36,5D |
|  | 5272 (вед. 43 места; КамАЗ-740.11) | 8V | 240 | 10,85 | 5М | 32,4D |
|  | 672,- 672А, -672Г, -672М, -672С, -672У, -672Ю | - | - | - | - | 34,0 |
|  | Псковавто |  |  |  |  |  |
|  | 221400 (8 мест; ЗМЗ-4026.10) | 4L | 100 | 2,448 | 5М | 16,5 |
|  | 221400 (14 мест; ЗМЗ-4026.10) | 4L | 100 | 2,448 | 4М | 17,0 |
|  | РАФ |  |  |  |  |  |
|  | 2203, -220301, -2231, -22031-01, -22032, -22035-01 | - | - | - | - | 15,0 |
|  | 220302 | - | - | - | - | 18,0СУГ |
|  | 22038-02, -22039 | 4L | 100 | 2,445 | 4М | 14,5 |
|  | 2925 | 4L | 100 | 2,445 | 4М | 14,5 |
|  | 977, -977Д, -977ДМ, -977Е, -977ЕМ, -977Н, -977НМ, -977К | - | - | - | - | 15,0 |
|  | САРЗ |  |  |  |  |  |
|  | 3976 (ЗМЗ-511.10) | 8V | 120 | 4,25 | 4М | 30,0 |
|  | СЕМАР |  |  |  |  |  |
|  | 3234-32 (15 мест; ЗМЗ-40630А) | 4L | 98 | 2,3 | 5М | 16,7 |
|  | 323400 (13 мест; ЗМЗ-4026.10) | 4L | 100 | 2,445 | 5М | 17,7 |
|  | УАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 2206 (11 мест; ЗМЗ-40210L) | 4L | 100 | 2,445 | 4М | 16,5 |
|  | 2206 (11 мест; УМЗ-4178) | 4L | 92 | 2,445 | 4М | 17,2 |
|  | 220601 | - | - | - | - | 17,0 |
|  | 220602 | - | - | - | - | 22,0СУГ |
|  | 220602 (11 мест; ЗМЗ-40210L) | 4L | 74 | 2,445 | 4М | 16,3 |
|  | 22069 (11 мест; УМЗ-4218.10) | 4L | 98 | 2,89 | 4М | 16,8 |
|  | 220694 (11 мест; УМЗ-42130Н) | 4L | 104 | 2,89 | 4М | 15,3 |
|  | 3741АЗ (11 мест; ЗМЗ-40210L) | 4L | 75 | 2,445 | 4М | 16,6 |
|  | 452 (мод. А, -АС, -В) | - | - | - | - | 17,0 |
|  | ЯАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 5267 (гор. 189 мест) | 6L | 258 | 10,35 | 6М | 34,0D |
|  | 6211 (гор. 204 места) | 6L | 193 | 10,35 | 6М | 50,6D |

##### 8.1.2. Автобусы отечественные и стран СНГ выпуска с 2008 года

|  | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположе-ние цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Транс-портная норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | АТС |  |  |  |  |  |
|  | 326031 (вед. 25 мест ш. Урал 43203-1151-41; ЯМЗ-236НЕ2-24) | 6V | 230 | 11,15 | 5M | 36,6D |
|  | 476110 (вахт. 32 места; КамАЗ-43118-15; КамАЗ-740.31) | 8V | 224 | 10,85 | 10M | 34,6D |
|  | Богдан |  |  |  |  |  |
|  | А09214 "Богдан"(вед. 23 места; Isuzu) | 4L | 175 | 5,193 | 6M | 21,7D |
|  | А09202 "Богдан"(вед. 21 место; Isuzu) | 4L | 121 | 4,57 | 5M | 21,7D |
|  | А09204 "Богдан"(вед. 21 место; Isuzu) | 4L | 175 | 5,193 | 5M | 24,9D |
|  | ВолАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 6270-10 (гор. 125 мест; Scania DC903) | 6L | 300 | 8,97 | 5A | 50,5D |
|  | ГАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 2217 (6 мест; Chrysler) | 4L | 133,3 | 2,429 | 5M | 13,9 |
|  | 2217 (6 мест; ЗМЗ-40524) | 4L | 123,8 | 2,464 | 5M | 14,1 |
|  | 2217 (6 мест; УМЗ-421600) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 14,4 |
|  | 2217 (7 мест; ЗМЗ-40522Т) | 4L | 140 | 2,464 | 5M | 14,7 |
|  | 22171 (10 мест; ЗМЗ-40630D) | 4L | 140 | 2,464 | 5M | 14,7 |
|  | 22171 (10 мест; ЗМЗ-40630D) | 4L | 98 | 2,3 | 5M | 14,2 |
|  | 22171 (10 мест; УМЗ-421600) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 14,6 |
|  | 22171 (11 мест; ЗМЗ-405240) | 4L | 123,8 | 2,464 | 5M | 14,3 |
|  | 22171 (6 мест; Chrysler) | 4L | 133,3 | 2,429 | 5M | 13,7 |
|  | 22171-730 (7 мест; Chrysler) | 4L | 133,3 | 2,429 | 5M | 13,8 |
|  | 221710 "Соболь" (7 мест; Chrysler) | 4L | 133,3 | 2,429 | 5M | 14,2 |
|  | 2217-288 "Бизнес"(7 мест; УМЗ-421600) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 15,2 |
|  | 22171 (11 мест; ГАЗ-560) | 4L | 95 | 2,134 | 5M | 10,2D |
|  | 22177 (6 мест; ЗМЗ-40522R) | 4L | 145 | 2,464 | 5M | 15,6 |
|  | 2752 (7 мест; Chrysler) | 4L | 137 | 2,429 | 5M | 13,0 |
|  | 3221 "Бизнес" (9 мест; УМЗ-421600) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 15,0 |
|  | 3221 (школьный 13 мест; УМЗ-4216) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 13,0 |
|  | 3221-216 (8 мест; УМЗ-4216) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 15,1 |
|  | 3221-218 (8 мест; УМЗ-4216) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 15,4 |
|  | 32213 (13 мест; ЗМЗ-405220) | 4L | 140 | 2,464 | 5M | 15,8 |
|  | 32213 (13 мест; Chrysler) | 4L | 133,3 | 2,429 | 5M | 14,6 |
|  | 32213 (14 мест; ЗМЗ-40260F) | 4L | 86 | 2,445 | 5M | 16,9 |
|  | 32213 (7 мест; ЗМЗ-405240) | 4L | 123,8 | 2,464 | 5M | 14,3 |
|  | 32213 (13 мест; УМЗ-421600) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 15,2 |
|  | 322132 (14 мест; УМЗ-421600) | 4L | 102 | 2,89 | 5M | 14,9 |
|  | 32213-408 (13 мест; ЗМЗ-405240) | 4L | 123,8 | 2,464 | 5M | 15,5 |
|  | 322173 (14 мест; ЗМЗ-405220) | 4L | 140 | 2,464 | 5M | 18,3 |
|  | 322173 (14 мест; УМЗ-421600) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 17,3 |
|  | 323810 "Баргузин" (7 мест; ЗМЗ-40630D) | 4L | 98 | 2,3 | 5M | 14,6 |
|  | 32590C (11 мест; УМЗ-421600) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 15,4 |
|  | ГолАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 4244 (м/г 31 место; DAEWOO D 422.100) | 4L | 133 | 3,922 | 6M | 17,4D |
|  | 529113-0000011 (вед. 47 мест; Scania DC921) | 5L | 310 | 8,67 | 7M | 35,5D |
|  | КАВЗ |  |  |  |  |  |
|  | 4235-33 (вед. 26 мест; Cummins 4ISBe 185В) | 4L | 185 | 4,461 | 5M | 23,5D |
|  | 4235-01 (гор. 54 места; Cummins 4ISBe 150B) | 4L | 150 | 3,92 | 5M | 26,2D |
|  | 4235-31 (вед. 31 место; Cummins 4ISBe 185B) | 4L | 185 | 4,461 | 5M | 26,0D |
|  | 4235-32 (вед. 30 мест; Cummins 4ISBe 185B) | 4L | 185 | 4,461 | 5M | 25,7D |
|  | 4235-33 (гор. 56 мест; Cummins 4ISBe 185B) | 4L | 185 | 4,461 | 5M | 24,8D |
|  | 4238 (вед. 36 мест; Cummins 6ISBe 210) | 6L | 210 | 6,7 | 6M | 28,2D |
|  | 423800 (м/г 37 мест; Cummins EQB210-20) | 6L | 210 | 5,88 | 6M | 22,2D |
|  | 4238-02 (м/г 35 мест; Cummins 6ISBe 210) | 6L | 210 | 6,7 | 6M | 22,8D |
|  | 4238-01 (вед. 40 мест; Cummins 6ISBe 210) | 6L | 210 | 6,7 | 6M | 28,5D |
|  | 4238-45 (школьный 34 места; Cummins 6ISBe4 210B) | 6L | 210 | 5,88 | 6M | 26,7D |
|  | ЛиАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 5256.23-01 (вед. 28 мест; Caterpillar 3126) | 6L | 300 | 7,25 | 3A | 35,7D |
|  | 5256.23-01 (пригор. 44 места; Caterpillar3126E) | 6L | 304 | 7,241 | 6M | 33,6D |
|  | 5256.26 (гор. 110 мест; Caterpillar 3126E) | 6L | 230 | 7,2 | 5A | 41,7D |
|  | 5256.26 (гор. 104 места; Caterpillar 3126E) | 6L | 230 | 7,2 | 3A | 38,2D |
|  | 5256.26 (гор. 104 места; Caterpillar 3126E) | 6L | 230 | 7,241 | 4A | 39,6D |
|  | 5256.26 (пригор. 104 места; Caterpillar 3126E) | 6L | 230 | 7,2 | 6M | 36,8D |
|  | 5256.36 (гор. 110 мест; ЯМЗ-6563.10) | 6V | 227 | 11,15 | 4A | 41,3D |
|  | 5256.36 (пригор. 88 мест; ЯМЗ-6563.10) | 6V | 226 | 11,15 | 3A | 37,7D |
|  | 5256.36-01 (пригор. 88 мест; ЯМЗ-6563.10) | 6V | 226 | 11,15 | 5M | 36,8D |
|  | 5256.45 (гор. 110 мест; КамАЗ-740.31) | 8V | 240 | 10,85 | 3A | 46,3D |
|  | 5256.46-01 (пригор. 94 места; КамАЗ-740.65) | 8V | 238 | 10,85 | 6M | 38,8D |
|  | 5256.53 (гор. 116 мест; Cummins 6ISB 245B) | 6L | 245 | 6,692 | 6A | 47,7D |
|  | 525623-01 (гор. 66 мест; Caterpillar 3126EA) | 6L | 234 | 7,241 | 4A | 39,2D |
|  | 525623-01 (м/г 44 места; Caterpillar 3126) | 6L | 304 | 7,241 | 6M | 28,9D |
|  | 525623-01 (пригор. 66 мест; Caterpillar 3126EA) | 6L | 234 | 7,241 | 4A | 36,4D |
|  | 525633-01 (вед. 45 мест; ЯМЗ-236НЕ) | 6V | 216 | 11,15 | 5M | 35,2D |
|  | 525653 (пригор. 88 мест; Cummins 6ISB245B) | 6L | 245 | 6,692 | 6A | 33,6D |
|  | 525653-01 (вед. 45 мест; Cummins 6ISB245B) | 6L | 245 | 6,692 | 6A | 38,7D |
|  | 5293 (гор. 100 мест; Caterpillar 3126E) | 6L | 234 | 7,241 | 4A | 41,1D |
|  | 62132 (гор. 145 мест; MAN D0836LOH02) | 6L | 280 | 6,87 | 6A | 55,1D |
|  | 62132 (пригор. 145 мест; MAN D0836LOH02) | 6L | 280 | 6,87 | 6A | 45,8D |
|  | МАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 103.003 (вед. 25 мест; Д260.5Е) | 6L | 230 | 7,12 | 5M | 32,0D |
|  | 103.062 (вед. 25 мест; OM906LA) | 6L | 231 | 6,374 | 6M | 34,4D |
|  | 103.065 (гор. 96 мест; OM906LA) | 6L | 231 | 6,374 | 3A | 38,3D |
|  | 103.465 (гор. 100 мест; OM906LA) | 6L | 231 | 6,374 | 3A | 38,5D |
|  | 103.565 (гор. 96 мест; OM906LA) | 6L | 231 | 6,374 | 4A | 39,4D |
|  | 107.466 (гор. 145 мест; OM906LAIII) | 6L | 279 | 6,374 | 3A | 44,6D |
|  | 226060 (вед. 31 место; OM904LA) | 4L | 177 | 4,25 | 6M | 24,7D |
|  | МАРЗ |  |  |  |  |  |
|  | 4251-01 (вед. 25 мест; Cummins ISDe140-30) | 4L | 140 | 4,461 | 5M | 22,2D |
|  | 5277 (вед. 27 мест; ЯМЗ-236НЕ) | 6V | 230 | 11,15 | 5M | 34,2D |
|  | 5277-01 (вед. 45 мест; Cummins 6ISBe 270) | 6L | 273 | 6,692 | 4A | 36,7D |
|  | НефАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 5299-10-15 (вед. 25 мест; КамАЗ-740.31) | 8V | 224 | 10,85 | 5M | 33,8D |
|  | 5299-0000010-32 (гор. 109 мест; Cummins 6ISBe 270B) | 6L | 270 | 6,7 | 6M | 38,2D |
|  | 5299-0000010-33 (гор. 109 мест; КамАЗ-740.65) | 8V | 240 | 11,76 | 6M | 40,7D |
|  | 5299-0000017-33 (м/г. 51 место; КамАЗ-740.62) | 8V | 280 | 11,76 | 6M | 29,4D |
|  | 5299-10-15 (гор. 114 мест; КамАЗ-740.31) | 8V | 240 | 10,85 | 5M | 39,0D |
|  | 5299-10-16 (вед. 45 мест; КамАЗ-740.31) | 8V | 240 | 10,85 | 5M | 35,2D |
|  | 5299-10-33 (вед. 30 мест; КамАЗ-740.65) | 8V | 240 | 11,76 | 6M | 32,9D |
|  | 5299-11-33 (вед. 46 мест; КамАЗ-740.62) | 8V | 280 | 11,76 | 6M | 36,7D |
|  | 5299-17-32 (вед. 45 мест; Cummins 6ISBe 270B) | 6L | 270 | 6,69 | 5M | 35,3D |
|  | 5299-30-31 (гор. 101 место; КамАЗ-820.61-260) | 8V | 260 | 11,76 | 4A | 58,5 М3 КПГ |
|  | 5299-30-32 (гор. 101 место; Cummins 6ISBe 270B) | 6L | 273 | 6,7 | 4A | 41,4D |
|  | ПАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 32031-01 (вед. 23 места; Cummins 4ISBe B150) | 4L | 150 | 3,92 | 5M | 22,7D |
|  | 320401-01 (гор. 52 места; Cummins B3.9-140) | 4L | 140 | 3,92 | 5M | 23,7D |
|  | 320401-01 (пригор. 37 мест; Cummins B3.9-140) | 4L | 140 | 3,92 | 5M | 22,1D |
|  | 320401-03 (вед. 26 мест; Cummins ISBe 185B) | 4L | 183 | 4,461 | 5M | 22,5D |
|  | 320402-03 (гор. 43 места; Cummins ISBe 185B) | 4L | 185 | 4,461 | 5M | 21,4D |
|  | 32053 (вед. 25 мест; ЗМЗ-523400) | 8V | 130 | 4,67 | 4M | 32,1 |
|  | 32053 (приг. 41 место; ЗМЗ-5234.40S) | 8V | 125 | 4,67 | 4M | 30,9 |
|  | 3205-30 (вед. 25 мест; ЗМЗ-511) | 8V | 125 | 4,25 | 4M | 30,2 |
|  | 32053-70 (вед. 23 м; ЗМЗ-523400) | 8V | 130 | 4,67 | 4M | 32,4 |
|  | 320538-70 (школьный 22 места; ЗМЗ-5234) | 8V | 130 | 4,67 | 4M | 31,6 |
|  | 3206-110-60 (вед. 25 мест; ЗМЗ-52340S) | 8V | 124 | 4,67 | 4M | 30,4 |
|  | 3206-110-70 (школьный 26 мест; ЗМЗ-5234) | 8V | 130 | 4,67 | 4M | 32,9 |
|  | 3237-01 (гор. 55 мест; Cummins 4ISBe B150) | 4L | 150 | 3,92 | 5A | 29,6D |
|  | REAL (вед. 23 места; Hyundai D4AL) | 4L | 117 | 3,298 | 5M | 21,1D |
|  | REAL (вед. 23 места; Hyundai D4DD) | 4L | 140 | 3,907 | 5M | 23,7D |
|  | УАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 220600 (11 мест; ЗМЗ-409110) | 4L | 112 | 2,693 | 4M | 15,5 |
|  | 22069-04 (13 мест; УМЗ-4218) | 4L | 84 | 2,89 | 4M | 16,9 |
|  | 220695 (11 мест; ЗМЗ-409100) | 4L | 128 | 2,693 | 4M | 15,0 |
|  | 220695-04 (9 мест; ЗМЗ-409100) | 4L | 112 | 2,693 | 4M | 14,7 |
|  | 396252-03 (9 мест; ЗМЗ-40210L) | 4L | 75 | 2,445 | 4M | 15,9 |
|  | 396254 (10 мест; УМЗ-42130A) | 4L | 99 | 2,89 | 4M | 15,5 |
|  | УРАЛ |  |  |  |  |  |
|  | 3255-0010-41 (вахт. 22 места; ЯМЗ-236НЕ2) | 6V | 230 | 11,15 | 5M | 34,2D |
|  | 32552-0010-01 (вахт. 23 места; ЯМЗ-236М2) | 6V | 180 | 11,15 | 5M | 28,9D |
|  | ВОЛЖАНИН |  |  |  |  |  |
|  | 32901-0000010 (вед. 18 мест; TATA 697 ТС55) | 6L | 130 | 5,675 | 5M | 22,5D |
|  | 5270-0000020-06 (вед. 33 места; Deutz BF6M1013) | 6L | 285 | 7,146 | 6A | 41,7D |
|  | 5270-0000020-06 (вед. 41 место; Deutz BF6M1013) | 6L | 285 | 7,146 | 4A | 38,9D |
|  | 5270-0000020-06 (гор. 104 места; Deutz BF6M1013) | 6L | 286 | 7,146 | 6A | 41,4D |
|  | 52701-10-06 (вед. 46 мест; Deutz BF6M1013ЕСР) | 6L | 265 | 7,146 | 6M | 33,2D |
|  | 52701-000001-06 (вед. 41 место; Deutz BF6M1013) | 6L | 286 | 7,146 | 6A | 36,9D |
|  | 52702-000001-06 (вед. 41 место; Deutz BF6M1013) | 6L | 285 | 7,146 | 5M | 35,9D |
|  | 52702-000001-02 (вед. 45 мест; ЯМЗ-236НЕ2) | 6V | 230 | 11,15 | 5M | 39,0D |

#### 8.2. Автобусы зарубежные

| № п/п | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Транс-портная норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Chevrolet |  |  |  |  |  |
|  | Express 5.3 G1500 (7 мест) | 8V | 286 | 5,327 | 4A | 19,7 |
|  | Fiat |  |  |  |  |  |
|  | Ducato 1.9D (8 мест) | 4L | 71 | 1,929 | 5M | 9,0D |
|  | Ford |  |  |  |  |  |
|  | Econoline E350 Van (12 мест) | 8V | 260 | 5,403 | 4A | 23,2 |
|  | Transit 2.0 (12 мест) | 4L | 114 | 1,998 | 5M | 13,5 |
|  | Transit 2.4D (14 мест) | 4L | 90 | 2,402 | 5M | 11,5D |
|  | Transit 150/150L 2.0i (15 мест) | 4L | 114 | 1,998 | 5M | 13,0 |
|  | Transit 350 Bus (14 мест) | 4L | 116 | 2,402 | 5M | 12,1D |
|  | Transit 350 Bus (13 мест) | 4L | 116 | 2,402 | 5M | 11,9D |
|  | Transit FT 150/150L 2.5D (13 мест) | 4L | 76 | 2,496 | 5M | 10,0D |
|  | Tourneo 2.2D (9 мест) | 4L | 110 | 2,198 | 5M | 9,5D |
|  | Hyundai |  |  |  |  |  |
|  | Aero City (гор. 78 мест) | 6L | 235 | 11,15 | 5M | 37,3D |
|  | Aero Express (м/гор. 45 мест) | 6L | 340 | 11,15 | 5M | 24,6D |
|  | Aero Town 7.5D (вед. 37 мест) | 6L | 185 | 7,545 | 5M | 27,5D |
|  | Country 3.3D (вед. 25 мест) | 4L | 115 | 3,298 | 5M | 19,2D |
|  | H1 2.4 (9 мест) | 4L | 135 | 2,351 | 5M | 12,5 |
|  | H1 2.5D (8 мест) | 4L | 101 | 2,476 | 5M | 12,0D |
|  | H100 (12 мест) | 4L | 80 | 2,5 | 5M | 9,4D |
|  | H100 2.4 (12 мест) | 4L | 120 | 2,4 | 5M | 11,5 |
|  | Ikarus |  |  |  |  |  |
|  | 180 | - | - | - | - | 41,0D |
|  | 250 | - | - | - | - | 31,0D |
|  | 250.58, -250.59, -250.93, -250.95 | - | - | - | - | 34,0D |
|  | 255 | - | - | - | - | 31,0D |
|  | 256, -256.54, -256.59, -256.74, -256.75 | - | - | - | - | 34,0D |
|  | 260, -260.01, -260.18, -260.27, -260.37, -260.50, -260.51, -260.52 | - | - | - | - | 40,0D |
|  | 263 | - | - | - | - | 40,0D |
|  | 280, -280.01, -280.33, -280.48, -280.63, -280.64 | - | - | - | - | 43,0D |
|  | 280(гор.Алтайдизель) | 6L | 192 | 11,16 | 6M | 40,0D |
|  | 280.33 (гор.) (VTS Turbo D10) | 6L | 210 | 10,35 | 6M | 41,0D |
|  | 280.33M (гор. 115 мест) | 6L | 258 | 10,35 | 6M | 42,4D |
|  | 283.00 | - | - | - | - | 46,0D |
|  | 350.00 | - | - | - | - | 37,0D |
|  | 365.10, -365.11 | - | - | - | - | 34,0D |
|  | 415.08 | - | - | - | - | 39,0D |
|  | 435.01 | - | - | - | - | 46,0D |
|  | 435.17 (гор.; VTSII-190) | 6L | 258 | 10,35 | 6M | 43,0D |
|  | 435.17SA (гор.) | 6L | 258 | 10,35 | 3A | 49,9D |
|  | 543.26 | - | - | - | - | 27,0D |
|  | 55 | - | - | - | - | 28,0D |
|  | 556 | - | - | - | - | 38,0D |
|  | Iveco |  |  |  |  |  |
|  | Turbo Daily A 45.10 | 4L | 103 | 2,789 | 5M | 13,0D |
|  | Karosa |  |  |  |  |  |
|  | B732 (гор. 94 места, LIAZ ML636) | 6L | 207 | 11,94 | 5M | 36,8D |
|  | C734 (гор. 80 мест, ЯМЗ-238М2) | 8V | 240 | 14,86 | 5M | 41,0D |
|  | C835-1031 (м/г 46 мест) | 6L | 257 | 11,940 | 8M | 28,8D |
|  | MAN |  |  |  |  |  |
|  | MarcopoloViaggio 12.0D (м/гор. 50 мест) | 6L | 400 | 11,967 | 8M | 24,7D |
|  | Mercedes-Benz |  |  |  |  |  |
|  | 0302 C V-8 | - | - | - | - | 32,0D |
|  | 0340 (м/г) | 8V | 381 | 12,76 | 6M | 25,0D |
|  | 0350 (турист.) | 8V | 381 | 14,6 | 6М | 26,9D |
|  | 0404 (м/г) | 8V | 381 | 14,6 | 6М | 27,4D |
|  | 0814 (вед.25 мест) | 4L | 136 | 3,972 | 5M | 17,9D |
|  | 308D (9 мест) | 4L | 79 | 2,299 | 5M | 10,3D |
|  | 601D (вед.18 мест) | 4L | 98 | 3,972 | 6M | 16,0D |
|  | Turk 0325 (гор.101 место) | 6V | 216 | 10,964 | 6M | 33,7D |
|  | V 280 2.8 (7 мест) | 6V | 174 | 2,792 | 4A | 13,9 |
|  | Vito 108D | 4L | 79 | 2,299 | 5M | 9,0D |
|  | Vito V230 (6 мест) | 4L | 143 | 2,295 | 4A | 13,4 |
|  | Mitsubishi |  |  |  |  |  |
|  | L300 | 4L | 112 | 2,35 | 5M | 12,0 |
|  | Nissan |  |  |  |  |  |
|  | Urvan E-24 | - | - | - | - | 10,0D |
|  | Urvan Transporter | - | - | - | - | 14,0 |
|  | Nusa |  |  |  |  |  |
|  | 501M, -521M,- 522M, -522-03 | - | - | - | - | 15,0 |
|  | Ssang Yong |  |  |  |  |  |
|  | Istana 2.9D (15 мест) | 5L | 95 | 2,874 | 5M | 13,3D |
|  | Transstar 9.6D (м/гор. 45 мест) | 6V | 290 | 9,572 | 6M | 24,7D |
|  | TAM |  |  |  |  |  |
|  | 260A 119T |  |  |  |  | 30,0D |
|  | Toyota |  |  |  |  |  |
|  | Coaster 4.2D (вед., 30 мест) | 6L | 130 | 4,16 | 5M | 20,7D |
|  | Hi Ace 2.0 (12 мест) | 4L | 101 | 1,998 | 5M | 11,3 |
|  | Hi Ace 2.4 (11 мест) | 4L | 116 | 2,438 | 5M | 12,3 |
|  | Hi Ace 2.5D (12 мест) | 4L | 75 | 2,446 | 5M | 9,6D |
|  | Hi Ace 2.7 (12 мест) | 4L | 152 | 2,694 | 5M | 12,7 |
|  | Hi Ace 2.8D (13 мест) | 4L | 78 | 2,779 | 5M | 10,3D |
|  | Hi Ace 3.0D (15 мест) | 4L | 90 | 2,985 | 5M | 10,8D |
|  | Volkswagen |  |  |  |  |  |
|  | Caravelle 2.0 (8 мест) | 4L | 84 | 1,968 | 5M | 11,5 |
|  | Caravelle 2.5 (9 мест) | 5L | 115 | 2,461 | 5M | 12,2 |
|  | Caravelle 2.5 (9 мест) | 5L | 110 | 2,461 | 4A | 13,5 |
|  | Caravelle 2.5 Syncro (11 мест) | 5L | 115 | 2,461 | 5M | 13,4 |
|  | Caravelle 2.5D Syncro (7 мест) | 5L | 102 | 2,461 | 5M | 9,4D |
|  | Caravelle 2.8 (9 мест) | 6VR | 140 | 2,792 | 5M | 12,7 |
|  | Multivan 2.0 (7 мест) | 4L | 116 | 1,984 | 5M | 12,1 |
|  | Multivan 2.5 Syncro (7 мест) | 5L | 115 | 2,461 | 5M | 13,2 |
|  | Multivan 2.5D Syncro (7мест) | 5L | 102 | 2,461 | 5M | 9,4D |
|  | Multivan 2.8 (7 мест) | 6VR | 204 | 2,792 | 5A | 13,8 |
|  | Multivan 2.8 (7 мест) | 6VR | 204 | 2,792 | 4A | 14,5 |
|  | Transporter 2.4TD | 5L | 78 | 2,4 | 5M | 9,5D |
|  | Transporter 2.5 (9 мест) | 5L | 115 | 2,461 | 5M | 13,0 |
|  | Transporter 2.5D (11 мест) | 5L | 102 | 2,461 | 5M | 9,4D |
|  | Transporter LT 35 2.5TD (16 мест) | 5L | 109 | 2,461 | 5M | 10,6D |
|  | Transporter T5 1.9TDI (8 мест) | 4L | 105 | 1,896 | 5M | 9,5D |
|  | Transporter T5 3.2 (8 мест) | 6V | 231 | 3,189 | 6A | 14,0 |

##### 8.2.2. Автобусы зарубежные выпуска с 2008 года

| № п/п | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Транс-портная норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Citroen |  |  |  |  |  |
|  | L4H2M2C-A 2.2HDi (18 мест) | 4L | 120 | 2,198 | 6M | 11,8D |
|  | Fiat |  |  |  |  |  |
|  | Ducato 2.3TDI (10 мест) | 4L | 110 | 2,286 | 5M | 10,9D |
|  | Ducato 2.3TDI (15 мест) | 4L | 110 | 2,286 | 5M | 11,2D |
|  | Ducato 2.3TDI (19 мест) | 4L | 110 | 2,286 | 5M | 11,3D |
|  | Ducato 2.3TDI (9 мест) | 4L | 110 | 2,286 | 5M | 10,7D |
|  | Ducato 244 2.3D (гор. 18 мест) | 4L | 110 | 2,286 | 5M | 11,9D |
|  | Ducato FST523 (вед. 14 мест) | 4L | 120 | 2,287 | 6M | 12,8D |
|  | Ford |  |  |  |  |  |
|  | Tourneo Bus 2.2TD (7 мест) | 4L | 140 | 2,198 | 6M | 9,7D |
|  | Tourneo Сombi 2.2D (9 мест) | 4L | 110 | 2,198 | 5М | 9,2D |
|  | Transit 2.2TD (10 мест) | 4L | 110 | 2,198 | 5M | 9,5D |
|  | Transit 2.3 (15 мест) | 4L | 145 | 2,261 | 5M | 12,9 |
|  | Transit 2.2TD (14 мест) | 4L | 155 | 2,198 | 6M | 9,8D |
|  | Transit Bus 2.4D (14 мест) | 4L | 116 | 2,402 | 6M | 11,5D |
|  | Transit 2.4D (19 мест) | 4L | 116 | 2,406 | 5M | 12,3D |
|  | Transit 2.4TD (13 мест) | 4L | 115 | 2,402 | 5M | 12,0D |
|  | Transit 2.4TD (19 мест) | 4L | 140 | 2,402 | 6M | 13,7D |
|  | Transit 222700 (17 мест) | 4L | 155 | 2,198 | 6M | 12,9D |
|  | Transit 222701 2.4TD (17 мест) | 4L | 140 | 2,402 | 6M | 13,6D |
|  | Transit 222702 (19 мест) | 4L | 155 | 2,198 | 6M | 12,7D |
|  | Transit 222703 (14 мест) | 4L | 140 | 2,402 | 6M | 12,4D |
|  | Transit 3.2TDCi (14 мест) | 5L | 200 | 3,199 | 6M | 12,1D |
|  | Transit 32361 (вед. 19 мест) | 4L | 116 | 2,402 | 6M | 13,0D |
|  | Transit 460 Bus 2.4TD (17 мест) | 4L | 140 | 2,402 | 6M | 13,8D |
|  | Transit Bus 2.4D (17 мест) | 4L | 116 | 2,402 | 6M | 13,1D |
|  | Transit Connect 1.8D (8 мест) | 4L | 90 | 1,753 | 5M | 8,4D |
|  | Transit Jumbo 430 (19 мест) | 4L | 116 | 2,402 | 5M | 13,8D |
|  | Transit Kombi 2.2TD (8 мест) | 4L | 86 | 2,198 | 5М | 8,4D |
|  | Transit Kombi 2.2TD (9 мест) | 4L | 110 | 2,198 | 5M | 9,4D |
|  | Transit Kombi 300MWB (9 мест) | 4L | 116 | 2,198 | 6M | 10,3D |
|  | Transit Tourneo 2.0D (9 мест) | 4L | 101 | 1,998 | 5M | 9,3D |
|  | Ford Transit Tourneo 2.2TD (8 мест) | 4L | 125 | 2,198 | 6M | 9,4D |
|  | Transit Tourneo BUS 2.4TD (14 мест) | 4L | 116 | 2,402 | 6M | 11,6D |
|  | Transit Van 2.2TD Деловое купе (8 мест) | 4L | 116 | 2,198 | 6M | 10,6D |
|  | Hyundai |  |  |  |  |  |
|  | Aero City (вед. 30 мест) | 6L | 280 | 11,15 | 5M | 29,0D |
|  | Aero City 540 (вед. 23 мест) | 6L | 300 | 11,15 | 5М | 31,9D |
|  | Aero Express (вед. 23 мест) | 6L | 340 | 11,15 | 5М | 34,7D |
|  | Aero Space (вед. 46 мест) | 6L | 300 | 11,15 | 5М | 32,6D |
|  | Aero Space (вед. 45 мест) | 6L | 235 | 11,15 | 5M | 34,3D |
|  | Aero Space HB615 (м/г. 46 мест) | 6L | 300 | 11,15 | 5М | 26,3D |
|  | Aero Space HB615 (м/г. 46 мест) | 6L | 340 | 11,15 | 5М | 26,7D |
|  | Aero Town 6.6D (вед. 34 мест) | 6L | 225 | 6,606 | 5M | 23,9D |
|  | Aero Town 6.6D (вед. 24 мест) | 6L | 196 | 6,606 | 5M | 25,9D |
|  | Aero Town 6.6D (вед. 34 мест) | 6L | 196 | 6,606 | 5M | 23,6D |
|  | County 3.9D (вед. 25 мест) | 4L | 120 | 3,907 | 5М | 17,1D |
|  | County 3.9D (вед. 29 мест) | 4L | 145 | 3,907 | 5М | 21,2D |
|  | County 3.9D (гор. 18 мест) | 4L | 130 | 3,907 | 5М | 18,1D |
|  | County 3.9D (вед. 19 мест) | 4L | 130 | 3,907 | 5M | 17,9D |
|  | County 3.9D (вед. 28 мест) | 4L | 140 | 3,907 | 5M | 19,4D |
|  | County HD 3.9TD (вед. 20 мест) | 4L | 145 | 3,907 | 5М | 20,0D |
|  | Grand Starex 2.5TD (11 мест) | 4L | 170 | 2,497 | 5М | 10,2D |
|  | Real 3.3D (вед. 22 мест) | 4L | 117 | 3,298 | 5M | 21,1D |
|  | Universe Express Noble (вед. 43 мест) | 6L | 380 | 12,344 | 5М | 35,7D |
|  | Universe Space Luxury (вед. 43мест) | 6L | 380 | 12,344 | 5М | 35,6D |
|  | Universe Space Luxury (вед. 46 мест) | 6L | 300 | 11,15 | 5М | 35,7D |
|  | Iveco |  |  |  |  |  |
|  | Daily 45C14V (вед. 18 мест) | 4L | 136 | 2,998 | 6M | 13,1D |
|  | Daily 45C15VH 3.0TD (вед. 22 мест) | 4L | 146 | 2,998 | 6M | 13,2D |
|  | MAN |  |  |  |  |  |
|  | Lion's Classic A72 (вед. 50 мест) | 6L | 310 | 11,967 | 6M | 33,5D |
|  | Lion's Classic A72 (вед. 80 мест) | 6L | 280 | 6,871 | 6M | 36,2D |
|  | Lion's Classic U72 (гор. 80 мест) | 6L | 280 | 6,871 | 6M | 36,3D |
|  | Lion's Coach R07 (вед. 51 мест) | 6L | 440 | 10,518 | 6M | 33,2D |
|  | Lion's Regio R12 (м/г 55 мест) | 6L | 310 | 11,967 | 6M | 24,0D |
|  | Lion's Coach LR08 (турист. 55 мест) | 6L | 440 | 10,518 | 6M | 29,6D |
|  | Mercedes-Benz |  |  |  |  |  |
|  | 0350RHD Tourismo (вед. 48 мест) | 8V | 422 | 11,967 | 6M | 39,2D |
|  | 313CDI 2.2D (10 мест) | 4L | 129 | 2,148 | 5М | 10,7D |
|  | 324 (7 мест) | 6V | 258 | 3,498 | 5A | 16,2 |
|  | 413CDI (19 мест) | 4L | 129 | 2,148 | 5М | 12,6D |
|  | O510 Tourino (вед. 32 мест) | 6L | 286 | 7,201 | 6M | 27,6D |
|  | Sprinter 2.2D (8 мест) | 4L | 109 | 2,148 | 5M | 11,9D |
|  | Sprinter 208CD (9 мест) | 4L | 82 | 2,148 | 5M | 11,3D |
|  | Sprinter 214 (7 мест) | 4L | 143 | 2,295 | 5М | 13,2 |
|  | Sprinter 313CDI (6 мест) | 4L | 129 | 2,148 | 5M | 10,8D |
|  | Sprinter 314 3.2 (13 мест) | 6V | 224 | 3,199 | 5М | 15,2 |
|  | Sprinter 315CDI (15 мест) | 4L | 150 | 2,148 | 6M | 11,1D |
|  | Sprinter 324 (11 мест) | 6V | 258 | 3,498 | 5A | 17,0 |
|  | Sprinter 413CDI 2.2D (вед. 19 мест) | 4L | 150 | 2,148 | 6M | 15,7D |
|  | Sprinter 416CDI 2.7D (вед. 25мест) | 5L | 156 | 2,685 | 6M | 16,8D |
|  | Sprinter 515CDI 2.2D (вед.16 мест) | 4L | 150 | 2,148 | 6M | 14,1D |
|  | Sprinter 524 (вед. 19 мест) | 6V | 258 | 3,498 | 5A | 19,0 |
|  | V230 | 4L | 143 | 2,295 | 4A | 13,9 |
|  | Vito109 CDI (7 мест) | 4L | 88 | 2,148 | 6M | 9,8D |
|  | Vito 111CDI (7 мест) | 4L | 109 | 2,148 | 6M | 10,9D |
|  | Vito 115 2.2CDi (9 мест) | 4L | 150 | 2,148 | 5А | 11,1D |
|  | Vito 126 3.5 (6 мест) | 6V | 258 | 3,498 | 5A | 13,4 |
|  | Mitsubishi |  |  |  |  |  |
|  | Fuso 4.2D (вед. 25 мест) | 6L | 130 | 4,214 | 5М | 18,6D |
|  | Rosa 4.2D (вед. 29 мест) | 4L | 130 | 4,214 | 5M | 17,6D |
|  | Peugeot |  |  |  |  |  |
|  | Boxer 2.2D (8 мест) | 4L | 100 | 2,198 | 5М | 9,7D |
|  | Boxer 2227SK 2.2TD (17 мест) | 4L | 120 | 2,198 | 6M | 11,9D |
|  | Renault |  |  |  |  |  |
|  | Trafic 2.0 (8 мест) | 4L | 120 | 1,998 | 6M | 11,2 |
|  | Trafic 2.0 (8 мест) | 4L | 116 | 1,998 | 6M | 11,6 |
|  | Scania |  |  |  |  |  |
|  | OmniExpress LK310IB (турист. 49 мест) | 5L | 310 | 8,867 | 8M | 28,5D |
|  | OmniExpress LK310TB (м/г 50 мест) | 5L | 310 | 8,867 | 8M | 23,7D |
|  | OmniExpress LK340EB (м/г 53 мест) | 6L | 340 | 11,705 | 8M | 25,5D |
|  | OmniLine IK95IB (вед. 50 мест) | 5L | 310 | 8,867 | 8M | 27,6D |
|  | OmniLine IK95IB (вед. 51 мест) | 6L | 269 | 8,867 | 7M | 33,7D |
|  | OmniLine IL94IB 4x2/300 (вед. 52 мест) | 6L | 300 | 8,974 | 7M | 29,1D |
|  | OmniLink CK95UB (гор. 122 мест) | 5L | 230 | 8,867 | 5А | 41,1D |
|  | OmniLink CL94UB (вед. 39 мест) | 5L | 230 | 8,867 | 5A | 34,7D |
|  | OmniLink СK950 В (вед. 84 мест) | 5L | 230 | 8,867 | 5A | 36,9D |
|  | SsangYong |  |  |  |  |  |
|  | Istana 2.9D (15 мест) | 4L | 103 | 2,874 | 5М | 14,6D |
|  | Transstar 9.6D (вед. 46 мест) | 6V | 290 | 9,572 | 5М | 30,8D |
|  | Toyota |  |  |  |  |  |
|  | Hi Аce 2.7 (15 мест) | 4L | 151 | 2,694 | 5M | 13,8 |
|  | Hi Аce 2.7 4WD (10 мест) | 4L | 152 | 2,694 | 4A | 14,0 |
|  | Hi Аce 3.0D (13 мест) | 4L | 90 | 2,985 | 5M | 11,1D |
|  | Hi Аce 3.0D 4WD (12 мест) | 4L | 130 | 2,983 | 4A | 14,4D |
|  | Hi Аce 3.0D 4WD (8 мест) | 4L | 130 | 2,983 | 4A | 14,2D |
|  | Hi Аce 3.0D (11 мест) | 4L | 90 | 2,985 | 5M | 10,3D |
|  | Volkswagen |  |  |  |  |  |
|  | Caravelle 1.9TD (8 мест) | 4L | 105 | 1,896 | 5M | 9,1D |
|  | Caravelle 2.0 (9 мест) | 4L | 116 | 1,984 | 5M | 11,9 |
|  | Caravelle 2.0TD (10 мест) | 4L | 140 | 1,968 | 7DSG | 9,6D |
|  | Caravelle 2.0TDI (9 мест) | 4L | 102 | 1,968 | 5M | 9,4D |
|  | Caravelle 2.0TDI 4Motion (8 мест) | 4L | 140 | 1,968 | 6M | 8,8D |
|  | Caravelle 2.5TD (9 мест) | 5L | 131 | 2,461 | 6A | 11,2D |
|  | Caravelle 2.5TDI (8 мест) | 5L | 174 | 2,461 | 6M | 9,9D |
|  | Caravelle 3.2 (10 мест) | 6VR | 235 | 3,189 | 6A | 14,1 |
|  | Caravelle 3.2 4Motion (10 мест) | 6VR | 235 | 3,189 | 6M | 13,3 |
|  | Caravelle 7HC 2.0BiTDI (10 мест) | 4L | 180 | 1,968 | 6M | 9,2D |
|  | Caravelle 7HC 2.0TDI (9 мест) | 4L | 140 | 1,968 | 6M | 8,8D |
|  | Caravelle 7HC 2.0TDI 4Motion (7 мест) | 4L | 102 | 1,968 | 5M | 9,9D |
|  | Caravelle 7HC 2.0 (7 мест) | 4L | 116 | 1,984 | 5M | 12,1 |
|  | Caravelle 7HC 2.0TDI (8 мест) | 4L | 102 | 1,968 | 5M | 9,2D |
|  | Caravelle 7HC 2.5TDI (10 мест) | 5L | 174 | 2,461 | 6A | 11,9D |
|  | Caravelle 7HC 2.5TDI (11 мест) | 5L | 131 | 2,461 | 6M | 10,5D |
|  | Caravelle 7HC Trend Line 3.2 (8 мест) | 6VR | 235 | 3,189 | 6A | 15,1 |
|  | Crafter 35 2.5D (20 мест) | 5L | 109 | 2,461 | 6M | 13,0D |
|  | Crafter 50 2.5TDI (12 мест) | 5L | 163 | 2,461 | 6M | 14,1D |
|  | Crafter 50 2EKZ 2.5D (15 мест) | 5L | 109 | 2,461 | 6M | 13,7D |
|  | Multivan 2.0BiTDI (7 мест) | 4L | 180 | 1,968 | 7DSG | 8,4D |
|  | Multivan 2.0BiTDI (7 мест) | 4L | 180 | 1,968 | 6A | 10,1D |
|  | Multivan 2.0TDI 4Motion (7 мест) | 4L | 140 | 1,968 | 6M | 10,5D |
|  | Multivan 2.5TD 4Motion (7 мест) | 5L | 131 | 2,461 | 6M | 10,3D |
|  | Multivan 2.5TDI (9 мест) | 5L | 174 | 2,461 | 6M | 9,9D |
|  | Multivan 2.5TDI (6 мест) | 5L | 131 | 2,461 | 6A | 11,3D |
|  | Multivan 2.5TDI (7 мест) | 5L | 147 | 2,461 | 6A | 11,9D |
|  | Multivan 7HC 2.0 BiTDI 4Motion (7 мест) | 4L | 180 | 1,968 | 7DSG | 9,3D |
|  | Multivan 7HC 2.0TDI (7 мест) | 4L | 140 | 1,968 | 6M | 8,5D |
|  | Multivan 7HC 2.0TSI 4Motion (7 мест) | 4L | 204 | 1,984 | 7DSG | 11,2 |
|  | Multivan 7HM 3.2 4Motion (7 мест) | 6VR | 235 | 3,189 | 6M | 13,6 |
|  | Multivan T5 2.5TDI (7 мест) | 5L | 131 | 2,461 | 6M | 10,3D |
|  | Transporter 1.9TDI (12 мест) | 4L | 86 | 1,896 | 5M | 10,6D |
|  | Transporter 1.9 TDI (6 мест) | 4L | 105 | 1,896 | 5M | 10,0D |
|  | Transporter 2.0BiTDI 4Motion (8 мест) | 4L | 180 | 1,968 | 6M | 9,4D |
|  | Transporter 3.2 (9 мест) | 6V | 231 | 3,189 | 6A | 14,4 |
|  | Transporter 7HC 2.5TDI (10 мест) | 5L | 131 | 2,461 | 6M | 10,5D |
|  | Transporter 7HC Kombi 3.2 (8 мест) | 6VR | 235 | 3,189 | 6A | 13,9 |
|  | Transporter 7HCA 2.5TDI4Motion (6 мест) | 5L | 174 | 2,461 | 6M 1,0/1,0 | 11,8D |
|  | Transporter Kombi 2.0 (9 мест) | 4L | 116 | 1,984 | 5M | 12,2 |
|  | Transporter T5 1.9TDI (8 мест) | 4L | 86 | 1,896 | 5M | 10,2D |
|  | Andare |  |  |  |  |  |
|  | Andare 1000 (м/г 47 мест, ш. Scania) | 6L | 372 | 12,920 | 5M | 25,8D |
|  | Foton |  |  |  |  |  |
|  | View 2.2 (9 мест) | 4L | 103 | 2,237 | 5М | 12,8 |
|  | Golden Dragon |  |  |  |  |  |
|  | Grand XML6129E1 (м/г 45 мест) | 6L | 300 | 8,268 | 6M | 26,0D |
|  | XML6796 (вед. 29 мест) | 4L | 185 | 5,307 | 5М | 26,3D |
|  | XML6896E1A (вед. 30 мест) | 6L | 220 | 8,268 | 6M | 30,0D |
|  | Higer |  |  |  |  |  |
|  | King Long KLQ6840 (вед. 33 мест) | 6L | 183 | 5,883 | 6M | 24,3D |
|  | King Long KLQ6840 (вед. 37 мест) | 6L | 180 | 5,883 | 6M | 24,8D |
|  | King Long KLQ6885Q (вед. 36 мест) | 6L | 210 | 5,883 | 6M | 26,5D |
|  | King Long XMQ6800 (м/г, 31 мест) | 6L | 210 | 5,883 | 6M | 20,8D |
|  | King Long XMQ6900 (вед. 34 мест) | 6L | 210 | 5,883 | 6M | 25,8D |
|  | King Long XMQ6900 (вед. 36 мест) | 6L | 225 | 6,700 | 6M | 26,8D |
|  | KLQ6109Q (вед. 42 мест) | 6L | 270 | 6,690 | 6M | 27,0D |
|  | KLQ6840 (вед. 32 мест) | 6L | 185 | 5,883 | 5M | 25,7D |
|  | KLQ6885Q (вед. 35 мест) | 6L | 210 | 6,690 | 6M | 27,9D |
|  | Shenlong |  |  |  |  |  |
|  | SLK6126F1A (вед. 43 мест) | 6L | 310 | 8,867 | 6M | 35,4D |
|  | SLK6798F1A (вед. 30 мест) | 4L | 180 | 5,202 | 5М | 24,4D |
|  | Yutong |  |  |  |  |  |
|  | ZK 6119 HA (м/г 47 мест) | 6L | 300 | 8,268 | 6M | 25,8D |
|  | ZK 6129H (вед. 46 мест) | 6L | 350 | 8,900 | 6M | 36,7D |
|  | ZK 6899HA (вед. 36 мест) | 6L | 230 | 6,690 | 5M | 27,2D |
|  | ZK6119HA (вед. 49 мест) | 6L | 300 | 8,849 | 6M | 35,1D |
|  | ЛУИДОР |  |  |  |  |  |
|  | 223701 (ш. VW Crafter 50 2.0 BiTDi, 17 мест) | 4L | 163 | 1,968 | 6M | 12,3D |
|  | 223702 (ш. VW Crafter 50 2.5TDI, 21 мест) | 5L | 163 | 2,461 | 6M | 14,8D |
|  | 22370С (ш.VW Crafter 50 2EKZ 2.0TD, вед. 20 мест) | 4L | 109 | 1,968 | 6M | 12,1D |

## 9. Грузовые бортовые автомобили

Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле:

Qн = 0,01 x (Hsan x S + Hw x W) x (1 + 0,01 x D),            (3)

где Qн - нормативный расход топлива, л;

S - пробег автомобиля или автопоезда, км;

Hsan - норма расхода топлив на пробег автомобиля или автопоезда в снаряженном состоянии без груза;

Hsan = Hs + Hg x Gпр, л/100 км,

где Hs - базовая норма расхода топлив на пробег автомобиля (тягача) в снаряженном состоянии, л/100 км (Hsan = Hs, л/100 км, для одиночного автомобиля, тягача);

Hg - норма расхода топлив на дополнительную массу прицепа или полуприцепа, л/100 т.км ;

Gпр - собственная масса прицепа или полуприцепа, т;

Hw - норма расхода топлив на транспортную работу, л/100 т.км ;

W - объем транспортной работы, т.км : W = Gгр x Sгр (где Gгр - масса груза, т;

Sгр - пробег с грузом, км);

D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.

Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов, выполняющих работу, учитываемую в тонно-километрах, дополнительно к базовой норме, норма расхода топлив увеличивается (из расчета в литрах на каждую тонну груза на 100 км пробега) в зависимости от вида используемых топлив: для бензина - до 2 л; дизельного топлива - до 1,3 л; сжиженного углеводородного газа (СУГ) - до 2,64 л; компримированного природного газа (КПГ) - до 2 куб. м; при газодизельном питании ориентировочно - до 1,2 куб. м компримированного природного газа и до 0,25 л дизельного топлива.

При работе грузовых бортовых автомобилей, тягачей с прицепами и седельных тягачей с полуприцепами норма расхода топлив (л/100 км) на пробег автопоезда увеличивается (из расчета в литрах на каждую тонну собственной массы прицепов и полуприцепов) в зависимости от вида топлив: бензина - до 2 л; дизельного топлива - до 1,3 л; сжиженного углеводородного газа - до 2,64 л; компримированного природного газа - до 2 куб. м; при газодизельном питании двигателя ориентировочно до 1,2 куб. м – компримированного природного газа и до 0,25 л - дизельного топлива.

#### 9.1. Грузовые бортовые автомобили отечественные и стран СНГ

| № п/п | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ГАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 2310 «Соболь» (ЗМЗ-40522) | 4L | 145 | 2,464 | 5М | 14,7 |
|  | 2704 «Фермер» (ГАЗ-560) | 4L | 95 | 2,134 | 5М | 11,9D |
|  | 2943 «Фермер» (ЗМЗ-402) | 4L | 100 | 2,445 | 4М | 16,7 |
|  | 3302 (ЗМЗ-405220) | 4L | 145 | 2,464 | 5М | 15,3 |
|  | 3302 «Газель» (ЗМЗ-4063.10) | 4L | 110 | 2,3 | 5М | 15,5 |
|  | 3302, -33021 «Газель» (ЗМЗ-4025.10) | 4L | 90 | 2,445 | 5М | 16,5 |
|  | 3302, -330210 «Газель» (ЗМЗ-4026.10) | 4L | 100 | 2,448 | 4М | 16,5 |
|  | 33021 (ЗМЗ-4025.10) | 4L | 90 | 2,445 | 4М | 16,9 |
|  | 33021 (УМЗ-42150) | 4L | 89 | 2,89 | 5М | 16,6 |
|  | 330210 «Газель» (ЗМЗ-4026.10) | 4L | 100 | 2,448 | 5М | 16,0 |
|  | 33023-16 «Фермер» (ЗМЗ-4026.10) | 4L | 100 | 2,445 | 5М | 15,7 |
|  | 33027 «Газель» (ЗМЗ-4026.10) | 4L | 100 | 2,445 | 5М | 17,0 |
|  | 3307 | - | - | - | - | 24,5 |
|  | 33073 (ЗМЗ-511.10) | 8V | 125 | 4,25 | 4М | 24,9 |
|  | 3309 (ГАЗ-5441.10) | 4L | 116 | 4,15 | 5М | 17,0 |
|  | 33104 «Валдай» (Д-245.7Е2) | 4L | 117 | 4,75 | 5М | 17,3 |
|  | 52, -52А, -52-01, -52-03, -52-04, -52-05, -52-54, -52-74, -53Ф | - | - | - | - | 22,0 |
|  | 52-07, -52-08, -52-09 | - | - | - | - | 30,0СУГ |
|  | 52-27, -52-28 | - | - | - | - | 21,0КПГ |
|  | 53, -53А, -53-12, -53-12-016, -53-12А, -53-50,-53-70 | - | - | - | - | 25,0 |
|  | 53-07, -53-19 | - | - | - | - | 37,0СУГ |
|  | 53-27 | - | - | - | - | 25,5КПГ |
|  | 63, -63А | - | - | - | - | 26,0 |
|  | 66, -66А, -66АЭ, -66Э, -66-01, -66-02, -66-04, -66-05, -66-11 | - | - | - | - | 28,0 |
|  | ЗИЛ |  |  |  |  |  |
|  | 130, -130А1, -130Г, -130ГУ, -130С, -130-76, -130Г-76,-130ГУ-76, -130С-76, -130-80, -130Г-80, -130ГУ-80 | - | - | - | - | 31,0 |
|  | 131, -131А | - | - | - | - | 41,0 |
|  | 133Г, -133Г1, -133Г2, -133ГУ | - | - | - | - | 38,0 |
|  | 133ГЯ | - | - | - | - | 25,0D |
|  | 138 | - | - | - | - | 42,0СУГ |
|  | 138А, -138АГ | - | - | - | - | 32,0 КПГ |
|  | 150 | - | - | - | - | 31,0 |
|  | 151, -151А | - | - | - | - | 39,0 |
|  | 157, 157Г, 157К, 157КГ, 157КД, 157КЭ, 157КЮ, 157Э, 157Ю | - | - | - | - | 39,0 |
|  | 431410, 431411, 431412, 431416, 431417, 431450, 431510, 431516, 431917 | - | - | - | - | 31,0 |
|  | 431610 | - | - | - | - | 32,0КПГ |
|  | 431810 | - | - | - | - | 42,0СУГ |
|  | 4331 | - | - | - | - | 25,0D |
|  | 431410 (Д-243) | 4L | 78 | 4,75 | 5М | 19,5D |
|  | 433110 (ЗИЛ-508.10) | 8V | 150 | 6,0 | 5М | 33,0 |
|  | 43317 (КамАЗ-740) | 8V | 210 | 10,85 | 9М | 27,0D |
|  | 433360 (ЗИЛ-508.100040) | 8V | 150 | 6,0 | 5М | 31,5 |
|  | 433362 (ЗИЛ-375) | 8V | 175 | 7,0 | 5М | 36,2 |
|  | 4334 (ЗИЛ-645,) | 8V | 159 | 8,74 | 5М | 25,3D |
|  | 5301 (Д-245 ММЗ) | 4L | 105 | 4,75 | 5М | 14,8D |
|  | 5301 ПО (Caterpillar-3054) | 4L | 136 | 3,9 | 5М | 15,0D |
|  | 534330 (ЯМЗ-236А) | 6V | 195 | 11,15 | 5М | 20,5D |
|  | КамАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 4310, -43105 | - | - | - | - | 31,0D |
|  | 5320 | - | - | - | - | 25,0D |
|  | 5320 (ЯМЗ-238Ф) | 8V | 320 | 14,86 | 5М | 25,5D |
|  | 53202, -53212, -53213 | - | - | - | - | 25,5D |
|  | 53208 | - | - | - | - | 22,5КПГ+6,5D |
|  |  |  |  |  |  | или 26,0D |
|  | 53212 (ЯМЗ-238Ф) | 8V | 320 | 14,86 | 5М | 26,4D |
|  | 53212А (КамАЗ-7403.10) | 8V | 260 | 10,85 | 10М | 26,3D |
|  | 53215 (КамАЗ-740.11) | 8V | 240 | 10,85 | 10М | 24,5D |
|  | 53215N (КамАЗ-740.13) | 8V | 260 | 10,85 | 10М | 26,6D |
|  | 53217 | - | - | - | - | 21,5КПГ+6,5D |
|  |  |  |  |  |  | или 26,0D |
|  | 53218 | - | - | - | - | 23,0КПГ+6,5D |
|  |  |  |  |  |  | или 26,0D |
|  | 53219 | - | - | - | - | 22,0КПГ+6,5D |
|  |  |  |  |  |  | или 26,0D |
|  | КрАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 255Б, -255Б1 | - | - | - | - | 42,0D |
|  | 257, -257Б1, -257БС, -257С | - | - | - | - | 38,0D |
|  | 260, -260Б1, -260М | - | - | - | - | 42,5D |
|  | МАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 437041-262 (Д-245.30Е2) | 4L | 150 | 4,75 | 5М | 18,9D |
|  | 514 | - | - | - | - | 25,0D |
|  | 516, -516Б | - | - | - | - | 26,0D |
|  | 5334, -5335, -533501 | - | - | - | - | 23,0D |
|  | -53352 | - | - | - | - | 24,0D |
|  | 53362 (ЯМЗ-238) | 8V | 300 | 14,86 | 8М | 24,3D |
|  | 53366 (ЯМЗ-238М2) | 8V | 240 | 14,86 | 5М | 25,5D |
|  | 5337, 53371 | - | - | - | - | 23,0D |
|  | 543 | - | - | - | - | 98,0D |
|  | 6303-20 (ЯМЗ-238Д) | 8V | 330 | 14,86 | 8М | 26,0D |
|  | 6303 (ЯМЗ-238Д) | 8V | 330 | 14,86 | 8М | 24,0D |
|  | 63171 (ТМЗ-8421) | 8V | 360 | 17,26 | 9М | 27,2D |
|  | 7310, 7313 | - | - | - | - | 98,0D |
|  | УАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 3303 | 4L | 90 | 2,446 | 4М | 16,5 |
|  | 330301 | - | - | - | - | 16,0 |
|  | 33032, -3332-01 | - | - | - | - | 21,5 |
|  | 33094 «Фермер» (УМЗ-4218) | 4L | 84 | 2,89 | 4М | 16,8 |
|  | 374101 | - | - | - | - | 16,0 |
|  | 3909 (АПВ-У-05) (УМЗ-4178) | 4L | 92 | 2,445 | 4М | 17,0 |
|  | 451, -451Д, -451ДМ, -451М | - | - | - | - | 14,0 |
|  | 452, -452Д, -452ДМ | - | - | - | - | 16,0 |
|  | Урал |  |  |  |  |  |
|  | 355, -355М, -355МС | - | - | - | - | 30,0 |
|  | 375, -375АМ, -375Д, -375ДМ, -375ДЮ, -375К, -375Н, -375Т, -375Ю | - | - | - | - | 50,0 |
|  | 377, -377Н | - | - | - | - | 44,0 |
|  | 4320, -43202 | - | - | - | - | 32,0D |

##### 9.1.1. Грузовые бортовые автомобили отечественные и стран СНГ

выпуска с 2008 года

|  | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ГАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 2310 ("Соболь"; УМЗ-4216) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 15,2 |
|  | 2310 (Chrysler) | 4L | 133,3 | 2,429 | 5M | 13,7 |
|  | A21R22 Next (Cummins ISF2.8s 4129P) | 4L | 120 | 2,776 | 5M | 11,7D |
|  | A21R32 Next (Cummins ISF2.8s 4129P) | 4L | 120 | 2,776 | 5M | 11,9D |
|  | АБ-27573A (ЗМЗ-405240) | 4L | 123,8 | 2,464 | 5M | 14,4 |
|  | 278462 (Д-245.7Е3) | 4L | 119 | 4,75 | 5M | 16,6D |
|  | 3302 (Chrysler) | 4L | 133,3 | 2,429 | 5M | 13,8 |
|  | 3302 (ЗМЗ-40524) | 4L | 123,8 | 2,464 | 5M | 15,1 |
|  | 3302 (УМЗ-421600) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 15,2 |
|  | 3302 (УМЗ-4216) | 4L | 102 | 2,89 | 5M | 14,7 |
|  | 33023 "Фермер" (Chrysler) | 4L | 133,3 | 2,429 | 5M | 14,1 |
|  | 33023 "Фермер" (ЗМЗ-405240) | 4L | 123,8 | 2,464 | 5M | 15,2 |
|  | 33023 "Фермер" (УМЗ-421600) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 15,6 |
|  | 3302-531 (ГАЗ-5602) | 4L | 110 | 2,134 | 5M | 13,2D |
|  | 330273 "Фермер" (УМЗ-421600) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 16,4 |
|  | 3308 "Садко" (ЗМЗ-513) | 8V | 116 | 4,25 | 4M | 26,9 |
|  | 3308 "Садко" (ЗМЗ-523100) | 8V | 113 | 4,67 | 5M | 26,7 |
|  | 3309 (Д-245.7Е3) | 4L | 119 | 4,75 | 5M | 16,5D |
|  | 331043 (Д-245.7Е3) | 4L | 119 | 4,75 | 5M | 17,5D |
|  | 33106 (Cummins ISF3.8s3154T) | 4L | 152 | 3,76 | 5M | 15,3D |
|  | 37053C (ЗМЗ-405220) | 4L | 140 | 2,464 | 5M | 15,6 |
|  | КамАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 4308 (Cummins 4ISBe 185) | 4L | 185 | 4,461 | 6M | 19,7D |
|  | 4308 (Cummins EQB180 20) | 6L | 177 | 5,88 | 5M | 21,4D |
|  | 4308АЗ (Cummins 4ISBe 210) | 6L | 210 | 6,692 | 6M | 21,8D |
|  | 43114-15 (КамАЗ-740.31) | 8V | 224 | 10,85 | 10M | 29,0D |
|  | 43253-15 (КамАЗ-740.31) | 8V | 240 | 10,85 | 10M | 24,2D |
|  | 4350 (КамАЗ-740.31) | 8V | 240 | 10,85 | 5M | 26,3D |
|  | 5350 "Мустанг" (КамАЗ-740.31) | 8V | 224 | 10,85 | 10M | 31,0D |
|  | 65117 (КамАЗ-740.30) | 8V | 260 | 10,85 | 10M | 25,1D |
|  | 65117-62 (КамАЗ-740.62) | 8V | 280 | 11,76 | 10M | 26,0D |
|  | МАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 437041-268 (Д-245.30Е2) | 4L | 150 | 4,75 | 5M | 18,4D |
|  | 437043-522 (Д-245.30Е2) | 4L | 151 | 4,75 | 5M | 19,1D |
|  | 5336А3-320 (ЯМЗ-6562.10) | 6V | 250 | 11,15 | 8M | 25,9D |
|  | 6303А5-320 (ЯМЗ-6582.10) | 8V | 330 | 14,86 | 8M | 25,9D |
|  | 631208-020-010 (ЯМЗ-7511.10) | 8V | 400 | 14,86 | 9M | 25,4D |
|  | УАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 390944 "Фермер" (УМЗ-42130Е) | 4L | 107 | 2,89 | 4M | 15,2 |
|  | 390944 "Фермер" (УМЗ-42130Н) | 4L | 104 | 2,89 | 4M | 15,0 |
|  | УРАЛ |  |  |  |  |  |
|  | 4320-0911-40 (ЯМЗ-236НЕ2-24) | 6V | 230 | 11,15 | 5M | 23,6D |
|  | 43206-0031 (ЯМЗ-236М2) | 6V | 180 | 11,15 | 5M | 25,5D |

#### 9.2. Грузовые бортовые автомобили зарубежные

| № п/п | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Avia |  |  |  |  |  |
|  | A-20H, -A-21K, -21N | - | - | - | - | 11,0D |
|  | -A-30N, -A-31L, -31N, -31P | - | - | - | - | 13,0D |
|  | DAF |  |  |  |  |  |
|  | 95.350 | 6L | 354 | 11,63 | 16M | 23,5D |
|  | Ford |  |  |  |  |  |
|  | Transit 350 Single Cab 2.4D | 4L | 116 | 2,402 | 5M | 10,2D |
|  | IFA |  |  |  |  |  |
|  | W50L | - | - | - | - | 20,0D |
|  | Iveco |  |  |  |  |  |
|  | ML 75E | 6L | 143 | 5,861 | 5M | 21,4D |
|  | Magirus |  |  |  |  |  |
|  | 232 D 19L | - | - | - | - | 24,0D |
|  | 290 D 26L | - | - | - | - | 34,0D |
|  | Mercedes-Benz |  |  |  |  |  |
|  | 1843 Actros | 6V | 428 | 11,946 | 16M | 25,6D |
|  | 2540L/NR Actros | 6V | 394 | 11,946 | 16M | 23,1D |
|  | 2640L Actros | 6V | 394 | 11,946 | 16M | 23,8D |
|  | 813D | 4L | 79 | 2,299 | 5M | 14,1D |
|  | Scania |  |  |  |  |  |
|  | R 114 LB 380 | 6L | 380 | 10,64 | 14M | 20,3D |
|  | R 124 LB 420 | 6L | 420 | 11,72 | 14M | 21,3D |
|  | Tatra |  |  |  |  |  |
|  | 111R | - | - | - | - | 33,0D |
|  | Volvo |  |  |  |  |  |
|  | F10 | 6L | 285 | 9,607 | 12M | 20,9D |

##### 9.2.1. Грузовые бортовые автомобили зарубежные выпуска с 2008 года

|  | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Ford |  |  |  |  |  |
|  | Cargo 1830DC (кран-манипулятор) | 6L | 300 | 7,33 | 9M | 26,9D |
|  | Cargo 2532DC | 6L | 320 | 8,974 | 9M | 21,7D |
|  | Hyundai |  |  |  |  |  |
|  | HD 3844 HP/HD120 (Hyundai HD120) | 6L | 224 | 6,606 | 5M | 21,1D |
|  | HD65 | 4L | 130 | 3,907 | 5M | 14,4D |
|  | HD72 | 4L | 115 | 3,298 | 5M | 16,4D |
|  | HD57 3.3D | 4L | 115 | 3,298 | 6M | 16,2D |
|  | HD78DO | 4L | 140 | 3,907 | 5M | 17,7D |
|  | Porter 2.5TD | 4L | 80 | 2,467 | 5M | 9,7D |
|  | Porter H100 2.5TD | 4L | 80 | 2,467 | 5M | 9,9D |
|  | Isuzu |  |  |  |  |  |
|  | 27958E | 4L | 121 | 4,570 | 5M | 15,0D |
|  | NQR75P | 4L | 150 | 5,193 | 5M | 18,2D |
|  | 27961E | 4L | 95 | 2,771 | 5M | 10,9D |
|  | Iveco |  |  |  |  |  |
|  | Daily 35C12H 2.3D | 4L | 116 | 2,287 | 5M | 11,5D |
|  | Daily 65С15 | 4L | 146 | 2,798 | 6M | 13,9D |
|  | Mercedes |  |  |  |  |  |
|  | 814D | 6L | 139 | 5,958 | 5M | 18,1D |
|  | Renault |  |  |  |  |  |
|  | Premium 450DXI | 6L | 450 | 10,837 | 12M | 22,2D |
|  | Premium DCI 320 | 6L | 320 | 11,116 | 8M | 22,1D |
|  | Scania |  |  |  |  |  |
|  | R420LB6x2HNA | 6L | 420 | 11,705 | 14M | 19,6D |
|  | АБ |  |  |  |  |  |
|  | 43432A (Hyundai HD120) | 6L | 224 | 6,606 | 6M | 20,3D |
|  | 73A2BJ (ш. Foton ВJ1099, кран-манипулятор) | 4L | 137 | 3,990 | 5M | 17,5D |
|  | 73B1BJ (ш. Foton) | 4L | 92 | 2,771 | 5M | 14,0D |
|  | АБ-434310 (ш. Hyundai HD65) | 4L | 140 | 3,907 | 5M | 15,6D |
|  | АТС |  |  |  |  |  |
|  | АТС-5715BK (MAN TGL 12.180) | 4L | 180 | 4,580 | 6M | 18,9D |
|  | АТС-43431A (Hyundai HD65) | 4L | 115 | 3,298 | 5M | 14,8D |

## 10. Тягачи

Для седельных тягачей нормативное значение расхода топлив рассчитывается аналогично грузовым бортовым автомобилям и автопоездам с прицепами и полуприцепами по формуле (3).

#### 10.1. Тягачи отечественные и стран СНГ

| № п/п | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | БелАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 537Л | - | - | - | - | 100,0D |
|  | 6411 | - | - | - | - | 95,0D |
|  | 7421 | - | - | - | - | 100,0D |
|  | ГАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 52-06 | - | - | - | - | 22,0 |
|  | 63Д, -63П | - | - | - | - | 26,0 |
|  | ЗИЛ |  |  |  |  |  |
|  | 130АН, -130В, -130В1, -130В1-76, -130В1-80 | - | - | - | - | 31,0 |
|  | 131В, -131НВ | - | - | - | - | 41,0 |
|  | 131НВ (ЗИЛ-375) | 8V | 180 | 7,0 | 5М | 43,5 |
|  | 13305А (ЗИЛ-6454) | 8V | 200 | 9,56 | 9М | 26,7D |
|  | 137, -137ДТ | - | - | - | - | 42,0 |
|  | 138В1 | - | - | - | - | 41,0СУГ |
|  | 157В, -157КВ, -157КДВ | - | - | - | - | 38,5 |
|  | 164АН, -164Н | - | - | - | - | 31,0 |
|  | 441510, -441516 | - | - | - | - | 31,0 |
|  | 441510 (ЗИЛ-375) | 8V | 180 | 7,0 | 5М | 42,0 |
|  | 441610 | - | - | - | - | 41,0СУГ |
|  | 442160 (ЗИЛ-508.10) | 8V | 150 | 6,0 | 5М | 30,6 |
|  | 541730 (ЯМЗ-236БЕ-7) | 6V | 250 | 11,15 | 8М | 17,6D |
|  | ЗИЛ-ММЗ |  |  |  |  |  |
|  | 4413 | - | - | - | - | 31,0 |
|  | КАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 608, -608В, -608В2 | - | - | - | - | 31,0 |
|  | 608В1 (ЗИЛ-375) | - | - | - | - | 45,0 |
|  | КамАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 44108-10 (КамАЗ-740.30) | 8V | 260 | 10,85 | 10М | 27,9D |
|  | 5410, -54101, -54112 | - | - | - | - | 25,0D |
|  | 5410 (ЯМЗ-238М2) | 8V | 240 | 14,86 | 5М | 25,0D |
|  | 54112 (ЯМЗ-238) | 8V | 240 | 14,86 | 5М | 26,0D |
|  | 54112 (КамАЗ-7403.10) | 8V | 260 | 10,85 | 10М | 25,0D |
|  | 54115С (КамАЗ-740.11) | 8V | 240 | 10,85 | 10М | 22,0D |
|  | 541150 (КамАЗ-740.11) | 8V | 240 | 10,85 | 10М | 22,2D |
|  | 54115С (КамАЗ-7403.10) | 8V | 260 | 10,85 | 10М | 23,7D |
|  | 54118 | - | - | - | - | 23,5КПГ+6,5D |
|  |  |  |  |  |  | или 26,0D |
|  | 5425 (Cummins) | 6L | 327 | 10,0 | 12М | 21,4D |
|  | 54601 (КамАЗ-740.50) | 8V | 360 | 11,76 | 8М | 20,4D |
|  | 6460 (КамАЗ-740.50) | 8V | 360 | 11,76 | 16М | 25,8D |
|  | КЗКТ |  |  |  |  |  |
|  | 537Л | - | - | - | - | 100,0D |
|  | 7427, -7428 | - | - | - | - | 140,0D |
|  | КрАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 255В, -255В1 | - | - | - | - | 40,0D |
|  | 255Л, -255Л1, -255ЛС | - | - | - | - | 41,5D |
|  | 258, -258Б1 | - | - | - | - | 37,0D |
|  | 260В | - | - | - | - | 40,0D |
|  | 643701 | - | - | - | - | 41,5D |
|  | 6443 | - | - | - | - | 40,0D |
|  | 6444 | - | - | - | - | 37,0D |
|  | LIAZ |  |  |  |  |  |
|  | 110421 | - | - | - | - | 27,0D |
|  | МАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 537, -537Т | - | - | - | - | 100,0D |
|  | 5429, -5430 | - | - | - | - | 23,0D |
|  | 5432 | - | - | - | - | 26,0D |
|  | 543202-2120 (ЯМЗ-236НЕ) | 6V | 230 | 11,15 | 5М | 18,9D |
|  | 54321, -54326 | - | - | - | - | 25,0D |
|  | 54322, -543221 | - | - | - | - | 27,0D |
|  | 54323, -54324 | - | - | - | - | 28,0D |
|  | 54323-032 (ЯМЗ-238Д) | 8V | 330 | 14,86 | 8М | 21,5D |
|  | 543240-2120 (ЯМЗ-238ДЕ) | 8V | 317 | 14,86 | 8М | 25,9D |
|  | 54329 (ЯМЗ-238М2) | 8V | 240 | 14,86 | 5М | 22,0D |
|  | 5433, -54331 | - | - | - | - | 23,0D |
|  | 5440 (ЯМЗ-7511.10) | 8V | 400 | 14,86 | 9М | 17,8D |
|  | 544008 (ЯМЗ-7511.10) | 8V | 400 | 14,86 | 14М | 19,6D |
|  | 6422, -64226, -64227, -642271, -64229 | - | - | - | - | 35,0D |
|  | 64229 (ЯМЗ-238Д) | 8V | 330 | 14,86 | 8М | 25,3D |
|  | 642201 | - | - | - | - | 33,5D |
|  | 642208 (ЯМЗ-7511.10) | 8V | 400 | 14,86 | 9М | 20,7D |
|  | 64229 (ЯМЗ-238Д) | 8V | 330 | 14,86 | 8М | 24,6D |
|  | 643008 (ЯМЗ-7511.10) | 8V | 400 | 14,86 | 9М | 22,2D |
|  | 7310, -73101, -7313 | - | - | - | - | 98,0D |
|  | 7916 | - | - | - | - | 138,0D |
|  | МАЗ-MAN |  |  |  |  |  |
|  | 543268 (MAN-2866L F20) | 6L | 400 | 11,967 | 16М | 20,0D |
|  | 642269 (MAN) | 6L | 460 | 12,816 | 16М | 21,5D |
|  | Урал |  |  |  |  |  |
|  | 375С, -375СК, -375СК-1, -375СН | - | - | - | - | 49,0 |
|  | 377С, -377СК, -377СН | - | - | - | - | 44,0 |
|  | 43202-0111-31 (ЯМЗ-238М2) | 8V | 240 | 14,86 | 5М | 26,0D |
|  | 4420, -44202 | - | - | - | - | 31,0D |
|  | Урал-Ивеко |  |  |  |  |  |
|  | 633913 (Iveco) | 6L | 380 | 12,88 | 16М | 25,8D |

##### 10.1.1. Тягачи отечественные и стран СНГ выпуска с 2008 года

|  | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | КамАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 54115-15 (КамАЗ-740.31) | 8V | 240 | 10,85 | 10M | 24,6D |
|  | 5460-036-63 (КамАЗ-740.63) | 8V | 400 | 11,76 | 8M | 22,1D |
|  | 65116RB (Cuumins L325) | 6L | 325 | 8,867 | 10M | 22,5D |
|  | 65116-20 (КамАЗ-740.30) | 8V | 260 | 10,85 | 10M | 22,7D |
|  | 65116-62 (КамАЗ-740.62) | 8V | 280 | 11,76 | 10M | 23,9D |
|  | 65225-22 (КамАЗ-740.37) | 8V | 381 | 11,76 | 16M | 26,8D |
|  | 65226 (Deutz BF8M1015C) | 8V | 544 | 15,9 | 16M | 29,2D |
|  | МАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 543203-2122 (ЯМЗ-236БЕ2) | 6V | 250 | 11,15 | 8M | 23,9D |
|  | 543203-220 (ЯМЗ-236БЕ2) | 6V | 250 | 11,15 | 8M | 23,1D |
|  | 543268 (MAN D2866LF25) | 6L | 410 | 11,967 | 16M | 19,7D |
|  | 5432А5-323 (ЯМЗ-6582.10) | 8V | 330 | 14,86 | 8M | 24,8D |
|  | 5432А3-322 (ЯМЗ-6562.10) | 6V | 250 | 11,15 | 8M | 23,0D |
|  | 5440А5-330-030 (ЯМЗ-6582.10) | 8V | 330 | 14,866 | 8M | 21,2D |
|  | 5440А8 (ЯМЗ-6581.10) | 8V | 400 | 14,866 | 16M | 18,7D |
|  | 5440А9 (ЯМЗ-650.10) | 6L | 412 | 11,12 | 16M | 17,6D |
|  | 6422А8-330 (ЯМЗ-6581.10) | 8V | 400 | 14,86 | 9M | 21,8D |
|  | 642508-233 (ЯМЗ-7511.10) | 8V | 400 | 14,86 | 9M | 28,8D |
|  | 6430А8-360-010 (ЯМЗ-6581.10) | 8V | 400 | 14,866 | 16M | 20,7D |
|  | УРАЛ |  |  |  |  |  |
|  | Iveco-633913 (Iveco F3BE0681G) | 6L | 380 | 12,88 | 16M | 25,8D |
|  | Iveco-633913 (Iveco F3BE0681C) | 6L | 440 | 12,88 | 16M | 23,8D |
|  | 596002 (ЯМЗ-238М2-26) | 8V | 240 | 14,86 | 5M | 25,3D |
|  | 596012 (ЯМЗ-236НЕ2-24) | 6V | 230 | 11,15 | 5M | 25,1D |
|  | 44202-0311-41 (ЯМЗ-236НЕ2) | 6V | 230 | 11,15 | 5M | 23,2D |

#### 10.2. Тягачи зарубежные

| № п/п | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Avstro-Fiat |  |  |  |  |  |
|  | CDN-130 | - | - | - | - | 26,0D |
|  | Chepel |  |  |  |  |  |
|  | D-450 | - | - | - | - | 22,0D |
|  | D-450.86 | - | - | - | - | 25,0D |
|  | DAF |  |  |  |  |  |
|  | FT/FA 95XF 380 | 6L | 381 | 12,58 | 16M | 19,0D |
|  | 95XF 430 | 6L | 428 | 12,58 | 16M | 16,5D |
|  | FT 95.480 | 6L | 483 | 12,58 | 16M | 18,6D |
|  | Faun |  |  |  |  |  |
|  | H-36-40/45 | - | - | - | - | 85,0D |
|  | H-46-40/49 | - | - | - | - | 90,0D |
|  | International |  |  |  |  |  |
|  | H921 (Cummins) | 6L | 350 | 10,8 | 12M | 20,6D |
|  | Iveco |  |  |  |  |  |
|  | 190.33 | - | - | - | - | 25,0D |
|  | 190.36/PT | 6L | 375 | 13,798 | 16M | 19,0D |
|  | 190.36 PT Turbo Star | 6L | 377 | 13,798 | 16M | 16,0D |
|  | 190.42 | - | - | - | - | 27,0D |
|  | 440E 47 | 6L | 470 | 13,798 | 16M | 17,5D |
|  | AT440 S43 | 6L | 430 | 10,3 | 16M | 16,9D |
|  | MP440 E42 | 6L | 420 | 13,798 | 16M | 19,8D |
|  | KNVF |  |  |  |  |  |
|  | 12T Camacu-Nissan | - | - | - | - | 45,0D |
|  | MAN |  |  |  |  |  |
|  | 19.463 FLS | 6L | 460 | 12,816 | 16M | 16,0D |
|  | 19.372 | 6L | 370 | 11,961 | 16M | 17,0D |
|  | 26.413 TGA | 6L | 410 | 11,967 | 16M | 19,7D |
|  | 26.414 | 6L | 410 | 11,967 | 16M | 16,6D |
|  | 26.463 FNLS | 6L | 460 | 12,861 | 16M | 17,0D |
|  | F 2000 334 DFAT | 6L | 410 | 11,967 | 16M | 22,3D |
|  | TGA 18.350 | 6L | 350 | 10,518 | 16M | 15,5D |
|  | Mercedes-Benz |  |  |  |  |  |
|  | 1635S, -1926, -1928, -1935 | - | - | - | - | 23,0D |
|  | 1733 SR | 6V | 340 | 10,964 | 16M | 17,4D |
|  | 1735 | 8V | 354 | 14,62 | 16M | 23,7D |
|  | 1735 LS | 8V | 269 | 14,62 | 16M | 18,7D |
|  | 1832 LSNRA | 6V | 320 | 11,946 | 16M | 17,1D |
|  | 1834 LS | 6V | 340 | 10,964 | 16M | 18,5D |
|  | 1838 | 8V | 381 | 12,763 | 16M | 24,0D |
|  | 1840 Actros | 6V | 394 | 11,95 | 16M | 17,0D |
|  | 1850 LS | 8V | 503 | 14,618 | 16M | 20,4D |
|  | 2232S | - | - | - | - | 27,0D |
|  | 2653 LS 33 | 8V | 530 | 15,928 | 16M | 19,5D |
|  | 3340 Actros | 6V | 394 | 11,946 | 16M | 20,4D |
|  | Praga |  |  |  |  |  |
|  | ST2-W | - | - | - | - | 23,0D |
|  | Renault |  |  |  |  |  |
|  | AE 430 Magnum | 6L | 430 | 12,0 | 18M | 18,9D |
|  | R 340 ti 19T | 6L | 338 | 9,8 | 9M | 19,0D |
|  | Premium HR 400.18 | 6L | 392 | 11,1 | 18M | 18,6D |
|  | Scania |  |  |  |  |  |
|  | P114 GA 6x4 NZ340 Griffin | 6L | 340 | 10,64 | 9M | 18,7D |
|  | R 113 MA/400 | 6L | 401 | 11,021 | 14M | 16,0D |
|  | R 124 LA 400 | 6L | 400 | 11,7 | 12M | 16,0D |
|  | R 420 LA | 6L | 420 | 11,705 | 14M | 17,7D |
|  | Scoda |  |  |  |  |  |
|  | LIAS-100.42, -100.45 | - | - | - | - | 24,0D |
|  | 706PTTN | - | - | - | - | 25,0D |
|  | Tatra |  |  |  |  |  |
|  | 815TP | - | - | - | - | 48,0D |
|  | Volvo |  |  |  |  |  |
|  | 1033 | - | - | - | - | 22,0D |
|  | F-8932 | - | - | - | - | 24,0D |
|  | FH 12 | 6L | 405 | 12,0 | 14M | 15,7D |
|  | FH 12/380 | 6L | 380 | 12,13 | 14M | 15,0D |
|  | FH 12/420 | 6L | 420 | 12,13 | 14M | 16,5D |

##### 10.2.1. Тягачи зарубежные выпуска с 2008 года

|  | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | DAF |  |  |  |  |  |
|  | FT CF 85.410 | 6L | 410 | 16M | 16M | 20,3D |
|  | Ford |  |  |  |  |  |
|  | Otosan Cargo 1830T | 6L | 300 | 7,33 | 9M | 20,2D |
|  | Otosan Cargo CCK1 1835T | 6L | 350 | 8,974 | 16M | 20,3D |
|  | Hyundai |  |  |  |  |  |
|  | Tractor HD-450 | 6L | 340 | 11,149 | 10M | 23,8D |
|  | Iveco |  |  |  |  |  |
|  | AMT 633910 | 6L | 380 | 12,880 | 16M | 28,3D |
|  | MAN |  |  |  |  |  |
|  | 18.413 FLS | 6L | 410 | 11,967 | 16M | 16,7D |
|  | TGA 18.390 4x2 BLS | 6L | 390 | 10,518 | 16M | 17,1D |
|  | TGA 18.480 4x2 BLS | 6L | 480 | 12,816 | 16M | 17,8D |
|  | TGA 26.410 | 6L | 410 | 11,967 | 16M | 17,8D |
|  | TGA 26.430 6x4 BBS | 6L | 430 | 10,518 | 16M | 19,5D |
|  | TGA 19.390L | 6L | 390 | 10,518 | 16M | 16,2D |
|  | TGA 19.390LX | 6L | 390 | 10,518 | 16M | 15,9D |
|  | TGS 19.400 4x2 BLS-WW | 6L | 400 | 10,518 | 16M | 18,5D |
|  | TGS 18.360 4x2 BLS | 6L | 360 | 10,518 | 12A | 16,2D |
|  | TGX 18.360 4x2 BLS | 6L | 360 | 10,518 | 12A | 15,9D |
|  | Mercedes-Benz |  |  |  |  |  |
|  | 4145K | 8V | 537 | 15,928 | 16M | 34,9D |
|  | Actros 1841LS | 6V | 408 | 11,946 | 12M | 17,5D |
|  | Actros 1841LS | 6V | 408 | 11,946 | 12A | 18,1D |
|  | Actros 1844LS | 6V | 435 | 11,946 | 16M | 17,1D |
|  | Actros 2641S | 6V | 408 | 11,946 | 16M | 21,1D |
|  | Actros 3341AS | 6V | 408 | 11,946 | 16M | 23,6D |
|  | Axor 1835LS | 6V | 354 | 11,947 | 9M | 17,2D |
|  | Axor 1843LS | 6L | 428 | 11,947 | 9M | 16,9D |
|  | Renault |  |  |  |  |  |
|  | Magnum 480.19T | 6L | 480 | 11,929 | 12M | 19,2D |
|  | Magnum AE440 | 6L | 440 | 12,0 | 16M | 17,7D |
|  | Premium 420 6x2 | 6L | 412 | 11,12 | 16M | 18,8D |
|  | Scania |  |  |  |  |  |
|  | Griffin P340 LA4x2HNA | 6L | 340 | 10,64 | 9M | 16,8D |
|  | Griffin P114GA4x2NA340 | 6L | 340 | 10,64 | 9M | 17,3D |
|  | P114GA4x2NA380 | 6L | 380 | 10,64 | 9M | 18,2D |
|  | P114GA6x4NZ380 | 6L | 380 | 10,64 | 8M | 21,0D |
|  | P340LA4x2HA | 6L | 340 | 10,64 | 9M | 18,8D |
|  | R380LA4x2HNA | 6L | 380 | 10,64 | 8M | 17,6D |
|  | P420CA6x4RSZ | 6L | 420 | 11,705 | 9M | 19,8D |
|  | R114GA4x2NA | 6L | 340 | 10,64 | 14M | 16,8D |
|  | R114GA4x2NA380 | 6L | 380 | 10,64 | 14M | 16,9D |
|  | R380LA4x2HNA | 6L | 380 | 10,64 | 14M | 18,0D |
|  | R420CA6x6EHZ | 6L | 420 | 11,705 | 14M | 20,8D |
|  | Volvo |  |  |  |  |  |
|  | FH 12.420 Truck 4x2 | 6L | 400 | 12,78 | 12M | 20,2D |
|  | FH 13.440 42T | 6L | 440 | 12,78 | 12M | 19,0D |
|  | FH 13.520 6x4 | 6L | 520 | 12,78 | 12M | 22,9D |
|  | FH 13.460 Truck 4x2 | 6L | 460 | 12,78 | 12M | 18,4D |
|  | FH 13.480 6x2 | 6L | 480 | 12,78 | 14M | 18,6D |
|  | FM 9.380 | 6L | 380 | 9,364 | 14M | 16,7D |
|  | FM 13.400 Truck 6x4 | 6L | 400 | 12,78 | 16M | 20,5D |
|  | FM 13.400 Truck Tractor 4x2 | 6L | 400 | 12,78 | 16M | 18,2D |
|  | Freightimer |  |  |  |  |  |
|  | Freightliner Century Conventional ST 120 | 6L | 430 | 12,684 | 10M | 23,6D |
|  | Freightliner Columbia CL120 | 6L | 450 | 14,0 | 10M | 24,4D |
|  | Kenworth |  |  |  |  |  |
|  | Kenworth T2000 | 6L | 475 | 14,9 | 10M | 22,7D |
|  | Tatra |  |  |  |  |  |
|  | Tatra T815-290N3T | 8V | 408 | 12,667 | 14M | 29,4D |

## 11. Самосвалы

Для автомобилей-самосвалов и самосвальных автопоездов нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле:

Qн = 0,01 x Hsanc x S x (1 + 0,01 x D) + Hz x Z,            (4)

где Qн - нормативный расход топлив, л;

S - пробег автомобиля-самосвала или автопоезда, км;

Hsanc - норма расхода топлив автомобиля-самосвала или самосвального автопоезда:

Hsanc = Hs + Hw x (Gпр + 0,5q), л/100 км,

где Hs - транспортная норма с учетом транспортной работы (с коэффициентом загрузки 0,5), л/100 км;

Hw - норма расхода топлив на транспортную работу автомобиля-самосвала (если при расчете Hs не учтен коэффициент 0,5) и на дополнительную массу самосвального прицепа или полуприцепа, л/100 т x км;

Gпр - собственная масса самосвального прицепа, полуприцепа, т;

q - грузоподъемность прицепа, полуприцепа (0,5q - с коэффициентом загрузки 0,5), т;

Hz - дополнительная норма расхода топлив на каждую ездку с грузом автомобиля-самосвала, автопоезда, л;

Z - количество ездок с грузом за смену;

D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %

При работе автомобилей-самосвалов с самосвальными прицепами, полуприцепами (если для автомобиля рассчитывается базовая норма, как для седельного тягача) норма расхода топлив увеличивается на каждую тонну собственной массы прицепа, полуприцепа и половину его номинальной грузоподъемности (коэффициент загрузки - 0,5): бензина - до 2 л; дизельного топлива - до 1,3 л; сжиженного углеводородного газа - до 2,64 л; компримированного природного газа - до 2 куб. м.

Для автомобилей-самосвалов и автопоездов дополнительно устанавливается норма расхода топлив (Hz) на каждую ездку с грузом при маневрировании в местах погрузки и разгрузки:

- до 0,25 л жидкого топлива (до 0,33 л сжиженного углеводородного газа, до 0,25 куб. м  компримированного природного газа) на единицу самосвального подвижного состава;

- до 0,2 куб. м компримированного природного газа и 0,1 л дизельного топлива ориентировочно при газодизельном питании двигателя.

Для большегрузных автомобилей-самосвалов типа "БелАЗ" дополнительная норма расхода дизельного топлива на каждую ездку с грузом устанавливается в размере до 1 л.

В случаях работы автомобилей-самосвалов с коэффициентом полезной загрузки выше 0,5 допускается нормировать расход топлив так же, как и для бортовых автомобилей по формуле (3).

#### 11.1. Самосвалы отечественные и стран СНГ

| № п/п | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Транс-портная норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | БелАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 540, -540А | - | - | - | - | 135,0D |
|  | 548А | - | - | - | - | 160,0D |
|  | 548ГД | - | - | - | - | 200,0СУГ |
|  | 549, -7509 | - | - | - | - | 270,0D |
|  | 7510, -7522 | - | - | - | - | 135,0D |
|  | 7523, -7525 | - | - | - | - | 160,0D |
|  | 7526 | - | - | - | - | 135,0D |
|  | 7527 | - | - | - | - | 160,0D |
|  | 75401 | - | - | - | - | 150,0D |
|  | 7548 | - | - | - | - | 160,0D |
|  | ГАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 93, -93А, -93АЭ, -93Б, -93В | - | - | - | - | 23,0 |
|  | ГАЗ-САЗ |  |  |  |  |  |
|  | 2500, -3507, -3508 | - | - | - | - | 28,0 |
|  | 3509 | - | - | - | - | 27,0КПГ |
|  | 35101 | - | - | - | - | 28,0 |
|  | 4301 (ГАЗ-542) | 6L | 125 | 6,235 | 5М | 17,5D |
|  | 4509 (ГАЗ-542) | 6L | 138 | 6,235 | 4М | 17,0D |
|  | 4509 (ГАЗ-542) | 6L | 125 | 6,235 | 5М | 16,7D |
|  | 53Б | - | - | - | - | 28,0 |
|  | ЗИЛ-ММЗ |  |  |  |  |  |
|  | 4502, -45021, -45022, -4505 | - | - | - | - | 37,0 |
|  | 45023 | - | - | - | - | 50,0СУГ |
|  | 45054, -138АБ | - | - | - | - | 37,5КПГ |
|  | 45065; 45085 (ЗИЛ-508.10) | 8V | 150 | 6,0 | 5М | 32,2 |
|  | 450650 (Д-245.9) | 4L | 136 | 4,75 | 5М | 24,0D |
|  | 45085 (ЗИЛ-508) | 8V | 150 | 6,0 | 5М | 39,5 |
|  | 4520 (ЗИЛ-645) | 8V | 185 | 8,74 | 9М | 27,5D |
|  | 554, -55413, -554М | - | - | - | - | 37,0 |
|  | 555, -555А, -555Г, -555ГА, -555К, -555Н, -555Э, -555-76, -555-80 | - | - | - | - | 37,0 |
|  | 585, -585Б, -585В, -585Д, -585Е, -585И, -585К, -585Л, -585М | - | - | - | - | 36,0 |
|  | КАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 4540 | - | - | - | - | 28,0D |
|  | 600, -600АВ, -600Б, -600В | - | - | - | - | 36,0 |
|  | КамАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 55102 | - | - | - | - | 32,0D |
|  | 55102 (ЯМЗ-238) | 8V | 240 | 14,86 | 10М | 35,0D |
|  | 5511 | - | - | - | - | 34,0D |
|  | 5511 (ЯМЗ-238) | 8V | 240 | 14,86 | 5М | 35,6D |
|  | 55111 | - | - | - | - | 36,5D |
|  | 55111 (ЯМЗ-238М) | 8V | 240 | 14,86 | 5М | 36,5D |
|  | 55111А (КамАЗ-7403.10) | 8V | 260 | 10,85 | 10М | 38,3D |
|  | 55111А (КамАЗ-7403.10) | 8V | 260 | 10,85 | 5М | 43,3D |
|  | 55118 | - | - | - | - | 31,0КПГ+ 9,0D |
|  |  |  |  |  |  | или 35,0D |
|  | 65111 (КамАЗ-740.10) | 8V | 260 | 10,85 | 10М | 36,0D |
|  | 65115С (КамАЗ-740.11) | 8V | 240 | 10,85 | 10М | 32,2D |
|  | КрАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 256, -256Б, -256Б1, -256Б1С | - | - | - | - | 48,0D |
|  | 6505 | - | - | - | - | 50,0D |
|  | 6510 | - | - | - | - | 48,0D |
|  | МАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 510, -510Б, -510В, -510Г, -511, -512, -513, -513А | - | - | - | - | 28,0D |
|  | 5516 (ЯМЗ-238Д) | 8V | 330 | 14,86 | 8М | 42,0D |
|  | 5516-030 (ЯМЗ-238Д) | 8V | 330 | 14,86 | 8М | 47,8D |
|  | 5516-30 (ЯМЗ-238Д) | 8V | 330 | 14,86 | 8М | 48,0D |
|  | 551603-021 (ЯМЗ-238М2) | 8V | 240 | 14,86 | 8М | 46,3D |
|  | 5549, 5551 | - | - | - | - | 28,0D |
|  | 5551-020Р2 (ЯМЗ-238М2) | 8V | 240 | 14,86 | 5М | 35,7D |
|  | МоАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 75051 | - | - | - | - | 85,0D |
|  | САЗ |  |  |  |  |  |
|  | 3502 | - | - | - | - | 28,0 |
|  | 3503, -3504 | - | - | - | - | 26,0 |
|  | Урал |  |  |  |  |  |
|  | 45286-01 (ЯМЗ-236НЕ2) | 6V | 230 | 11,15 | 5М | 44,5D |
|  | 5557 | - | - | - | - | 34,0D |
|  | 55571 (ЯМЗ-236) | 6V | 180 | 11,15 | 5М | 34,5D |

##### 11.1.1. Самосвалы отечественные и стран СНГ выпуска с 2008 года

|  | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л. с. | Рабочий объем, л | КПП | Транс-портная норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ЗИЛ-СААЗ |  |  |  |  |  |
|  | 4545 (ЗМЗ-508.300) | 8V | 134 | 6,0 | 5M | 40,1 |
|  | 454510 (Д-245.9ЕЗ) | 4L | 132 | 4,75 | 5M | 23,9D |
|  | 4546 (ЗИЛ-508.10) | 8V | 150 | 6,0 | 5M | 39,3 |
|  | МАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 5551A2-323 (ЯМЗ-6563.10) | 6V | 230 | 11,15 | 5M | 33,5D |
|  | 6501A9-320-021 (ЯМЗ-650.10) | 6L | 412 | 11,12 | 16M | 45,4D |
|  | УРАЛ |  |  |  |  |  |
|  | 55571 (ЯМЗ-236НЕ2) | 6V | 230 | 11,15 | 5M | 43,8D |
|  | 63685-10 (ЯМЗ-760.10) | 6V | 300 | 11,15 | 9M | 43,0D |
|  | КамАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 43255 (Cummins EQB 180 20) | 6L | 180 | 5,88 | 5M | 25,9D |
|  | 43255А3 (Cummins 6ISBe 210) | 6L | 210 | 6,692 | 5M | 29,7D |
|  | 45142-010-15 (КамАЗ-740.31) | 8V | 240 | 10,85 | 10M | 37,4D |
|  | 65115 (ЯМЗ-238М2-6) | 8V | 240 | 14,86 | 5M | 38,2D |
|  | 65115-62 (КамАЗ-740.62) | 8V | 280 | 11,76 | 10M | 39,7D |
|  | 65115-62 (КамАЗ-740.62) | 8V | 280 | 11,76 | 9M | 37,7D |
|  | 65115 (КамАЗ-740.30) | 8V | 245 | 10,85 | 9M | 36,8D |
|  | 6520-06 (КамАЗ-740.50) | 8V | 360 | 11,76 | 16M | 51,2D |
|  | 6520-20 (КамАЗ-740.60) | 8V | 360 | 11,76 | 16M | 45,3D |
|  | 6522 (КамАЗ-740.51) | 8V | 320 | 11,76 | 16M | 52,1D |
|  | 6522 (КамАЗ-740.51) | 8V | 320 | 11,76 | 8M | 44,3D |
|  | 6551-12 (КамАЗ-740.62-280) | 8V | 280 | 11,76 | 10M | 31,8D |
|  | ГАЗ-САЗ |  |  |  |  |  |
|  | 2505-10 (Д 245.7Е3) | 4L | 119 | 4,75 | 5M | 20,5D |
|  | 35071 (Д-245.Е3) | 4L | 119 | 4,75 | 5M | 19,9D |
|  | 35071 (Д-245.7Е2) | 4L | 122 | 4,75 | 5M | 19,4D |

#### 11.2. Самосвалы зарубежные

| № п/п | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположе-ние цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Транс-портная норма расхода топлива,л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Avia |  |  |  |  |  |
|  | A-30KS | - | - | - | - | 15,0D |
|  | IFA |  |  |  |  |  |
|  | W50/A | - | - | - | - | 19,0D |
|  | W50L/K | - | - | - | - | 24,0D |
|  | Iveco |  |  |  |  |  |
|  | Euro Trakker Cursor 13 | 6L | 440 | 12,88 | 16M | 49,2D |
|  | Magirus |  |  |  |  |  |
|  | 232D19R | - | - | - | - | 30,0D |
|  | 290D26R | - | - | - | - | 44,0D |
|  | Scania |  |  |  |  |  |
|  | C 124 | 6L | 360 | 11,72 | 9M | 49,4D |
|  | Tatra |  |  |  |  |  |
|  | 138S1, -138S3 | - | - | - | - | 36,0D |
|  | 148S1M, -148S3 | - | - | - | - | 36,0D |
|  | T815C1, -T815C1A, -T815C3 | - | - | - | - | 42,0D |
|  | Volvo |  |  |  |  |  |
|  | FM 12 | 6L | 420 | 12,1 | 14M | 38,6D |
|  | FM 12 | 6L | 400 | 12,8 | 9M | 40,5D |

##### 11.2.1. Самосвалы зарубежные выпуска с 2008 года

|  | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположе-ние цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Транс-портная норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | DongFeng |  |  |  |  |  |
|  | DFL-3251A-1 | 6L | 340 | 8,9 | 9M | 51,0D |
|  | Ford |  |  |  |  |  |
|  | 65513-02 | 6L | 300 | 7,33 | 16M | 45,7D |
|  | Otosan Cargo 3430D | 6L | 300 | 7,33 | 16M | 45,5D |
|  | Hyundai |  |  |  |  |  |
|  | HD78 3.9D | 4L | 140 | 3,907 | 5M | 19,0D |
|  | Iveco |  |  |  |  |  |
|  | АМТ 653900 | 6L | 380 | 12,880 | 16M | 52,4D |
|  | P380CB8x4EHZ | 6L | 380 | 11,705 | 9M | 48,8D |
|  | MAN |  |  |  |  |  |
|  | TGA 33.350 6x4 BB-WW | 6L | 350 | 10,518 | 16M | 39,2D |
|  | F 2000 40.414 DFAK | 6L | 410 | 11,967 | 16M | 52,3D |
|  | Mitsubishi |  |  |  |  |  |
|  | Fuso 8.2D | 6L | 210 | 8,201 | 6M | 28,5D |
|  | Scania |  |  |  |  |  |
|  | P380CB6x4ENZ | 6L | 380 | 10,64 | 9M | 40,8D |
|  | P380CB6x4EHZ | 6L | 380 | 11,72 | 9M | 46,5D |
|  | Volvo |  |  |  |  |  |
|  | FM 13.400 Truck 6x4 | 6L | 400 | 12,78 | 9M | 52,4D |
|  | FM 13.440 Truck 6x4 | 6L | 440 | 12,78 | 9M | 45,0D |
|  | Tatra |  |  |  |  |  |
|  | T815-2AOSO1 6x6.2 | 8V | 326 | 12,667 | 10M | 49,7D |

## 12. Фургоны

Для автомобилей-фургонов нормативное значение расхода топлив определяется аналогично бортовым грузовым автомобилям по формуле (3).

Для фургонов, работающих без учета массы перевозимого груза, нормируемое значение расхода топлив определяется с учетом повышающего поправочного коэффициента - до 10% к базовой норме.

#### 12.1. Фургоны отечественные и стран СНГ

| № п/п | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | БАГЕМ |  |  |  |  |  |
|  | 27856В (Д-245.7Е2) | 4L | 117 | 4,75 | 5M | 19,5D |
|  | ВИС |  |  |  |  |  |
|  | 2345-0000012 (ВАЗ-2106) | 4L | 75,5 | 1,57 | 4М | 9,3 |
|  | ГАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 2705 (ЗМЗ-4026.10) | 4L | 100 | 2,445 | 5М | 15,0 |
|  | 2705 (ЗМЗ-5143.10) | 4L | 98 | 2,24 | 5М | 11,3D |
|  | 2705 (г/п; ЗМЗ-4062.10) | 4L | 150 | 2,3 | 5М | 14,5 |
|  | 2705 (г/п; ЗМЗ-405220) | 4L | 145 | 2,464 | 5М | 15,1 |
|  | 2705 (г/п; ЗМЗ-40260F) | 4L | 86 | 2,445 | 5М | 16,2 |
|  | 2705 (г/п; ЗМЗ-405220) | 4L | 140 | 2,464 | 5М | 14,7 |
|  | 2705 (г/п; ЗМЗ-40630А) | 4L | 110 | 2,3 | 5М | 14,3 |
|  | 2705 (г/п; ЗМЗ-405220) | 4L | 140 | 2,464 | 5М | 14,5 |
|  | 2705 (г/п; УМЗ-4215СО) | 4L | 110 | 2,89 | 5М | 16,0 |
|  | 2705 (УМЗ-421500) | 4L | 96 | 2,89 | 5М | 17,4 |
|  | 2705АДЧ (9 мест; ЗМЗ-405220 | 4L | 140 | 2,464 | 5М | 17,7 |
|  | 2705АЗ (9 мест; ЗМЗ-405220) | 4L | 140 | 2,464 | 5М | 17,1 |
|  | 2705АЗ (13 мест; ЗМЗ-40630А) | 4L | 98 | 2,3 | 5М | 16,5 |
|  | 2705-014 (ЗМЗ-4063) | 4L | 110 | 2,3 | 5М | 15,0 |
|  | 2705-034 «Комби» (г/п; ЗМЗ-40630A) | 4L | 110 | 2,3 | 5М | 15,3 |
|  | 270500-44 (ЗМЗ-4026.10) | 4L | 100 | 2,445 | 5М | 16,0 |
|  | 27057-034 (ЗМЗ-4063А) | 4L | 110 | 2,3 | 5М | 16,9 |
|  | 27057АДЧ (7 мест; ЗМЗ-40630А) | 4L | 98 | 2,3 | 5М | 15,9 |
|  | 27057АДЧ (7 мест; СГУ; ЗМЗ-40630А) | 4L | 98 | 2,3 | 5М | 16,6 |
|  | 27181 (ЗМЗ-4025.10) | 4L | 90 | 2,445 | 5М | 17,3 |
|  | 27181 (ЗМЗ-4026.10) | 4L | 100 | 2,445 | 4М | 17,7 |
|  | 2747 (г/п; ЗМЗ-4063D) | 4L | 110 | 2,3 | 5М | 16,2 |
|  | 2752 «Соболь» (г/п; ЗМЗ-4063) | 4L | 110 | 2,3 | 5М | 14,0 |
|  | 2752 «Соболь» (г/п; ЗМЗ-40630С) | 4L | 98 | 2,3 | 5М | 13,5 |
|  | 2752 «Соболь» (ЗМЗ-40630А) | 4L | 110 | 2,3 | 5М | 13,7 |
|  | 2752-0000010 «Бизон-2000»(брон, ЗМЗ-4063.10) | 4L | 110 | 2,3 | 5М | 15,4 |
|  | 2752-414(г/п; ЗМЗ-40522А) | 4L | 140 | 2,464 | 5М | 14,3 |
|  | 27527(г/п; ЗМЗ-40522А) | 4L | 145 | 2,464 | 5М | 15,4 |
|  | 2757АО (ЗМЗ-4063А) | 4L | 110 | 2,3 | 5М | 16,0 |
|  | 2968 О’Гара-Бизон (брон., шасси ГАЗ-2752; ЗМЗ-4063С) | 4L | 98 | 2,3 | 5М | 15,3 |
|  | 32590N (опер.штаб с СГУ; ЗМЗ-405220) | 4L | 140 | 2,464 | 5М | 16,5 |
|  | 33021 «Ратник» (брон., ЗМЗ-4026) | 4L | 100 | 2,445 | 5М | 19,0 |
|  | 33021-1214, -270710 ЗСА(ЗМЗ-4026.10) | 4L | 100 | 2,448 | 5М | 17,5 |
|  | 33022 (ЗМЗ-4025.10) | 4L | 90 | 2,446 | 5М | 16,5 |
|  | 33022-0000310 (ЗМЗ-4026.10) | 4L | 100 | 2,445 | 5М | 16,2 |
|  | 33027 (брон., ЗМЗ-40630А) | 4L | 110 | 2,3 | 5М | 17,6 |
|  | 33094 (ГАЗ-5441.10) | 4L | 116 | 4,15 | 5М | 17,8D |
|  | 37972 (ЗМЗ-40630А) | 4L | 98 | 2,3 | 5М | 16,4 |
|  | ГЗСА<1> |  |  |  |  |  |
|  | 37021, -(КМЗ)<2> -3712 | - | - | - | - | 23,0 |
|  | 37021, -37041 | - | - | - | - | 34,0СУГ |
|  | 37022, -37042 | - | - | - | - | 24,0КПГ |
|  | 3704 | - | - | - | - | 23,0 |
|  | 3706, -(КМЗ)3705, -3711, -37111, -37112, -37121 | - | - | - | - | 27,0 |
|  | (КМЗ)-37122 | - | - | - | - | 24 КПГ |
|  | 3713, 3714 | - | - | - | - | 29,0 |
|  | (КМЗ)-3716 | - | - | - | - | 28,0 |
|  | (КозМЗ)<3>3-3718 | - | - | - | - | 29,0 |
|  | (КозМЗ)-3719 | - | - | - | - | 29,0 |
|  | (КМЗ)-3721 | - | - | - | - | 27,0 |
|  | (КМЗ)-37231 | - | - | - | - | 27,0 |
|  | (КМЗ)-3726 | - | - | - | - | 27,0 |
|  | 3742, -37421 | - | - | - | - | 29,0 |
|  | 376820 | - | - | - | - | 27,0 |
|  | 3944 | - | - | - | - | 27,0 |
|  | 731 | - | - | - | - | 29,0 |
|  | 890А | - | - | - | - | 34,0СУГ |
|  | 891, -892, -893А | - | - | - | - | 23,0 |
| 8 | 891Б |  |  |  |  | 33,0СУГ |
|  | 891В, -893Б | - | - | - | - | 24,0КПГ |
|  | 893АБ | - | - | - | - | 34,0СУГ |
|  | 947 | - | - | - | - | 29,0 |
|  | 949, -950 | - | - | - | - | 27,0 |
|  | 950А | - | - | - | - | 39,0СУГ |
|  | ДИСА |  |  |  |  |  |
|  | 29521 (брон., ш.ГАЗ-2752; ГАЗ-560) | 4L | 95 | 2,134 | 5M | 11,4D |
|  | 2955 (брон., ш.ЗИЛ-5301; Д-245) | 4L | 107 | 4,75 | 5M | 19,3D |
|  | ЕрАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 37111 | - | - | - | - | 28,0 |
|  | 37121 | - | - | - | - | 24,0 |
|  | 373, -37301, -37302, -37304, -37305 | - | - | - | - | 15,0 |
|  | 762, -762А, -762Б, -762В | - | - | - | - | 14,0 |
|  | ЗИЛ |  |  |  |  |  |
|  | 433360 (ЗИЛ-508.10) | 8V | 150 | 6,0 | 5М | 34,5 |
|  | 433362 (ЗИЛ-508.10) | 8V | 150 | 6,0 | 5М | 35,0 |
|  | 47410А (ш.ЗИЛ-5301; Д-245.12) | 4L | 109 | 4,75 | 5М | 15,1D |
|  | 474110 (ЗИЛ-508.10) | 8V | 150 | 6,0 | 5М | 34,2 |
|  | 474110 (ш.ЗИЛ-433362; Д-245.12) | 4L | 109 | 4,75 | 5М | 17,7D |
|  | 5301ЕО (Д-245.12) | 4L | 109 | 4,75 | 5М | 15,2D |
|  | 534332 (ЯМЗ-236А) | 6V | 195 | 11,15 | 5М | 26,5D |
|  | 640962 (ЯМЗ-236А) | 6V | 195 | 11,15 | 9М | 24,8D |
|  | ИЖ |  |  |  |  |  |
|  | 2715, -27151, -271501, -27151-01 | - | - | - | - | 11,0 |
|  | 2715011 | - | - | - | - | 15,0СУГ |
|  | 27156-016 (УЗАМ-412Э) | 4L | 80 | 1,584 | 4М | 10,0 |
|  | 2717 (ВАЗ-2106) | 4L | 75 | 1,569 | 5М | 9,4 |
|  | 2717-220 (УМПО-331410) | 4L | 85 | 1,699 | 5М | 9,7 |
|  | 2717-230 (ВАЗ-2106) | 4L | 75 | 1,569 | 5М | 9,5 |
|  | КавЗ |  |  |  |  |  |
|  | 49471 | - | - | - | - | 53,0 |
|  | 664 | - | - | - | - | 29,0 |
|  | КамАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 43114R (КамАЗ-740.31) | 8V | 240 | 10,85 | 10М | 32,0D |
|  | 53212 (ЯМЗ-238М2) | 8V | 240 | 14,86 | 5М | 31,5D |
|  | 53212А (КамАЗ-7403.10) | 8V | 260 | 10,85 | 10М | 30,6D |
|  | 532150 (КамАЗ-740.11) | 8V | 240 | 10,85 | 10М | 28,0D |
|  | 65201 (КамАЗ-740.50) | 8V | 360 | 11,76 | 16М | 46,5D |
|  | Кубань |  |  |  |  |  |
|  | Г1А1 | - | - | - | - | 28,0 |
|  | Г1А2 | - | - | - | - | 30,0 |
|  | Кубанец |  |  |  |  |  |
|  | У1А | - | - | - | - | 18,0 |
|  | МАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 53371 (ЯМЗ-236М2) | 6V | 180 | 11,15 | 5М | 26,2D |
|  | 53366 (ЯМЗ-238M2) | 8V | 240 | 14,86 | 6М | 25,0D |
|  | ЛуМЗ |  |  |  |  |  |
|  | 890, -890Б | - | - | - | - | 34,0 |
|  | 945, -948 | - | - | - | - | 10,0 |
|  | 946, -949 | - | - | - | - | 15,0 |
|  | Мод. (КМЗ)-35101 | - | - | - | - | 27,0 |
|  | Мод. (ГЗСА)-3767 | - | - | - | - | 28 (27) КПГ |
|  | Мод. (КМЗ)-39011 | - | - | - | - | 24,0 |
|  | Мод. (КозМЗ)-39021, -39031 | - | - | - | - | 29,0 |
|  | Мод. (КМЗ)-54423 | - | - | - | - | 28,0D |
|  | Мод. (КозМЗ)-5703 | - | - | - | - | 28,0D |
|  | Москвич |  |  |  |  |  |
|  | 2733, -2734 | - | - | - | - | 11,0 |
|  | НЗАС<4> |  |  |  |  |  |
|  | 3964 | - | - | - | - | 29,0 |
|  | 4208 | - | - | - | - | 35,0D |
|  | 4947 | - | - | - | - | 53,0 |
|  | 4951 | - | - | - | - | 34,0D |
|  | ПАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 3742 | - | - | - | - | 29,0 |
|  | 37421 | - | - | - | - | 28,0 |
|  | Ратник |  |  |  |  |  |
|  | 29453 (ш.ГАЗ-2705; ЗМЗ-40630А) | 4L | 98 | 2,3 | 5М | 16,0 |
|  | 29453 (ш.ГАЗ-2705; ЗМЗ-40522) | 4L | 140 | 2,464 | 5М | 16,1 |
|  | РАФ |  |  |  |  |  |
|  | 22031-1, -22035, -22035-01 | - | - | - | - | 15,0 |
|  | РИДА |  |  |  |  |  |
|  | 222210 (ш.ГАЗ-2705; ЗМЗ-40630А) | 4L | 98 | 2,3 | 5М | 15,3 |
|  | 222211 (ш.ГАЗ-27057; ГАЗ-560) | 4L | 95 | 2,134 | 5М | 13,7D |
|  | УАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 3303-0001011АПВ-04-01 | 4L | 92 | 2,445 | 4М | 17,5 |
|  | 3741 (УМЗ-4178) | 4L | 90 | 2,446 | 4М | 16,5 |
|  | 3741 (УМЗ-4178) | 4L | 76 | 2,446 | 4М | 16,8 |
|  | 3741 «ДИСА-1912 Заслон» | 4L | 92 | 2,445 | 4М | 17,6 |
|  | 374101,- 396201 | - | - | - | - | 17,0 |
|  | 3909 (г/п; УМЗ-4178) | 4L | 90 | 2,445 | 4М | 16,5 |
|  | 3909 (г/п; УМЗ-4178) | 4L | 76 | 2,445 | 4М | 18,5 |
|  | 3909 (г/п; ЗМЗ-40210L) | 4L | 81 | 2,445 | 4М | 17,3 |
|  | 3909 (УМЗ-4178) | 4L | 92 | 2,446 | 4М | 16,8 |
|  | 39099 «Фермер» (г/п; УМЗ-4218.10) | 4L | 98 | 2,89 | 4М | 18,0 |
|  | 390992 (г/п; ЗМЗ-410400) | 4L | 85 | 2,89 | 4М | 17,0 |
|  | Урал |  |  |  |  |  |
|  | 326031 (ЯМЗ-236НЕ2) | 6V | 230 | 11,15 | 5М | 29,9D |
|  | 4320-0111-41 (брон.; ЯМЗ-236НЕ2) | 6V | 230 | 11,15 | 5М | 33,3D |
|  | 49472 | - | - | - | - | 53,0 |

--------------------------------

Примечание:

<1> ГЗСА - Горьковский завод специализированных автомобилей.

<2> КМЗ - Каспийский машиностроительный завод.

<3> КозМЗ - Козельский машиностроительный завод.

<4> НЗАС - Нефтекамский завод автосамосвалов.

##### 12.1.1. Фургоны отечественные и стран СНГ выпуска с 2008 года

|  | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | БАГЕМ |  |  |  |  |  |
|  | 27851 (ш. ГАЗ-33023; ЗМЗ-40524) | 4L | 123,8 | 2,464 | 5M | 16,1 |
|  | ВИС |  |  |  |  |  |
|  | 234600 (ВАЗ-21214) | 4L | 81 | 1,69 | 5M | 11,1 |
|  | 23472-10-30 (ш. ВАЗ-21093; ВАЗ-11183) | 4L | 81 | 1,596 | 5M | 9,0 |
|  | ГАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 27057 (г/п; ЗМЗ-405220) | 4L | 145 | 2,464 | 5M | 15,8 |
|  | 2752 (ЗМЗ-40522А) | 4L | 145 | 2,464 | 5M | 13,6 |
|  | 232500 (Chrysler) | 4L | 133,3 | 2,429 | 5M | 15,5 |
|  | 2705 (г/п; УМЗ-421600) | 4L | 102 | 2,89 | 5M | 15,4 |
|  | 2705 (г/п; УМЗ-4216) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 15,1 |
|  | 2705 (г/п; ЗМЗ-405240) | 4L | 123,8 | 2,464 | 5M | 14,5 |
|  | 2705 (Chrysler) | 4L | 133,3 | 2,429 | 5M | 14,0 |
|  | 2705-216 (УМЗ-4216) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 14,6 |
|  | 2705-408 (ЗМЗ-40524) | 4L | 123,8 | 2,464 | 5M | 14,8 |
|  | 27057 (г/п; ЗМЗ-405240) | 4L | 123,8 | 2,464 | 5M | 16,8 |
|  | 27057 (г/п; ЗМЗ-40522R) | 4L | 140 | 2,464 | 5M | 16,5 |
|  | 270720 (ЗМЗ-40260) | 4L | 86 | 2,445 | 5M | 16,0 |
|  | 2747 (УМЗ-4216) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 15,1 |
|  | 27471 (ЗМЗ-40522Р) | 4L | 140 | 2,464 | 5M | 16,1 |
|  | 27471-0000010 (УМЗ-421600) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 15,4 |
|  | 2752 (УМЗ-421600) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 14,1 |
|  | 2752 (г/п; ЗМЗ-40524) | 4L | 123,8 | 2,464 | 5M | 14,7 |
|  | 2752 (г/п; Chrysler) | 4L | 137 | 2,429 | 5M | 13,0 |
|  | 27527 (Cummins ISF2.8s3129T) | 4L | 120 | 2,781 | 5M | 11,5D |
|  | 2775 (ЗМЗ-405220) | 4L | 140 | 2,464 | 5M | 14,9 |
|  | 2775-0000010 (ЗМЗ-405240) | 4L | 123,8 | 2,464 | 5M | 14,4 |
|  | 278812 (УМЗ-421600) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 14,8 |
|  | 278814 (ЗМЗ-405240) | 4L | 123,8 | 2,464 | 5M | 15,7 |
|  | 2790-0000010 (ЗМЗ-405220) | 4L | 140 | 2,464 | 5M | 16,1 |
|  | 2818 (ЗМЗ-40522A) | 4L | 145 | 2,464 | 5M | 14,4 |
|  | 2818-0000010-42 (ЗМЗ-405240) | 4L | 123,8 | 2,464 | 5M | 16,4 |
|  | 2818-0000010-02 (ЗМЗ-405220) | 4L | 140 | 2,464 | 5M | 15,8 |
|  | 28180B (ЗМЗ-405240) | 4L | 123,8 | 2,464 | 5M | 15,3 |
|  | 2834NA (ЗМЗ-405240) | 4L | 123,8 | 2,464 | 5M | 15,6 |
|  | 2834NE (УМЗ-4216) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 17,2 |
|  | 3302 (г/п; Andoria) | 4L | 90 | 2,417 | 5M | 12,4D |
|  | 3302 (ЗМЗ-40522) | 4L | 145 | 2,464 | 5M | 16,0 |
|  | 33027 (ЗМЗ-405221 | 4L | 145 | 2,464 | 5M | 17,0 |
|  | 33081 "Садко" (г/п; Д245.7Е2) | 4L | 117 | 4,75 | 5M | 19,8D |
|  | 33104 "Валдай" (Д-245.7ЕЗ) | 4L | 119 | 4,75 | 5M | 17,8D |
|  | 3897-000001-15 (Д-245.7Е2) | 4L | 117 | 4,75 | 5M | 17,9D |
|  | 4732-0000010-04 (Д-245.7ЕЗ) | 4L | 119 | 4,75 | 5M | 16,8D |
|  | 473829 (Д-245.7ЕЗ) | 4L | 119 | 4,75 | 5M | 18,0D |
|  | КамАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 43118-10 (КамАЗ-740.31) | 8V | 245 | 10,85 | 5M | 32,0D |
|  | 5759-0000010-02 (Cummins 4ISBe 185) | 4L | 185 | 4,461 | 6M | 20,4D |
|  | 65110 СГИ (КамАЗ-740.62) | 8V | 280 | 11,76 | 10M | 29,4D |
|  | МАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 630305-221 (ЯМЗ-238ДЕ2) | 8V | 330 | 14,86 | 6M | 36,4D |
|  | 6312А8 (ЯМЗ-6581.10) | 8V | 400 | 14,866 | 16M | 22,0D |
|  | УАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 374195 (г/п; ЗМЗ-4091) | 4L | 112 | 2,693 | 4M | 14,9 |
|  | 390994 (г/п; УМЗ-4213ОН) | 4L | 99 | 2,89 | 4M | 15,0 |
|  | 390944 (г/п; УМЗ-42130Е) | 4L | 107 | 2,89 | 4M | 15,3 |
|  | 390994 "Фермер" (УМЗ-42130Н) | 4L | 104 | 2,89 | 4M | 15,1 |
|  | 390995 (г/п; ЗМЗ-409100) | 4L | 112 | 2,693 | 4M | 14,9 |
|  | 396254 (г/п; УМЗ-4213) | 4L | 107 | 2,89 | 4M | 14,7 |
|  | 396254 (г/п; УМЗ-42130Н) | 4L | 99 | 2,89 | 4M | 15,6 |
|  | 396255 (г/п; ЗМЗ-4091) | 4L | 112 | 2,693 | 4M | 14,9 |

#### 12.2. Фургоны зарубежные

| № п/п | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Avia |  |  |  |  |  |
|  | A-20F | - | - | - | - | 11,0D |
|  | A-30F, -30KSU, -31KSU | - | - | - | - | 13,0D |
|  | Guk |  |  |  |  |  |
|  | A-03, -A-06, -A-07M, -A-11, -A-13, -A-13M | - | - | - | - | 14,0 |
|  | Ford |  |  |  |  |  |
|  | Acсorn F 150 (брон.) | 6V | 210 | 4,2 | 5M | 16,0 |
|  | E-350 (брон.) | 8V | 210 | 5,77 | 4A | 23,0 |
|  | Econoline E350 (брон.) | 8V | 210 | 5,77 | 4A | 21,0 |
|  | Econoline E350 (брон.) | 8V | 232 | 5,4 | 4A | 21,5 |
|  | Econoline F450 (брон.) | 8V | 245 | 7,498 | 5M | 32,0 |
|  | Transit 100C (брон.) | 4L | 115 | 1,994 | 5M | 16,2 |
|  | Transit 2.5D | 4L | 70 | 2,496 | 5M | 8,4D |
|  | Transit Connect 1.8TD | 4L | 90 | 1,753 | 5M | 8,2D |
|  | Transit FT 150/150L 2.5TD | 4L | 85 | 2,498 | 5M | 10,5D |
|  | Transit FT-190L | 4L | 76 | 2,496 | 5M | 9,0D |
|  | IFA |  |  |  |  |  |
|  | Robur LD 3000KF/STKo | - | - | - | - | 17,0D |
|  | Isuzu |  |  |  |  |  |
|  | 27958D | 4L | 121 | 4,57 | 5M | 16,2D |
|  | Iveco |  |  |  |  |  |
|  | 50.9, -60.11 | 4L | 100 | 3,908 | 5M | 13,8D |
|  | 65.10 | 4L | 100 | 3,908 | 5M | 14,6D |
|  | 79.12 | 4L | 115 | 3,908 | 5M | 14,7D |
|  | Daily 49.10 | 4L | 103 | 2,5 | 5M | 13,0D |
|  | Euro Cargo | 6L | 143 | 5,861 | 6M | 19,4D |
|  | Euro Cargo ML 150 E 18 (брон.) | 6L | 177 | 5,861 | 9M | 23,0D |
|  | MT-190 E 30 (брон.) | 6L | 345 | 9,5 | 16M | 28,0D |
|  | MAN |  |  |  |  |  |
|  | 15.220 | 6L | 220 | 6,871 | 6M | 22,0D |
|  | 15.224 LC | 6L | 220 | 6,871 | 6M | 22,6D |
|  | 8.145 4.6D | 4L | 140 | 4,58 | 5M | 15,4D |
|  | Mercedes-Benz |  |  |  |  |  |
|  | 1317 | 6L | 165 | 5,958 | 6M | 20,7D |
|  | 1838L | 8V | 381 | 12,756 | 16M | 25,8D |
|  | 308D (брон.) | 4L | 79 | 2,289 | 5M | 10,8D |
|  | 312D | 5L | 122 | 2,874 | 5M | 11,5D |
|  | 312D (брон.) | 5L | 122 | 2,874 | 5M | 13,7D |
|  | 408D | 4L | 79 | 2,299 | 5M | 10,0D |
|  | 408D (брон.) | 4L | 79 | 2,299 | 5M | 11,4D |
|  | 410 (брон.) | 4L | 105 | 2,297 | 5M | 16,0 |
|  | 410D (брон.) | 5L | 95 | 2,874 | 5M | 14,5D |
|  | 416CDI Sprinter 2.7D (брон.) | 5L | 156 | 2,686 | 5M | 15,5D |
|  | 609D | 4L | 90 | 3,972 | 5M | 14,3D |
|  | 809D | 4L | 90 | 3,729 | 5M | 13,1D |
|  | 811D | 4L | 115 | 3,729 | 5M | 13,8D |
|  | 814D | 4L | 136 | 3,972 | 5M | 15,7D |
|  | 814D | 6L | 132 | 5,958 | 5M | 18,9D |
|  | LP 809/36 | 4L | 90 | 3,78 | 5M | 17,0D |
|  | Sprinter 414 2.3 (брон.) | 4L | 143 | 2,295 | 5M | 17,8 |
|  | Mitsubishi |  |  |  |  |  |
|  | L400 2.5D | 4L | 99 | 2,477 | 5M | 10,3D |
|  | Nusa |  |  |  |  |  |
|  | C-502-1, -C-521С, -C-522С | - | - | - | - | 14,0 |
|  | Renault |  |  |  |  |  |
|  | Kangoo 1.4 | 4L | 75 | 1,39 | 5M | 8,6 |
|  | Kangoo Express 1.4 | 4L | 75 | 1,39 | 5M | 8,3 |
|  | ТА |  |  |  |  |  |
|  | 943А, -943Н | - | - | - | - | 22,5 |
|  | 949А, -1А4 | - | - | - | - | 24,0 |
|  | Volkswagen |  |  |  |  |  |
|  | LT 35 | 4L | 158 | 2,799 | 5M | 11,0D |
|  | Transporter | 4L | 84 | 2,0 | 5M | 11,0 |
|  | Transporter 1.9D 7HK | 4L | 86 | 1,896 | 5M | 9,8D |
|  | Transporter 2.5 (брон.) | 5L | 110 | 2,459 | 5M | 13,5 |
|  | Transporter T4 2.5 (брон.) | 5L | 115 | 2,461 | 5M | 14,1 |
|  | Transporter T4 2.5 syncro (брон.) | 5L | 110 | 2,459 | 5M | 16,0 |
|  | Transporter T4 2.5D (брон.) | 5L | 102 | 2,461 | 5M | 10,5D |
|  | Transporter T4/T4 (брон.) | 5L | 78 | 2,37 | 5M | 10,5D |
|  | Volvo |  |  |  |  |  |
|  | FL 10 | 6L | 320 | 9,607 | 14M | 27,0D |
|  | FL 608 | 6L | 180 | 5,48 | 6M | 19,7D |
|  | FL 614 | 6L | 180 | 5,48 | 6M | 21,2D |
|  | FL 626 5.5D | 6L | 220 | 5,48 | 9M | 25,0D |
|  | ДИСА |  |  |  |  |  |
|  | 29615 (брон., Ford Transit) | 4L | 146 | 2,295 | 5M | 14,2 |
|  | 296151 (брон., Ford Transit Connect) | 4L | 90 | 1,753 | 5M | 9,0D |
|  | ИМЯ |  |  |  |  |  |
|  | M19282 (брон., Ford Transit) | 4L | 125 | 2,402 | 5M | 13,5D |

##### 12.2.1. Фургоны зарубежные выпуска с 2008 года

|  | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположе-ние цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Citroen |  |  |  |  |  |
|  | Jumpy 1.9D Fourgon 815 | 4L | 71 | 1,868 | 5M | 8,3D |
|  | Jumper 2.2HDI | 4L | 100 | 2,178 | 5M | 10,5D |
|  | Jumper 2.2D | 4L | 101 | 2,198 | 5M | 10,4D |
|  | Jumper 2.2HDi | 4L | 120 | 2,198 | 6M | 10,6D |
|  | Fiat |  |  |  |  |  |
|  | Ducato 2.3TD | 4L | 110 | 2,286 | 5M | 9,4D |
|  | Ducato 2.3CDI (г/п) | 4L | 110 | 2,286 | 5M | 10,2D |
|  | Ford |  |  |  |  |  |
|  | Transit 2.2TD | 4L | 116 | 2,198 | 6M | 9,9D |
|  | Transit 2.3T (г/п) | 4L | 145 | 2,261 | 5M | 12,0 |
|  | Transit 2.4D | 4L | 116 | 2,402 | 6M | 10,5D |
|  | Transit 2.0D | 4L | 100 | 1,998 | 5M | 9,5D |
|  | Transit 22278C (г/п) | 4L | 155 | 2,198 | 6M | 9,1D |
|  | Transit 330 SWB | 4L | 155 | 2,198 | 6M | 8,9D |
|  | Transit 350 2.4D | 4L | 116 | 2,402 | 5M | 12,0D |
|  | Transit 350 Van 2.4TDCi | 4L | 140 | 2,402 | 6M | 10,6D |
|  | Transit Van 460 2.4TD | 4L | 140 | 2,402 | 6M | 12,3D |
|  | Transit Kombi 2.2TD | 4L | 86 | 2,198 | 5M | 8,3D |
|  | Transit Kombi 2.2 TDCi | 4L | 130 | 2,198 | 5M | 9,3D |
|  | Transit Van 2.2TD | 4L | 155 | 2,198 | 6M | 10,8D |
|  | Transit Van 2.2TDI | 4L | 125 | 2,198 | 6M | 9,7D |
|  | Transit Van 2.4TDCi | 4L | 100 | 2,402 | 5M | 9,8D |
|  | Hyundai |  |  |  |  |  |
|  | HD65 | 4L | 140 | 3,907 | 5M | 16,3D |
|  | HD120 | 6L | 196 | 6,606 | 6M | 21,2D |
|  | HD72 | 4L | 115 | 3,298 | 5M | 17,0D |
|  | Porter 2.5D | 4L | 80 | 2,476 | 5M | 11,4D |
|  | Isuzu |  |  |  |  |  |
|  | NQR75R | 4L | 150 | 5,193 | 5M | 20,7D |
|  | NLR85(275450) | 4L | 130 | 2,999 | 5M | 12,2D |
|  | NQR71PL | 4L | 121 | 4,570 | 5M | 16,5D |
|  | Iveco |  |  |  |  |  |
|  | 50C15VH | 4L | 146 | 2,998 | 6M | 12,8D |
|  | Daily C15D 3.0TD | 4L | 146 | 2,998 | 6M | 19,4D |
|  | Euro Cargo ML120E21 | 6L | 209 | 5,880 | 6M | 24,5D |
|  | Euro Cargo ML90E18 | 6L | 182 | 5,880 | 6M | 19,4D |
|  | MAN |  |  |  |  |  |
|  | LE 18.220 | 6L | 220 | 6,871 | 6M | 21,5D |
|  | TGL 12.180 | 4L | 180 | 4,58 | 6M | 18,7D |
|  | TGA 26.350 6x2-2 BL-WW (A) | 6L | 350 | 10,518 | 12A | 18,9D |
|  | TGA 26.350 6x2-2 BL WW | 6L | 350 | 10,518 | 12A | 19,2D |
|  | TGA 26.360 6x2 BL | 6L | 360 | 10,518 | 12A | 19,0D |
|  | TGS 28.360 6x2-2 BL-WW REF | 6L | 360 | 10,518 | 12A | 19,6D |
|  | TGS 28.400 6x2-2 BL-WW REF | 6L | 400 | 10,518 | 12A | 20,2D |
|  | Mercedes-Benz |  |  |  |  |  |
|  | 324 | 6V | 258 | 3,498 | 5A | 16,4 |
|  | 818D 4Motion | 4L | 177 | 4,249 | 6M | 18,6D |
|  | Actros 2536 REF | 6V | 360 | 11,946 | 12A | 21,8D |
|  | Atego 1018 | 4L | 177 | 4,249 | 6M | 18,5D |
|  | Atego 918 | 4L | 177 | 4,249 | 6M | 15,5D |
|  | Sprinter 2.2TD | 4L | 109 | 2,148 | 6M | 10,3D |
|  | Sprinter 309CDI | 4L | 88 | 2,148 | 6M | 11,0D |
|  | Sprinter 311CDI | 4L | 109 | 2,148 | 6M | 10,1D |
|  | Sprinter 315CDI (г/п) | 4L | 150 | 2,148 | 6M | 9,7D |
|  | Sprinter 411CDI | 4L | 109 | 2,148 | 5M | 14,9D |
|  | Sprinter 515CDI | 4L | 150 | 2,148 | 6M | 11,5D |
|  | Sprinter 616CDI | 5L | 156 | 2,685 | 5M | 15,7D |
|  | Vito 109CDI | 4L | 88 | 2,148 | 6M | 10,0D |
|  | Vito 111CDI | 4L | 109 | 2,148 | 6M | 9,8D |
|  | Peugeot |  |  |  |  |  |
|  | Boxer 2.2D | 4L | 101 | 2,198 | 5M | 10,2D |
|  | Boxer L3H2N 2.2HDI (г/п) | 4L | 120 | 2,198 | 6M | 11,2D |
|  | Boxer L3H2N 1 2.2TD (г/п) | 4L | 130 | 2,198 | 6M | 11,4D |
|  | Renault |  |  |  |  |  |
|  | Kangoo 1.4 | 4L | 75 | 1,39 | 4A | 8,9 |
|  | Trafic 2.0 | 4L | 116 | 1,998 | 6M | 11,1 |
|  | Scania |  |  |  |  |  |
|  | P230LB4x2HNA | 6L | 230 | 8,867 | 8M | 24,9D |
|  | P340L6x2HNA | 6L | 340 | 10,64 | 9M | 26,1D |
|  | Volkswagen |  |  |  |  |  |
|  | Crafter 35 2.0TD | 4L | 109 | 1,968 | 6M | 8,8D |
|  | Crafter 35 2.5TD | 5L | 109 | 2,461 | 6M | 11,0D |
|  | Crafter 50 2.5TD | 5L | 163 | 2,461 | 6M | 13,8D |
|  | Crafter 50 2EKEZ 2.0TD | 4L | 109 | 1,968 | 6M | 10,0D |
|  | Crafter 35 2EKE2 2.5TD | 5L | 109 | 2,461 | 6M | 10,7D |
|  | Crafter 35 2EKE2 2.5TD | 5L | 136 | 2,459 | 6M | 11,0D |
|  | Multivan 3.2 4Motion | 6VR | 235 | 3,189 | 6M | 13,5 |
|  | Transporter 7HK 2.0 | 4L | 116 | 1,984 | 5M | 11,5 |
|  | Transporter 2.0TDI | 4L | 102 | 1,968 | 5M | 9,0D |
|  | Transporter 7HC 2.0TDI | 4L | 140 | 1,968 | 6M | 7,7D |
|  | Volvo |  |  |  |  |  |
|  | FES 4x2 | 6L | 241 | 7,146 | 6M | 25,9D |
|  | FLL 4x2 | 6L | 240 | 7,14 | 6M | 21,7D |
|  | FLL 4x2VL082R (изотермический) | 6L | 240 | 7,14 | 6M | 22,8D |
|  | Foton |  |  |  |  |  |
|  | AF-77L1BJ | 4L | 137 | 3,990 | 6M | 15,9D |

## 13. Медицинские автотранспортные средства

#### 13.1. Медицинские автотранспортные средства отечественные

и стран СНГ

| № п/п | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и располо-жение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ГАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 22172 (ЗМЗ-40522А) | 4L | 140 | 2,464 | 5М | 15,6 |
|  | 22172 (ЗМЗ-40522А) | 4L | 145 | 2,464 | 5М | 14,6 |
|  | 221721-114 (ЗМЗ-40630) | 4L | 98 | 2,3 | 5М | 14,6 |
|  | 2705 (ЗМЗ-405220) | 4L | 145 | 2,464 | 5М | 15,7 |
|  | 31023 (ЗМЗ-402) | 4L | 100 | 2,44 | 4М | 13,5 |
|  | 32214 (ЗМЗ-40630) | 4L | 98 | 2,3 | 5М | 17,3 |
|  | 32214 (ЗМЗ-40630А) | 4L | 110 | 2,3 | 5М | 16,5 |
|  | 32214 (ЗМЗ-405220) | 4L | 145 | 2,464 | 5М | 15,8 |
|  | 32214 (ЗМЗ-40260F) | 4L | 100 | 2,445 | 5М | 16,3 |
|  | 32214 (УМЗ-4215) | 4L | 96 | 2,89 | 5М | 17,0 |
|  | 322174 (ЗМЗ-40522) | 4L | 140 | 2,464 | 5М | 18,3 |
|  | 322174 (ЗМЗ-40630А) | 4L | 98 | 2,3 | 5М | 17,5 |
|  | 32620Е (ЗМЗ-40630С) | 4L | 98 | 2,3 | 5М | 17,3 |
|  | КамАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 43114(флюорог. Фургон; КамАЗ-740.31) | 8V | 240 | 10,85 | 10М | 32,4D |
|  | 53215-15 (флюорог. Фургон; КамАЗ-740.31) | 8V | 240 | 10,85 | 5М | 29,9D |
|  | Москвич |  |  |  |  |  |
|  | 2901 (УЗАМ-331700) | 4L | 85 | 1,7 | 5М | 9,7 |
|  | РАФ |  |  |  |  |  |
|  | 2915-02 | 4L | 100 | 2,445 | 4М | 14,5 |
|  | 2927 | 4L | 100 | 2,445 | 4М | 15,0 |
|  | УАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 3962 (УМЗ-41780В) | 4L | 76 | 2,445 | 5М | 15,6 |
|  | 3962 (УМЗ-4178) | 4L | 90 | 2,445 | 4М | 17,5 |
|  | 396202 (ЗМЗ-40210L) | 4L | 81 | 2,445 | 4М | 17,5 |
|  | 39623(УМЗ-4178) | 4L | 76 | 2,445 | 4М | 17,2 |
|  | УАЗ-396252 (ЗМЗ-410400) | 4L | 85 | 2,89 | 4М | 17,0 |
|  | УАЗ-396252 (ЗМЗ-40210L) | 4L | 74 | 2,445 | 4М | 16,2 |
|  | УАЗ-39629(УМЗ-4218) | 4L | 84 | 2,89 | 4M | 17,8 |
|  | УАЗ-39629 (УМЗ-421800) | 4L | 84 | 2,89 | 4М | 18,0 |

##### 13.1.1. Медицинские автотранспортные средства отечественные

и стран СНГ выпуска с 2008 года

|  | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и располо-жение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ГАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 221721(ЗМЗ-405240) | 4L | 123,8 | 2,464 | 5M | 16,9 |
|  | 3221 АМ(УМЗ-421600) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 15,9 |
|  | 32214(ЗМЗ-405240) | 4L | 123,8 | 2,464 | 5M | 16,3 |
|  | 32214(УМЗ-421600) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 15,5 |
|  | 322174(Steyr) | 4L | 95 | 2,134 | 5M | 14,3D |
|  | 32343(ЗМЗ-40522) | 4L | 145 | 2,464 | 5M | 16,7 |
|  | 323706(УМЗ-421600) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 15,6 |
|  | 32611C(Chrysler) | 4L | 137 | 2,429 | 5M | 14,1 |
|  | УАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 396219(УМЗ-4218) | 4L | 100 | 2,89 | 4M | 16,3 |
|  | 396295(ЗМЗ-409100) | 4L | 112 | 2,693 | 4M | 15,6 |
|  | АСМП |  |  |  |  |  |
|  | 384066(ЗМЗ-405240) | 4L | 123,8 | 2,464 | 5M | 16,7 |
|  | 384064(УМЗ-4216) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 16,4 |
|  | 32611A(УМЗ-421600) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 16,6 |
|  | 22172(УМЗ-4216) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 14,7 |
|  | 22172(Chrysler) | 4L | 133,3 | 2,429 | 5M | 14,4 |
|  | 28120B(УМЗ-421600) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 17,2 |
|  | 32611-A(УМЗ-421600) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 16,0 |

#### 13.2. Медицинские автотранспортные средства зарубежные

| № п/п | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и располо-жение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Jeep |  |  |  |  |  |
|  | Grand Cherokee 5.9 V8 | 8V | 241 | 5,898 | 4A | 19,0 |
|  | Mercedes-Benz |  |  |  |  |  |
|  | 413CDI 2.2D | 4L | 129 | 2,148 | 5M | 12,6D |
|  | Sprinter 314 2.3 | 4L | 143 | 2,295 | 5M | 15,2 |
|  | Volkswagen |  |  |  |  |  |
|  | LT-35 | 4L | 143 | 2,295 | 5M | 15,5 |

#### 13.2.1 Медицинские автотранспортные средства зарубежного производства с 2008 г.

| № п/п | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и располо-жение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Fiat |  |  |  |  |  |
|  | Ducato 244 2.3TDI | 4L | 110 | 2,286 | 5M | 10,7D |
|  | Ford |  |  |  |  |  |
|  | Transit 3840-01 | 4L | 110 | 2,198 | 5М | 10,2D |
|  | Transit 300 Van | 4L | 100 | 1,998 | 5M | 9,4D |
|  | Volkswagen |  |  |  |  |  |
|  | LT 46 2.8TDI | 4L | 158 | 2,798 | 5M | 11,7D |
|  | СИКАР |  |  |  |  |  |
|  | 3861-01 (Peugeot Boxer) | 4L | 120 | 2,198 | 6M | 11,5D |
|  | 3895 (VW Transporter) | 4L | 140 | 1,968 | 6M | 9,7D |
|  | M-3895 (MB Sprinter) | 4L | 109 | 2,148 | 6M | 12,1D |
|  | 3895-02 (VW Transporter) | 4L | 116 | 1,984 | 5М | 12,6 |
|  | 38951-03 (VW Crafter 35) | 5L | 163 | 2,468 | 6M | 14,2D |
|  | 38951-03 (VW Crafter 35) | 5L | 109 | 2,461 | 6M | 12,5D |
|  | 38952-01 (MB Sprinter 316D) | 4L | 150 | 2,148 | 6M | 12,6D |
|  | 38953 (VW Caddy Maxi 1.2TSI) | 4L | 105 | 1,197 | 5M | 9,3 |
|  | М-3868 (Ford Transit 350 MWB) | 4L | 116 | 2,402 | 6M | 11,2D |
|  | М-38681-02 (PeugeotBoxer) | 4L | 120 | 2,198 | 6M | 11,6D |
|  | М-38951 (VW Transporter) | 4L | 158 | 2,799 | 5М | 12,9D |
|  | Н-3868 (FordTransit) | 4L | 116 | 2,402 | 5M | 12,1D |
|  | АСМП |  |  |  |  |  |
|  | 22270G (Ford Transit) | 4L | 116 | 2,198 | 6M | 10,6D |
|  | 22440С (VW Crafter 35 2.0BiTDi) | 4L | 163 | 1,968 | 6М | 11,2D |
|  | 2857-000001-02 (Fiat Ducato) | 4L | 110 | 2,286 | 5M | 10,7D |
|  | 3840-01 (Ford Transit) | 4L | 100 | 1,998 | 5M | 10,5D |
|  | 3840-01 (Ford Transit) | 4L | 116 | 2,198 | 6M | 12,2D |

## 14. Автомобили-эвакуаторы

## 14.1. Аавтомобили эвакуаторы на базе автомобилей отечественного производства и стран СНГ

| № п/п | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ГАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 33104 (Д-245.7Е2) | 4L | 117 | 4,75 | 5М | 19,3D |
|  | ЗИЛ |  |  |  |  |  |
|  | 332400 (Д-245.12) | 4L | 102 | 4,75 | 5М | 15,3D |
|  | 5301АР (Д-245.9) | 4L | 130 | 4,75 | 5М | 17,6D |
|  | 5301 ЕО (Д-245.12) | 4L | 109 | 4,75 | 5М | 18,0D |
|  | МАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 437041 (Д-245.30Е2) | 4L | 155 | 4,75 | 5М | 21,7D |
|  | 5763ЕА-437041-280 (Д-245.30Е2) | 4L | 150 | 4,75 | 5М | 20,5D |
|  | РК |  |  |  |  |  |
|  | 12000Т-ЗИЛ-5302АР (Д-245.9Е2) | 4L | 136 | 4,75 | 5М | 21,4D |

#### 14.1.1. Автомобили-эвакуаторы на базе автомобилей отечественных

и стран СНГ выпуска с 2008 года

|  | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л. с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | АЭ |  |  |  |  |  |
|  | 2784RJ (ш. МАЗ-437043; Д-245.30Е3) | 4L | 151 | 4,75 | 5M | 17,9D |
|  | 501809 (ш. МЗКТ-692371; ЯМЗ-7511.10) | 8V | 400 | 14,89 | 9M | 55,0D |
|  | РК |  |  |  |  |  |
|  | 3957КО (ш. КамАЗ-4308; Cummins 6ISBe 210) | 6L | 210 | 6,692 | 6M | 22,2D |

#### 14.2. Автомобили эвакуаторы на базе автомобилей зарубежных выпуска с 2008 года

|  | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Hyundai |  |  |  |  |  |
|  | HD120 Extra Long | 6L | 224 | 6,606 | 6M | 23,9D |
|  | NQ75P | 4L | 150 | 5,193 | 5M | 19,5D |
|  | NQR75R | 4L | 150 | 5,193 | 5M | 21,5D |
|  | АЭ |  |  |  |  |  |
|  | АЭ-43430E (ш. Hyundai HD72) | 4L | 115 | 3,298 | 5M | 17,3D |
|  | АЭ-43432N (ш. Hyundai HD120) | 6L | 224 | 6,606 | 6M | 27,0D |
|  | АЭ-43434E (ш. Hyundai HD78) | 4L | 140 | 3,907 | 5M | 17,8D |

## 15. Нормы расхода топлив для специальных и специализированных автомобилей

Специальные и специализированные автомобили с установленным на них оборудованием подразделяются на две группы:

- автомобили, выполняющие работы в период стоянки (пожарные, автокраны, автоцистерны, компрессорные, бурильные установки и т.п.);

- автомобили, выполняющие ремонтные, строительные и другие работы в процессе передвижения (автовышки, кабелеукладчики, бетоносмесители и т.п.).

Нормативный расход топлив (л) для спецавтомобилей, выполняющих основную работу в период стоянки, определяется по формуле:

Qн = (0,01 x Hsc x S + Ht x T) x (1 + 0,01 x D), л,           (5)

где Qн-нормативный расход топлива;

Hsc - норма расхода топлив на пробег, л/100 км (в случаях, когда спецавтомобиль предназначен также и для перевозки груза, индивидуальная норма рассчитывается с учетом выполнения транспортной работы: Hsc' = Hsc + Hw x W,

где Hw - норма расхода топлив на транспортную работу, л/100 т.км ;

W - объем транспортной работы, т.км ;

S - пробег спецавтомобиля к месту работы и обратно, км;

Hт - норма расхода топлив на работу специального оборудования (л/ч) или литры на выполняемую операцию (заполнение цистерны и т.п.);

T - время работы оборудования (ч) или количество выполненных операций;

D - суммарная относительная надбавка или снижение к норме (при работе оборудования применяются только надбавки на работу в зимнее время и в горной местности), %.

Нормативный расход топлив (л) для спецавтомобилей, выполняющих основную работу в процессе передвижения, определяется по формуле:

Qн = 0,01 x (Hsc x S' + Hs" x S") x (1 + 0,01 x D),           (6)

где Qн-нормативный расход топлив, л;

Hsc - индивидуальная норма расхода топлив на пробег спецавтомобиля, л/100 км;

S' - пробег спецавтомобиля к месту работы и обратно, км;

Hs" - норма расхода топлив на пробег при выполнении специальной работы во время передвижения, л/100 км;

S" - пробег автомобиля при выполнении специальной работы при передвижении, км;

D - суммарная относительная надбавка или снижение к норме (при работе оборудования применяют только надбавки за работу в зимнее время и в горной местности), %.

Для автомобилей, на которых установлено специальное оборудование, нормы расхода топлив на пробег (на передвижение) устанавливаются исходя из норм расхода топлив, разработанных для базовых моделей автомобилей с учетом изменения массы спецавтомобиля.

Нормы расхода топлив для спецавтомобилей, выполняющих работы жилищно-коммунального хозяйства, определяются по нормам Управления жилищно-коммунальной сферы Госстроя России (Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова).

## 15.1. Автовышки телескопические

| № п/п | Модель специального или специализированного автомобиля | Число и располо-жение цилиндров | Мощ-ность двигате-ля, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Норма на пробег автомо-биля, л/100 км | Норма на работу оборудова-ния, л/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | АГ |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 (ш. ГАЗ-51) | - | - | - | - | 26,5 | 3,0 |
|  | АГП |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 (ш. ГАЗ-52) | - | - | - | - | 28,5 | 3,0 |
|  | 12 (ш. ГАЗ-53) | - | - | - | - | 30,5 | 3,5 |
|  | 12А (ш. ГАЗ-53А) | - | - | - | - | 30,5 | 3,5 |
|  | 12Б (ш. ЗИЛ-164) | - | - | - | - | 35,0 | 3,5 |
|  | 18.04 (ш. ЗИЛ- 433362; ЗИЛ-508.10) | 8V | 150 | 6,0 | 5М | 39,3 | * |
|  | 22 (ш. ЗИЛ-431412; ЗИЛ-508.10) | 8V | 150 | 6,0 | 5М | 40,2 | * |
|  | 22.04 (ш. ЗИЛ-431412; Д-243ММЗ) | 4L | 81 | 4,75 | 5М | 20,5 | * |
|  | АП |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 (ш. ГАЗ-53А) | - | - | - | - | 32,0 | 3,5 |
|  | АПК |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 (ш. Урал-375) | - | - | - | - | 66,0 | 5,0 |
|  | АТ |  |  |  |  |  |  |
|  | 53Г (ш. ГАЗ-53А) | - | - | - | - | 27,5 | 3,5 |
|  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 (ш. ЗИЛ-130) | - | - | - | - | 35,0 | 4,0 |
|  | ВС |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 МС (ш. ГАЗ-52-03) | - | - | - | - | 27,5 | 3,0 |
|  | 22 (ш. ЗИЛ-131; ЗИЛ-508.10) | 8V | 150 | 6,0 | 5М | 48,5 | * |
|  | 22 МС (ш. ЗИЛ-130) | - | - | - | - | 38,5 | 4,0 |
|  | 26 МС (ш. ЗИЛ-130) | - | - | - | - | 39,5 | 4,0 |
|  | ГВГ |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВГ (ш. ГАЗ-51) | - | - | - | - | 26,5 | 3,0 |
|  | МШТС |  |  |  |  |  |  |
|  | 2А (ш. ЗИЛ-157, ЗИЛ-157 1С) | - | - | - | - | 50 | 3,5 |
|  | 3А (ш. ЗИЛ-130) | - | - | - | - | 41,4 | 4,0 |
|  | СПО |  |  |  |  |  |  |
|  | 15, -15М (ш. Урал-375) | - | - | - | - | 77,5 | 5,0 |
|  | ТВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 (ш. ГАЗ-51) | - | - | - | - | 26,5 | 3,0 |
|  | 1 (ш. ГАЗ-52) | - | - | - | - | 25,0 | 3,0 |
|  | 1 (ш. ГАЗ-53, -ГАЗ-53Ф) | - | - | - | - | 30,5 | 3,0 |
|  | 2 (ш. ГАЗ-52-03) | - | - | - | - | 26,0 | 3,0 |
|  | 23 (ш. ЗИЛ-131) | - | - | - | - | 46,0 | 4,0 |
|  | ТВГ |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 (ш. ГАЗ-51А) | - | - | - | - | 27,0 | 3,0 |

*-Здесь и далее по разделу «Нормы расхода топлива для специальных и специализированных автомобилей» нормы расхода топлив на работу специального оборудования, установленного на автомобилях, определяются заводами изготовителями, л/ч.

## 15.2. Установки бурильные

| № п/п | Модель специального или специализиро-ванного автомобиля | Число и располо-жение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Норма на пробег автомо-биля, л/100 км | Норма на работу оборудова-ния, л/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | АВБ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2М (ш. ГАЗ-66) | - | - | - | - | 31,0 | 8,0 |
|  | БКГМ |  |  |  |  |  |  |
|  | 63АН (ш. ГАЗ-53) | - | - | - | - | 31,0 | 7,5 |
|  | БКМА |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/3,5 (ш. ЗИЛ-130) | - | - | - | - | 37,0 | 12,0 |
|  | БМ |  |  |  |  |  |  |
|  | 202А, -202 (БКГМ-66-2; ш. ГАЗ-66А) | - | - | - | - | 31,0 | 8,0 |
|  | 302А, -32 (БКГМ-66-3; ш. ГАЗ-66) | - | - | - | - | 31,0 | 8,0 |
|  | 802С (ш. КрАЗ-257) | - | - | - | - | 54,5 | 8,0 |
|  | ЛБУ |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 (ш. ЗИЛ-157К) | - | - | - | - | 44,5 | 8,0 |
|  | МРК |  |  |  |  |  |  |
|  | 1А (ш. ЗИЛ-157) | - | - | - | - | 46,0 | 8,0 |
|  | 3А (ш. ЗИЛ-131) | - | - | - | - | 46,0 | 8,0 |
|  | А-690А (ш. ЗИЛ-130) | - | - | - | - | 42,0 | 12,0 |
|  | ОБУДМ |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 343 (ш. ЗИЛ-157К) | - | - | - | - | 48,0 | 8,0 |
|  | ОБУЭ |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 ЗИВ (ш. ЗИЛ-157К) | - | - | - | - | 44,5 | 8,0 |
|  | УРБ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2А (ш. ЗИЛ-157К) | - | - | - | - | 47,5 | 8,0 |
|  | 16 (ш. ЗИЛ-157К) | - | - | - | - | 45,5 | 8,0 |
|  | 50М (ш. ГАЗ-66) | - | - | - | - | 32,0 | 8,0 |

## 15.3. Установки дезинфекционные

| № п/п | Модель специального или специализиро-ванного автомобиля | Число и располо-жение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Норма на пробег автомо-биля, л/100 км | Норма на работу оборудова-ния, л/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ДУК |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 (ш. ГАЗ-51) | - | - | - | - | 23,0 | 6,0 |
|  | 1 (ш. ГАЗ-63) | - | - | - | - | 27,0 | 6,0 |
|  | 2 (ш. ГАЗ-51) | - | - | - | - | 23,0 | 16,0 |
|  | ОТВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1(ш. ГАЗ-51) | - | - | - | - | 23,0 | 6,0 |

## 15.4. Кабелеукладчики

| № п/п | Модель специального или специализиро-ванного автомобиля | Число и располо-жение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Норма на пробег автомо-биля, л/100 км | Норма на работу оборудова-ния, л/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | КМ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2М (ш. ГАЗ-63) | - | - | - | - | 30,0 | 7,0 |
|  | П |  |  |  |  |  |  |
|  | 3229 (ш. ЗИЛ-130) | - | - | - | - | 37,0 | 10,0 |

## 15.5. Кинопередвижки

| № п/п | Модель специального или специализи-рованного автомобиля | Число и располо-жение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Норма на пробег автомо-биля, л/100 км | Норма на работу оборудова-ния, л/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Автокиноперед-вижка АФВ-51-2 (ш. ГАЗ-51А) | - | - | - | - | 24,0 | 5,0 |
|  | Автокиноперед-вижка АМ-2 (ш. УАЗ-452) | - | - | - | - | 18,0 | 4,0 |
|  | Автоклуб Г1А1 «Кубань» (ш. ГАЗ-52) | - | - | - | - | 28,0 | 1,0 |
|  | Автоклуб Г1А2 «Кубань» (ш. ГАЗ-53А) | - | - | - | - | 30,0 | 1,0 |
|  | Автоклуб «Уралец» (ш. ГАЗ-53А) | - | - | - | - | 30,0 | 1,0 |
|  | «Кубанец 1А» (ш. УАЗ-452) | - | - | - | - | 18,0 | 1,0 |
|  | Передвижной театр и кино (ш. ГАЗ-51) | - | - | - | - | 24,0 | 1,0 |
|  | Передвижной театр и кино (ш. ГАЗ-52) | - | - | - | - | 28,0 | 1,0 |

## 15.6. Компрессоры

| № п/п | Модель специального или специализи-рованного автомобиля | Число и располо-жение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Норма на пробег автомо-биля, л/100 км | Норма на работу оборудова-ния, л/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | АПКС |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 (ш. ЗИЛ-130) | - | - | - | - | 33,0 | 9,0 |
|  | ПКС |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 (ш. ЗИЛ-164) | - | - | - | - | 33,0 | 11,0 |

## 15.7. Краны автомобильные

| № п/п | Модель специального или специализи-рованного автомобиля | Число и расположе-ние цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабо-чий объем, л | КПП | Норма на пробег автомо-биля, л/100 км | Норма на работу оборудова-ния, л/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | АК |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 (ш. ЗИЛ-130) | - | - | - | - | 38,0 | 5,0 |
|  | 75, -75В (ш. ЗИЛ-130, ЗИЛ-431412) | - | - | - | - | 40,0 | 6,0 |
|  | 75 (ш. ЗИЛ-164) | - | - | - | - | 39,0 | 6,0 |
|  | ГКМ |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 (ш. ЗИЛ-130) | - | - | - | - | 38,0 | 5,0 |
|  | 5 (ш. ЗИЛ-164) | - | - | - | - | 39,0 | 6,0 |
|  | 6,5 (ш. МАЗ-500) | - | - | - | - | 30,5 | 5,5 |
|  | К |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,5-12, -2,5-13 (ш. ГАЗ-51А) | - | - | - | - | 26,5 | 4,5 |
|  | 46 (ш. ЗИЛ-130) | - | - | - | - | 38,0 | 5,0 |
|  | 51 (ш. МАЗ-200) | - | - | - | - | 34,0 | 5,0 |
|  | 51М (ш. МАЗ-500) | - | - | - | - | 33,0 | 6,0 |
|  | 64 (ш. МАЗ-500) | - | - | - | - | 31,0 | 5,0 |
|  | 67 (ш. МАЗ-500) | - | - | - | - | 30,5 | 5,0 |
|  | 68, -69, -69А (ш. МАЗ-200) | - | - | - | - | 34,0 | 5,0 |
|  | 104 (ш. КрАЗ-257) | - | - | - | - | 55,0 | 6,0 |
|  | 104 (ш. КрАЗ-219) | - | - | - | - | 62,0 | 6,0 |
|  | 162 (КС-4571А) (ш. КрАЗ-258) | - | - | - | - | 52,0 | 8,4 |
|  | 162 (КС-4561), 162С (ш. КрАЗ-257) | - | - | - | - | 59,0 | 8,8 |
|  | КС |  |  |  |  |  |  |
|  | 1561, -1562, -1562А (ш. ГАЗ-53А) | - | - | - | - | 33,0 | 5,0 |
|  | 1571 (ш. ГАЗ-53-12) | - | - | - | - | 32,0 | 5,0 |
|  | 2561, -2561Д, -2561Е, -2561К, -2561К1, -2571 (ш. ЗИЛ-130, ЗИЛ-431412) | - | - | - | - | 40,0 | 6,0 |
|  | 2573 (ш.Урал-43202) | - | - | - | - | 38,0 | 6,0 |
|  | 3561 (ш. МАЗ-500) | - | - | - | - | 33,0 | 6,0 |
|  | 3561А, -3562, -3562А (ш. МАЗ-500А) | - | - | - | - | 33,0 | 6,0 |
|  | 35628 (ш. МАЗ-5334) | - | - | - | - | 33,0 | 6,0 |
|  | 3574 (ш.Урал-5557; КамАЗ-740) | 8V | 220 | 10,85 | 5М | 46,0 | * |
|  | 3574 (ш.Урал-5557; ЯМЗ-236) | 6V | 184 | 11,15 | 5М | 45,0 | * |
|  | 3575 (ш.ЗИЛ-133ГЯ) | - | - | - | - | 33,0 | 6,0 |
|  | 4561А, -4561АХЛ (ш. КрАЗ-257) | - | - | - | - | 56,0 | 8,8 |
|  | 4571 (ш. КрАЗ-257) | - | - | - | - | 52,0 | 8,4 |
|  | 4572 (ш. КамАЗ-53213) | - | - | - | - | 31,0 | 6,0 |
|  | 4576 (ш. КрАЗ-250; ЯМЗ-238М) | 8V | 240 | 14,86 | 5М | 57,0 | * |
|  | 5479 (ш. МЗКТ- 8006; ЯМЗ-238Д) | 8V | 330 | 14,86 | 8М | 40,0 | * |
|  | 55713 (ш. Урал- 4320; ЯМЗ-238М) | 8V | 240 | 14,86 | 5М | 55,8 | * |
|  | 5573 (ш. МАЗ-7310) | - | - | - | - | 125,0 | 18,0 |
|  | 45717К-1 (ш. КамАЗ- 53229; КамАЗ-740.11) | 8V | 240 | 10,85 | 10М | 37,5 | * |
|  | 55713-4 (ш. КамАЗ- 53228N; КамАЗ-740.13) | 8V | 260 | 10,85 | 5М | 44,6 | * |
|  | 55729 (ш. МАЗ- 630303; ЯМЗ-236БЕ) | 6V | 250 | 11,15 | 8М | 44,3 | * |
|  | ЛАЗ |  |  |  |  |  |  |
|  | 690 (ш. ЗИЛ-130, ЗИЛ-164) | - | - | - | - | 37,0 | 5,5 |
|  | МКА |  |  |  |  |  |  |
|  | 10Г (ш. МАЗ-500) | - | - | - | - | 33,0 | 5,0 |
|  | 10М (ш. МАЗ-200) | - | - | - | - | 38,0 | 5,5 |
|  | 10М (ш. МАЗ-500) | - | - | - | - | 34,0 | 5,0 |
|  | 16 (ш. КрАЗ-257) | - | - | - | - | 57,0 | 8,8 |
|  | МСК |  |  |  |  |  |  |
|  | 87 (ш. ЗИЛ-130;ЗИЛ-508.10) | 8V | 150 | 6,0 | 5М | 44,0 | * |
|  | СМК |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 (ш. МАЗ-200) | - | - | - | - | 34,0 | 5,0 |
|  | 10 (ш. МАЗ-500) | - | - | - | - | 34,0 | 5,0 |

##### 15.7.1. Краны автомобильные отечественные и стран СНГ выпуска с 2008 года

|  | Модель специального или специализированного автомобиля | Число и располо-жение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабо-чий объем, л | КПП | Норма на пробег автомо-биля, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | КС |  |  |  |  |  |
|  | 45117(ш. Урал-4320; ЯМЗ-236НЕ2-24) | 6V | 230 | 11,15 | 5M | 45,4D |
|  | 45717К-1(ш. КамАЗ-53229; КамАЗ-740.31) | 8V | 240 | 10,85 | 10M | 40,0D |
|  | 45721(ш. УРАЛ-4320; ЯМЗ-236НЕ2-24) | 6V | 230 | 11,15 | 5M | 45,1D |
|  | УРАЛ |  |  |  |  |  |
|  | 4320 МКТ 25 (ЯМЗ-236НЕ2-24) | 6V | 230 | 11,15 | 5M | 46,0D |
|  | 5557-1151-40 (ЯМЗ-236НЕ2-3) | 6V | 230 | 11,15 | 5M | 41,3D |
|  | Акран |  |  |  |  |  |
|  | ЧС-2784КВ (ш. КамАЗ-43108; КамАЗ-740.31) | 8V | 224 | 10,85 | 5M | 32,3D |
|  | МКТ-25.1 (ш. КамАЗ-65115; КамАЗ-740.62) | 8V | 280 | 11,76 | 10M | 40,8D |

## 15.8. Лаборатории на автомобилях

| № п/п | Модель специального или специализи-рованного автомобиля | Число и располо-жение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Норма на пробег автомо-биля, л/100 км | Норма на работу оборудо-вания, л/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | АВП-39231 (ш. ГАЗ-66-11) | - | - | - | - | 32,0 | - |
|  | Дор. лаб. (ш. ГАЗ- 33023; ЗМЗ-402.10) | 4L | 100 | 2,445 | 5М | 17,5 | - |
|  | КСП-2001 (ш. ГАЗ-66-11) | - | - | - | - | 32,0 | - |
|  | КСП-2002 (ш. ГАЗ-66-11) | - | - | - | - | 32,5 | - |
|  | Контр.-вес.лаб. (ш. ГАЗ-2705; УМЗ-4215СО) | 4L | 110 | 2,89 | 5М | 17,5 | - |
|  | ЛКДП-39521 (ш. ГАЗ-66-11) | - | - | - | - | 32,5 | - |
|  | Мод. 39121 (ш. УАЗ- 3151201) | - | - | - | - | 17,0 | - |
|  | Мод. 3914 (ш. УАЗ- 220601) | - | - | - | - | 18,0 | - |
|  | ОМС-2 (ш. ГАЗ-51) | - | - | - | - | 25,5 | 3,0 |
|  | ППЗК-3924 (ш. ГАЗ-66-11) | - | - | - | - | 32,0 | - |
|  | ППЗК-3928 (ш. ПАЗ- 672М) | - | - | - | - | 39,0 | - |
|  | ЭТЛ-10 (ш. ГАЗ-51) | - | - | - | - | 25,5 | 5,0 |
|  | ЭТЛ-10 (ш. ГАЗ-53) | - | - | - | - | 30,0 | 5,0 |
|  | ЭТЛ-35-01 (ш. ГАЗ-51) | - | - | - | - | 25,0 | 4,0 |
|  | ЭТЛ-35-01 (ГАЗ-63) | - | - | - | - | 29,0 | 4,0 |
|  | Мод. 2811-000001-04 (дор. лаб. ш. ГАЗ-2705; УМЗ-421500) | 4L | 89 | 2,89 | 5М | 18,3 | - |
|  | Мод. 2977 (лаб. ш. ГАЗ-2705; ЗМЗ-40522) | 4L | 140 | 2,464 | 5М | 16,8 | - |
|  | Дор. лаб. (ш. ГАЗ-2705; УМЗ-4215СР) | 4L | 96 | 2,89 | 5М | 19,0 | - |
|  | Автолаб. (ш. ГАЗ- 27057; ЗМЗ-40630С) | 4L | 110 | 2,3 | 5М | 17,7 | - |
|  | Лаб. (ш. ГАЗ- 27057/АЛ-28510А; ЗМЗ-40630) | 4L | 98 | 2,3 | 5М | 18,4 | - |
|  | Дор. лаб. (ш. ГАЗ- 32217; ЗМЗ-4063) | 4L | 98 | 2,3 | 5М | 17,6 | - |
|  | РЭ лаб. (ш. ГАЗ-3308; Д-245.7) | 4L | 117 | 4,75 | 5М | 16,5 | - |
|  | ГАЗ-38473-0000010 (дор. лаб. ш. ГАЗ-2705; УМЗ-421500) | 4L | 89 | 2,89 | 5М | 17,5 | - |
|  | ВЛ2 (ш. ЗИЛ- 433362 ВЛ2; ЗИЛ-508.10) | 8V | 150 | 6,0 | 5М | 44,5 | - |

## 15.9. Лебедки на шасси автомобилей

| № п/п | Модель специального или специализированного автомобиля | Базовая модель | Норма на пробег автомобиля, л/100 км | Норма на работу оборудования, л/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - | ГАЗ-63 | - | 3,0 |
|  | - | ЗИЛ-131 | - | 5,0 |
|  | - | ЗИЛ-157К | - | 4,0 |
|  | - | КамАЗ-5320 | - | 3,0 |
|  | - | КрАЗ-257 | - | 5,0 |
|  | - | МАЗ-200 | - | 3,0 |
|  | - | МАЗ-500 | - | 3,0 |
|  | - | САЗ-3502 | - | 4,0 |
|  | - | Урал-375 | - | 6,0 |
|  | - | Урал-4320 | - | 3,0 |

## 15.10. Мастерские на автомобилях

| № п/п | Модель специального или специализиро-ванного автомобиля | Число и расположе-ние цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Норма на пробег автомо-биля, л/100 км | Норма на работу оборудова-ния, л/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | АВМ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1(ш. ГАЗ-51) | - | - | - | - | 25,0 | 3,5 |
|  | АТ |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 (ш. ГАЗ-53А) | - | - | - | - | 26,0 | 3,5 |
|  | АТУ |  |  |  |  |  |  |
|  | А (ш. ГАЗ-51) | - | - | - | - | 25,0 | 4,0 |
|  | А (ш. ГАЗ-63) | - | - | - | - | 27,0 | 4,0 |
|  | ГОСНИТИ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2(ш. ГАЗ-51) | - | - | - | - | 25,0 | 4,0 |
|  | 2 (ш. ГАЗ-63) | - | - | - | - | 29,5 | 4,0 |
|  | ЛВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 8А (Т-142Б) (ш. ЗИЛ-131) | - | - | - | - | 52,0 | 4,0 |
|  | Мод. |  |  |  |  |  |  |
|  | 39011 (ш. ГАЗ-52-01) | - | - | - | - | 25,0 | 3,5 |
|  | 39021 (ш. ГАЗ-66-11) | - | - | - | - | 30,0 | 4,0 |
|  | 39031 (ш. ГАЗ-66-11) | - | - | - | - | 31,0 | 4,0 |
|  | Автомас. на шассии |  |  |  |  |  |  |
|  | ГАЗ-33081 (Д-245.7Е2) | 4L | 117 | 4,75 | 5М | 20,3 | * |
|  | ГАЗ-4795-10-33 (ш. ГАЗ-33081;Д-245.7) | 4L | 117 | 4,75 | 5М | 18,9 | * |

## 15.11. Погрузчики

| № п/п | Модель специального или специализированного автомобиля | Базовая модель | Норма на пробег автомобиля, л/100 км | Норма на работу оборудования, л/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 4000М | - | 27,5 | 5,0 |
|  | 4001 | - | 38,0 | 5,0 |
|  | 4003, 4006 | - | 40,0 | 6,0 |
|  | 4008 | - | 54,0 | 6,0 |
|  | 4008М (дв. ЗИЛ-120) | - | 46,5 | 6,0 |
|  | 4008М (дв. ЗИЛ-130) | - | 54,5 | 6,0 |
|  | 4009 | - | 54,0 | 6,0 |
|  | 4013 | - | 27,5 | 5,0 |
|  | 4014 | - | 40,0 | 5,0 |
|  | 4016 | - | 43,0 | 5,0 |
|  | 4018 | - | 33,0 | 5,0 |
|  | 4020 | - | 12,0 | 2,5 |
|  | 4022-01 | - | 18,0 | 3,0 |
|  | 4028 | - | 53,5 | 6,0 |
|  | 4043, 4043М | - | 28,0 | 5,0 |
|  | 4045, 4045М, 4046 | - | 40,0 | 6,0 |
|  | 4049 | - | 45,0 | 5,0 |
|  | 4055М | - | 31,0 | 5,5 |
|  | 4063 | - | 28,0 | 5,0 |
|  | 4065 | - | 29,0 | 5,0 |
|  | 4070 | - | 54,5 | 6,0 |
|  | 4081 | - | 29,5 | 5,0 |
|  | 4091 | - | 13,0 | 2,5 |
|  | 40912 | - | 18,0 | 2,0 |
|  | 4092 | - | 20,0 | 3,0 |
|  | 4312-01 | - | 33,0 | 6,0 |
|  | 7806 | - | 73,5 | 6,0 |
|  | 7806 (дв. ЯМЗ-238) | - | 110,0 | 6,0 |
|  | ВК-10 | - | 30,0 | 5,5 |
|  | УП-66 | - | 33,0 | 5,5 |

## 15.12. Автомобили пожарные

| № п/п | Модель специального или специализирован-ного автомобиля | Базовая модель | Норма расхода жидкого топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на пробег автомобиля, л/100 км | при работе двигателя со cпец.агре-гатами<1> ,л/мин | при работе двигателя в стационар-ном режиме без нагрузки, л/мин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | АЦ-30 (53А) мод. 106Б | ГАЗ-53А | 32,00 | - | 0,110 |
|  | АЦ-2,9-30 (53А) мод. 106В | ГАЗ 53-12 | 33,00 | - | 0,110 |
|  | АЦ-30 (53-12) мод. 106Г | ГАЗ 53-12 | 33,50 | - | 0,110 |
|  | АЦ-30 (3307) мод. 226 | ГАЗ-3307 | 33,50 | - | 0,110 |
|  | АЦ-10 (53-12) упрощенная | ГАЗ-53-12 | 33,50 | 0,200 | 0,110 |
|  | АЦ-10 (3307) упрощенная | ГАЗ-3307 | 33,50 | 0,200 | 0,110 |
|  | АЦ-30 (66) мод. 146 | ГАЗ-66 | 34,00 | 0,275 | 0,110 |
|  | АЦЛ-30 (66) мод. 147А, 147-01 | ГАЗ-66 | 34,00 | 0,275 | 0,110 |
|  | АЦ-30 (66) мод. 184, 184А | ГАЗ-66 | 33,50 | 0,275 | 0,110 |
|  | АЦ 0,8-4 (5301ФБ) мод.ПМ-541 | ЗИЛ-5301 ФБ 4х4 | 22,00 | 0,200 | 0,060 |
|  | АЦ 1,5-30/2(5301) мод. 2-ММ | ЗИЛ-5301 4х2 | 18,50 | 0,220 | 0,060 |
|  | АЦ 1,5-40/4 (5301) | ЗИЛ-5301 | 18,50 | 0,220 | 0,060 |
|  | АЦ 2-4 (5301) ПМ-542, АЦ 1,820 (5301) | ЗИЛ-5301 | 19,00 | 0,200 | 0,060 |
|  | АЦ-40 (130)-63А | ЗИЛ-130 | 40,50 | 0,330 | 0,150 |
|  | АЦ-40 (130) мод. 63Б | ЗИЛ-130 | 41,50 | 0,330 | 0,150 |
|  | АЦ-40 (431412) мод. 63Б | ЗИЛ-431412 | 41,50 | 0,330 | 0,150 |
|  | АЦ 2,5-40 (4333) ПМ-540 | ЗИЛ-4333 | 41,50 | 0,330 | 0,150 |
|  | АЦ 3,0-40/4 (433104) | ЗИЛ-4331 | 33,00 | 0,250 | 0,110 |
|  | АЦ-3,0-40 (433104), АЦ-40 (433104) 001-ММ | ЗИЛ-4331 | 33,00 | 0,240 | 0,110 |
|  | АЦ 4-40 (433104) мод. 540А | ЗИЛ-4331 | 33,00 | 0,240 | 0,110 |
|  | АЦ-40 (433362) | ЗИЛ-4333 | 41,50 | 0,330 | 0,150 |
|  | АЦ-20/200 (433104) | ЗИЛ-4331 | 32,50 | 0,250 | 0,110 |
|  | АЦ-40 (131) мод. 42Б | ЗИЛ-131 | 51,50 | 0,330 | 0,150 |
|  | АЦ-40 (131) мод. 137, 137А | ЗИЛ-131 | 51,00 | 0,330 | 0,150 |
|  | АЦ-40 (131) мод. 153 | ЗИЛ-131 | 52,00 | 0,330 | 0,150 |
|  | АЦ-40/3 (131С) мод. 153А | ЗИЛ-131С | 51,00 | 0,330 | 0,150 |
|  | АЦ-40 (131) мод. 1-ЧТ | ЗИЛ-131 | 51,00 | 0,330 | 0,150 |
|  | АЦ 2,5-40 (131Н) мод.6-ВР | ЗИЛ-131Н | 51,00 | 0,330 | 0,150 |
|  | АЦ-40 (133ГЯ) мод. 181А | ЗИЛ-133ГЯ | 35,00 | 0,250 | 0,150 |
|  | ТЛФ-2200 Розенбауэр АЦ-2,0-40/4 (4331-04) | ЗИЛ-4331 | 33,00 | 0,250 | 0,150 |
|  | АЦ-40 (133Г1) мод. 181 | ЗИЛ-133Г1 | 54,50 | 0,330 | 0,150 |
|  | АЦ-40 (375)Ц1 мод.102А | Урал-375 | 64,50 | 0,360 | 0,200 |
|  | АЦ 3-40/4 (4325) мод. 3-ПС | Урал-4320 | 39,00 | 0,250 | 0,150 |
|  | АЦ-40 (43202) мод. 1-ПС | Урал-43202 | 40,50 | 0,250 | 0,150 |
|  | АЦ 6,0-40 (5557) | Урал-5557 | 44,50 | 0,330 | 0,200 |
|  | АЦП 6/6-40 (55571-10) | Урал-5557 | 42,00 | 0,250 | 0,150 |
|  | АЦ 8,0-40 (5557) | Урал-5557 | 47,00 | 0,330 | 0,200 |
|  | АЦП 8/6-40 (55571-30) | Урал-5557 | 47,50 | 0,330 | 0,200 |
|  | АЦ 8,0-40/4 (4320) | Урал-4320 | 46,00 | 0,250 | 0,150 |
|  | АЦП 9/3-40 (55571-30) | Урал-5557 | 50,30 | 0,330 | 0,200 |
|  | АЦ-40 (43202) мод. ПМ 102Б | Урал-43202 | 40,50 | 0,250 | 0,150 |
|  | АЦ-4/40 (5557)ИР мод. 002 | Урал-5557 | 42,50 | 0,330 | 0,200 |
|  | АЦП-40-6/3 (5557-10) | Урал-5557 | 43,00 | 0,250 | 0,150 |
|  | АЦПС-6/6-40 (55570) | Урал-5557 | 43,00 | 0,330 | 0,150 |
|  | АЦПА-9/3-60 (4320-30) | Урал-4320 | 42,00 | 0,300 | 0,150 |
|  | АЦ 3-40 (4326) мод. ПМ-536 | КамАЗ-43101 | 35,00 | 0,250 | 0,150 |
|  | АЦ-40 (43101) мод. 001-ИР | КамАЗ-43101 | 39,00 | 0,250 | 0,150 |
|  | АЦЛ 3-40-17 (4925) мод. 537 | КамАЗ-4925, 43101 | 39,50 | 0,250 | 0,150 |
|  | АЦ 5-40 (4925) мод. ПМ-536 | КамАЗ-4925, 43101 | 39,50 | 0,250 | 0,150 |
|  | АЦ 5,0-40 (4310) мод. ПМ-524 | КамАЗ-43101 | 40,00 | 0,250 | 0,150 |
|  | АЦ-6-40/4 (53211) мод. ТЛФ 6500 Розенбауер | КамАЗ-53211 | 40,00 | 0,250 | 0,150 |
|  | ТЛФ 6500 АЦ 6,0-40/4 (53211) мод.1-ДД | КамАЗ-53211 | 44,50 | 0,250 | 0,150 |
|  | АЦ 7,0-40 (53213) мод. 524 | КамАЗ-5320 | 39,00 | 0,250 | 0,150 |
|  | АЦ 7-40/4 (53213) | КамАЗ-5320 | 39,00 | 0,250 | 0,150 |
|  | АЦ-40/4 (53211) мод. 240 | КамАЗ-53212 | 39,00 | 0,250 | 0,150 |
|  | АЦ-ТЛФ Магирус-Дойц | Магирус-Дойц | 32,00 | 0,300 | 0,200 |
|  | АЦ-7-40 (53229) мод.524 | КамАЗ-5320 | 39,00 | 0,250 | 0,150 |
|  | АВ-40 (43202) мод.187, АЦ-40 (43202) мод. 187 | Урал-43202 | 41,00 | 0,250 | 0,150 |
|  | АВ-20 (53213) | КамАЗ-53213 | 44,50 | 0,250 | 0,150 |
|  | АА-40 (131) мод. 139 | ЗИЛ-131 | 50,50 | 0,330 | 0,150 |
|  | АА-40 (43105) мод. 189 | КамАЗ-43105 | 40,00 | 0,250 | 0,150 |
|  | АА-60 (7313) мод.160.01 | МАЗ-7313, 7310 | 110,00 | 0,400 | 0,200 |
|  | АН-40 (130Е) мод.127 | ЗИЛ-130Е | 39,00 | 0,330 | 0,150 |
|  | АНР-40 (130) мод.127А | ЗИЛ-130, 4314 | 38,50 | 0,330 | 0,150 |
|  | АНР-40 (431410) мод.127Б | ЗИЛ-431410 | 38,50 | 0,330 | 0,150 |
|  | АР-2 (131) мод. 133 | ЗИЛ-131 | 50,00 | 0,330 | 0,150 |
|  | АР-2 (43101) ПМ | КамАЗ-43101 | 35,50 | 0,250 | 0,150 |
|  | АР-2(43105) мод. 215 | КамАЗ-43105 | 40,00 | 0,250 | 0,150 |
|  | ПНС-110 (131) мод.131, 131А | ЗИЛ-131 | 50,50 | - | 0,150 |
|  |  | (для дв. 2Д-12Б) | - | 1,100 | 0,350 |
|  | АП-3 (130) мод.148А | ЗИЛ-130 | 41,00 | - | 0,150 |
|  | АП-4 (43105) мод.222 | КамАЗ-43105 | 40,50 | - | 0,150 |
|  | АП-5 (53213) мод. 196 | КамАЗ-53213 | 38,00 | - | 0,150 |
|  | АКТ-0,5/0,5(66) мод.207 | ГАЗ-66 | 33,00 | 0,275 | 0,110 |
|  | АКТ-3/2,5 (133ГЯ) мод. 197 | ЗИЛ-133ГЯ | 38,50 | 0,250 | 0,200 |
|  | АГВТ-150 (375) мод.168 | Урал-375 | 65,00 | 0,350 | 0,200 |
|  | АГВТ-100 (131) мод. 141 | ЗИЛ-131 | 49,50 | 0,330 | 0,150 |
|  | АЛ-30 (131) мод. 21 и 22 | ЗИЛ-131 | 49,00 | 0,250 | 0,150 |
|  | АЛ-30 (131) мод. ПМ-506В | ЗИЛ-131 | 49,00 | 0,250 | 0,150 |
|  | АЛ-30(43105) мод. ПМ-512 | КамАЗ-43105 | 40,50 | 0,200 | 0,150 |
|  | АЛ-30 (4310) мод. ПМ-512 | КамАЗ-43101 | 39,00 | 0,200 | 0,150 |
|  | АЛ-45 (257) мод. ПМ-109 | КрАЗ-257 | 48,50 | 0,350 | 0,200 |
|  | АЛ-50 Магирус-Дойц | Магирус-Дойц | 52,00 | 0,350 | 0,150 |
|  | АЛ-50 (53229) | КамАЗ-5320 | 44,50 | 0,250 | 0,150 |
|  | АЛ-37 (53212) | КамАЗ-5320 | 37,00 | 0,250 | 0,150 |
|  | АКП-30 (53213) мод. ПМ-509А | КамАЗ-53213 | 41,50 | 0,200 | 0,110 |
|  | АКП-30 (53213) мод. 509Б | КамАЗ-53213 | 41,50 | 0,200 | 0,110 |
|  | КП-Бронто-330 (53213) | КамАЗ-53213 | 45,00 | 0,200 | 0,110 |
|  | АПТ-26 (4310) подъем.телескоп. | КамАЗ-4310 | 39,00 | 0,200 | 0,150 |
|  | АТСО-20 (375) мод. 114 | Урал-375 | 61,00 | 0,360 | 0,200 |
|  | АСО-12 (66) мод.90А | ГАЗ-66 | 32,50 | 0,200 | 0,110 |
|  | АСО-8(66) | ГАЗ-66 | 33,50 | 0,180 | 0,110 |
|  | АСО-(672), АГ-(672) | ПАЗ-672 | 36,00 | 0,200 | 0,110 |
|  | АСО-20 (3205) | ПАЗ-3205 | 36,00 | 0,200 | 0,110 |
|  | АТСО-20 (43101) | КамАЗ-43101 | 36,00 | 0,200 | 0,150 |
|  | АТ-3 (131) мод. Т2 | ЗИЛ-131 | 50,00 | 0,350 | 0,150 |
|  | АГ-12 (3205), АГ (3205) | ПАЗ-3205 | 36,00 | 0,200 | 0,110 |
|  | АГ-24(130) мод. 198 | ЗИЛ-130 | 39,00 | 0,330 | 0,150 |
|  | АД 45/20(3302) | ГАЗ-3302 | 19,00 | 0,160 | 0,080 |
|  | АД-80/1200 (66-11) | ГАЗ-66-11 | 32,50 | 0,200 | 0,110 |
|  | АД-90(66) мод. 187 | ГАЗ-66 | 33,00 | 0,200 | 0,110 |
|  | АШ-5 (452) мод. 79Б | УАЗ-452 | 18,00 | - | 0,060 |
|  | АШ-5 (452) мод. 79А | УАЗ-3741 | 18,00 | - | 0,060 |
|  | АШ-5 (22034) | РАФ-22034 | 16,50 | - | 0,060 |
|  | АШ-5 (39620) | УАЗ-3962,37411 | 19,00 | - | 0,060 |
|  | АШ-6 (3205) | ПАЗ-3205 | 36,00 | - | 0,110 |
|  | АЛП-5 (3962) | УАЗ-3962 | 19,00 | - | 0,060 |
|  | АЛП-6 (452) мод. 173 | УАЗ-452 | 18,00 | - | 0,060 |
|  | АЛП-30 (66-11) лесопатрульный автом. | ГАЗ-66-11 | 33,00 | 0,275 | 0,110 |
|  | 8ТЗ11 (131) | ЗИЛ-131 | 50,00 | 0,275 | 0,150 |
|  | АСА-4 (3302) мод. 541 | ГАЗ-3302 Газель | 19,00 | 0,160 | 0,080 |
|  | АСА-16 (43101) | КамАЗ-43101 | 39,50 | 0,250 | 0,150 |
|  | АСА-4 (131) | ЗИЛ-131 | 50,00 | 0,330 | 0,150 |
|  | АСА-20 (4310) мод. 523 | КамАЗ-43101 | 38,00 | 0,250 | 0,150 |
|  | АПРСС-3 (3962) | УАЗ-3962 | 19,00 | - | 0,060 |
|  | АСП (2131) | ВАЗ-2131 «Нива» 4×4 | 13,90 | - | 0,150 |
|  | АСМЛ-41 авар.-спас. автом. | ВАЗ | 13,90 | - | 0,150 |
|  | АПС-41 авар.-спас. машина | ВАЗ | 13,90 | - | 0,150 |
|  | АПП-2 (3302) мод. 002 | ГАЗ-3302 | 19,00 | 0,160 | 0,080 |
|  | АПП-05 (3302) мод. 003 | ГАЗ-3302 | 19,00 | - | 0,080 |
|  | УКС-400В-131 | ЗИЛ-131 | 50,00 | - | 0,150 |
|  | АА-5,3/40-50/3 (4310) | КамАЗ-43101 | 41,00 | 0,330 | 0,150 |
|  | Бронто F-52 HDT | Бронто | 52,00 | 0,390 | 0,150 |
|  | КП-Бронто- Скай-Лифт-50 | Бронто (SISU) | 63,00 | 0,260 | 0,280 |
|  | КП Бронто-50-2Т1 | Бронто | 52,00 | 0,200 | 0,110 |
|  | АЛ ДЛК-53 Мерседес-Бенц | Мерседес-Бенц | 65,00 | 0,435 | 0,150 |
|  | АВ-20 (ш. КамАЗ-532130; КамАЗ-740.10) | КамАЗ-532130 | 37,0 Д | * | * |
|  | АЦ-3.0-40 (ш. ЗИЛ-4334; ЗИЛ-508.10) | ЗИЛ-4334 | 39,6 Б | * | * |
|  | АЦП-40-6/3 (ЯМЗ-236М2-6V-11,15-180-5M) | Урал- 5557-10 | 34,4 Д | * | * |

--------------------------------

<1> Для пожарных автомобилей, у которых при работе специального агрегата функционирует счетчик пройденного пути спидометра, норма расхода жидкого топлива не устанавливается.

Учет расхода топлив в этом случае производится по показанию спидометра и норме расхода жидкого топлива на 100 км пробега.

##### 15.12.1. Автомобили пожарные отечественные и стран СНГ

выпуска с 2008 года

| № п/п | Модель специального или специализированного автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Норма на пробег автомо-биля, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | АЦ |  |  |  |  |  |
|  | 0,8-40/2 (ш. ЗИЛ-530104; Д-245.9 Е2) | 4L | 130 | 4,75 | 5M | 19,5D |
|  | 0,8-40/2-002-ММ (ш. ЗИЛ-530104; Д-245.12С) | 4L | 109 | 4,75 | 5M | 19,0D |
|  | 2,5-40 (ш. КамАЗ-4308; Cummins B5.9 180) | 6L | 178 | 5,88 | 5М | 22,6D |
|  | 2,5-40 (ш. КамАЗ-4308; Cummins 4ISBe 185) | 4L | 185 | 4,461 | 5М | 22,0D |
|  | 2,5-40-6ВР (ш. АМУР-5313; Д-245.30Е3) | 4L | 152 | 4,75 | 5M | 24,0D |
|  | 3,0-40 (ш. КамАЗ-4308; Cummins 4ISBe 185) | 4L | 185 | 4,461 | 5M | 21,1D |
|  | 3,0-40 ПСА мод.1МИ (ш. Урал 43206; ЯМЗ-236НЕ2-24) | 6V | 230 | 11,15 | 5M | 29,5D |
|  | 3,2-40 (ш. ЗИЛ-433112; ЗМЗ-508300) | 8V | 134 | 6,00 | 5M | 37,4 |
|  | 3,2-40 (4308)-38ВР (КамАЗ-4308; Cummins 4ISBe 185) | 4L | 180 | 4,461 | 5М | 21,9D |
|  | 3,2-40/2 (ш.ЗИЛ-43314; ЗИЛ 509.10) | 8V | 175 | 7,0 | 5M | 42,7 |
|  | 3,2-40/4 (ш. КамАЗ-43253; Cummins 6ISBe 210) | 6L | 210 | 6,692 | 6M | 23,7D |
|  | 5,0-40 (ш. КамАЗ-43253; Cummins 4ISBe 210) | 8V | 210 | 6,7 | 5M | 23,9D |
|  | 5,5 (ш. Урал 43206; ЯМЗ-236M2) | 6V | 180 | 11,15 | 5M | 27,3D |
|  | 5,5-40 мод. 005-МИ (58410К; ш. Урал 5557; ЯМЗ-236НЕ 2-24) | 6V | 230 | 11,15 | 5M | 32,8D |
|  | 5,5-40 мод. 005-МИ (ш. Урал 5557; ЯМЗ-236НЕ2-24) | 6V | 230 | 11,15 | 5M | 32,2D |
|  | 6,0-40 (ш. Камаз 43118; КамАЗ-740.31) | 8V | 224 | 10,85 | 5M | 34,1D |
|  | 6,0-40 мод.006-МИ-03 (ш. УРАЛ-4320; ЯМЗ-236НЕ2) | 6V | 230 | 11,15 | 5M | 35,2D |
|  | 7,5-40 (ш. Урал 4320; ЯМЗ-236НЕ 2-24) | 6V | 230 | 11,15 | 5M | 33,3D |
|  | КамАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 5662 СН АА 13/60 (КамАЗ-740.63) | 8V | 400 | 11,76 | 8М | 44,5D |
|  | 4563 (Cummins 4ISBe 210) | 6L | 210 | 6,692 | 6М | 24,6D |
|  | ПАЗ |  |  |  |  |  |
|  | АГ-16 (ш. ПАЗ-3205; Д-245.7Е2) | 4L | 122 | 4,75 | 5М | 20,8D |
|  | АГ-16-01НН (ш. ПАЗ-3205; ЗМЗ- 5232.10) | 8V | 130 | 4,67 | 4M | 33,8 |
|  | ПСА |  |  |  |  |  |
|  | 48470А 2.0-40/2 (43206) (ш. Урал-43206; ЯМЗ-236НЕ2-24) | 6V | 230 | 11,15 | 5M | 31,4D |
|  | 2.0-40/2 (43206) мод. 008МИ (ш. Урал-43206; ЯМЗ-236НЕ2-24) | 6V | 230 | 11,15 | 5M | 34,1D |

##### 5.12.2. Автомобили пожарные зарубежные выпуска с 2008 года

| № п/п | Модель специального или специализирован-ного автомобиля | Число и расположе-ние цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Норма на пробег автомо-биля, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Iveco |  |  |  |  |  |
|  | АМТ Trakker АСМ-20.АМТ (модуль контейнерный) | 6L | 420 | 12,880 | 16M | 41,6D |
|  | Magirus DLK 23-12 NB CS | 6L | 275 | 5,883 | 4A | 34,4D |
|  | Magirus DLK 55CS | 6L | 352 | 7,790 | 16M | 47,8D |
|  | Magirus DLK 23-12 GLT CS | 6L | 275 | 5,883 | 9M | 33,8D |
|  | Magirus M32L-AS (лестница) | 6L | 299 | 5,880 | 6M | 31,9D |
|  | Magirus Multistar (подъемник) | 6L | 275 | 5,883 | 8M | 32,8D |
|  | Magirus RW Daily 65C15D | 4L | 146 | 2,998 | 6M | 14,1D |
|  | Magirus RW Daily 65C18D | 4L | 177 | 2,998 | 6M | 15,5D |
|  | Magirus Snorkel GTLF27/70 WT300 (пеноподъемник) | 6L | 450 | 12,880 | 12A | 53,9D |
|  | Magirus Super Dragon ARFE 14000DP 250 HRET 15 (аэродромный) | 8V | 1024 | 20,080 | 6A | 72,4D |
|  | Magirus TLF 30/25-2 | 6L | 252 | 5,883 | 6M | 29,4D |
|  | TFFV (для тушения пожаров в тоннелях) | 6L | 340 | 7,790 | 6A | 36,8D |
|  | Trakker AD380T44 (пеноподъемник) | 6L | 440 | 12,880 | 16M | 40,6D |
|  | Trakker DLK55CS (автолестница) | 6L | 360 | 7,790 | 6A | 50,1D |
|  | Liebherr |  |  |  |  |  |
|  | LTM 1070-4,1F (кран) | 6L | 367 | 10,520 | 12M | 75,7D |
|  | LTM1045-3.1F (кран) | 6L | 367 | 9,960 | 12M | 63,1D |

## 15.13. Автомобили-битумовозы

| № п/п | Модель специального или специализированного автомобиля | Базовая модель | Норма расхода жидкого топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на пробег автомобиля, л/100 км | на 1 ч. работы битум-ного насоса, л | на 1 ч. работы подогрева-теля цистерны, л. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Д-642 | ЗИЛ-130В1 | 37,5 | 8,0 | 3,0 |
|  | ДС-10 (Д-351) | КрАЗ-258 | 51,0 | 10,0 | 3,5 |
|  | ДС-39А (Д-640А) | ЗИЛ-130 | 34,5 | 8,0 | 3,0 |
|  | ДС-41А (Д-642А) | ЗИЛ-130В1 | 38,0 | 8,0 | 3,0 |
|  | ДС-53А (Д-722А) | ЗИЛ-130В1 | 41,0 | 8,0 | 3,0 |
|  | ДС-96 | ЗИЛ-130В1 | 38,5 | 8,0 | 3,0 |
|  | МВ-16 | ГАЗ-53А | 32,0 | 6,0 | 2,5 |

## 15.14. Автомобили-гудронаторы

| № п/п | Модель специального или специализированного автомобиля | Базовая модель | Норма расхода жидкого топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на пробег автомоби-ля, л/100 км | на 1 ч. работы битум-ного насоса, л | на 1 ч. работы подогрева-теля цистерны, л. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Д-164А | МАЗ-500 | 31,5 | 6,0 | 8,0 |
|  | Д-251А | ЗИЛ-164 | 34,0 | 10,0 | 8,0 |
|  | Д-640А (ДВ-39А) | ЗИЛ-130В1 | 34,5 | 10,0 | 8,0 |
|  | Д-642 (ДС-53А) | ЗИЛ-130В1 | 40,5 | 10,0 | 8,0 |

## 15.15. Автомобили-самопогрузчики

| № п/п | Модель специального или специализированного автомобиля | Базовая модель | Норма расхода жидкого топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на пробег автомобиля, л/100 км | на погрузку и разгрузку комплекта контейнеров, л. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | А-130Ф, -853 | ГАЗ-53-12 | 27,0 | 2,1 |
|  | НИИАТ П-404 | ГАЗ-53А | 28,0 | 4,2 |
|  | У-77 | ГАЗ-52-04 | 25,0 | 2,2 |
|  | У-77 | ГАЗ-53А | 28,0 | 2,3 |
|  | ЦПКТБ-А130, -А130Ф | ГАЗ-53А | 28,0 | 2,3 |
|  | ЦПКТБ-А130В1 | ЗИЛ-130В1 | 37,5 | 2,2 |
|  | ЦПКТБ-А133 | ЗИЛ-133ГЯ | 27,0 | 3,0 |
|  | ЦПКТБ-А53213 | КамАЗ-53213 | 27,0 | 3,0 |
|  | 4030П | ГАЗ-53-04 | 25,0 | 2,5 |
|  | 4030П | ГАЗ-53А | 28,0 | 3,0 |
|  | 4030П | ЗИЛ-130АН | 34,0 | 3,0 |

## 15.16. Автомобили-топливозаправщики и маслозаправщики

| № п/п | Модель специального или специализированного автомобиля | Базовая модель | Норма расхода жидкого топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на пробег автомобиля, л/100 км | на заполнение и слив одной цистерны<1>, л |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | АВЗ-50 | ГАЗ-51А | 24,0 | 2,0 |
|  | АТЗ-2,2-51А | ГАЗ-51А | 25,0 | 2,0 |
|  | АТЗ-3-157К | ЗИЛ-157К | 40,0 | 3,0 |
|  | АТЗ-3,8-53А | ГАЗ-53А | 27,0 | 3,0 |
|  | АТЗ-3,8-130 | ЗИЛ-130 | 33,0 | 3,0 |
|  | АТМЗ-4,5-375 | Урал-375 | 53,0 | 4,0 |
|  | АЦТММ-4-157К | ЗИЛ-157К | 40,0 | 3,0 |
|  | ЛВ-7 (МА-4А) | ЗИЛ-131 | 43,0 | 3,0 |
|  | МЗ-51М | ГАЗ-51А | 24,0 | 2,0 |
|  | МЗ-66, -66-01, -66А-01 | ГАЗ-66 | 30,0 | 2,4 |
|  | МЗ-3904 | ГАЗ-63 | 28,0 | 2,2 |
|  | Мод. 4611 | ЗИЛ-495710 | 33,5 | 3,0 |
|  | Т-8-255Б | КрАЗ-255Б | 44,0 | 4,0 |
|  | ТЗ-7,5-500А | МАЗ-500А | 26,0 | 3,0 |
|  | ТЗ-500 | МАЗ-500 | 25,0 | 3,0 |
|  | 3607 | ГАЗ-52-01 | 23,0 | 2,0 |
|  | 3608 (АТЗ-2,4-52) | ГАЗ-52-01 | 23,5 | 2,0 |
|  | 3609 | ГАЗ-52-04 | 23,0 | 2,0 |
|  | АТЗ-124320 (ЯМЗ-236НЕ2-6V-11,15-230-5M) | УРАЛ-4320 | 34,9 Д | * |
|  | АТЗ-56132 (КамАЗ-740.10-8V-10,85-210-5M) | КамАЗ-53212 | 30,9 Д | * |
|  | АТЗ-56142 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-5M) | МАЗ-5337-041 | 30,6 Д | * |

<1> Норма не применяется при наливе и сливе самотеком.

##### 15.16.1. Автомобили-топливозаправщики и маслозаправщики отечественные

и стран СНГ выпуска с 2008 года

| Модель специального или специализированного автомобиля | Число и расположе-ние цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Норма на пробег автомо-биля, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| АТЗ-56480А (ш. УРАЛ-5557; ЯМЗ-236) | 6V | 180 | 11,15 | 5M | 29,8D |

##### 15.16.2. Автомобили-топливозаправщики и маслозаправщики

зарубежные выпуска с 2008 года

| Модель специального или специализированного автомобиля | Число и расположе-ние цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Норма на пробег автомо-биля, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Exterer |  |  |  |  |  |
| ТЗА-5 (FTW-5) (ш. MB Atego 1018; аэродромный) | 4L | 177 | 4,249 | 6M | 20,0D |

## 15.17. Автомобили-цистерны

| № п/п | Модель специального или специализированного автомобиля | Базовая модель | Норма расхода жидкого топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на пробег автомобиля, л/100 км | на заполнение и слив одной цистерны<1>, л. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | АВВ-2М | ГАЗ-51А | 22,0 | 2,0 |
|  | АВВ-3,6 | ГАЗ-53-12-01 | 25,5 | 3,0 |
|  | АВВ-3,6 | ГАЗ-53А | 26,0 | 3,0 |
|  | АВВ-3,8 | ГАЗ-53А | 26,0 | 3,0 |
|  | АВЦ-1,5-63 | ГАЗ-63 | 27,0 | 2,3 |
|  | АВЦ-1,7 | ГАЗ-66 | 29,0 | 2,3 |
|  | АЦ (Д-243ММЗ-4L-4,75-81-5M) | ГАЗ-53-12 | 15,7 Д | * |
|  | АЦ (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10M) | КамАЗ-53215 | 30,6 Д | * |
|  | АЦ (ЯМЗ-238-8V-14,86-240-5M) | КамАЗ-5320 | 27,0 Д | * |
|  | АЦ-1,9-51А, -2,0-51А | ГАЗ-51А | 22,0 | 2,0 |
|  | АЦ-2,4-52 | ГАЗ-52-01 | 23,0 | 2,2 |
|  | АЦ-2,6-53Ф, -2,9-53Ф | ГАЗ-53Ф | 22,0 | 2,0 |
|  | АЦ-2,6-355М | Урал-355М | 32,0 | 2,5 |
|  | АЦ-3,8-164А, -4-164А | ЗИЛ-164А | 32,0 | 3,0 |
|  | АЦ-4,2-53А | ГАЗ-53А | 26,0 | 3,0 |
|  | АЦ-4,2-130 | ЗИЛ-130 | 32,0 | 3,5 |
|  | АЦ-4,3-130 | ЗИЛ-130 | 33,5 | 3,0 |
|  | АЦ-8-5334, -8-5435 | МАЗ-5334 | 24,0 | 3,0 |
|  | АЦЛ-147 | ГАЗ-66 | 29,0 | 2,5 |
|  | АЦМ-2,6-355М | Урал-355М | 31,0 | 3,0 |
|  | АЦПТ-1,5 | ГАЗ-51А | 23,0 | 2,0 |
|  | АЦПТ-1,7 | ГАЗ-66 | 30,0 | 3,0 |
|  | АЦПТ-1,9 | ГАЗ-51А | 22,5 | 2,0 |
|  | АЦПТ-2,1 | ГАЗ-52-01 | 24,0 | 2,2 |
|  | АЦПТ-2,8 | ГАЗ-53А | 26,0 | 3,0 |
|  | АЦПТ-2,8 | ЗИЛ-164 | 33,0 | 2,5 |
|  | АЦПТ-2,8-130 | ЗИЛ-130 | 33,0 | 3,0 |
|  | АЦПТ-3,3,-3,8 | ГАЗ-53А | 26,0 | 3,0 |
|  | АЦПТ-5,6, -5,7 | МАЗ-500 | 25,5 | 3,0 |
|  | АЦПТ-6,2 | МАЗ-5335 | 25,5 | 3,0 |
|  | Мод. 46101 | Урал-43203 | 33,5 | 3,0 |
|  | Мод. 3613 | ГАЗ-5312 | 25,5 | 3,0 |
|  | ТСВ-6 | ЗИЛ-130 | 32,0 | 3,0 |
|  | ТСВ-7 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5M) | ЗИЛ-431418 | 36,5 Б | * |
|  | АЦ-46123-011 (ЗИЛ-375-8V-7,0-180-5M) | ЗИЛ-433360 | 38,6 Б | * |
|  | АЦ-7-4310 (КамАЗ-740.10-8V-10,85-210-10M) | КамАЗ-4310 | 30,7 Д | * |
|  | АЦ-8.500 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-8M) | МАЗ-500 | 26,8 Д | * |
|  | Г6 ОПА-5336 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-5M) | МАЗ-53366 | 29,3 Д | * |
|  | Г6 ОПА-5336/1 (ЯМЗ-238ДЕ2-8V-14,86-330-9M) | МАЗ-533605-241 | 31,4 Д | * |

##### <1> Норма не применяется при наливе и сливе самотеком.

##### 15.17.1. Автомобили-цистерны выпуска с 2008 года

|  | Модель специального или специализированного автомобиля | Число и расположе-ние цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Норма на пробег автомо-биля, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | АТС |  |  |  |  |  |
|  | 565877 (ш. МАЗ-6303А5; ЯМЗ-6582.10) | 8V | 330 | 14,86 | 8M | 32,6D |
|  | 565846 (ш. МАЗ 5336А; ЯМЗ 6562.10) | 6V | 250 | 11,15 | 8M | 28,2D |
|  | 56132-000001-32 (ш. МАЗ-5376АЗ; ЯМЗ 6562.10) | 6V | 250 | 11,15 | 8M | 28,2D |

## 15.18. Автомобили-цементовозы и автобетоносмесители

|  | Модель специального или специализированного автомобиля | Базовая модель | Норма расхода жидкого топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на пробег автомобиля л/100 км | на загрузку и обдув одной цистерны, л |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | АБС-7 (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10M) | КамАЗ-53225 | 29,4 Д | * |
|  | БН-80-20 | КрАЗ-257Б1 | 50,0 | 5,0 |
|  | РП-1 | ЗИЛ-130В1 | 36,0 | 3,0 |
|  | С0571 | ЗИЛ-164А | 36,5 | 3,0 |
|  | С-570А | МАЗ-200В | 32,0 | 3,0 |
|  | С-571 | ЗИЛ-164А | 36,5 | 3,0 |
|  | С-571 | ЗИЛ-130В1 | 37,5 | 3,0 |
|  | С-942 | КрАЗ-258 | 41,0 | 5,0 |
|  | С-956 | ГАЗ-53Б | 29,0 | 2,5 |
|  | С-1036Б | МАЗ-500 | 27,0 | 4,5 |
|  | СБ-89 | ЗИЛ-130 | 35,0 | 3,0 |
|  | СБ-89Б1 | ЗИЛ-431412 | 35,0 | 3,0 |
|  | СБ-92 | КрАЗ-258 | 42,0 | 5,0 |
|  | СБ-92 (КамАЗ-740-8V-10.85-220-5M) | КамАЗ-55111 | 39,5 | * |
|  | СБ-113 | ЗИЛ-130 | 33,0 | 3,0 |
|  | СБ-239 (КамАЗ-7403.10-8V-10,85-260-5M) | КамАЗ-6540 | 33,7 | * |
|  | ТЦ-2А (С-652А) | КрАЗ-258Б | 50,0 | 5,0 |
|  | ТЦ-3 (С-853), -3А (С-853А) | ЗИЛ-130В1 | 38,0 | 3,0 |
|  | ТЦ-4 (С-927) | ЗИЛ-130В1 | 37,5 | 3,0 |
|  | ТЦ-6 (С-972) | МАЗ-504А | 29,0 | 4,5 |
|  | ТЦ-10 | ЗИЛ-130В1 | 38,5 | 3,0 |
|  | ТЦ-11 | КамАЗ-5410 | 31,5 | 3,0 |
|  | У-5А | ЗИЛ-130В1 | 39,0 | 3,0 |
|  | 42184-ОЗПС | КрАЗ-258Б1 | 55,5 | 5,0 |
|  | АБС-580711 (КамАЗ-740.31-8V-10, 85-240-8M) | КамАЗ-53229R | 30,0 | * |
|  | MAN 33.360 (6L-11, 967-360-16M) |  | 34,5 | * |
|  | Volvo FM 12 (6L-12, 1-420-14M) |  | 35,4 | * |

* - Нормы расхода топлива на работу специального оборудования, установленного на автомобилях, определяются по данным заводов - изготовителей специальных и специализированных автомобилей, л/ч.

##### 15.18.1. Автомобили-цементовозы и автобетоносмесители

зарубежные выпуска с 2008 года

|  | Модель специального или специализированного автомобиля | Число и расположе-ние цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Норма на пробег автомо-биля, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Mercedes-Benz |  |  |  |  |  |
|  | Actros 332В | 6L | 320 | 11,946 | 16M | 31,9D |
|  | Volvo |  |  |  |  |  |
|  | FEE 6x4 Liebherr HTM 704 | 6L | 320 | 7,146 | 6A | 36,3D |

## 15.19. Бронированные автомобили.

## 15.19.1 отечественные и стран СНГвыпуска с 2008 года

|  | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположе-ние цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 2170 "Приора" (ВАЗ-21126-67) | 4L | 133 | 1,596 | 5M | 9,3 |
|  | КамАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 43269 "Выстрел" (КамАЗ-740.31) | 8V | 240 | 10,85 | 5M | 33,7D |
|  | АСПЦ 671011 (ш. КамАЗ-65115; КамАЗ 740.62) | 8V | 280 | 11,76 | 10M | 33,0D |
|  | УАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 31631 "Patriot" (Iveco F1A) | 4L | 116 | 2,287 | 5M | 10,7D |
|  | 3163-10 "Патриот" (ЗМЗ-409.10) | 4L | 128 | 2,693 | 5M | 14,5 |
|  | ДИСА |  |  |  |  |  |
|  | 29521 (ш. ГАЗ-2752; ЗМЗ-40522А) | 4L | 140 | 2,464 | 5M | 16,4 |
|  | 29521 (ш. ГАЗ-2752; Chrysler) | 4L | 133,3 | 2,429 | 5M | 15,8 |
|  | 295214 (ш. ГАЗ-2752; ЗМЗ-4052401) | 4L | 133,3 | 2,464 | 5M | 16,5 |
|  | ЛАУРА |  |  |  |  |  |
|  | 19541-0000010-03 (ш. ГАЗ-27057; ЗМЗ-45240) | 4L | 123,8 | 2,464 | 5M | 18,0 |
|  | 21214 (ВАЗ-21214) | 4L | 81 | 1,69 | 5M | 11,9 |
|  | Ратник |  |  |  |  |  |
|  | 29453 (ш. ГАЗ-2705; ЗМЗ-405240) | 4L | 123,8 | 2,464 | 5M | 16,4 |
|  | РИДА |  |  |  |  |  |
|  | 297611 (ш. ГАЗ-2705; ЗМЗ-40522) | 4L | 140 | 2,464 | 5M | 16,8 |
|  | 299910 (ш. ГАЗ-3102; ЗМЗ-40621А) | 4L | 130 | 2,285 | 5M | 13,2 |

##### 15.19.2. Бронированные автомобили зарубежные выпуска с 2008 года

|  | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположе-ние цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Лаура |  |  |  |  |  |
|  | 29804 (Ford Ranger) | 4L | 143 | 2,449 | 5M | 12,2D |
|  | Audi |  |  |  |  |  |
|  | A8L 6.0 quattro | 12W | 450 | 5,998 | 6A | 20,0 |
|  | Chevrolet |  |  |  |  |  |
|  | Suburban 8.1 4WD | 8V | 344 | 8,128 | 4A | 27,0 |
|  | Ford |  |  |  |  |  |
|  | Transit 2.4D | 4L | 140 | 2,402 | 6M | 13,2D |
|  | Transit Connect 1.8TDCi | 4L | 90 | 1,753 | 5M | 9,5D |
|  | Mercedes-Benz |  |  |  |  |  |
|  | S600 | 12V | 517 | 5,513 | 5A | 22,6 |
|  | S600 4Matic | 12V | 517 | 5,513 | 7A | 20,6 |
|  | S600 | 12V | 517 | 5,513 | 7A | 20,0 |
|  | S600L | 12V | 517 | 5,513 | 5A | 22,0 |
|  | S600L B6/B7 | 12V | 517 | 5,513 | 5A | 22,5 |
|  | S600L IVM XXL | 12V | 517 | 5,513 | 5A | 23,8 |
|  | Sprinter 315CDI | 4L | 150 | 2,148 | 5M | 13,4D |
|  | Sprinter 524 | 6V | 258 | 3,498 | 5A | 19,2 |
|  | РИДА |  |  |  |  |  |
|  | 397640 (VW Caddy) | 4L | 105 | 1,896 | 5M | 8,1D |
|  | Volkswagen |  |  |  |  |  |
|  | Crafter 50 2EKZ 2.5TDI | 5L | 163 | 2,461 | 6M | 14,5D |
|  | Crafter 50 2EKEZ 2.0BiTDi 4Motion | 4L | 163 | 1,968 | 6M | 13,8D |
|  | Caddy 2.0D | 4L | 69 | 1,968 | 5M | 7,7D |
|  | Transporter 2.0TD | 4L | 140 | 1,968 | 6M | 9,9D |
|  | Transporter 2.5TDI | 5L | 131 | 2,461 | 6M | 10,3D |
|  | Transporter 2.5TDI 4Motion | 5L | 131 | 2,461 | 6M | 11,7D |
|  | Transporter T5 2.0BiTDI | 4L | 180 | 1,968 | 6M | 10,3D |
|  | 396930 (Lexus LX570) | 8V | 367 | 5,663 | 6A | 18,5 |
|  | 397600 (VW Transporter 2.5TD) | 5L | 131 | 2,461 | 6M | 11,0D |
|  | 397610 (VW Transporter 2.0 4Motion) | 4L | 116 | 1,984 | 5M | 13,6 |
|  | 397931 (ToyotaCamry 3.5) | 6V | 277 | 3,456 | 6A | 13,5 |
|  | ДИСА |  |  |  |  |  |
|  | 296121 (VW Transporter 4Motion 2.5 TDI) | 5L | 131 | 2,461 | 6M | 10,5D |
|  | 29615 (FordTransit 330SWB 4Motion) | 4L | 140 | 2,402 | 6M | 12,7D |
|  | 29615 (FordTransitVan 330) | 4L | 145 | 2,261 | 5M | 13,6 |
|  | 29615 (FordTransit) | 4L | 116 | 2,402 | 6M | 12,3D |
|  | ИМЯ |  |  |  |  |  |
|  | M-19282 (FordTransit) | 4L | 140 | 2,402 | 6M | 12,3D |
|  | M-19282 (Ford Transit 2.2TDCi 4Motion) | 4L | 125 | 2,198 | 6M | 10,8D |
|  | M-19282 (FordTransit 330SWB) | 4L | 155 | 2,198 | 6M | 10,1D |
|  | M-3006 (FordTransit 2.2TDi) | 4L | 155 | 2,198 | 6M | 13,6D |
|  | M-3006 (FordTransit 460) | 4L | 140 | 2,402 | 6M | 13,1D |
|  | Рыцарь |  |  |  |  |  |
|  | 294541-02 (VW Transporter) | 5L | 131 | 2,461 | 6M | 11,7D |
|  | 294541-04 (VW Т5 2.0BiTDI) | 4L | 180 | 1,968 | 6M | 11,7D |
|  | 294541-06 (VW Transporter 2.0TDI 4Motion) | 4L | 140 | 1,968 | 6M | 9,7D |
|  | 294544-01 (VW Caddy) | 4L | 105 | 1,896 | 5M | 8,1D |

## 15.20. Автомобили для перевозки подозреваемых, временно заключенных и обвиняемых

15.20.1 Автомобили для перевозки подозреваемых, временно заключенных

и обвиняемых  отечественные и стран СНГ выпуска с 2008 года

|  | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ГАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 3295АЗ (24м; ш. ГАЗ-3309; Д-245.7Е3) | 4L | 119 | 4,75 | 5M | 18,7D |
|  | 3309АЗ-2 (26м; Д-245.7Е3) | 4L | 119 | 4,75 | 5M | 18,9D |
|  | КамАЗ |  |  |  |  |  |
|  | 4308АЗ-2 (43м; Cummins4ISBe 185) | 4L | 185 | 4,461 | 5M | 21,3D |
|  | 43114АЗ (36м; КамАЗ-740.31) | 8V | 224 | 10,85 | 5M | 38,9D |
|  | 65117АЗ (56 м; Cummins 6ISBe 300) | 6L | 300 | 6,692 | 9M | 32,1D |

##### 15.20.2. Автомобили-штабные выпуска с 2008 года

| Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположе-ние цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| АШ |  |  |  |  |  |
| 7(2705)-01ММ (УМЗ-421600) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 15,5 |

## Приложение N 1. НОРМЫ РАСХОДА СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Нормы расхода смазочных материалов на автомобильном транспорте предназначены для оперативного учета, расчета удельных норм расхода масел и смазок при обосновании потребности в них для предприятий, эксплуатирующих автотранспортную технику.

Нормы эксплуатационного расхода смазочных материалов (с учетом замены и текущих дозаправок) установлены из расчета на 100 л от общего расхода топлива, рассчитанного по нормам для данного автомобиля. Нормы расхода масел установлены в литрах на 100 л расхода топлива, нормы расхода смазок - в килограммах на 100 л расхода топлива.

Нормы расхода масел увеличиваются до 20% для автомобилей после капитального ремонта и находящихся в эксплуатации более пяти лет.

Расход смазочных материалов при капитальном ремонте агрегатов автомобилей устанавливается в количестве, равном одной заправочной емкости системы смазки данного агрегата.

Расход тормозных, охлаждающих и других рабочих жидкостей определяется в количестве и объеме заправок и дозаправок на один автомобиль в соответствии с рекомендациями заводов-изготовителей, инструкциями по эксплуатации и т.п.

Значения норм расхода смазочных материалов для АТС рекомендуется устанавливать на основании химмотологической карты смазки автомобиля или по рекомендациям завода-изготовителя. При отсутствии данных из вышеперечисленных источников рекомендуется устанавливать значения норм расхода смазочных материалов, приведенных в приложении N 1.

16. Индивидуальные эксплуатационные нормы расхода масел

(в литрах) и смазок (в кг) на 100 л общего расхода топлив

автомобилем, не более

#### 16.1. Легковые автомобили

| Марка, модель автомобиля | Моторные масла | Трансмиссионные и гидравлические масла | Специальные масла и жидкости | Пластичные смазки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Автомобили зарубежного производства и "АвтоВАЗа" всех моделей и модификаций | 0,6 | 0,1 | 0,03 | 0,1 |
| ГАЗ-13, -14 | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| ГАЗ-24 всех модификаций | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| ГАЗ-24-07, -24-17 | 1,6 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| ГАЗ-3102 всех модификаций | 1,7 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| ЗАЗ-1102 | 0,8 | 0,1 | 0,03 | 0,1 |
| ЗИЛ-114, -117, -4104 | 1,7 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| ИЖ-2125 всех модификаций | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| Москвич-412, -427, -433, -434, -2136, -2137, -2140, -2141 всех модификаций | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| ЛуАЗ-1302 всех модификаций | 1,3 | 0,1 | 0,03 | 0,1 |
| УАЗ-469, -3151 всех модификаций | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
| Легковые автомобили бензиновые |
| (введено распоряжением Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р) |
| Автомобили зарубежного производства, произведенные в РФ и "АвтоВАЗа" всех моделей и модификаций | 0,6 | 0,1 | 0,03 | 0,1 |
| Автомобили семейства ГАЗ всех моделей и модификаций | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| Автомобили семейства УАЗ всех моделей и модификаций | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
| Легковые автомобили дизельные |
| (введено распоряжением Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р) |
| Автомобили зарубежного производства, произведенные в РФ, и отечественного производства | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,2 |

#### 16.2. Автобусы

| Марка, модель автомобиля | Моторные масла | Трансмиссионные и гидравлические масла | Специальные масла и жидкости | Пластичные смазки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ikarus-55 всех модификаций | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Ikarus-180, -250, -255, -256, -260, -263, -280 всех модификаций | 4,5 | 0,5 | 0,1 | 0,3 |
| КАвЗ-685, -3270, -3976 всех модификаций | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ЛАЗ-695, -697 всех модификаций | 2,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| ЛАЗ-699 всех модификаций | 2,0 | 0,35 | 0,1 | 0,2 |
| ЛАЗ-4202 всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| ЛиАЗ-158 всех модификаций | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 |
| ЛиАЗ-677 всех модификаций | 1,8 | 0,35 | 0,3 | 0,2 |
| ЛиАЗ-5256 всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,3 | 0,35 |
| Nusa-501, -521, -522 всех модификаций | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
| ПАЗ-651, -652 всех модификаций | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,25 |
| ПАЗ-672, -3201, -3205, -3206 всех модификаций | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| РАФ-977 всех модификаций | 2,0 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| РАФ-2203 всех модификаций | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| УАЗ-452, -2206, -3962 всех модификаций | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
| Дизельные автобусы |
| (введено распоряжением Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р) |
| Автобусы отечественного и зарубежного производства, а также произведенные в РФ | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Для автобусов семейства Икарус старых моделей и модификаций Ikarus-180, -250, -255, -256, -260, -263, -280 | 4,5 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |

#### 16.3. Бортовые грузовые автомобили

| Марка, модель автомобиля | Моторные масла | Трансмиссионные и гидравлические масла | Специальные масла и жидкости | Пластичные смазки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Avia-20, -21, -30, -31 всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| ГАЗ-51 всех модификаций | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,25 |
| ГАЗ-52, -52-27, -52-28 всех модификаций | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| ГАЗ-52-07, -52 -08, -52-09 | 2,0 | 0,25 | 0,07 | 0,2 |
| ГАЗ-53, -53-27 всех модификаций | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ГАЗ-53-07, -53 -19 | 1,8 | 0,25 | 0,07 | 0,2 |
| ГАЗ-66 всех модификаций | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ГАЗ-3307 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ЗИЛ-130, -131, -133, -138А, -138АБ, -138АГ, -4314, -4315, -4316, - 4319 всех модификаций | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| ЗИЛ-133ГЯ | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| ЗИЛ-138, -4318 | 1,7 | 0,28 | 0,07 | 0,15 |
| ЗИЛ-150, -151, -157, -164 всех модификаций | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 |
| ЗИЛ-166А, -166В | 1,7 | 0,25 | 0,07 | 0,15 |
| ЗИЛ-4331 всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| IFA W50L всех модификаций | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| КамАЗ-4310, -5320, -5321 всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| КрАЗ-214, -219, -221, -222 всех модификаций | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
| КрАЗ-255, -256, -257, -258, -260 всех модификаций | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| МАЗ-200 всех модификаций | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
| МАЗ-500, -514, -516, -5334, -5335, -5337 всех модификаций | 2,9 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| МАЗ-543, -7310, -7313 всех модификаций | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
| Magirus 232D19L, -290D26L | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Tatra 111R | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Урал-355 всех модификаций | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,25 |
| Урал-375, -377 всех модификаций | 1,8 | 0,35 | 0,1 | 0,2 |
| Урал-4320 всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| УАЗ-450, -451, -452, -3303, -3741 всех модификаций | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
| ЯАЗ-210, -210А | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
| Грузовые бензиновые автомобили и автобусы, включая работу на сжиженном и сжатом газе |
| (введено распоряжением Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р) |
| Отечественного производства всех моделей и модификаций | 2,4 | 0,32 | 0,1 | 0,2 |
| Автомобили зарубежного производства, произведенные в РФ | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| Дизельные грузовые автомобили и самосвалы |
| (введено распоряжением Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р) |
| Автомобили отечественного и зарубежного производства, кроме карьерных самосвалов БеЛАЗ | 3,2 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Карьерные самосвалы БеЛАЗ | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |

#### 16.4. Тягачи

| Марка, модель автомобиля | Моторные масла | Трансмиссионные и гидравлические масла | Специальные масла и жидкости | Пластичные смазки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Avstro-Fiat 5DN -120, 6DN-130 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| БелАЗ-537Л, -6411, -7421 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
| Volvo-F10-33, -F89-32 | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| ГАЗ-51П | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,25 |
| ГАЗ-52-06 | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ЗИЛ-130АН, -130В, -131В, -131НВ, -4415, -4413 всех модификаций | 2,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| ЗИЛ-138В1, -4416 всех модификаций | 1,7 | 0,25 | 0,07 | 0,15 |
| ЗИЛ-157В, -157КВ, -157КДВ, -164АН, -164Н | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 |
| Iveco-190.33, -190.42 | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| КАЗ-120ТЗ, -606 всех модификаций | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 |
| КАЗ-608 всех модификаций | 2,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| КамАЗ-5410, -54118 всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| КрАЗ-221 всех модификаций | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
| КрАЗ-255, -258, -260, -6437, -6443, -6444 всех модификаций | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| KNVF-12T Kamacu-Nissan | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| КЗКТ-537, -7427, -7428 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
| ЛуАЗ-2403 | 1,3 | 0,1 | 0,03 | 0,1 |
| МАЗ-200 всех модификаций | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
| МАЗ-504, -509 всех модификаций | 2,9 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| МАЗ-537, -543 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
| МАЗ-5429, -5430, -5432, -5433 всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| МАЗ-6422 всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| МАЗ-7310, -7313 всех модификаций | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
| МАЗ-7916 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
| Mercedes-Benz -1635S, -1926, -1928, -1935, -2232S, -2235, - 2236 всех модификаций | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Mercedes-Benz -2628, -2632 | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Praga ST2-TN | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Tatra-815TP всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Урал-375С, -377С всех модификаций | 1,8 | 0,35 | 0,1 | 0,2 |
| Урал-4420 всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| Faun Н-36-40/45, Н-46-40/49 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
| Chepel D-450 всех модификаций | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Scoda-Lias-100 всех модификаций | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Scoda-706 всех модификаций | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |

#### 16.5. Самосвалы

| Марка, модель автомобиля | Моторные масла | Трансмиссионные и гидравлические масла | Специальные масла и жидкости | Пластичные смазки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Avia A-30KS | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| БелАЗ-540, -540А, -7510, -7522, -7526 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
| БелАЗ-548, -548А, -549, -7509, -7519, -7521, -7523, -7525, -7527, -75401, -7548 всех модификаций | 4,3 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
| ГАЗ-53Б | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ГАЗ-93 всех модификаций | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,25 |
| ГАЗ-САЗ-2500, -3507, -3508, -3509, -3510 всех модификаций | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ЗИЛ-ММЗ -138АБ, -554, -555, -4502, -4505 всех модификаций | 2,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| ЗИЛ-ММЗ-585 всех модификаций | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 |
| IFA W50/A, W50L/K | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| КАЗ-600 всех модификаций | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 |
| КАЗ-4540 | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| КамАЗ-5510, -5511 всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| КрАЗ-222 всех модификаций | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
| КрАЗ-256, -6505, -6510 всех модификаций | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Magirus-232D19K, -290D26K | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| МАЗ-205 | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
| МАЗ-503, -510, -511, -512, -513, -5549, -5551 всех модификаций | 2,9 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| МоАЗ-75051 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
| САЗ-3502 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| САЗ-3503, -3504 | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| Tatra-138, -148 всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Tatra-T815C всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Урал-5557 | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |

#### 16.6. Фургоны

| Марка, модель автомобиля | Моторные масла | Трансмиссионные и гидравлические масла | Специальные масла и жидкости | Пластичные смазки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Avia A-20F, -30F, -30KSU, -31KSU | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| ГЗСА-731, -947, -3713, -3714, -3718, -3719 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ГЗСА-891, -891В, -892, -893А, -893Б, -3702, -37022, -3704, -37042, -3712, -37122, -3742, -37421 всех модификаций | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ГЗСА-890А, -891Б, -893АБ, -950А, -37021, -3704 | 2,0 | 0,25 | 0,07 | 0,2 |
| ГЗСА-949, -950, -3705, -3706 -3711, -3716, -3721, -37231, -3726, -3944 всех модификаций | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ЕрАЗ-762, -3730 всех модификаций | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| ЕрАЗ-37111 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ЕрАЗ-37121 | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| Zuk А-03, А-06, А-07М, А-11, А-13, А -13М | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
| ИЖ-2715 всех модификаций | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| IFA-Robur LD 3000KF/STKo | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| КАвЗ-664 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| Кубань-Г1А1, -Г1А2 | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| Кубанец-У1А | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| ЛуМЗ-890, -890Б | 2,0 | 0,25 | 0,07 | 0,02 |
| ЛуМЗ-945, -946, -948, -949 | 1,3 | 0,1 | 0,03 | 0,1 |
| Мод. 35101, 3716, 37311, 37231, 3726, 3718, 3944, 39021, 39031 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| Мод. 53423, 5703 | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| Москвич-2733, -2734 | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| НЗАС-3944 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| НЗАС-4208, -4951 | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| НЗАС-4347, -4947 | 1,8 | 0,35 | 0,1 | 0,2 |
| Nusa C-502-1, -521С, -522С | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
| ПАЗ-3742, -37421 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| РАФ-22031-01, -22035, -22035 - 01, 22036-01 | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| ТА-1А4, -943А, -943Н, -949А | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| УАЗ-450А, -451А, -374101, 396201 | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
| Урал-49472 | 1,8 | 0,35 | 0,1 | 0,2 |

#### 16.7. Для автомобилей и их модификаций,

на которые отсутствуют индивидуальные нормы расхода масел

и смазок, установлены временные нормы расхода

масел и смазок:

| Виды и сорта масел (смазок) | Временная норма расхода масел и смазок на 100 л общего нормируемого расхода топлив, не более: |
| --- | --- |
|  | легковые и грузовые автомобили, автобусы, работающие | внедорожные автомобили самосвалы, работающие на дизельном топливе |
|  | на бензине, сжатом и сжиженном газе | на дизельном топливе |  |
| Моторные масла, л | 2,4 | 3,2 | 4,5 |
| Трансмиссионные и гидравлические масла, л | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Специальные масла и жидкости, л | 0,1 | 0,1 | 1,0 |
| Пластичные (консистентные), кг | 0,2 | 0,3 | 0,2 |

#### 16.8. Специальные жидкости

AdBlue - реагент, который применяется в качестве добавочной рабочей жидкости в дизельных двигателях стандарта Евро 4 - Евро 6, оснащенных системой SCR (Selective Catalytic Reduction (SCR) - селективный каталитический преобразователь) для обеспечения чистоты выхлопов. SCR система состоит из катализатора, распылителя, дозатора и бака с AdBlue. Принцип действия системы AdBlue заключается в химической реакции аммиака с окисью азота выхлопных газов, в результате которой образуется безвредный азот и водяной пар. Именно благодаря впрыскивания реагента AdBlue достигаются экологические стандарты Евро 4 - Евро 6.

Расход AdBlue в среднем составляет 0,8 - 2,7 литра на 100 км.

Для автомобилей, соответствующих экологическому стандарту Евро 4, расход составляет не более 5%, стандарту Евро 5 - не более 6% и Евро 6 - не более 7% от количества, потребляемого автомобилем топлива (таблица расход реагента Adblue).

Для целей нормирования расхода реагента Adblue рекомендуется применять значение 7% от нормируемого значения эксплуатационного расхода топлива.

##### Расход реагента Adblue

| Марка автомобиля | Экологический класс | Расход топлива, л/100 км | Расход Adblue, л/100 км | Средняя скорость при испытаниях, км/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mercedes Axor 1843 LS | 5 | 36,7 | 1,85 | 81,9 |
| Scania r 730 LA Topline | 5/EEV | 38,8 | 2,70 | 87,7 |
| Volvo FH 500 Globetrotter | 5 | 36,4 | 1,96 | 84,9 |
| MAN TGX 18.400 XLX | 5 | 35,9 | 1,50 | 79,9 |
| Scania G 420 LA Highline | 5 | 35,5 | 1,84 | 82,5 |
| Mercedes Actros 1860 LS Megaspace MP2 | 5 | 38,1 | 2,25 | 85,5 |
| DAF XF 105.510 Super Spacecab | 5 | 36,4 | 1,55 | 85,1 |
| Renault Magnum 520 | 5 | 36,7 | 2,00 | 83,6 |
| Scania R 480 LA Topline | 6 | 35,7 | 1,33 | 84,2 |
| Iveco Stralis 460 Eco | 5/EEV | 35,7 | 1,79 | 82,5 |
| Volvo FH16-750 Globetrotter XL | 5/EEV | 39,0 | 2,03 | 87,6 |
| Scania R500 Highline Ecolution | 5/EEV | 36,7 | 1,84 | 84,1 |
| Mercedes Actros 1845 LS Big Space | 6 | 35,1 | 1,14 | 83,2 |
| DAF XF 105.460 Ate Spacecab | 5/EEV | 35,9 | 1,80 | 82,8 |
| Renault Premium 430 Eco | 5/EEV | 35,8 | 1,94 | 80,9 |
| Scania G 440 LA Highline | 6 | 36,1 | 1,18 | 82,4 |
| Mercedes Actros 1842 LS Sreamspace 2.300 mm | 5/EEV | 34,3 | 1,65 | 82,0 |
| Mercedes Actros 1851 LS Gigaspace | 6 | 35,3 | 0,90 | 84,4 |
| Mercedes Actros 1843 LS | 6 | 34,8 | 0,80 | 82,6 |
| Sreamspace 2.500 mm |  |  |  |  |
| MAN TGX 440 XLX | 6 | 35,9 | 0,85 | 82,8 |
| Iveco Stralis AS 440 S46 T HiWay | 6 | 34,8 | 2,33 | 83,3 |
| Scania G 410 LA Highline | 6 | 32,9 | 2,14 | 81,7 |

## Приложение N 2. ЗНАЧЕНИЕ ЗИМНИХ НАДБАВОК К НОРМАМ РАСХОДА ТОПЛИВ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ

| № пп | Регионы России (по федеральным округам) | Количество месяцев и срок действия зимних надбавок | Предельная величина зимних надбавок не более, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | I. Центральный |  |  |
|  | Москва | 5.0 0l.XI..31.III | 10 |
|  | Белгородская обл. | 4.0 15.XI..15.III | 7 |
|  | Брянская обл. | 5.0 0l.XI..31.III | 10 |
|  | Владимирская обл. | 5.0 0l.XI..31.III | 10 |
|  | Воронежская обл. | 5.0 0l.XI...31.III | 10 |
|  | Ивановская обл. | 5.0 0l.XI...31.III | 10 |
|  | Калужская обл. | 5.0 0l.XI...31.III | 10 |
|  | Костромская обл. | 5.0 0l.XI...31.III | 10 |
|  | Курская обл. | 5.0 0l.XI...31.III | 10 |
|  | Липецкая обл. | 5.0 0l.XI...31.III | 10 |
|  | Московская обл. | 5.0 0l.XI...31.III | 10 |
|  | Орловская обл. | 5.0 0l.XI...31.III | 10 |
|  | Рязанская обл. | 5.0 0l.XI...31.III | 10 |
|  | Смоленская обл. | 5.0 0l.XI...31.III | 10 |
|  | Тамбовская обл. | 5.0 0l.XI...31.III | 10 |
|  | Тверская обл. | 5.0 0l.XI...31.III | 10 |
|  | Тульская обл. | 5.0 0l.XI...31.III | 10 |
|  | Ярославская обл. | 5.0 0l.XI...31.III | 10 |
|  | II. Северо-Западный |  |  |
|  | Санкт-Петербург | 5.0 0l.XI..31.III | 10 |
|  | Республика Карелия | 5.5 01.XI...15.IV | 12 |
|  | Республика Коми | 6.0 0l.XI...30.IV | 15 |
|  | г.Воркута с прилегающим административным районом | 6.5 15.X…30.IV | 15 |
|  | Архангельская обл. (без Ненецкого автономного округа) | 6.0 01.XI...30.IV | 15 |
|  | Вологодская обл. | 5.0 0l.XI...31.III | 10 |
|  | Калининградская обл. | 4.0 15.XI..15.III | 7 |
|  | Ленинградская обл. | 5.0 0l.XI...31.III | 10 |
|  | Мурманская обл. | 6.0 01.XI...30.IV | 15 |
|  | Новгородская обл. | 5.0 0l.XI...31.III | 10 |
|  | Псковская обл. | 5.0 0l.XI...31.III | 10 |
|  | Ненецкий автономный округ | 6.0 15.X...15.IV | 18 |
|  | III. Северо-Кавказский |  |  |
|  | Республика Адыгея | 3.0 01.XII... l.III | 5 |
|  | Республика Дагестан | 3.0 01.XII... l.III | 5 |
|  | Республика Ингушетия | 3.0 01.XII... l.III | 5 |
|  | Чеченская Республика | 3.0 01.XII... l.III | 5 |
|  | Кабардино-Балкарская Республика | 3.0 01.XII... l.III | 5 |
|  | Республика Калмыкия | 5.0 15.X...15.III | 10 |
|  | Карачаево-Черкесская Республика | 3.0 01.XII... l.III | 5 |
|  | Республика Северная Осетия – Алания | 3.0 01.XII... l.III | 5 |
|  | Краснодарский край | 3.0 01.XII... l.III | 5 |
|  | Ставропольский край | 3.5 01.XII..15.III | 5 |
|  | Астраханская обл. | 5.0 15.X...15.III | 10 |
|  | Волгоградская обл. | 5.0 15.X...15.III | 10 |
|  | Ростовская обл. | 4.0 15.XI..15.III | 7 |
|  | IV. Приволжский |  |  |
|  | Республика Башкортостан | 5.5 01.XI...15.IV | 12 |
|  | Республика Марий Эл | 5.0 0l.XI..31.III | 10 |
|  | Республика Мордовия | 5.0 0l.XI..31.III | 10 |
|  | Республика Татарстан | 5.0 0l.XI...31.III | 10 |
|  | Удмуртская Республика | 5.0 0l.XI...31.III | 10 |
|  | Чувашская Республика | 5.0 0l.XI...31.III | 10 |
|  | Кировская обл. | 5.5 15.X...31.III | 12 |
|  | Нижегородская обл. | 5.0 0l.XI...31.III | 10 |
|  | Оренбургская обл. | 6.0 15.X...15.IV | 15 |
|  | Пензенская обл. | 5.0 0l.XI...31.III | 10 |
|  | Пермский край | 5.5 01.XI...15.IV | 10 |
|  | Коми-Пермяцкий автономный округ (бывший) | 6.0 01.XI...15.IV | 18 |
|  | Самарская обл. | 5.0 0l.XI...31.III | 10 |
|  | Саратовская обл. | 5.0 0l.XI...31.III | 10 |
|  | Ульяновская обл. | 5.0 0l.XI...31.III | 10 |
|  | V. Уральский |  |  |
|  | Курганская обл. | 5.5 01.XI...15.IV | 10 |
|  | Свердловская обл. | 5.5 01.XI...15.IV | 10 |
|  | Тюменская обл. (без Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов) | 5.5 01.XI...15.IV | 12 |
|  | Челябинская обл. | 5.5 01.XI...15.IV | 10 |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ | 6.5 15.X...30.IV | 18 |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ | 6.5 15.X...30.IV | 18 |
|  | VI. Сибирский |  |  |
|  | Республика Алтай | 5.5 01.XI...15.IV | 15 |
|  | Республика Бурятия | 6.0 01.ХI... З0.IV | 18 |
|  | Республика Тыва | 6.0 01.ХI...30.IV | 18 |
|  | Республика Хакасия | 6.0 01.ХI...30.IV | 18 |
|  | Алтайский край | 5.5 01.XI...15.IV | 15 |
|  | Красноярский край | 5.5 01.XI...15.IV | 15 |
|  | Таймырский и Эвенкийский автономные округа (бывшие) | 7.0 15.X...15.V | 18 |
|  | Иркутская обл. (с бывшим Усть-Ордынским Бурятским автономным округом) | 6.0 01.ХI...30.IV | 18 |
|  | Кемеровская обл. | 6.0 01.ХI...30.IV | 15 |
|  | Новосибирская обл. | 5.5 0l.XI... 15.IV | 12 |
|  | Омская обл. | 5.5 0l.XI... 15.IV | 12 |
|  | Томская обл. | 5.5 0l.XI... 15.IV | 12 |
|  | Забайкальский край (с бывшими Читинской обл. и Агинским Бурятским автономным округом) | 6.0 01.ХI...30.IV | 18 |
|  | VII. Дальневосточный |  |  |
|  | Республика Саха (Якутия; без Чукотского автономного округа) | 7.0 15.X...15.V | 20 |
|  | Приморский край | 5.5 01.XI...15.IV | 12 |
|  | Хабаровский край | 5.5 01.XI...15.IV | 12 |
|  | Охотский район | 6.5 15.X...30.IV | 18 |
|  | Амурская обл. | 6.0 01.XI...30.IV | 15 |
|  | Камчатский край (с бывшим Корякским автономным округом) | 6.0 01.XI...30.IV | 15 |
|  | Магаданская обл. | 6.5 15.X...30.IV | 18 |
|  | Сахалинская обл.– южная часть | 5.0 15.XI...15.IV | 12 |
|  | Сахалинская обл. – северная часть (выше 50° сев.широты) | 6.0 01.XI...30.IV | 15 |
|  | Еврейская автономная обл. | 5.5 01.XI...15.IV | 12 |
|  | Чукотский автономный округ | 6.5 15.X...30.IV | 20 |
|  | Острова Северного Ледовитого океана и морей | 7.0 01.XI...31.V | 20 |
|  | VIII. Крымский | 4.0 01.XI..01.III | 5 |

### Применение зимних надбавок к нормам расхода топлив

Предельные значения зимних надбавок к нормам расхода автомобильного топлива дифференцированы по регионам России на основе значений среднемесячных, максимальных и минимальных температур воздуха, данных о средней продолжительности зимнего периода, обобщения опыта эксплуатации автомобильного транспорта в регионах - в соответствии с ГОСТ 16350-80 "Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей".

Указанный период применения зимних надбавок к норме и их величину рекомендуется оформить распоряжением региональных (местных) органов власти, а при отсутствии соответствующих распоряжений - приказом руководителя предприятия (юридического лица или индивидуального предпринимателя).

Юридические лица или индивидуальные предприниматели могут уточнять начальный и конечный сроки периода применения и значений зимних надбавок, в рекомендованных пределах для данного региона, при значительных отклонениях (понижениях или повышениях) температур от средних суточных или месячных многолетних среднестатистических значений - по согласованию с региональными (местными) службами Росгидрометцентра и Минтрансом России.

В качестве такой температурной границы (изотермы) принимается среднесуточная температура минус 5 °C, ниже и выше которой можно проводить соответствующие уточнения зимних надбавок.

При работе автомобилей в отрыве от основных баз (нахождение в командировках в других климатических районах) применяются надбавки, установленные для района фактической работы автомобиля.

При междугородных перевозках грузов и пассажиров (поездках в другие климатические зоны) рекомендуется применять надбавки, установленные для начального и конечного пунктов маршрута.

## Приложение N 3. КЛАССИФИКАЦИЯ И СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Автомобильные транспортные средства (АТС) подразделяются на пассажирские, грузовые и специальные.

К пассажирскому транспорту относятся легковые автомобили и автобусы. К грузовому - грузовые бортовые автомобили, фургоны, самосвалы, тягачи, прицепы и полуприцепы, включая специализированные АТС, предназначенные для перевозки конкретного вида специальных грузов. К специальным АТС относится подвижной состав, оборудованный и предназначенный для выполнения особых, преимущественно нетранспортных работ, не связанных с перевозкой грузов общего характера (в т.ч. пожарные, коммунальные, мастерские, краны, топливозаправщики, эвакуаторы и т.д.).

В настоящее время для автотранспорта введена новая международная классификация и обозначения, принятые в международных правилах, разрабатываемых Комитетом по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН (Сводная резолюция о конструкции транспортных средств. Правила ЕЭК ООН и др.).

### Классификация автотранспортных средств, принятая ЕЭК ООН

| Категория АТС | Тип и общее назначение АТС | Максимальная масса, т | Класс и эксплуатационное назначение АТС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| М 1 | АТС, используемые для перевозки пассажиров и имеющие не более 8 мест для сидения (кроме места водителя) | Не регламентируется | Легковые автомобили, в том числе повышенной проходимости |
| М 2 | АТС, используемые для перевозки пассажиров и имеющие более 8 мест (кроме места водителя) | До 5,0 | Автобусы: городские (кл. I), междугородные (кл. II), туристические (кл. III) |
| М 3 | АТС, используемые для перевозки пассажиров и имеющие более 8 мест (кроме места водителя) | Свыше 5,0 | Автобусы: городские, в том числе сочлененные (кл. I), междугородные (кл. II), туристические (кл. III) |
| М 2 и М 3 | Отдельно выделяются маломестные АТС, предназначенные для перевозки пассажиров, вместимостью не более 22 сидящих или стоящих пассажиров (кроме места водителя) | Не регламентируется | Автобусы маломестные, в том числе повышенной проходимости, для стоящих и сидящих пассажиров (кл. A) и для сидящих пассажиров (кл. B) |
| N 1 | АТС, предназначенные для перевозки грузов | До 3,5 | Грузовые, специализированные и специальные автомобили, в т.ч. повышенной проходимости. |
| N 2 | АТС, предназначенные для перевозки грузов | Свыше 3,5 до 12,0 | Грузовые автомобили, автомобили-тягачи, специализированные и специальные автомобили в т.ч. повышенной проходимости. |
| N 3 | АТС, предназначенные для перевозки грузов | Свыше 12,0 | Грузовые автомобили, автомобили-тягачи, специализированные и специальные автомобили в т.ч. повышенной проходимости. |
| О 1 | АТС, буксируемые для перевозки | До 0,75 | Прицепы |
| О 2 | АТС, буксируемые для перевозки | Свыше 0,75 до 3,5 | Прицепы и полуприцепы |
| О 3 | АТС, буксируемые для перевозки | Свыше 3,5 до 10,0 | Прицепы и полуприцепы |
| О 4 | АТС, буксируемые для перевозки | Свыше 10,0 | Прицепы и полуприцепы |

Вместе с новой международной классификацией в нашей стране также используется отраслевая нормаль ОН 025 270-66, регламентирующая классификацию и систему обозначения АТС. Подвижному составу присваивались обозначения в соответствии с заводскими реестрами, включающими как буквенные обозначения завода-изготовителя, так и порядковый номер модели подвижного состава. Заводские обозначения подвижного состава практикуются до настоящего времени для ряда моделей, включая АТС специализированного и специального назначения.

В соответствии с нормалью ОН 025 270-66 была принята следующая система обозначения АТС.

1-я цифра обозначает класс АТС:

Для легковых автомобилей по рабочему объему двигателя (в литрах или куб. дм):

11 - особо малый (объем до 1,1 л);

21 - малый (от 1,1 до 1,8 л);

31 - средний (от 1,8 до 3,5 л);

41 - большой (свыше 3,5 л);

51 - высший (рабочий объем не регламентируется).

Для автобусов по габаритной длине (в метрах):

22 - особо малый (длина до 5,5);

32 - малый (6,0 - 7,5);

42 - средний (8,5 - 10,0);

52 - большой (11,0 - 12,0);

62 - особо большой (сочлененный) (16,5 - 24,0).

Для грузовых автомобилей по полной массе:

| Полная масса, т | Эксплуатационное назначение автомобиля |
| --- | --- |
|  | бортовые | тягачи | самосвалы | цистерны | фургоны | специальные |
| до 1,2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 |
| 1,2 до 2,0 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 |
| 2,0 до 8,0 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 |
| 8,0 до 14,0 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 |
| 14,0 до 20,0 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 |
| 20,0 до 40,0 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 |
| свыше 40,0 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 |

Примечание. Обозначения классов от 18-го до 78-го, оканчивающиеся на цифру "8", являются резервными и в индексацию не включены.

2-я цифра обозначает тип АТС:

1 - легковой автомобиль;

2 - автобус;

3 - грузовой бортовой автомобиль или пикап;

4 - седельный тягач;

5 - самосвал;

6 - цистерна;

7 - фургон;

8 - резервная цифра;

9 - специальное автотранспортное средство.

3-я и 4-я цифры индексов указывают на порядковый номер модели.

5-я цифра - модификация автомобиля.

6-я цифра - вид исполнения АТС:

1 - для холодного климата;

6 - экспортное исполнение для умеренного климата;

7 - экспортное исполнение для тропического климата.

Некоторые автотранспортные средства имеют в своем обозначении приставку 01, 02, 03 и др. - это указывает на то, что базовая модель имеет модификации.

## Приложение N 4 НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ НА ОБОГРЕВ САЛОНОВ АВТОБУСОВ И КАБИН АВТОМОБИЛЕЙ НЕЗАВИСИМЫМИ ОТОПИТЕЛЯМИ

| Марка, модель автомобиля или автобуса | Марка отопителя | Расход топлив, на 1 ч работы на линии, л/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ikarus-255, 255.70, 260.01, 260.18, 260.27, 260.37, 260.50, 260.52 | Sirokko-262 | 1,2 |  |
| Ikarus-260, 260.01 | Sirokko-265 | 1,4 |  |
| Ikarus-250.12 | Sirokko-262 (два отопителя) | 2,4 |  |
| Ikarus-250, 250.58, 250.58S, 250.59, 250.93, 256.95, 256, 256.54, 256.59, 256.74, 256.75, 260.51 | Sirokko-268 | 2,3 |  |
| Ikarus-180 | Sirokko-268 плюс Sirokko-262 | 3,7 | С учетом обогрева прицепа |
| Ikarus-280, 280.01, 280.33, 280.63, 280.64 | Sirokko-268 плюс Sirokko-262 | 3,5 | С учетом обогрева прицепа |
| ЛАЗ 966А, 699Р, | ОВ-95 | 1,4 |  |
| ЛАЗ 4202, 42021 | П-148106 | 2,5 |  |
| ЛиАЗ-5256 | ДВ-2020 | 2,5 |  |
| IFA-Robur LD-2002, LD-3000 | Sirokko-251 | 0,9 |  |
| Tatra-815 C1, C3 | X7A, KP-D2-24.1 | 0,8 |  |

Примечания.

1. Пользование отопителями предполагается в зимнее (в тот период, когда автомобили работают по нормам расхода топлива с применением зимних надбавок), а также в холодное время года при среднесуточной температуре ниже +5 °C.

2. Для АТС и марок отопителей, не вошедших в данный перечень, расчет расхода топлива для последних рекомендуется проводить по данным завода-изготовителя.

## Приложение N 5. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА НОРМАТИВНОГО РАСХОДА ТОПЛИВА

1. Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль ВАЗ-217030 Приора, работавший в городе с населением 500 тыс. человек, совершил пробег 180 км.

Исходные данные:

- базовая норма расхода топлива на пробег для легкового автомобиля ВАЗ-217030 Приора составляет Hs = 8,2 л/100 км;

- надбавка за работу в городе с населением 500 тыс. человек составляет D = 15%.

Нормативный расход топлива составляет:

Qн = 0,01 · Hs  · S · (1 + 0,01 · D) = 0,01 · 8,2 · 180 · (1 + 0,01 · 15) = 17,0 л

2. Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль ВАЗ-111840 Калина, работавший в горной местности на высоте 850 – 1500 м над уровнем моря, совершил пробег 220 км.

Исходные данные:

- базовая норма расхода топлива на пробег для легкового автомобиля ВАЗ-111840 Калина составляет Hs = 8,0 л/100 км;

- надбавка за работу в горной местности на высоте от 801 до 2000 м над уровнем моря составляет D = 10% (среднегорье).

Нормативный расход топлива составляет:

Qн = 0,01 · Hs · S · (1 + 0,01 · D) = 0,01 · 8,0 · 220 · (1 + 0,01 · 10) = 19,4 л

3.Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль Волга Сайбер, работавший в городе с населением 1,5 млн. человек в зимнее время, совершил пробег 85 км.

Исходные данные:

- базовая норма расхода топлива на пробег для легкового автомобиля Волга Сайбер составляет Hs = 11,0 л/100 км;

- надбавка за работу в городе с населением 1,5 млн. человек составляет D =25%, за работу в зимнее время D = 15%.

Нормативный расход топлива составляет:

Qн = 0,01 · Hs · S · (1 + 0,01 · D) = 0,01 · 11,0 · 85 · (1 + 0,01 · 40) = 13,1 л

4. Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль Daewoo Nexia, оборудованный кондиционером и работавший в городе с населением 150 тыс. человек, совершил пробег 115 км.

Исходные данные:

- базовая норма расхода топлива на пробег для легкового автомобиля Daewoo Nexia составляет Hs = 8,2 л/100 км;

- надбавка за работу в городе с населением  150 тыс.  человек составляет D = 10%, при использовании кондиционера при движении автомобиля составляет D =  7%.

Нормативный расход топлива составляет:

Qн = 0,01 · Hs · S · (1 + 0,01 · D) = 0,01 · 8,2 · 115 · (1 + 0,01 · 17) = 11,0 л

5. Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль Mercedes-Benz S500, оборудованный установкой климат-контроль, в зимнее время за рабочую смену в городе с населением 4 млн. человек совершил пробег 75 км, при этом, вынужденный простой автомобиля с работающим двигателем составил 2 часа.

Исходные данные:

- базовая норма расхода топлива на пробег для легкового автомобиля Mercedes-Benz S500 составляет Hs = 14,8 л/100 км;

- время вынужденного простоя с работающим двигателем Т = 2,0 часа;

- надбавка за работу в городе с населением 4 млн. человек составляет D = 25%; за работу в зимнее время D = 10%; при использовании установки климат-контроль при движении автомобиля D = 10%; при вынужденном простое автомобиля с работающим двигателем за один час простоя - 10% от значения базовой нормы, то же на стоянке при использовании установки климат-контроль – 10% от значения базовой нормы.

Дополнительный расход топлива на простой автомобиля с работающим двигателем составит:

Qдоп = 0,01 · Hs · D · T = 0,01 · 14,8 · 20 · 2 = 5,92 л

Нормативный расход топлива составляет:

Qн = 0,01 · Hs · S · (1 + 0,01 · D) + Qдоп = 0,01 · 14,8 · 75 · (1 + 0,01 · 45) + 5,92 = 22,0 л

6. Из путевого листа установлено, что городской автобус НефАЗ-5299-10-15 работал в городе с населением 2 млн. человек  в зимнее время с использованием штатных отопителей салона, совершил пробег 145 км при времени работы на линии 8 ч.

Исходные данные:

- транспортная норма расхода топлива на пробег для городского автобуса НефАЗ-5299-10-15 составляет Hs = 39,0 л/100 км;

- надбавка за работу в городе с населением 2 млн. человек составляет D = 20%; за работу в зимнее время составляет D = 8%;

- норма расхода топлива на работу отопителя составляет Hот = 2,5 л/ч.

Нормативный расход топлива составляет:

Qн = 0,01 · Hs · S · (1 + 0,01 · D) + Hот · Т = 0,01 · 39,0 · 145 · (1 + 0,01 · 28) + 2,5 · 8 = 92,4 л

7. Из путевого листа установлено, что одиночный бортовой автомобиль КамАЗ-43253-15 при пробеге 320 км выполнил транспортную работу в объеме 1750 т·км в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок или снижений.

Исходные данные:

- базовая норма расхода топлива на пробег для бортового автомобиля КамАЗ-43253-15 составляет Hs =24,2 л/100 км;

- норма расхода дизельного топлива на перевозку полезного груза составляет Hw  = 1,3 л/100 т·км.

Нормативный расход топлива составляет:

Qн = 0,01 · (Hs · S + Hw · W) = 0,01 · (24,2 · 320 + 1,3 · 1750) = 100,2 л

8. Из путевого листа установлено, что бортовой автомобиль КамАЗ-65117-62 с прицепом выполнил транспортную работу в объеме 8400 т·км  в условиях зимнего времени по горным дорогам на высоте 800-2000 м и совершил общий пробег 470 км.

Исходные данные:

- базовая норма расхода топлива на пробег для бортового автомобиля КамАЗ-65117-62 составляет Hs = 26,0 л/100 км;

- норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет Hw =1,3 л/100 т·км;

- норма расхода топлива на дополнительную массу прицепа составляет Hg = 1,3 л/100 т·км;

- надбавка за работу в зимнее время составляет D = 8%; за работу в горных условиях на высоте от 800 до 2000 м над уровнем моря D = 10%;

- масса снаряженного прицепа Gnр = 4,2 т;

- норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе автомобиля КамАЗ-65117-62 с прицепом составляет:

Hsan = Hs + Hg · Gnр = 26,0 + 1,3 · 4,2 = 31,5 л/100 км.

Нормативный расход топлива составляет:

Qн = 0,01 · (Hsan · S + Hw · W) · (1 + 0,01 · D) = 0,01 · (31,5 · 470 + 1,3 · 8400) · (1 + 0,01 · 18) = 303,6 л

9. Из путевого листа установлено, что седельный тягач МАЗ-5440-А8 с полуприцепом выполнил транспортную работу в объеме 16200 т·км при пробеге 600 км в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок или снижений.

Исходные данные:

- базовая норма расхода топлива на пробег для тягача одиночного МАЗ-5440-А8 составляет Hs = 18,7 л/100 км;

- норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет Hw = 1,3 л/100 т·км;

- норма расхода топлива на дополнительную массу полуприцепа Hg = 1,3 л/100 т·км;

- масса снаряженного полуприцепа Gnр = 8,0 т;

- норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе седельного тягача МАЗ-5440-А8 с полуприцепом без груза составляет:

Hsan = Hs + Hg · Gnр = 18,7 + 1,3 · 8,0 = 29,1 л/100 км

Нормативный расход топлива составляет:

Qн = 0,01 · (Hsan · S + Hw · W) = 0,01 · (29,1 · 600 + 1,3 · 16200) = 385,2 л

10. Из путевого листа установлено, что автомобиль-самосвал КамАЗ-65115, вышедший из капитального ремонта, совершил пробег 185 км, выполнив при этом m = 20 ездок с грузом. Работа осуществлялась в карьере.

Исходные данные:

- транспортная норма расхода топлива на пробег для автомобиля-самосвала КамАЗ-65115 (с коэффициентом загрузки 0,5) составляет Hs = 36,8 л/100 км;

- норма расхода топлива на каждую ездку с грузом составляет Hz = 0,25 л;

- надбавки при обкатке автомобилей, вышедших из капитального ремонта D = 10%; на работу в карьере D = 25%.

Нормативный расход топлива составляет:

Qн = 0,01 · Hs · S · (1 +0,01 · D) + Hz · m = 0,01 · 36,8 · 185 · (1 + 0,01 · 35) + 0,25 · 20 = 96,9 л

11. Из путевого листа установлено, что автомобиль-самосвал КамАЗ-5511 с самосвальным прицепом перевез на расстояние 115 км 13 т кирпича, а в обратную сторону перевез на расстояние 80 км 16 т щебня. Общий пробег составил 240 км в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок и снижений.

Учитывая, что автомобиль-самосвал работал с коэффициентом полезной работы более чем 0,5, нормативный расход топлива определяется так же, как для бортового автомобиля КамАЗ-5320 (базового для самосвала КамАЗ-5511) с учетом разницы собственной массы этих автомобилей. Таким образом, в этом случае норма расхода топлива на пробег для автомобиля КамАЗ-5511 включает 25,0 л/100 км (норма расхода топлива для порожнего автомобиля КамАЗ-5320) плюс 2,08 л/100 км (учитывающих разницу собственных масс базового бортового автомобиля и самосвала в размере 2,08 т), что составляет 27,7 л/100 км.

Исходные данные:

- базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля-самосвала КамАЗ-5511 в снаряженном состоянии составляет Hs = 27,7 л/100 км;

- норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет Hw = 1,3 л/100 т · км;

- масса снаряженного самосвального прицепа Gnр = 4,5 т;

- норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе автомобиля КамАЗ-5511 с прицепом составляет:

Hsan = Hs + Hw · Gnр = 27,7 + 1,3 · 4,5 = 33,6 л/100 км

Нормативный расход топлива составляет:

Qн = 0,01 · [Hsan · S + Hw · (G’ · S’ + G’’ · S’’)] = 0,01 · [33,6 · 240 + 1,3 · (13 · 115 + 16 · 80)] = 116,7 л

12. Из путевого листа установлено, что грузовой автомобиль-фургон Fiat Ducato 2.3TDI, работая в черте города с населением 150 тыс. человек с частыми остановками, совершил пробег 120 км.

Исходные данные:

- базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля-фургона Fiat Ducato 2.3TDI составляет Hs = 10,8 л/100 км;

- надбавка за работу в городе с населением 150 тыс. человек составляет D = 10%; надбавка за работу с частыми технологическими остановками – D = 10%; надбавка за работу без учета веса перевозимого груза – D = 10%.

Нормативный расход топлива составляет:

Qн = 0,01 · Hs · S · (1 + 0,01 · D) = 0,01 · 10,8 · 120 · (1 + 0,01 · 30) = 16,9 л

## Приложение N 6

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО СЕЗОННОМУ ПРИМЕНЕНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ БЕНЗИНОВ

ДЛЯ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Исключены. - Распоряжение Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р.

## Приложение 7

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО СЕЗОННОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ ДЛЯ РЕГИОНОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Исключены. - Распоряжение Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р.

# Расчет норм расхода топлива по индивидуальным заявкам

Норма расхода топлив и смазочных материалов применительно к автомобильному транспорту подразумевает установленное значение меры его потребления при работе автомобиля конкретной модели, марки или модификации.

В соответствии с Методическими рекомендациями «НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ», утвержденным распоряжением Минтранса России № АМ-23-р от 14 марта 2008 г.(в в ред. распоряжений Минтранса России от 14.05.2014 N НА-50-р,от 14.07.2015 N НА-80-р), для моделей, марок и модификаций автомобильной техники, поступающей в автопарк страны, на которую Минтрансом России не утверждены нормы расхода топлив (отсутствующие в данном документе), руководители местных администраций регионов и предприятий могут вводить в действие своим приказом нормы, разработанные по индивидуальным заявкам в установленном порядке научными организациями, осуществляющими разработку таких норм по специальной программе-методике.

Специалисты ОАО «НИИАТ» рассчитывают нормы расходы топлива для моделей, марок и модификаций автомобильной техники по специальной программе методике. Для выполнения расчета необходимо заполнить заявку по установленной форме и отправить в научно-исследовательский отдел «Применение топливно-смазочных и эксплуатационных материалов  в транспортном комплексе».

Услугу оказывает научно-исследовательский отдел ОАО «НИИАТ» «Применение топливно-смазочных и эксплуатационных материалов в транспортном комплексе».

Заведующий отделом: Окружнов Владимир Александрович

Тел: +7(495) 496-63-44

Факс: +7(495) 496-40-22

Факс: +7(495) 496-86-35

E-mail: Vokruzhnov@niiat.ru

E-mail: hnic@niiat.ru (для приема заявок)

Форма заявки на разработку базовых норм расхода топлива

(На бланке организации)

Заведующему

научно-исследовательского отдела

ОАО «НИИАТ»

Окружнову В.А.

_____________________

Россия, 125480, г.Москва,								                                  ул.Героев Панфиловцев, д.24

Тел./Факс: 8 (495) 496-40-22

8(495) 496-86-35

E-mail: hnic@niiat.ru

Просим разработать нормы(у) расхода топлива на автомобили(ль) : указать марки автомобилей(ля).

Оплату гарантируем .

Банковские реквизиты:

Почтовый адрес:

Юридический адрес:

Номер факса:

Контактное лицо (Ф.И.О.), телефон.

Руководитель организации  (должность)   _______________            (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                                       ________________            (Ф.И.О.)

М.П.

Перечень технических характеристик, необходимых

для разработки базовых норм расхода топлива

- марка автомобиля (с указанием цифрового и буквенного обозначения автомобиля);

- марка базового автомобиля для специального и специализированного подвижного состава;

- тип кузова (седан, универсал, хэтчбек, фургон цельнометаллический и т.д.);

- полная масса автомобиля (автобуса, автопоезда), кг;

- снаряженная масса автомобиля (автобуса, тягача);

- снаряженная масса прицепа (полуприцепа) (для грузовых автомобилей), кг;

- грузоподъемность автомобиля, кг;

- грузоподъемность полуприцепа (прицепа) (для грузовых автомобилей);

- общая вместимость (для всех типов автобусов и грузопассажирских автомобилей), чел.;

- предельная вместимость (для автобусов), чел.;

- габаритные размеры (длина, ширина, высота);

- назначение автобусов (городской, пригородный, междугородный, ведомственный и т.п.);

- тип двигателя (карбюраторный, инжекторный, дизельный);

- марка двигателя (с указанием цифрового и буквенного обозначения);

- число и расположение цилиндров (рядное, V-образное, оппозитное);

- рабочий объем двигателя, л;

- марка применяемого топлива;

- максимальная мощность при частоте вращения коленчатого вала двигателя, л.с. (кВт) при об/мин.;

- максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала двигателя, НМ (кГс м) при об/мин.;

- наличие системы Stop-Start (временное автоматическое выключение двигателя при остановке с последующим его запуском);

- наличие нейтрализатора отработавших газов;

- экологический класс автомобиля;

- максимальная скорость, км/ч;

- тип коробки передач (механическая, автоматическая, вариатор, роботизированная, роботизированная с двумя сцеплениями, наличие делителя для грузовых автомобилей), количество передач;

- передаточные числа коробки передач;

- передаточное число главной передачи;

- передаточные числа раздаточной коробки (при наличии);

- размер и марка шин;

- колесная формула, тип привода (переднеприводный, заднеприводный, полноприводный);

- наличие обтекателя (для грузовых автомобилей);

- год выпуска;

- страна и предприятие изготовитель.